## Slide 1: 先進計算機構成論 01
東京大学大学院 情報理工学系研究科 創造情報学専攻
塩谷 亮太
shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp

## Slide 2: 前回のアンケートの結果
「聞いた事はある」以上の人の割合
  組み合わせ回路と順序回路 85%
  命令とは何か 95%
  命令パイプライン 90%
  キャッシュ 100%
  スーパスカラ 70%

## Slide 3: 今日の内容：コンピュータの基本の復習
コンピュータの基本
  命令やプログラム，機械語とはなにか
  単純な CPU の構造と動作
C 言語で書かれたプログラムの実行を考える
  C 言語と機械語の対応
命令セットの例：RISC-V
今回は予備知識があまりない人をターゲットにしています

## Slide 4: 命令やプログラム，機械語とはなにか

## Slide 5: プログラム
プログラムとは
  計算の手順を表したもの
  実体：メモリの上にある，計算方法を指示する数字（命令）の列
（フォン）ノイマン型 (von Neumann-type) コンピュータ
  プログラムに従って計算をする機械
  メモリに格納された命令を取り出して順に実行
  他にもあるけど，これが今日では主流
次項から，簡単な例を使って説明

## Slide 6: 例：A + B - C
「A+B-C」の計算の手順：
  A と B を足す
  1. の結果から C を引く
なんとなく形式的に表すと：
  add A, B → D // D は一時的に結果をおいておく変数
  sub D, C → E // E に A + B - C の結果

## Slide 7: 例：A + B - C
形式的に表すと：
  add A, B → D // D は一時的に結果をおいておく変数
  sub D, C → E // E に A + B - C の結果
数字の列で表してみる：
  変換の規則：
  数列：
    0, 2, 3, 5 // add(0) A(2), B(3) → D(5)
    1, 5, 4, 6 // sub(1) D(5), C(4) → E(6)
意味： | add | sub | A | B | C | D | E
数字： | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Slide 8: 例：A + B - C
数列を1次元に展開すると：
  0, 2, 3, 5, 1, 5, 4, 6
先頭から順に数字を読んで，変換規則をみながら計算する
  先頭は 0 なので，これは足し算
    続く2つの数字は足し算の入力で，その次は出力
  次は 2 なので，これはA．次は 3 なので B
  結果を 5(E) に入れる …
  次は 1 なので…
意味： | add | sub | A | B | C | D | E
数字： | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Slide 9: プログラムの表現と用語（１）
バイナリ： 0, 2, 3, 5, 1, 5, 4, 6
  計算方法を表す数字の列
  コンピュータが直接理解できるのは，このバイナリのみ
アセンブリ言語： add A, B → D
  バイナリと１：１に対応しており，基本的に「相互に」変換可能
  要はバイナリを人間にとって読みやすくしたもの
機械語：
  上記のバイナリないしはアセンブリ言語で表現されたプログラム

## Slide 10: プログラムの表現と用語（２）
命令：
  コンピュータが解釈できるプログラム内の計算手順の最小単位
  「 0, 2, 3, 5 」「add A, B→D」
オプコード (opcode)
  命令でどういう計算をするか指定する部分
  「 0, 2, 3, 5 」「add A,B→D 」
オペランド (operand)
  計算の入出力対象を指定する部分
  「 0, 2, 3, 5 」「add A,B→D 」
  入力をソース，出力をディスティネーション とよぶ

## Slide 11: 命令セット・アーキテクチャ
バイナリの数字と実際に行う計算のルールを定めたもの：
  どのような演算をサポートするか
    「add, sub …」
  バイナリのどの数字にどのような意味を持たすか
    「0 なら add」
  数字の順番の意味
    「最初の１桁が計算の種類，次が入力･･･」
  各数字に何桁（何ビット）割り当てるか
    「10進数で１桁ずつ」

## Slide 12: 命令セット・アーキテクチャ
ルールはコンピュータ（CPU）の種類ごとに異なる
  「互換性」とは，上記のルールが同じであること

## Slide 13: ここまでのまとめ
コンピュータとは
  プログラムに従って計算をする機械
プログラムとは
  計算の手順を表したもの
  メモリの上にある，命令（計算方法）の列
命令とは
  コンピュータが解釈できる計算手順の最小単位
    最終的な実体としては，数字の列
  命令セット：
    命令の数字と，それに対応する計算方法を定めたもの

## Slide 14: 単純な CPU の構造と動作

## Slide 15: 単純な CPU の構造と動作
下記のようなプログラムを処理できる，最低限のコンピュータを説明
  0, 2, 3, 5 // add(0) A(2), B(3) → D(5)
  1, 5, 4, 6 // sub(1) D(5), C(4) → E(6)

## Slide 16: コンピュータ
「プログラム ＝ 命令列 = 数字の列」に従って計算をする機械
構成要素：
  CPU （計算するもの）
    演算器
    レジスタ
    PC
  メモリ（データを記憶するもの）

## Slide 17: メモリ
メモリは命令列と，計算するデータを保持する
  単一の巨大な配列があると思えばよい
  C 言語の配列は，これを切り出して見せている
数字が入る箱がたくさん並んでいるイメージ
  アドレス：箱の通し番号（住所）
  データ ：箱の中身の数字
3Eh
01h
32h
20h
80h
07h
10h
0h
1h
30h
2h
8000h
8001h
8002h
8003h
8004h
…
…
…
…
アドレス：
データ：

## Slide 18: CPU
コンピュータの心臓部
  メモリから命令を読み出し，計算する
構成要素：
  演算器（FU: Functional Unit）
    加算器や AND 演算器など
    指示された種類の演算を行う
  レジスタ・ファイル（右図では A,B,C…）
    メモリと同様にデータを記憶する
      位置を指定して読み書きする
    CPU の演算は，このレジスタ上でのみ行う
  PC
    現在見ている命令のアドレスを記憶している場所
CPU
A
PC
B
C
D
FU
E
F

## Slide 19: CPU の動作
PC（Program Counter）:
  現在処理する命令のアドレスを保持
おおざっぱな命令の処理：
  PC が指すアドレスのメモリから読む
  読んできた命令に応じて処理をする
  PC を更新（数字をたす）
  1. にもどる

## Slide 20: CPU の動作
レシピをみながら料理をするのに似ている
  レシピの各手順が命令
  今何個目の手順を見てるか，を憶えているのかが PC
  ひとつひとつ手順を取り出して，指示に従って処理
1.野菜を切る
2.野菜を炒める
3.肉を切る
4.肉を炒める
5.煮込む
6.ルーを入れる
7.コメを研ぐ
8.コメを炊く
9.もりつける
カレーのレシピ

## Slide 21: 具体的な命令の処理
命令のメモリからの読み出し（フェッチ）
命令の解釈（デコード）
レジスタの読み出し
演算の実行
結果のレジスタのへの書き戻し

## Slide 22: 0. 初期状態
PC はアドレス０を指している
レジスタの初期値は1,2,3…
メモリには，
  0番地に 0235 (add A,B→D)
  1番地に 1546 (sub D,C→E)
A
PC
B
C
D
FU
E
F
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
1
2
3
0
0
0
0

## Slide 23: 1. 命令の読み出し（フェッチ）
PC が指している命令の番地を読む
  今はアドレス０を指している
内容である 0235 が得られる
CPU 内にもってくる
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
0
0
0
0
0235

## Slide 24: ２. 命令の解釈（デコード） オプコードやオペランドが何かを割り出す
0235 の意味を解釈する
  0: add
  2: レジスタAを読む
  3: レジスタBを読む
  5: 結果はレジスタDに書く
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
0
0
0
0
0235
意味： | add | sub | A | B | C | D | E
数字： | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Slide 25: ３. レジスタ読み出し
A と B をレジスタから読みだす
  先ほどのデコード結果に従う
中身である 1 と 2 が取れる
  「0235」は レジスタの 「読み出す場所」を 表してることに注意
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
0
0
0
0
0235
意味： | add | sub | A | B | C | D | E
数字： | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Slide 26: 4. 演算の実行
演算器（FU）で，足し算をする
  １＋２ = 3
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
0
0
0
0
0235
1
2
３

## Slide 27: 5. レジスタへの結果の書き戻し
D に結果の3を書き込む
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
3
0
0
0
0235

## Slide 28: 6. 次の命令へ
PC に＋１をする
1. の命令の読み出しに戻る
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
３
0
0
1

## Slide 29: その他の命令
その他各種の演算命令 ＝ 乗算や除算，論理演算など
  これらは，演算器で行う演算の内容が異なるのみ
  CPU 全体の制御は，加算や減算と同様に行えばよい
演算とは異なる，その他の命令：
  メモリの読み書き
  制御
  即値（レジスタの値の書き換え）

## Slide 30: メモリの読み書き
メモリの読み書き
  ロード命令：メモリからデータを読み出す
  ストア命令：メモリへデータを書き込む

## Slide 31: ロード命令（ld: load）
ld (A) → D
  A の中が指しているメモリの 場所を D に読み込む
  （A）は，C 言語 で言う *A
A の中身であるアドレス９を， メモリから読むと 5 が取れる
5 を D に書き込む
A
PC
B
C
D
FU
E
F
メモリ
ld (A) → D
...
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
9
0
0
5
0
0
0
5
9

## Slide 32: ストア命令 (st: store)
st D → (A)
  A の中が指しているメモリの 場所に D を書き込む
A の中身であるアドレス９に， D の中身 5 を書き込む
A
PC
B
C
D
FU
E
F
メモリ
st (A) → D
...
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
9
0
0
3
0
0
0
3
9

## Slide 33: 制御命令
制御：
  PC を +1 するかわりに，任意の値に書き換えること
ジャンプ命令
  プログラムの任意の場所に移動する
分岐命令
  条件に応じて，プログラムの任意の場所に移動する

## Slide 34: ジャンプ命令 (j: jump)
j N
  (N は任意の数字)
  PC を N に書き換える
  次はアドレス N にある 命令が実行される
動作例
  j 3 をフェッチ
  PC を 3 に書き換える
  アドレス 3 にある add を実行
A
PC
B
C
D
FU
E
F
メモリ
j 3
...
…
add ...
CPU
0:
1:
2:
3:
０
0
0
3
0
0
0
PC を 0 から 3 に書き換える

## Slide 35: 分岐命令 (b: branch)
b A < B, N
  レジスタを２つ読んで， A < B なら，N に飛ぶ
動作例
  A にある 2 と B にある 4 を 読んで比較
  A < B なので，PC を 0 に 書き換える
  次は アドレス 0 にある命令が 実行される
A
PC
B
C
D
FU
E
F
メモリ
...
...
…
b A<B,0
CPU
0:
1:
2:
3:
2
4
0
3
0
0
3
条件が成り立てば PC を 3 から 0 に書き換える

## Slide 36: 即値（レジスタの値の書き換え）
li 2 → D
  (load immediate)
即値命令は命令の内の数字を， 直接レジスタに書き込む
他の命令は，命令内の数字を 「レジスタの位置」と解釈
レジスタの初期値を設定することなどに使用
メモリ
*2**
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
2
0
*2*5

## Slide 37: プログラムの例：10回だけ回るループ
レジスタ初期値
  PC：0 // 0 番地の命令から開始
  A：0 // ループ・カウンタ
  B：1 // インクリメント量
  C：10 // ループ回数
動作
  0: add A+B→A: A に B を足して，A に書き戻す
  1: b A<C,0 : A < C ならアドレス 0 に戻る
  もし A > C ならアドレス 2 に
メモリ
add A+B→A
b A<C,0
0:
1:
2:
3:
A
B
C
D
E
F
０
1
10
レジスタ

## Slide 38: ここまでのまとめ
単純な CPU の構造
  演算器（FU），レジスタ，PC
動作：
  PC に従ってメモリから命令を読み出し，それを１つずつ処理
命令の例
  演算，ロード/ストア，ジャンプ/分岐，即値

## Slide 39: 余談：メモリのみでもコンピュータは作れる
レジスタは，必須の存在ではない
メモリのみでも等価なものは作れる
  命令中のレジスタの指定 （A, B, C ...）をメモリの アドレスだと思えばよい
昔の命令セットでは，ほぼメモリのみで計算を行うものも実際ある
PC
FU
メモリ
0235
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
３

## Slide 40: なぜレジスタとメモリがあるのか？
  問題：メモリは大容量だが，その分遅い
  小容量だけど，高速なレジスタを用意
    一度利用した値を入れておくことで，2度目からは高速に
    一度使用したデータは，また使う可能性が高い
メモリ
演算器
メモリ
演算器
レジスタ
  長時間
  短時間
  （データがあれば）

## Slide 41: データをとってくるのに，どのぐらいかかるか？
メモリ
CPU
ハードディスク
光学ドライブ
テープ・ドライブ
  1ns
  100ns
  ns
  ns
  マイ本棚： 1分（目的の本を探す）
  木星： 2年 （ロケット）
  白鳥座デネブ： 2000年（光速）
  名古屋： 95分（新幹線）

## Slide 42: C 言語と機械語の対応

## Slide 43: C 言語で書かれたプログラムを動作させるには
ここまでに説明した CPU でも，大概のことはできそう
  任意の場所のメモリの読み書き
  ループ，分岐
コンパイラの処理：
  C 言語で書いた各ステートメントを，対応する機械語 に置き換える
  基本的にはパターンマッチング

## Slide 44: C 言語で書かれたプログラムを動作させるには
具体的に，C 言語の構文をみていく
  まずは例としてループを手でコンパイルしてみる
C 言語の構文から，どのような命令が必要なのかを検討

## Slide 45: C 言語のループ
C 言語のループについて考える
1: i = 0; // 初期化部分 2: LABEL: // ループの先頭 3: i = i + 1; // カウンタの更新 4: if (i < 10) // ループの継続判定 5: goto LABEL; // LABEL に戻る
1: for (i = 0; i < 10; i++) { 2: }
そのままだと考えづらいので， まず上記のループを下記の形に変換して考える

## Slide 46: 前準備：変数の割り当て
1: i = 0; 2: LABEL: 3: i = i + 1; 4: if (i < 10) 5: goto LABEL;
変数 | アドレス
i | 0x0f4
0x0f8
変数表
0x0f4
メモリ
i
…
…
…
…
…
…
ここから命令
0x0f0
変数 i をメモリの 0x0f4 番地に割り当てる
  グローバル変数だと思ってほしい
  変数は1つ4バイトとする
  適当にあいてるところを選んだだけで， 番地の数字に意味はない
命令は 0x400 番地から開始するとする
  命令も1つ4バイトとする
0x400
…
0x404
…
0x408

## Slide 47: １行目：変数 i への 0 の代入
0x0f8
0x0f4
メモリ
i: 0
…
…
…
…
…
…
0x0f0
0x400
li 0x0f4→B
0x404
st A → (B)
0x408
1: i = 0;
// レジスタ A に 0 をいれる
0x400: li 0 → A
// B に 0x0f4 (i の番地) をいれる
0x404: li 0x0f4 → B
// A を (B) にかきこむ
0x408: st A → (B)
li 0 → A
グローバル変数の更新は，基本的にこのパターンでできる
  変数のアドレスを li で読んで，そこにストア
…
0x40C

## Slide 48: 2行目：ラベル
1: i = 0; 2: LABEL: 3: i = i + 1; 4: if (i < 10) 5: goto LABEL;
次の３行目は，0x40C からはじまるので， LABEL=0x40C として憶えておく
0x0f8
0x0f4
メモリ
i: 0
…
…
…
…
…
…
0x0f0
0x400
li 0x0f4→B
0x404
st A → (B)
0x408
li 0 → A
…
0x40C

## Slide 49: ３行目：変数 i の インクリメント
0x0f8
0x0f4
メモリ
i: 1
…
…
…
…
…
…
0x0f0
0x400
li 0x0f4→B
0x404
st A → (B)
0x408
3: i = i + 1;
// B に 0x0f4 (i の番地) をいれる
0x40C: li 0x0f4 → B
// (B) を A に読み込む
0x410: ld (B) → A
// 1 を足す
0x414: add A,1 → A
// A を (B) にかきこむ
0x418: st A → (B)
li 0 → A
li 0x0f4→B
0x40C

## Slide 50: 4-5行目：ループの継続判定とジャンプ
0x0f8
0x0f4
メモリ
i: 1
…
…
…
…
…
…
0x0f0
0x400
li 0x0f4→B
0x404
st A → (B)
0x408
2: LABEL: 3: i = i + 1; 4: if (i < 10)
5: goto LABEL;
// B に 10 を読み込む
li 10 → B
// さっきのインクリメントの結果が残ってる A と
// 比較し，条件がなりたっていたら LABEL に
b A < B, 0x40C
// 条件がなりたっていなかったら，以降の命令に
li 0 → A
li 0x0f4→B
0x40C

## Slide 51: 全体
1: i = 0; 0x400: li 0 → A // レジスタ A に 0 をいれる
0x404: li 0x0f4 → B // B に 0x0f4 (i の番地) をいれる
0x408: st A → (B) // A を (B) にかきこむ（= i を更新）
2: LABEL: 3: i = i + 1; 0x40C: li 0x0f4 → B // B に 0x0f4 (i の番地) をいれる
0x410: ld (B) → A // (B) を A に読み込む（= i 読み込む）
0x414: add A,1 → A // A に 1 を足す
0x418: st A → (B) // A を (B) にかきこむ（= i を更新）
4: if (i < 10) 5: goto LABEL;
0x41c: li 10 → B // B に 10 を読み込む
0x420: b A < B, 0x40C // 条件がなりたっていたら LABEL に

## Slide 52: C 言語への変換（コンパイル）
基本的には１つ１つの文を，機械語に置換していけばよい
  さっきの結果はかなり冗長なので，実際にはもっと最適化する
  変数 i を毎回メモリから読み書きしていたのを省略するとか
ただし，デバッグ用にコンパイルしたコードはさっきの例に近い
  デバッガでステップ実行するためには，元の文と１：１に 対応していた方が都合が良い
C 言語の演算子と制御構文の全体について見ていく

## Slide 53: C 言語 の 演算子（優先順位順）
 | 記述例 |  | 説明 |  |  | 記述例 |  |  | 説明
1 | a[i] |  | 配列アクセス |  | 4 | a * b | a / b | a % b | 乗除算
 | f(a) |  | 関数呼び出し |  | 5 | a + b | a - b |  | 加減算
 | s.m | sp->m | 構造体アクセス |  | 6 | a << b | a >> b |  | シフト
 | a++ | a-- | インクリメント， デクリメント |  | 7 | a < b | a <= b |  | 比較
2 | ++a | --a |  |  |  | a > b | a >= b |  | 
 | &a |  | アドレス |  | 8 | a == b | a != b |  | 
 | *p |  | デリファレンス |  | 9 | a & b | a ^ b | a ¦ b | ビットごとの論理演算
 | +a | -a | 単項 + と − |  | 12 | a && b | a ¦¦ b |  | 論理演算
 | ~a |  | ビット反転 |  | 14 | c ? l : r |  |  | 条件
 | !a |  | 論理否定 |  | 15 | a = b |  |  | 代入
 | sizeof a |  | サイズ |  |  | a += b | a -= b |  | 演算 と 代入
3 | (t)a |  | キャスト |  | 16 | a, b |  |  | コンマ
算術・論理演算
アドレス（ポインタ）
その他言語上の作用

## Slide 54: 変数，アドレス，ポインタ
変数，配列，構造体アクセス
  変数の出現
    x ⇒ *(&x)
  配列
    a[i] ⇒ *(a + i)
  構造体
    s.m ⇒ *(&s + offset)
    sp->m ⇒ *(sp + offset)
下記があればよい：
  アドレスに対する演算
  アドレスを指定したロードとストア
変数 | アドレス
x | 0x0fc
a | 0x100
s | 0x110
m | 0x4
変数表
0x104
0x100
メモリ
…
…
…
…
…
…
…
0x0fc
…
…
…
0x110
0x10C
0x108

## Slide 55: C言語 の 実行順序の制御
C 言語の制御構文
  if ～ else
  for，while，do ～ while
  switch ～ break, continue
  return
  goto
基本的に if ～ goto で書き換え可能
  return だけ，これまでに説明した命令では作れない
  ジャンプするときに，PC が戻るアドレスを保存する命令が必要

## Slide 56: C 言語を実行するためには
おおよそ CPU にはこれだけの命令あればよい
  各種演算，アドレス計算
  アドレスを指定した読み書き
  if ～ goto 的な分岐 + return

## Slide 57: C 言語と機械語は結構近い
「C 言語がこうだから，コンピュータをこう作ろう」ではなく，
  「コンピュータ がこうだから，C言語 がこうなった」
  「C 言語は，読みやすいアセンブリ言語」とか言われる

## Slide 58: ここまでのまとめ
C 言語 コンパイラの処理：
  各ステートメントを，対応する機械語に置き換える
  基本的にはパターンマッチング
C 言語を動かすためには，たとえば下記があればよい
  各種演算，アドレス計算
  アドレスを指定した読み書き
  if ～ goto 的な分岐 + return

## Slide 59: 実際の命令セットの例（やや発展）

## Slide 60: 実際の命令セットの例
「RISC-V」を例としてとりあげる
  比較的最近登場した，CPU の命令セットのオープンな規格
前提知識がない状態だと，やや理解が追いつかないかもしれない
  大ざっぱにわかっていれば OK

## Slide 61: 商用の CPU の命令セットは「オープン」ではない
ソフトウェア・エミュレーションとして実装する分には問題ない
  たとえば QEMU や，VMware
しかし，ハードウェア設計を公開すると怒られる
  それをハードとして特許にひっかかる･･･ らしい
  むかし塩谷は ARM 互換を作って公開しようとしたら怒られた

## Slide 62: RISC-V
オープンな CPU の規格（命令セット・アーキテクチャ）
  x86 や ARM と違って，自由に互換品を作れる
モチベーション：
  既存命令セットのライセンス料が高い or 互換品をそもそも作らせてくれない
  研究者：自由に研究成果を入れた CPU を作りたい
  企業： 自由に特色のある CPU を作りたい

## Slide 63: RISC-V の普及状況
研究分野ではデファクトに近い使われ方をしている
製品での実使用例もかなり出てきた
  日本でも大手メーカーでの使用例が結構ある
  NVIDIA GPU や 富岳の ARM の内部にもコッソリ使われている
  基本的には，小型のコントローラから広がって行っている

## Slide 64: RISC-V 命令セットの基本
基本的な特徴：
  各命令は４バイトのデータで構成
  レジスタは 32本 ある
    A,B,C ... ではなく，x0, x1, x3... と表記
    うち１つはゼロレジスタ （常にゼロが入っている
  各レジスタの幅は 32/64/128 bit が規定されている
    ここでは 32bit のものをとりあげる
基本的には，今日前半で話した命令セットを 2進数ベースできちんとつめたもの
レジスタ (32bit)
…
…
0
…
…
x0
…
…
x1
x2
x3
...
x31
…
…
x30
x29
x28
...

## Slide 65: RISC-V 命令セットの概観
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
必須部分：下図の太枠部分
  I（基本整数）+ Machine Level（割り込み関係の特権命令）
  この図に描ききれていない拡張もたくさんたくさんあります
I
Base integer
Machine level
C
M
A
F
Q
D
Supervisor level
Hypervisor
Zicsr
Zifencei
Unprivileged ISA
Privileged ISA
Compressed
Floating point
Single/Double/Quad
Atomic operation
Multiplication/division
CSR, instruction fence
Other extensions
Other extensions

## Slide 66: プロセッサごとのサポート命令の例
64bit I
Base integer
Machine ISA
C
M
A
F
D
Supervisor ISA
Zicsr
Zifencei
32bit I
Base integer
Machine ISA
M
Zicsr
Zifencei
32bit I
Base integer
M
A
F
Zicsr
Rocket: RV64GC
(IMAD C Zifencei Zicsr)
RSD: RV32IM (IM Zifencei Zicsr)
HORNET: RV32IMFA (IMFA Zicsr)
目的に応じてさまざまな拡張を足して使用
  Zicsr：制御レジスタ
  Zifencei：命令メモリ書き込みフェンス
  C：圧縮
  M：乗除算
  A：アトミック
  F, D, Q：浮動小数点

## Slide 67: RISC-V における拡張機能と課題
特定用途向けのプロセッサを作成する場合などに非常に有用
RISC-V International と呼ばれる団体が管理
  そこで提案され承認を経たもののみが公式となる
  基本的には拡張が無節操に増えることはない．
命令セットの分断化の懸念
  組み合わせは膨大なものとなっている
  ソフトウェアの相互運用を考える場合に課題となる
    コンパイルしたバイナリが別のハードではそのまま動かない

## Slide 68: プロファイル
プロファイル = 標準的な拡張の組み合わせ
  https://github.com/riscv/riscv-profiles/blob/main/profiles.adoc
  想定されるユース・ケースごとに「ファミリ」がある
    例：組み込み向け，リッチなアプリケーション向け
策定中の最新のプロファイル
  RVA23：リッチなアプリ+OS が動く
  RVB23：RVA のもうちょっと機能を削ったもの？
  RVM23：組み込みコントローラ向け

## Slide 69: プロファイルの課題
どの拡張を必須にするかで超揉める
  特定の人物/ベンダが特定の拡張を入れたがる or 外したがる
例：
  既にその拡張の実装を終えているので入れたい
    他社からはある種の参入障壁に見える
  その拡張を入れてない実装をつくっちゃったので，外したい
    再設計したくない

## Slide 70: RISC-V の 基本整数命令
概要
  加減算，論理演算， ロード・ストア， 即値，分岐とジャンプなど
  各命令は 32bit 幅
画像は下記より The RISC-V Instruction Set Manual Volume I: User-Level ISA Document Version 2.2

## Slide 71: RISC-V の 基本整数命令の構造
エンコーディング：R, I, S, U の4タイプがある
  opcode によって，32 bit 中をどう区切って解釈するかが変わる
  funct は追加の opcode (opcode が大分類，funct が小分類
rs1, rs2, rd はオペランド
  それぞれ 5bit: 2^5=32本のレジスタを指定可能
  imm は即値
画像は下記より The RISC-V Instruction Set Manual Volume I: User-Level ISA Document Version 2.2

## Slide 72: R-Type の演算命令
rd
opcode
rd
rd
0110011
0110011
funct7
0000000
0100000
rs2
rs1
funct3
0
6
7
11
12
14
15
19
20
24
25
31
rs2
rs1
000
rs2
rs1
000
ADD や SUB は R-Type となる
  opcode = 0110011 は R-Type
  funct7 の部分で，さらに ADD や SUB を判別
ADD : x[rd] ← x[rs1] + x[rs2]
SUB : x[rd] ← x[rs1] - x[rs2]

## Slide 73: I-Type の演算命令
rd
opcode
rd
0010011
immediate[11:0]
rs1
funct3
0
6
7
11
12
14
15
19
20
31
rs1
000
レジスタを読んだ値ではなく，immediate の部分をそのまま演算する
ADDI : x[rd] = x[rs1] ← immediate
immediate[11:0]

## Slide 74: ADD と ADDI の違い
rd
0010011
rs1
000
immediate の部分はなるべくビット幅を大きく取りたい
  その方がより大きな数が扱える
  ADDI には専用の opcode: 0010011 を割り当てる
ADD や SUB はレジスタ番号が表せる 5bit があれば足りる
  なので，opcode にまとめて funct7 で判別していた
ADDI : x[rd] ← x[rs1] + immediate
immediate[11:0]
rd
0110011
0000000
rs2
rs1
000
ADD : x[rd] ← x[rs1] + x[rs2]
rd
0110011
0100000
rs2
rs1
000
SUB : x[rd] ← x[rs1] - x[rs2]

## Slide 75: I-Type のロード命令
rd
opcode
rd
0000011
immediate[11:0]
rs1
funct3
0
6
7
11
12
14
15
19
20
31
rs1
010
LW：Load Word 命令（4バイトをロード）
  opcode: 0000011 は ロード命令で I-Type
  funct3 部分がかわると，バイト数が異なる他のロードに
(x[rs1] + immediate) と加算が入っている
  レジスタ値に即値を加算してアドレスとできると便利だから
  x[rs1] に構造体の先頭，immediate がメンバへの オフセットとか
LW : x[rd] ← (x[rs1] + immediate)
immediate[11:0]

## Slide 76: S-Type の命令
imm[4:0]
0100011
0
6
7
11
12
14
15
19
20
31
rs1
010
SW：Store Word 命令
  opcode: 0100011 はロード命令で S-Type
  funct3 部分がかわると，バイト数が異なる他のストアに
SW : (x[rs1] ← immediate) = [rs2]
imm[4:0]
opcode
immediate[11:5]
rs2
rs1
funct3
immediate[11:5]
rs2

## Slide 77: ロードとストアの違い
どちらもレジスタのオペランドは２つ
  しかし，使用するビット位置が違う
  LW: rd, rs1 / SW: rs1, rs2
ストアの rs1 は実際には入力なので，ソースとした方が一貫する
  次回講義で補足
imm[4:0]
0100011
rs1
010
SW : (x[rs1] + immediate) ← [rs2]
immediate[11:5]
rs2
rd
0000011
rs1
010
LW : x[rd] ← (x[rs1] + immediate)
immediate[11:0]

## Slide 78: RISC-V の命令フォーマット
残りの命令は，大体これのバリエーション

## Slide 79: まとめ

## Slide 80: 今日のまとめ
今日の内容
  コンピュータの基本
    命令やプログラム，機械語とはなにか
    単純な CPU の構造と動作
  C 言語で書かれたプログラムの実行を考える
    C 言語と機械語の対応
  命令セットの例：RISC-V
次週の予定
  命令パイプライン

## Slide 81: 出欠と感想
本日の講義でよくわかったところ，わからなかったところ， 質問，感想などを書いてください
  LMS の出席を設定するので，そこにお願いします
  パスワード
意見や内容へのリクエストもあったら書いてください
LMS の出席の締め切りは来週の講義開始までに設定してあります
  仕様上「遅刻」表示になりますが，特に減点等しません
  来週の講義開始までは感想や質問などを受け付けます