## Slide 1: 先進計算機構成論 04
東京大学大学院 情報理工学系研究科 創造情報学専攻
塩谷 亮太
shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp

## Slide 2: 質問とか回答など
GPUとCPUの違いがわかりました。これまでなんとなく、Pytorchなどでviewを使っていたのですが、その意味が分かりました。
今まで制御部分の大きさの観点からCPU、GPUを見たことがなかったので非常に新鮮だった。

## Slide 3: 質問とか回答など
cpuの性能が、上がりにくくなったからマルチコア化する技術に対する研究が進んでいるみたいに聞いたのですが、コア数ってただ増やすだけじゃ性能上がらないんですよね？

## Slide 4: 質問とか回答など
わからなかったこと（質問）：FPGAの専用DSPを使えば効率がまだCPU・GPUより低いでしょうか？"
FPGAのメリットは，命令制御に必要な資源が不要なことと授業で紹介されていましたが，それによってどのような効果が得られるのでしょうか．例えば，処理速度が向上したりするのでしょうか．

## Slide 5: 質問とか回答など
クロック信号の反転が多くなるほどに消費電力に負荷がかかることがわかった. それに関して今後根本的なbreak throughは起こりうるのだろうか. 量子コンピュータではどうなっているのだろうか.
講義中にトランジスタのサイズを小さくするにも限界があるという話がありましたが、そういう意味ではCPUの性能 (動作周波数)は将来的に頭打ちになるのでしょうか。

## Slide 6: 質問とか回答など
現在のトランジスタのサイズ程度ならばトンネル効果などの影響は全く考慮しなくていい程度なのでしょうか？それともある程度現段階で考慮されていて、より量子化学的影響が大きくなっていっても対応できる見通しが立っているのでしょうか

## Slide 7: 質問とか回答など
ムーアの法則はいつ機能しなくなると予想されますか。また、TSMCがエネルギー効率は2年で倍増すると唱えているそうですが、ムーアの法則が機能しなくなった後はどのようにして発展していくと思われますか。

## Slide 8: 質問とか回答など
今回の講義では、便宜上電気回路（抵抗、コンデンサ）で表していますが、仲間はずれにされているコイルのリアクタンスや電磁誘導のインダクタンスやを応用して改良したりする研究はあるのでしょうか？ （コイルは速度が遅いので反応速度は下がりますが、上手く使ったら消費電力を抑える （例えば毎回発振する回路であるクロックの電流を回収する、など）

## Slide 9: 質問とか回答など
skewを防ぐために、全FF-clock間の配線を同じ長さにしていると言っていましたが、それ以外にskewを防ぐ方法というのはないのでしょうか。
VLSIの配線方法や配線アルゴリズムについてH-tree以外のものにも興味がわきました

## Slide 10: 図は以下より： KIM, Youngchan; KIM, Taewhan. Algorithm for synthesis and exploration of clock spines. In: 2017 22nd Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC). IEEE, 2017. p. 263-268.
  skew を無くすためには，クロックネットワーク全体で電圧のズレがなければ良い
  clock grid：メッシュ状の配線を使う
    ノード同士を密に縦横で繋いでやれば電位差が生まれにくい
  clock spine：太い配線を幹にして，そこから配る
    太い線の中では差が生まれにくいので，そこから配る

## Slide 11: 質問とか回答など
IntelのCPUが銅線の代わりにコバルト線か何かを使っているために、パフォーマンスが良くないという噂を聞いたことがありますが、具体的にはどういうことなのでしょう？今回仰っていた電圧を下げる話が関わってくるのでしょうか？
クロックの消費電力が大きいということが言われていましたが、クロックの使用を減らすということも考えられているのでしょうか。減らせるとするとどういったやり方になるのでしょうか。

## Slide 12: 質問とか回答など
自宅の空冷式PCではクロック周波数は3.4GHzだったが、水冷式などのより強力な冷却器を導入すれば、さらにクロック周波数を上げられるのだろうか？ https://hwbot.org/ より：

## Slide 13: 質問とか回答など
浮動小数点数演算は、その複雑性によって、FPGA上で実装した際のLUTの消費量が激しいのだと思いますが、精度を多少捨てて固定小数点を利用する方式にした場合はある程度LUTを節約できたりするのでしょうか

## Slide 14: 質問とか回答など
FPGAの話は初めて聞いたのでとても面白かったです．実際どのようなところで活用されているか気になりました．
FPGAを初めて知った。真理値表の出力をあらかじめ持っておいて入力によって選択するという発想があるのか。

## Slide 15: 質問とか回答など
コンピュータの性能が物理的な制約にぶち当たってムーア則が落ち着いてきながらも、GPGPU や TPU が現れたり、M1 チップが話題になったり、構成的な部分での変化によってコンピュータは今後も進化していくのかなぁと思いました。

## Slide 16: 質問とか回答など
余談の内容が面白かったです。「ムーアの法則は最近は成り立たない」という話を耳にしたことがありましたが、その理由がわかって良かったです。

## Slide 17: 質問とか回答など
12世代IntelCPUは高速なコアと低速なコアを両方搭載していますが,これはエネルギー密度問題への対処なのでしょうか.

## Slide 18: 質問とか回答など
I also encountered the concept of pipeline in the process of learning R language, which can help me understand the logic of pipelining in this course.

## Slide 19: 命令パイプライン

## Slide 20: 今日の内容：命令パイプライン
シングル・サイクル・プロセッサの動作
  パイプライン化を前提とした構造のものを使って復習
  全ての命令の処理が１サイクルで完結
上記のパイプライン化
  具体的にどうパイプライン化するか
ハザード

## Slide 21: 導入：工場のラインを考える
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
ベルトコンベアのラインの上を製品が流れていく
  ４人の人が，それぞれの工程の作業をおこなって完成
上のように1つしか製品をながさないと，
  各人は他の人が作業している間はヒマ
製品

## Slide 22: 導入：工場のラインを考える
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
実際の工場：複数の製品を同時に流す
  各工程を並列して処理することによりスループットを向上
  さっきの4倍の速度で製品ができあがっていく
これが 命令パイプライン
製品
製品
製品
製品
製品

## Slide 23: パイプライン化による性能向上
パイプライン化しない場合
パイプライン化した場合
製品
製品
製品
製品
製品
製品
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ

## Slide 24: シングル・サイクル・プロセッサの動作

## Slide 25: もくじ
シングル・サイクル・プロセッサの動作
  パイプライン化を前提とした構造のものを使って復習
  全ての命令の処理が１サイクルで完結
上記のパイプライン化
  具体的にどうパイプライン化するか
ハザード

## Slide 26: ベースとなるシングル・サイクル・プロセッサ
以前説明したものとの違い：
  メモリが命令メモリとデータメモリに別れている
  算術 & 論理演算，ロード，ストアのみを実行可能
    分岐とジャンプは，簡単のために今は考えない
ALU
PC
加算
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
4

## Slide 27: 1命令の実行フェーズ
実行フェーズ
  フェッチ
  デコード
  レジスタ読み出し
  実行
  レジスタ書き戻し
RISC-V の加算命令を実行する流れをざっとみる

## Slide 28: 命令フェッチ
命令メモリから命令を読み出す
  命令メモリを順に読んでいくため，PC は毎サイクル加算される
  足している４は，RSIC-V では命令の幅が４バイトだから
  基本的に，この部分はどの命令でも変わらない
PC
加算
アドレス
命令
命令メモリ
命令データ
4

## Slide 29: 命令デコード
取り出した命令からレジスタ番号を表す部分のビットを取り出す
  ソース（rs1, rs2）とディスティネーション（rd）
PC
命令
命令メモリ
レジスタ番号（rd）
レジスタ番号（rs1）
レジスタ番号（rs2）
rd
0110011
0000000
rs2
rs1
000
ADD : x[rd] ← x[rs1] + x[rs2]
4

## Slide 30: レジスタ読み出し
デコードで得られたレジスタ番号を使って RF にアクセス
  ソース・オペランドの値を読み出す
PC
書きREG番号 (rd)
読みREG番号 (rs1)
読みREG番号 (rs2)
レジスタ・ファイル
命令メモリ
4
レジスタの値（rs1）
レジスタの値（rs2）

## Slide 31: 実行
RF から読みだした２つの値を加算
ALU
PC
レジスタ・ファイル
命令メモリ
4
加算の結果
値（rs1）
値（rs2）

## Slide 32: レジスタ書き戻し
加算の結果をレジスタ・ファイルに書き戻す
  データ・メモリには用がないので何もしない
PC
書き込みデータ
書きREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
データ・メモリ
4

## Slide 33: ロードの場合：メモリ・アクセスが加わる
加算命令との違い：
  アドレスの計算（x[rs1] + immediate）を ALU でやる
  得られたアドレスでデータ・メモリにアクセス
ALU
PC
書き込みデータ
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
読みデータ
4
rd
0000011
rs1
010
LW : x[rd] ← (x[rs1] + immediate)
immediate[11:0]
書きREG番号 (rd)

## Slide 34: 各処理は基本的には左から右に流れる
特定のユニットで仕事をしている間，他の部分は遊んでいる
パイプライン化
  これをもとに，導入で話したように処理をオーバーラップさせる
ALU
PC
加算
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
ADD

## Slide 35: パイプライン化

## Slide 36: もくじ
シングル・サイクル・プロセッサの動作
  パイプライン化を前提とした構造のものを使って復習
  全ての命令の処理が１サイクルで完結
上記のパイプライン化
  具体的にどうパイプライン化するか
ハザード

## Slide 37: パイプライン化
回路のまとまりをオーバラップさせる単位にする
  この単位をステージと呼ぶ
ステージ
  IF： 命令フェッチ
  ID： デコードとレジスタ読み出し
  EX： 実行
  MEM：メモリ・アクセス
  WB： レジスタ書き込み

## Slide 38: 命令パイプラインの実行の様子
IF
ID
EX
MEM
WB
I0
I1
I2
I3
I4
I5
IF
I0
I1
I2
I3
I4
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I5
cycle

## Slide 39: パイプライン・チャートの見方 ここから先で多用されるので重要
  左から右にむかって時間は進む
  上から下にむかって命令が実行順に置かれる
  各ステージを表す四角は左側にある命令がその時そこにいることを示す
    上記では２サイクル目に，I0 が ID に，I1 が IF で処理されている
IF
I0
I1
I2
I3
I4
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
cycle

## Slide 40: パイプライン化による性能（スループット）向上
パイプライン化しない場合
パイプライン化した場合
I0
I1
I2
I0
I1
I2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 41: 余談：実際の CPU を実行した場合のパイプライン
塩谷が開発している RISC-V CPU（RSD）の実行を可視化したもの
  https://github.com/rsd-devel/rsd
  out-of-order 実行をしているので，途中からプログラム順とは 異なるタイミングで実行が進んでいる

## Slide 42: パイプライン化の効果
レイテンシ (latency)： 短くならない（か，やや延びる）
  一続きの処理が始まってから終わるまでにかかる時間
  この場合，1命令の始まりから終わりまでの処理時間
  原理的に短くならない（ステージ間にFF が入る分のびる）
スループット (throughput)： ステージ数倍だけ上がる
  単位時間当たりの処理量
  この場合，単位時間あたりに実行される命令数

## Slide 43: ステージを「どこで」切るか
大きな回路のまとまりをステージにする
  回路のまとまりが大きい → 遅延も大きい
この遅延の大きさが揃っていないと，綺麗にうごかない
  パイプライン全体は，一番遅いステージの遅延にあわせて動く
  他の人が仕事が終わったからと言って，先に送れない
良くない例：緑の人だけ仕事が多いので，全体が動かせない
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
なんか仕事おおいんだけど
はよせんかい
製品
製品
製品
製品
まだー？

## Slide 44: ステージを「どこで」切るか
ステージ
  IF： 命令フェッチ
  ID： デコードとレジスタ読み出し
  EX： 実行
  MEM：メモリ・アクセス
  WB： レジスタ書き込み
上記では，デコードとレジスタ読み出しが ID ステージにまとめられている
  デコードにかかる遅延はほとんどない
  読み出した命令からオペランドを取り出すのは，単に信号線を繋ぐだけで良い

## Slide 45: ステージを「どうやって」切るか
シングル・サイクル・プロセッサの回路に適当に間隔をあけて命令を流せばよいというものもない
各ステージを完全に同じ長さにすることは凄く難しい
  同じ長さ=同じ遅延=全く同じ段数の組み合わせ回路
長いステージであっても信号は絶えず変化する可能性がある
  短いパスから順に出力に反映される
  たとえば下の回路で a,b,c,d が全て変化したとすると， まず d の変化が z に反映し，次に d が･･･
a
b
c
d
ｚ

## Slide 46: パイプライン化（オーバーラップ）の実現方法
  各ステージの間に，D-FF（オレンジの四角）をいれる
    WB の書き込みについては，レジスタ・ファイル自体が クロックに同期して書き込みが行われるので D-FF は不要
  各ステージの処理が早く終わっても，次のクロックまでは D-FF で 信号の伝搬は止まる
ALU
PC
加算
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
ADD

## Slide 47: 余談：非同期回路やウェーブ・パイプライン
クロックによる同期化を使わずにパイプラインを作る方法も あるにはある
やり方：
  色々な方法でステージ間の遅延の大きさを気合いで揃える
  一定間隔でデータを流す
設計 & 動作させることがすごく難しいので，主流ではない
  特に，高速動作がかなり難しい

## Slide 48: ハザード

## Slide 49: もくじ
シングル・サイクル・プロセッサの動作
  パイプライン化を前提とした構造のものを使って復習
  全ての命令の処理が１サイクルで完結
上記のパイプライン化
  具体的にどうパイプライン化するか
ハザード

## Slide 50: ハザード
構造ハザード
  構造ハザードとはなにか？
  その解決方法
非構造ハザード
  データ・ハザード
  制御ハザード

## Slide 51: 構造ハザード
ハード資源の不足により，パイプラインがうまく動作しないこと
いくつかの例を使った説明，解消方法について解説

## Slide 52: 構造ハザードの例１：メモリ間 mov
例１：仮に mov [rs1]→[rs2] のような命令があったとする
  rs1 で指定されるアドレスのメモリの値を読んで，
  rs2 で指定されるアドレスのメモリに書き込む
実際に，x86 にはこのような命令がある

## Slide 53: mov [rs1]→[rs2] // [rs1]→[rs2] へのコピー
メモリをあるサイクルに同時に読んで書く必要がある
  しかし，データ・メモリのアドレスの口は1つしかない
  MEM ステージでデータ・メモリの読みと書きが同時にできない
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
mov [rs1]→[rs2]

## Slide 54: 構造ハザードの例２：push/pop
x86 や ARM ではスタック操作のための push/pop 命令がある
  push：rs1-1→rd, r2→[rd]
    スタック・ポインタ（のレジスタ）をデクリメントし，
    それをアドレスにしてメモリに値を書き込む
  pop：[rs1]→rd, rs1+1→rs1
    スタック・ポインタをアドレスにして値を読む
    スタック・ポインタをインクリメント
rs1-1 →
rs1 →
値
値
Push
Pop

## Slide 55: pop：[rs1]→rd, rs1+1→rs1
WB ステージでレジスタに rd と rs1 の2つを書き込む必要がある
  レジスタ・ファイルへの書き込みは，同時に２つはできない
データ・メモリ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
pop：[rs1]→rd, rs1+1→rs1
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル

## Slide 56: 構造ハザードの例３
使用資源の異なるステージ間のぶつかりでも起きる
  これまでの例は，同じステージ内で資源が足りない例
ld_inc [rs1]+1→rd のような命令があったとする
  rs1 の指すアドレスからメモリを読む
  読んだ値にさらに+１してから rd に書く
一見，資源は足りているようだが･･･
  レジスタの読み書きは１つずつしかない
  メモリも１カ所を読むだけ
  加算も１回行うだけ

## Slide 57: 構造ハザードの例３
ld_inc [rs1]+1→rd と add が連続した場合：
  ld_inc で，MEM ステージから読んだ値を加算しようとしても，
  そのサイクルは後続の add が演算器を使っているので使用できない
ld_inc
add
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 58: ld_inc [rs1]+1→rd と add が連続した場合
EX ステージ以外では，演算器にはアクセスできない
  他の命令が使っている可能性がある
データ・メモリ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
ld_inc [rs1]+1→rd
add

## Slide 59: 構造ハザードの解決方法
解決方法
  ハードウェアの増強
  時分割処理
  マイクロ命令への変換

## Slide 60: 解決方法１：ハードウェアの増強
ハードウェアを増強する
  mov [rs1]→[rs2]
    複数箇所のメモリを同時に読み書きできるように
  pop
    レジスタに２つ同時に書き込めるように
  ld_inc [rs1]+1→rd
    MEM ステージに専用の加算器を追加

## Slide 61: 解決方法１：ハードウェアの増強
利点：オーバーヘッドをいとわなければ，基本これで解決
欠点：回路規模が増える
  機能の増強量に比例した回路が必要
    なにも考えないで対応していくと，ものすごい数の回路になる
    例：ARM は全１６レジスタを一気にメモリに書ける命令がある
  機能の増強量に対して，線形より大きなオーダーで回路規模が 増える場合もある
    加算器などなら，増やした数の分だけ線形に回路が増える
    メモリやレジスタは，同時に読み書きできる数の２乗で回路が大きくなる（今後の講義で説明）

## Slide 62: 構造ハザードの解決方法
解決方法
  ハードウェアの増強
  時分割処理
  マイクロ命令への変換

## Slide 63: 解決方法２：時分割で処理
構造ハザードの原因：
  ハードウェア（の機能）が足りない
パイプラインを止めて，複数のサイクルをかけて処理する
  mov [rs1]→[rs2]
    メモリを読んだあと，次のサイクルで書きこむ
  pop
    １つレジスタに書いたあと，次のサイクルで書き込む
  ld_inc [rs1]+1→rd
    ld_inc が MEM で値を読んだら，次のサイクルで +1

## Slide 64: なぜパイプラインを止めるのか
上流を止めないと破綻する
  (；´∀｀) が複数サイクルをかけて仕事をしている場合， 命令はそこにとどまり続ける
  その間は上流をとめないと命令をおく場所がないし， 依存関係がまもられない
(*ﾟーﾟ) より下流は流れていっても，この場合は問題ない
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
(；´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ) ﾀｲﾍﾝﾈ
（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・) ｺｯﾁﾊ ｶﾝｹｲﾅｲｹﾄﾞﾈ
（つ つ
命令
命令
命令
命令
うるせぇ
命令ぶつけんぞ
もうしばらく
おまちください

## Slide 65: パイプラインを止めること
パイプラインを止めるとことを「ストール」や「インターロック」 という
  本や人によって，意味や使い方が微妙に統一されていない
  この講義では，以降はストールで統一

## Slide 66: ストールの動作
pop：１つレジスタに書いたあと，次のサイクルで書き込む
  WB1 と WB2 の２サイクルで書き込む
  WB2 の間は上流を全て止める
パイプライン・チャート上では上記のようになる
  止める原因の命令の下が全部右にずれる
  ずれた部分の空き（bb）を「バブル」とよぶ
IF
ID
EX
MEM
WB1
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
pop
WB2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
bb
bb
bb
bb
IF
ID
EX
MEM
WB
add
...
...
...
...
add 以降の全処理が
バブルで右に１つずれる
= １サイクル実行が 遅くなっている

## Slide 67: ストールの実現方法
回路的には，Write Enable（WE）つきの D-FF を使う
  WE が 0 のサイクルは書き込みが行われない
  ストールさせたい時は，そのステージの WE を 0 に
WE
WE

## Slide 68: WE つき D-FF の実現方法
たとえば D-FF とマルチプレクサで作れる
  WE が 0 の時は，その時の自分自身の出力を書き込む
WE

## Slide 69: 構造ハザードの解決方法
解決方法
  ハードウェアの増強
  時分割処理
  マイクロ命令への変換

## Slide 70: 解決方法３：マイクロ命令への変換
複数のマイクロ命令に分解して実行
  マイクロ命令：CPU の内部でのみ使われる命令
    プログラマからは全く見えない
  マイクロ命令は，構造ハザードを起こさないよう設計しておく
現代の x86 や ARM は，主にこの方法を採用している

## Slide 71: マイクロ命令への変換の例
mov [rs1]→[rs2]
  ld [rs1]→rt
  st rt→[rs2]
pop
  add rs1+1→rt
  ld [rt]→rd
ld_inc [rs1]+1→rd
  ld [rs1]→rt
  add rt+1→rd
rt はプログラマから見えない CPU 内部にある中間結果を保持するレジスタ

## Slide 72: 時分割処理とマイクロ命令への分解の比較 I4 が終わる時間は変わらない
ID でマイクロ命令に分解 = デコードで時分割処理している
IF
ID
EX
MEM
WB1
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
pop
WB2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
bb
bb
bb
bb
I1
I2
I3
I4
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
pop add rs1+1→rt
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
WB
ID
EX
MEM
WB
bb
ld [rt]→rd
I1
I2
I3
I4

## Slide 73: マイクロ命令への分解の利点
処理時間が変わらないのなら，なぜこんな複雑なことをするのか？
分解後は，構造ハザードのことを一切考えなくてよくなるから
  mov，pop，ld_inc が連続で来た場合，どう止めたらよいのか？
    止めるべきステージの場所はさまざま
    組み合わさると意味がわからない
  マイクロ命令に分解してしまえば，ID ステージでのストール のみ考えれば良い

## Slide 74: マイクロ命令への分解の利点
内部の設計をクリーンにできる
  スーパスカラ（パイプラインを複数並列に並べる）などでは， こうしないと複雑すぎて無理
= 内部を刷新しつつ，プログラムの互換性を保てる

## Slide 75: マイクロ命令への分解の欠点
分解（デコード）がマジで大変
基本的には，ひたすらパターン・マッチング
  でかい真理値表がいる
  本当に複雑なものは，メモリで出来たテーブルも使う

## Slide 76: AMD Bulldozer のチップ写真
Tim Fischer1 , Srikanth Arekapudi2 , Eric Busta1 , Carl Dietz3 , Michael Golden2 , Scott Hilker2 , Aaron Horiuchi1 , Kevin A. Hurd1 , Dave Johnson1 , Hugh McIntyre2 , Samuel Naffziger1 , James Vinh2 , Jonathan White4 , Kathryn Wilcox, Design Solutions for the Bulldozer 32nm SOI 2-Core Processor Module in an 8-Core CPU, ISSCC 2011 より
ALU
ALU
Decode
Microcode ROM

## Slide 77: ARM Cortex-A15 の消費電力の割合
NVIDIA Tegra 4 Family CPU Architecture より

## Slide 78: マイクロ命令への分解の他の利点
CPU にバグがあったときに，後からパッチが当てられる
  バグを「エラッタ」とも呼ぶ
動作がおかしい命令を，他のバグってない命令の列で置き換える
  分解に使う表は，あとから書き換えられるようになっている
  Microcode ROM というのがそれ

## Slide 79: インテルの Core シリーズのエラッタのリスト 地味に結構バグってる
https://pcper.com/wp-content/uploads/2017/06/6cfe-6th-gen-x-series-spec-update.pdf より

## Slide 80: Windows Update でこっそり更新されていたりもする
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4093836/summary-of-intel-microcode-updates より

## Slide 81: 余談：命令の歴史
RISC-V や MIPS などでは，パイプライン実行を最初から想定
  小さいハードで構造ハザードが起きにくいよう設計されている
  RISC（Reduced Instruction Set Computer）と呼ばれる
  RISC-V は，「5代目の RISC」という名前
x86 は，登場時はパイプライン化を考えていなかった
  当時は，小数の命令でたくさんのことができるのが正義
  しかし，そのままではパイプライン化は困難
  CISC（Complex Instruction Set Computer）と呼ばれる
ARM の R は RISC の R なのだが，ARM は結構 CISC ぽい
  ARM：Advanced RISC Machine
  構造ハザードを凄い勢いで起こす命令が多い

## Slide 82: 余談：命令の歴史
マイクロ命令への分解により，x86 や ARM はこの問題を （一応）克服
  回路規模やエネルギーにおける代償は大きい
  互換性が維持できるので，商業上重要
x86 や ARM は，64bit バージョンを作る際に命令の内容を かなり整理した
  パイプラインが作りやすくなっている
  富岳では ARM 32bit を切り捨てており（多分）， 大分楽になっているはず

## Slide 83: 構造ハザードのまとめ
構造ハザード：ハード資源の不足に起因
解決方法
  ハードウェアの増強
  時分割処理
  マイクロ命令への変換
パイプライン・ストール

## Slide 84: 今日のまとめ
パイプライン
各種のハザードと解消方法
  構造ハザード
  非構造ハザード（ここは次回
    データ・ハザード
    制御ハザード
来週は非構造ハザードと分岐予測など

## Slide 85: 出欠と感想
本日の講義でよくわかったところ，わからなかったところ， 質問，感想などを書いてください
  LMS の出席を設定するので，そこにお願いします
  パスワード: stage
意見や内容へのリクエストもあったら書いてください
LMS の出席の締め切りは来週の講義開始までに設定してあります
  仕様上「遅刻」表示になりますが，特に減点等しません
  来週の講義開始までは感想や質問などを受け付けます