## Slide 1: 先進計算機構成論 05
東京大学大学院 情報理工学系研究科 創造情報学専攻
塩谷 亮太
shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp

## Slide 2: 前回の内容
命令パイプライン
構造ハザード：ハード資源の不足に起因
構造ハザードの解決方法
  ハードウェアの増強
  時分割処理
  マイクロ命令への変換

## Slide 3: 今日の内容
非構造ハザード
命令パイプラインと性能
分岐予測（前編）

## Slide 4: 非構造ハザード

## Slide 5: 非構造ハザード
構造ハザード
非構造ハザード：バックエッジに由来
  データ・ハザード
  制御ハザード

## Slide 6: バックエッジ：逆方向（右から左）にいく信号
バックエッジがあるため，命令を単純に流せない場合がある
  工場のラインのように，一方向に流せない
ALU
PC
加算
4
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
2. 分岐結果の PC への反映
制御ハザードの原因
演算やロードの結果の書き込み データハザードの原因

## Slide 7: データ・ハザード
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
レジスタ・ファイルへのアクセス
  演算の入力は ( ´∀｀) の人がレジスタ・ファイルから読み出す
  演算の結果は( ´・ω・) の人がレジスタ・ファイルに書き込む
命令メモリ
レジスタ・ファイル
ALU
a++
a++
b=a+1
c=b-1
d=c+2
e=…
…
書きます！
読みます！

## Slide 8: データ・ハザード
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
直前の命令の結果を使う命令が現れた場合：
  ( ´∀｀) の人が b=a+1 の結果を読もうとしても，
  (*ﾟーﾟ) の人がまだ計算中でレジスタ・ファイルに b が書けていない
  ( ´・ω・) の人が計算結果をかけるのはさらに次のサイクル
命令メモリ
（プログラム）
レジスタ・ファイル
演算器
a++
a++
b=a+1
c=b-1
...
…
...
計算中･･･
b ください
b=a+1
c=b-1
...
まだｂ書けないよ

## Slide 9: データ・ハザード
I0 の WB が終わるまで，その結果はレジスタに書き込まれない
  I4 までは，その値がレジスタから得られない
  ID ステージでレジスタを読むため
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I0
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I1
I2
I3
I4
WB

## Slide 10: データ・ハザードの解消方法
解消方法
  ストールさせる
  遅延スロット（なにもしない）
  フォワーディング
  マルチスレッディング

## Slide 11: １．ストールさせる
I0 の WB が終わるまで，後続の命令を遅らせる
  I1 の ID が，I0 の WB の右にくるまでストール
  I1 は I0 の結果を使える
欠点：とても遅くなる
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I0
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I1
I2
I3
I4
WB
bb
bb
bb

## Slide 12: 2. 遅延スロット（なにもしない）
特になにも対策せず， 「ある命令の結果は，数命令先まで見えない」と言う仕様にする
  上の例だと I1，I2，I3 は，I0 の結果は見えない
  I1，I2，I3 には，I0 で add する前の値が見え続ける
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I0: add x1+1→x1
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I1: add x1+1
I2: sub x1-1
I3: and x1&1
I4
WB

## Slide 13: 2. 遅延スロット（なにもしない）
ここに I0 の結果を使わない命令を入れれば，性能低下はない
  この部分を「遅延スロット」と呼ぶ
  この場合，遅延スロットが３命令分ある
  コンパイラががんばって入れる
  人力でアセンブリ言語で頑張ることもある
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I0: add x1+1→x1
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I1: add x4+1
I2: sub x7-1
I3: and x8&1
I4
WB

## Slide 14: NOP の挿入
もしそのような命令がない場合，
  NOP（No Operation）と呼ぶ何もしない命令をいれる
  これもコンパイル時にいれておくる必要がある
上の例は，x1 に１を足した結果を使う以外の処理がなかった場合
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I0: add x1+1→x1
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I1: NOP
I2: NOP
I3: NOP
I4: sub x1-1
WB

## Slide 15: 遅延スロットの利点
利点：
  なにもしないので，ハードは最も単純
  並列にできる命令があれば，性能も下がらない

## Slide 16: 遅延スロットの欠点
欠点：「仕様」なので，一度決めると変えられない
  後からパイプラインの段数を変えると互換性がなくなる
    クロックをあげるために，段数を増やせない
  複数の命令を同時処理しようとしたときにも互換性がなくなる
  MIPS では遅延スロットが１命令分，仕様として存在
    互換性のためにこれを忠実に再現するため後年は逆に複雑化
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
WB
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
２命令同時処理すると，遅延スロットが増える

## Slide 17: 遅延スロットの欠点２
欠点２：並列してできる命令が常にあるとは限らない
  NOP を入れるしかなくなる
  実質ストールしてバブルを入れるのと同じになってしまう
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I0: add x1+1→x1
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I1: NOP
I2: NOP
I3: NOP
I4: sub x1-1
WB
IF
ID
EX
MEM
I0: add x1+1→x1
IF
ID
EX
MEM
WB
I1: sub x1-1
WB
bb
bb
bb

## Slide 18: データ・ハザードの解消方法
解消方法
  ストールさせる
  遅延スロット（なにもしない）
  フォワーディング
  マルチスレッディング

## Slide 19: フォワーディング
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
フォワーディング（バイパスとも呼ぶ）
  (*ﾟーﾟ) の人が，次のサイクルにも結果を使えるようレジスタに書くと同時に手元に結果をおいておく
レジスタ・ファイル
演算器
a++
a++
a=a+1
b=a-1
c=a+2
e=…
…
a=a+1
b=a-1
c=a+2
直接後ろに渡せばいいのよ

## Slide 20: フォワーディングの回路
演算器の結果を，フィードバック
  レジスタ・ファイルからの読み出し結果と選択して入力に
データ・メモリ
4
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 21: フォワーディングの利点
利点：
  依存関係がある命令が連続できてもパイプラインを動かし続けられる
  バブルを発生させることがない

## Slide 22: フォワーディングの問題
演算器とフォワーディングを含むステージは１サイクルで処理する必要がある
  分割すると，バブルを入れてるのと同じになってしまう
  できればここはパイプライン化したくない
    （FP 演算等の複雑なものは，やむなくパイプライン化している
CPU 全体のクリティカル・パスになりやすい
  クロック周波数がここで決まることが多い
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
WB
IF
ID
EX1
MEM
IF
ID
EX2
MEM
WB
WB
EX1
EX2

## Slide 23: フォワーディングの問題
フォワーディングは，この演算器の部分の遅延を増やしてしまう
  クロック周波数の低下につながる

## Slide 24: ロードについては，完全に解決はできない
ロードではデータ・メモリを読むまでその値は取れない
  次の命令は，MEM より後に EX がこないといけない
    I1 は，I0 のロード結果が見えない
  この部分はストールや遅延スロットでなんとかすることがおおい
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I0
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I1
I2
I3
I4
WB

## Slide 25: データ・ハザードの解消方法
解消方法
  ストールさせる
  遅延スロット（なにもしない）
  フォワーディング
  マルチスレッディング

## Slide 26: マルチスレッディング
広義のマルチスレッド：
  コンテキスト（PC やレジスタ）を複数持つこと
ソフトウェアにおけるマルチスレッド
  pthread とか
  複数のコンテキストが並列して動作
ハードウェアのマルチスレッド
  ひとつの CPU 内に複数のコンテキストを複数持つ
  次ページの方法は「細粒度マルチスレッディング」と呼ぶ
    ハードウェアのマルチスレッドは，他にもいろいろある

## Slide 27: マルチスレッディング
Th0 から Th3 までの4つのスレッドの命令を順に実行
  各スレッドは独立しているので，お互いの結果を読むことはない
Th0 に戻ってくる頃には，前回の Th0 の結果が書き込まれている
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
Th0
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
Th1
Th2
Th3
Th0
WB

## Slide 28: マルチスレッディングの利点と欠点
利点：
  他の方法のような問題がおきない
    理想的にはバブルも発生せず，クロックも落ちない
  演算器をパイプライン化しても性能に影響がない
    他のスレッドを実行して時間をつぶしていればよい
欠点：
  動かすスレッドがない場合は，止めておくしかない
    GPU 等ではスレッドが大量にあるので，問題とならない
    GPU ではループの各周がスレッドになっている
  スレッド数分のレジスタを持つ必要があるのでハードが大きい

## Slide 29: データ・ハザードのまとめ
解消方法
  ストールさせる
  遅延スロット（なにもしない）
  フォワーディング
  マルチスレッディング

## Slide 30: ハザード
構造ハザード
非構造ハザード：バックエッジに由来
  データ・ハザード
  制御ハザード

## Slide 31: 分岐命令の処理と制御ハザード
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
「if a > 0」の結果は最終段の ( ´・ω・) の人まで反映出来ない
  先頭は次に a=a+1 と a=a-1 のどちらを取り込めばいいのかわからない
if a > 0
if a > 0:
a=a+1
else:
a=a-1
命令メモリ
次どうすんねん

## Slide 32: 制御ハザードの解消方法
解消方法
  ストールさせる
  遅延スロット（なにもしない）
  マルチスレッディング
    上記は，基本的にデータ・ハザードと同様にして適用できる
    フォワーディングは制御ハザードでは意味的に無理
  分岐予測による投機実行

## Slide 33: 分岐予測
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
動作
  「if a > 0」の結果を予測して，命令を取り込む
    前回はこっちに行ったので，次もこっちに違いないとかで予測
  あとから予測が正しいか確認する
if a > 0
if a > 0:
a=a+1
else:
a=a-1
プログラム
a=a-1
わいの予想では else や
ほんまかいな
後でたしかめるで
ｳｿｸｻｰ
ﾎﾝﾄｶﾅｰ

## Slide 34: 分岐予測ペナルティ
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` )（つ つ
予測が間違っていた場合，以降の処理を 取り消してやり直す
この図では，無駄になるのは3命令分
if a > 0
if a > 0:
a=a+1
else:
a=a-1
プログラム
a=a-1
a=a+1 からやりなおしや！
間違っとるがな
…
…
ﾓｳﾔﾀﾞ
ﾏｼﾞﾃﾞ

## Slide 35: 大規模な高性能プロセッサの場合
取り消しは最悪数十命令以上に
  IBM POWER8 だと，8命令同時 × 10数段
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
どうしてこうなった
∧＿∧
(・ω・` )（つ つ
if …
やってしまいましたなぁ

## Slide 36: 命令パイプラインと性能

## Slide 37: もくじ
非構造ハザード
命令パイプラインと性能
分岐予測（前編）

## Slide 38: パイプライン化によるスループット向上
パイプライン化しない場合
パイプライン化した場合
I0
I1
I2
I0
I1
I2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 39: パイプライン化の意味
パイプライン化の効果：
  スループットの向上
  = 単位時間あたりに処理できる命令の数の増加
  = 動作クロック周波数の向上

## Slide 40: パイプライン化によるクロック周期の短縮 クロックの立ち上がりごとに，１命令が処理
パイプライン化しない場合
パイプライン化した場合
I0
I1
I2
I0
I1
I2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 41: ステージ内の信号の伝播を考える
パイプライン：ステージ：
  複数のパイプライン・ラッチで挟まれてた，
  組み合わせ回路（ゲート）
矢印の動き：
  クロック開始時に，左のラッチからでた信号が
  組み合わせ回路を通って，伝播していく様子

## Slide 42: ２段にパイプライン化した場合
クロック周波数は２倍に：
  各矢印の伸びる速度（信号が伝播する速度）自体は同じ
  ２段パイプラインでは，ラッチから２回信号が出ている
パイプライン化せず
２段パイプライン

## Slide 43: 4段にパイプライン化した場合
クロックが４倍に
  ４段パイプラインでは，ラッチから４回信号が出ている
パイプライン化せず
２段パイプライン
４段パイプライン

## Slide 44: パイプライン化の限界
パイプライン段数を増やしていけば，どこまでも速くなるのか？
  ならない
理由：
  回路的な理由による周波数向上の限界
  アーキテクチャ的な理由による実効性能の限界
∧＿∧
（ ・∀・）
＿φ＿__⊂)__
／旦／三／ ／|
|￣￣￣￣￣|. |
| 社長 |／
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
製品
製品
製品
製品
ひょっとして･･･ 無限に
速くできるんじゃね！？
ｵｲﾔﾒﾛ
ﾑﾘﾑﾘ
ﾔﾒﾃ
💡

## Slide 45: 回路的な理由
理由：
  D-FF 自体の遅延のため
  消費電力と熱のため

## Slide 46: D-FF の回路
d
q
clock = 0
d
q
clock = 1
構造：マルチプレクサが入った２つのインバータのループ
  マルチプレクサを，切り替えスイッチとして説明
  クロックの立ち上がりのたびに，d の値がサンプリングされる
  その値が次のサイクルの間 q から出力される
立ち上がり
立ち下がり

## Slide 47: D-FF の動作 ① クロック信号が Low にあるとき
d
q
左側のループ：
  d の入力の変化に応じて，インバータの状態が随時切り替わる
  右側のループとは遮断されている
右側のループ：
  ループのインバータの状態（=記憶）が q に出力され続ける
１
２
３
４

## Slide 48: D-FF の動作 ② クロック信号の立ち上がり
d
q
左側のループ：
  d と遮断され，ループが形成される
  直前まで d に入力されていた信号が記憶される
右側のループ：
  左側のループと繋がり，ループが解除される
１
２
３
４

## Slide 49: D-FF の動作 ③ クロック信号が High
d
q
左側のループ：
  クロックが立ち上がる直前の の内容を出し続ける
右側のループ：
  左側のループの出力を反転して に出力
１
２
３
４

## Slide 50: D-FF の動作 ④ クロック信号の立ち下がり
d
q
左側のループ：
  ループが解除される
右側のループ：
  左側のループと遮断され，ループが形成される
  それまで左側から入力された内容を出し続ける
１
２
３
４

## Slide 51: D-FF の遅延
D-FF の遅延：これまでの４フェーズの動作の遅延
  スイッチが切り替わるまでの遅延
  スイッチが切り替わった後， インバータの入力に応じて出力が変化するまでの遅延
クロック周波数を上げすぎると，これらの限界にぶつかる
  １ステージ内の遅延：インバータ換算で１０から２０段分ぐらい
  なので，D-FF 自体の遅延は意外とバカにならない

## Slide 52: 理由２：消費電力と熱
クロック周波数を上げる
  → 単位時間あたりの回路全体の充放電の回数が増える
  → 消費電力と，それによって発生する熱がそれだけ増える
電力供給の限界
  CPU のチップの端子から流し込める電流の限界
  オームの法則：V=IR
    端子のピンの数で R が決まる
放熱の限界
  温度の上昇に，放熱が追いつかない

## Slide 53: パイプライン化の限界
速度が上がらなくなる理由：
  回路的な理由による周波数向上の限界
  アーキテクチャ的な理由による実効性能の限界

## Slide 54: アーキテクチャ的な理由による実効性能の限界
バックエッジがないパイプライン
  （回路的な限界にあたるまでは
  パイプライン段数を増やせば増やすほど性能（周波数）が上がる
バックエッジがあるパイプライン
  パイプライン段数を増やすと，
    周波数そのものは上がる・・・が，
    場合によって，命令を処理できる実効的な速度が落ちる

## Slide 55: バックエッジ：逆方向（右から左）にいく信号
バックエッジがあるため，命令を単純に流せない場合がある
  工場のラインのように，一方向に流せない
ALU
PC
加算
4
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
3. 分岐結果の PC への反映
制御ハザードの原因
2. ロードの結果の書き込み データハザードの原因
演算器自体への フォワーディング

## Slide 56: 問題となるバックエッジ
演算器のフォワーディング
ロードによるデータ・メモリの読み出し
分岐結果の PC への反映

## Slide 57: 演算器のフォワーディング
ここは結構遅延が長い
  クロック周波数の低下につながるのでパイプライン化したくなる

## Slide 58: 演算器のパイプライン化
演算器のパイプライン化
  たとえば加算を，下位３２ビットと上位３２ビットを ２ステージかけてやる
  １ステージあたりの遅延は半分になる

## Slide 59: 演算器をパイプライン化した場合の問題
依存関係にある命令を連続して実行できなくなる
  I0 の EX2 が終わる前に，I1 の EX1 が始まる
  もし，他に実行するべき命令がおけなければ，遊ばせとくしかない
場合によっては性能が返って下がる
  周波数が上がったが，２サイクルに１回しか命令が実行できない
基本的な整数演算はパイプライン化せず１ステージを死守するのが普通
  乗除算や，浮動小数点演算はあきらめてパイプライン化
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
WB
IF
ID
EX1
MEM
IF
ID
EX2
MEM
WB
WB
EX1
EX2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
MEM
WB
EX1
EX2
I0
I1
I2
I0
I1
I2

## Slide 60: 問題となるバックエッジ
演算器のフォワーディング
ロードによるデータ・メモリの読み出し
分岐結果の PC への反映

## Slide 61: ロードによるデータ・メモリの読み出し
演算器の場合とほぼ同様
  上は，MEM が M1 と M2 にパイプライン化された場合
    I1 と I2 は，I0 の結果を使えない
  MEM ステージをパイプライン化すると，この部分が長くなる
しかし，この部分をパイプライン化することはよくある
  ロードは演算よりは出現頻度が低い
  メモリ（キャッシュ）のレイテンシは演算器よりかなり長くなることが多いためしかたない
IF
ID
EX
M1
IF
ID
EX
WB
WB
IF
ID
EX
WB
I0
I1
I2
M2
M1
M2
M1
M2
IF
ID
EX
WB
I3
M1
M2

## Slide 62: 問題となるバックエッジ
演算器のフォワーディング
ロードによるデータ・メモリの読み出し
分岐結果の PC への反映

## Slide 63: 分岐予測
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
動作
  「if a > 0」の結果を予測して，命令を取り込む
    前回はこっちに行ったので，次もこっちに違いないとかで予測
  あとから予測が正しいか確認する
if a > 0
if a > 0:
a=a+1
else:
a=a-1
プログラム
a=a-1
わいの予想では else や
ほんまかいな
後でたしかめるで
ｳｿｸｻｰ
ﾎﾝﾄｶﾅｰ

## Slide 64: 分岐予測ペナルティ
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` )（つ つ
予測が間違っていた場合，以降の処理を 取り消してやり直す
この図では，無駄になるのは3命令分
if a > 0
if a > 0:
a=a+1
else:
a=a-1
プログラム
a=a-1
a=a+1 からやりなおしや！
間違っとるがな
…
…
ﾓｳﾔﾀﾞ
ﾏｼﾞﾃﾞ

## Slide 65: 分岐予測ペナルティの大きさ
パイプラインを深くすると，
  = if が右に到達してミスが判明するまでのステージが増える
  = 予測ミス時に取り消される命令数が大きくなる
    一瞬で全員を消せず，取り消す命令数に応じた時間がかかる
実時間が伸びているわけではないことに注意
  if が右に到達するまでの実時間は変わってない
  矢印が伸びるアニメーションを思い出してほしい
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
if
if

## Slide 66: パイプライン化の限界のまとめ
速度が上がらなくなる理由：
  回路的な理由による周波数向上の限界
    D-FF の遅延
    電力と熱
  アーキテクチャ的な理由による実効性能の限界
    バックエッジによる実効性能の低下
    （今日話した話題意外に，スーパスカラ固有の性能低下も

## Slide 67: 実際の CPU のパイプライン段数
現在は大体１５～２０段
Intel Pentium4 （Prescott）３１段
  2004年発売で 3.8 GHz
  おそらく，歴史上最大の段数
    熱くなりすぎ & 性能が出ずで，この後ステージ数は減少
AMD Zen：１９段
  2017年発売で 4.2GHz

## Slide 68: Sony/IBM/東芝 Cell (SPE) Cell Broadband Engine Architecture and its first implementation—A performance view より

## Slide 69: AMD JAGUAR "JAGUAR” AMD’s Next Generation Low Power x86 Core より

## Slide 70: ARM Cortex-A15 Exploring the Design of the Cortex-A15 Processor ARM’s next generation mobile applications processor より

## Slide 71: 分岐予測

## Slide 72: もくじ
非構造ハザード
命令パイプラインと性能
分岐予測
  用語の定義からはじめる

## Slide 73: 用語の定義（１）
方向分岐
  if 文のように，２方向に分岐する分岐命令
間接分岐
  レジスタに格納されている値のアドレスに飛ぶ分岐命令
  任意の場所に飛ぶことができる

## Slide 74: 用語の定義（２）
分岐の成立/不成立
  条件が成立（taken）： 指定されたアドレスへジャンプ
  条件が不成立（untaken）：次の命令（PC+４）に移る
例：bne x1, x2, TARGET
  成立： x1 と x2 の値が異なった場合は，TARGET にジャンプ
  不成立：x1 と x2 の値が同じ場合は，次の PC に

## Slide 75: 用語の定義（３）
分岐先 アドレス or ターゲット
  分岐が成立した際の飛び先のアドレスのこと
前方分岐：
  分岐先ターゲットが分岐自身のアドレスよりも大きい分岐のこと
  プログラムの進行方向に対して前方に飛ぶことから
後方分岐：
  分岐先ターゲットが分岐自身のアドレスよりも小さい分岐のこと
  後方に飛ぶ = ループを作る
BACK:
...
branch
...
FORWARD:

## Slide 76: 分岐予測
分岐予測では，以下の３つを全て行う必要がある
  分岐命令かどうか予測（分岐種別の予測）
  分岐先ターゲット予測
  分岐方向予測
if-then-else の方向だけを予測していれば良いわけではない
（今は方向分岐のみを扱い，間接分岐は考えない

## Slide 77: １．分岐かどうか予測の必要性
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
メモリから命令が取れるまでは，それが分岐かどうかはわからない
  命令フェッチは複数段にパイプライン化されていることが多い
  以降のターゲットや方向の予測をすべきかどうかが，わからない
一方パイプライン先頭では即座に次のアドレスを予測しないといけない
  分岐かどうかわかるまでまっていては，バブルができる
bne
bne x1,x2,L
add ...
...
L:
sub ...
プログラム
？？？
中身わからんし
予測できないZE
解析したところ
これは分岐でした

## Slide 78: ２．分岐先ターゲットの予測の必要性
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
メモリから命令が取れるまでは，分岐成立時の飛び先の場所もわからない
  いくつ先 or いくつ前に飛ぶのか？
bne x1,x2,L
add ...
...
L:
sub ...
プログラム
？？？
成立する…！するが…！
今回まだ飛び先の場所の
指定まではしていない...！
いいから飛び先も
予測しなされ
ﾜﾚﾜﾚｶﾞ ｿﾉｷﾆﾅﾚﾊﾞ

## Slide 79: BTB（Branch Target Buffer）による予測
BTB と呼ぶ表を使って以下を予測
  分岐命令かどうか予測
  分岐先ターゲット予測
BTB
  入力：PC
  出力：
    hit or miss
    ターゲットのアドレス
分岐命令の実行時に，この表にターゲットを登録しておく
  次回からは，表をひくとターゲットがとれる

## Slide 80: BTB（Branch Target Buffer）による予測
分岐かどうかと，分岐先ターゲットを同時に予測
PC
taken PC
tag
hit or miss
taken PC
BTB

## Slide 81: BTB による予測（分岐命令の場合）
0x4008 にある bne をフェッチした場合，
  0x4008 の下位の 8 を取り出し，BTB の８番エントリにアクセス
  得られた tag と PC の上位の 0x400 が一致したのでヒット
  0x4008 は分岐命令で，そのターゲットは 0x4180 と予測
8
400
PC
400
4180
BTB hit!
4180
0x4008 bne x1,x2,0x4180
0x400c add ...
... ...
0x4180 sub ...
0
1
...
...
...
8
...
...
...
f88
ff80
C
...
...
...
taken PC
tag

## Slide 82: BTB による予測（分岐以外の場合）
0x400c にある add をフェッチした場合，
  0x400c の下位の c を取り出し，BTB の c 番エントリにアクセス
  得られた tag と PC の上位が不一致なのでミス
  0x400c は分岐命令ではないと予測
C
400
PC
400
4180
BTB miss
ff80
0x4008 bne x1,x2,0x4180
0x400c add ...
... ...
0x4180 sub ...
0
1
...
...
...
8
...
...
...
f88
ff80
C
...
...
...
taken PC
tag

## Slide 83: BTB の特徴
高速にアクセスする必要がある
  １サイクル以内に処理が完結する必要がある
  そうしないと，毎サイクル命令フェッチができない
エントリ数は比較的小さい
  最大でも数Kエントリ程度
ハッシュ表としては，かなり単純な構造を持つ
  ハッシュ関数は，アドレスの一部を切り出してそのまま使う
  表の各エントリは固定長（古いものは上書きされる）

## Slide 84: BTB の詳細
階層化された BTB を持つ場合もある
  AMD Zen：L1+L2 BTB
  ARM Cortex A72：64エントリL1 + 2KエントリL2 BTB

## Slide 85: 分岐かどうか&分岐先ターゲット予測のまとめ
分岐かどうか & 分岐先ターゲットを予測する必要がある
  命令をデコードするまでは，それらがわからない
BTB を使った予測
  BTB：機能的にはハッシュ表
    入力：予測対象の PC
    中身：分岐先ターゲット
  フェッチ時は，まず BTB にアクセスして分岐かどうかとターゲットを予測

## Slide 86: 分岐予測
分岐予測
  分岐命令かどうか予測
  分岐先ターゲット予測
  分岐方向予測

## Slide 87: 分岐方向予測
以降，「分岐予測」と言った場合は「分岐方向予測」の意味に
以下の2つに大きく分けられる
  静的分岐予測
  動的分岐予測

## Slide 88: 静的分岐と動的分岐
静的分岐：
  プログラム内に書かれている分岐命令のこと
  上のコードでは，１つの静的分岐（i3）がある
動的分岐：
  実行中に現れる分岐命令のこと
  上のコードが実行された場合，i3 は 10 回実行される
  = 10個の動的分岐がある
同様に，静的命令や動的命令という場合もある
// 10回まわるループ
i1: li x1 ← 0 // x1 を 0 に初期化
L:
i2: add x1 ← x1 + 1 // x1 をインクリメント
i3: bne x1 != 10, L // x1 が 10 でなければ L に飛ぶ

## Slide 89: 分岐方向予測
以下の2つに大きく分けられる
  静的分岐予測
    静的分岐に対する予測
    プログラム開始時に予測結果は決まっており， 実行中に予測結果は変化しない
  動的分岐予測
    動的分岐に対する予測
    プログラムの実行中に予測結果が変化する

## Slide 90: 分岐方向予測
分岐予測
  静的分岐予測
    常に不成立と予測
    前方分岐を不成立/後方分岐を成立と予測
    プロファイルによる予測
  動的分岐予測

## Slide 91: 1. 常に不成立と予測
今の PC に対し，次の PC を常に読む
あまり精度は良くない
  統計的に，大体 70% ぐらいの分岐命令は成立する
  したがって，予測ヒット率は 30% ぐらい
最も単純で，予測のために特に追加のハードを必要としない
  古い CPU では実際にこれを搭載していたものも結構ある

## Slide 92: 2. 前方分岐を不成立/後方分岐を成立と予測
統計的に，後方分岐は成立することが多い
  ループを構成することが多く，繰り返し実行される
  典型的には 80% 以上が成立
前方分岐を不成立/後方分岐を成立
  前方分岐はコストを重視して，常に不成立と予測
  後方分岐は常に成立と予測
// 10回まわるループ
i1: li x1 ← 0 // x1 を 0 に初期化
L:
i2: add x1 ← x1 + 1 // x1 をインクリメント
i3: bne x1 != 10, L // x1 が 10 でなければ L に飛ぶ
後方分岐

## Slide 93: 3. プロファイルによる予測
予測方法
  分岐方向のプロファイルをとる
    事前にプログラムを実行して，静的分岐の方向の統計をとる
    「このアドレスの分岐命令は，大概成立 or 不成立」
  プロファイル結果に基づき，命令にヒントを埋め込む
    成立 or 不成立 の傾向を命令コードに埋め込んでおく
    コンパイラにより行う
    命令セットのレベルで対応が必要
  CPU は命令内に埋め込まれたヒントに基づき予測

## Slide 94: 3. プロファイルによる予測
そこそこの精度が出る
  静的分岐命令１つ１つの傾向が反映できる
    後方分岐だけど不成立が多い… とかに対応できる
  予測精度はだいたい 80% から 90% ぐらい

## Slide 95: 静的分岐予測の欠点
分岐方向が毎回変わるようなものには本質的に対応できない
  例：同じ静的分岐で成立と不成立が交互に起きる
プロファイル時と挙動が異なる場合に対応出来ない
  オプションや入力に応じてプログラムの挙動が大きく場合など
意外とハードウェア・コストが安くない
  方向そのものの予測にはハードは必要がない
  成立すると予測する場合，BTB が別途いる
    分岐かどうか & 先ターゲット予測は必要
  「後方分岐かどうか」の予測や， 「成立/不成立のヒント」の予測を行う必要がある

## Slide 96: 「後方分岐かどうか」 「成立/不成立のヒント」の予測
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
フェッチされた命令は，デコードするまでは以下がわからない
  分岐命令かどうか？
  分岐ターゲットはどこか？
同様に，
  「後方分岐かどうか」「成立/不成立のヒント」もわからない
bne x1,x2,L
add ...
...
L:
sub ...
プログラム
？？？
いやその，ここではまだ
中身わからないんすけど･･･
∧＿∧
（ ・∀・）
＿φ＿__⊂)__
／旦／三／ ／|
|￣￣￣￣￣|. |
| |／
ヒントをうめておいたので
これでヨシ！

## Slide 97: 別途ハードウェアが必要
「後方分岐かどうか」「成立/不成立のヒント」もわからない
  方向そのものを直接は予測しない
  しかし，かわりに「後方分岐かどうか」等を予測する必要がある
別途それらを表に学習
  後述の動的分岐予測とあまりかわらない機構が必要

## Slide 98: 静的分岐予測のまとめ
静的な命令に対してあらかじめ予測
基本的に，今の CPU では使われていない
  予測精度の上限に限界がある
  意外とハードウェア・コストが安くない
次回は動的分岐予測

## Slide 99: 出欠と感想
本日の講義でよくわかったところ，わからなかったところ， 質問，感想などを書いてください（なんか一言書いてね）
  LMS の出席を設定するので，そこにお願いします
  パスワード：branch
意見や内容へのリクエストもあったら書いてください