## Slide 1: 先進計算機構成論 01
東京大学大学院 情報理工学系研究科 創造情報学専攻
塩谷 亮太
shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp

## Slide 2: 前回のアンケートの結果
「名前は聞いたことある」以上の割合
  組み合わせ回路と順序回路： 90%
  命令とは何か： 90%
  命令パイプライン： 75%
  キャッシュ： 80%
  スーパスカラ ： 40%

## Slide 3: 質問や感想と回答
私は組み合わせ回路などの計算機構成についてのことをあんまり知りません
  知らなくても大丈夫なようにしたいとは思っています

## Slide 4: 質問と回答
自作PCを組む際に、メモリなどで相性問題が発生する場合があったかと思うのですが、そのような問題がなぜ発生するのかといった話題が気になります
そもそもなぜHDLに関数型言語が使用されるようになったのか、Verilogに比べてどういったメリットがあるのか

## Slide 5: 質問と回答
最近の機械学習界隈で「TPU」というものが出ているらしいのですが、その中身も知ってみたいです
現在は機械学習アプリケーションにはGPUが一般的になってきていますが、GPUよりも機械学習に特化したアクセラレータがあれば教えていただきたいです

## Slide 6: 質問と回答
特にCPUのセキュリティに興味あります
時間が許せば、コンパイラの行う最適化、高速化などの話も聞きたいです
コンピュータアーキテクチャの一つ上の階層、OSや基盤ソフトウェアとの関連性について触れて頂けると嬉しいです

## Slide 7: はじめに

## Slide 8: 参考図書など
デイビッド A パターソン，ジョン Ｌ ヘネシー： 「コンピュータの構成と設計 」
  通称「パタヘネ」
ジョン Ｌ ヘネシー，デイビッド A パターソン： 「コンピュータアーキテクチャ 定量的アプローチ」
  通称「ヘネパタ」（著者順が逆）
  こっちの方が発展的内容
安藤秀樹： 「命令レベル並列処理―プロセッサアーキテクチャとコンパイラ (並列処理シリーズ)」
  主にスーパスカラプロセッサと VLIW を扱う

## Slide 9: 前回の補足：CPU と GPU
前提：感想を見ていると GPU に興味を持つ人が多い
  機械学習でよく使うし，速いから？
  CPU にはあんま興味がないんだよな，とかで飛ばされると悲しい
まず背景を説明：
  コンピュータの基本構造
  各回の講義内容が CPU や GPU にどのように関わるかの関係を説明

## Slide 10: コンピュータの基本的な構造
超大ざっぱなコンピュータの構造：
  処理対象となるデータを格納するメモリと，
  それを処理するプロセッサからなる
プロセッサあるいはプロセッシング・ユニット：
  CPU (Central Processing Unit)
  GPU (Graphic Processing Unit)
  ･･･ いろいろある
プロセッサ
メモリ

## Slide 11: いろいろなプロセッサ
上の２つと左下は CPU
シングルサイクル/マルチサイクル
プロセッサ
パイプライン・プロセッサ
スーパスカラ・プロセッサ
GPU
Out-of-order
スーパスカラ・プロセッサ
このあたりは CPU にも GPU にも共通の話題
多数のプログラムを 効率良く同時に動かす
１つのプログラムを
高速に動かす
命令の 並び替えを行う

## Slide 12: 講義内容との関係 紫：共通，青：CPU，緑：GPU
２～３回目 コンピュータの基本
３～４回目 回路と遅延，消費電力
４～５回目 命令パイプライン
６～７回目 分岐予測
８回目 メモリ
９～１１回目 命令の並列実行，命令スケジューリング
１１回目 GPU
１２回目 キャッシュ
１３回目 保護機構とアタック

## Slide 13: 今日の内容：コンピュータの基本の復習
コンピュータの基本
  命令やプログラム，機械語とはなにか
  単純な CPU の構造と動作
C 言語で書かれたプログラムの実行を考える
  C 言語と機械語の対応
命令セットの例：RISC-V
予備知識があまりない人をターゲットにしています

## Slide 14: 命令やプログラム，機械語とはなにか

## Slide 15: プログラム
プログラムとは
  計算の手順を表したもの
  実体：メモリの上にある，計算方法を指示する数字（命令）の列
（フォン）ノイマン型 (von Neumann-type) コンピュータ
  プログラムに従って計算をする機械
  メモリに格納された命令を取り出して順に実行
  他にもあるけど，これが今日では主流
次項から，簡単な例を使って説明

## Slide 16: 例：A + B - C
「A+B-C」の計算の手順：
  A と B を足す
  1. の結果から C を引く
なんとなく形式的に表すと：
  add A, B → D // D は一時的に結果をおいておく変数
  sub D, C → E // E に A + B - C の結果

## Slide 17: 例：A + B - C
形式的に表すと：
  add A, B → D // D は一時的に結果をおいておく変数
  sub D, C → E // E に A + B - C の結果
数字の列で表してみる：
  変換の規則：
  数列：
    0, 2, 3, 5 // add(0) A(2), B(3) → D(5)
    1, 5, 4, 6 // sub(1) D(5), C(4) → E(6)
意味： | add | sub | A | B | C | D | E
数字： | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Slide 18: 例：A + B - C
数列を1次元に展開すると：
  0, 2, 3, 5, 1, 5, 4, 6
先頭から順に数字を読んで，変換規則をみながら計算する
  先頭は 0 なので，これは足し算
    続く2つの数字は足し算の入力で，その次は出力
  次は 2 なので，これはA．次は 3 なので B
  結果を 5(E) に入れる …
  次は 1 なので…
意味： | add | sub | A | B | C | D | E
数字： | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Slide 19: プログラムの表現と用語（１）
バイナリ： 0, 2, 3, 5, 1, 5, 4, 6
  計算方法を表す数字の列
  コンピュータが直接理解できるのは，このバイナリのみ
アセンブリ言語： add A, B → D
  バイナリと１：１に対応しており，基本的に「相互に」変換可能
  要はバイナリを人間にとって読みやすくしたもの
機械語：
  上記のバイナリないしはアセンブリ言語で表現されたプログラム

## Slide 20: プログラムの表現と用語（２）
命令：
  コンピュータが解釈できるプログラム内の計算手順の最小単位
  「 0, 2, 3, 5 」「add A, B→D」
オプコード (opcode)
  命令でどういう計算をするか指定する部分
  「 0, 2, 3, 5 」「add A,B→D 」
オペランド (operand)
  計算の入出力対象を指定する部分
  「 0, 2, 3, 5 」「add A,B→D 」
  入力をソース，出力をディスティネーション とよぶ

## Slide 21: 命令セット・アーキテクチャ
バイナリの数字と実際に行う計算のルールを定めたもの：
  どのような演算をサポートするか
    「add, sub …」
  バイナリのどの数字にどのような意味を持たすか
    「0 なら add」
  数字の順番の意味
    「最初の１桁が計算の種類，次が入力･･･」
  各数字に何桁（何ビット）割り当てるか
    「10進数で１桁ずつ」

## Slide 22: 命令セット・アーキテクチャ
ルールはコンピュータ（CPU）の種類ごとに異なる
  「互換性」とは，上記のルールが同じであること

## Slide 23: ここまでのまとめ
コンピュータとは
  プログラムに従って計算をする機械
プログラムとは
  計算の手順を表したもの
  メモリの上にある，命令（計算方法）の列
命令とは
  コンピュータが解釈できる計算手順の最小単位
    最終的な実体としては，数字の列
  命令セット：
    命令の数字と，それに対応する計算方法を定めたもの

## Slide 24: 単純な CPU の構造と動作

## Slide 25: 単純な CPU の構造と動作
下記のようなプログラムを処理できる，最低限のコンピュータを説明
  0, 2, 3, 5 // add(0) A(2), B(3) → D(5)
  1, 5, 4, 6 // sub(1) D(5), C(4) → E(6)

## Slide 26: コンピュータ
「プログラム ＝ 命令列 = 数字の列」に従って計算をする機械
構成要素：
  CPU （計算するもの）
    演算器
    レジスタ
    PC
  メモリ（データを記憶するもの）

## Slide 27: メモリ
メモリは命令列と，計算するデータを保持する
  単一の巨大な配列があると思えばよい
  C 言語の配列は，これを切り出して見せている
数字が入る箱がたくさん並んでいるイメージ
  アドレス：箱の通し番号（住所）
  データ ：箱の中身の数字
3Eh
01h
32h
20h
80h
07h
10h
0h
1h
30h
2h
8000h
8001h
8002h
8003h
8004h
…
…
…
…
アドレス：
データ：

## Slide 28: CPU
コンピュータの心臓部
  メモリから命令を読み出し，計算する
構成要素：
  演算器（FU: Functional Unit）
    加算器や AND 演算器など
    指示された種類の演算を行う
  レジスタ・ファイル（右図では A,B,C…）
    メモリと同様にデータを記憶する
      位置を指定して読み書きする
    CPU の演算は，このレジスタ上でのみ行う
  PC
    現在見ている命令のアドレスを記憶している場所
CPU
A
PC
B
C
D
FU
E
F

## Slide 29: CPU の動作
PC（Program Counter）:
  現在処理する命令のアドレスを保持
おおざっぱな命令の処理：
  PC が指すアドレスのメモリから読む
  読んできた命令に応じて処理をする
  PC を更新（数字をたす）
  1. にもどる

## Slide 30: CPU の動作
レシピをみながら料理をするのに似ている
  レシピの各手順が命令
  今何個目の手順を見てるか，を憶えているのかが PC
  ひとつひとつ手順を取り出して，指示に従って処理
1.野菜を切る
2.野菜を炒める
3.肉を切る
4.肉を炒める
5.煮込む
6.ルーを入れる
7.コメを研ぐ
8.コメを炊く
9.もりつける
カレーのレシピ

## Slide 31: 具体的な命令の処理
命令のメモリからの読み出し（フェッチ）
命令の解釈（デコード）
レジスタの読み出し
演算の実行
結果のレジスタのへの書き戻し

## Slide 32: 0. 初期状態
PC はアドレス０を指している
レジスタの初期値は1,2,3…
メモリには，
  0番地に 0235 (add A,B→D)
  1番地に 1546 (sub D,C→E)
A
PC
B
C
D
FU
E
F
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
1
2
3
0
0
0
0

## Slide 33: 1. 命令の読み出し（フェッチ）
PC が指している命令の番地を読む
  今はアドレス０を指している
内容である 0235 が得られる
CPU 内にもってくる
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
0
0
0
0
0235

## Slide 34: ２. 命令の解釈（デコード） オプコードやオペランドが何かを割り出す
0235 の意味を解釈する
  0: add
  2: レジスタAを読む
  3: レジスタBを読む
  5: 結果はレジスタDに書く
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
0
0
0
0
0235
意味： | add | sub | A | B | C | D | E
数字： | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Slide 35: ３. レジスタ読み出し
A と B をレジスタから読みだす
  先ほどのデコード結果に従う
中身である 1 と 2 が取れる
  「0235」は レジスタの 「読み出す場所」を 表してることに注意
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
0
0
0
0
0235
意味： | add | sub | A | B | C | D | E
数字： | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Slide 36: 4. 演算の実行
演算器（FU）で，足し算をする
  １＋２ = 3
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
0
0
0
0
0235
1
2
３

## Slide 37: 5. レジスタへの結果の書き戻し
D に結果の3を書き込む
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
3
0
0
0
0235

## Slide 38: 6. 次の命令へ
PC に＋１をする
1. の命令の読み出しに戻る
メモリ
0235
1546
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
３
0
0
1

## Slide 39: その他の命令
その他各種の演算命令 ＝ 乗算や除算，論理演算など
  これらは，演算器で行う演算の内容が異なるのみ
  CPU 全体の制御は，加算や減算と同様に行えばよい
演算とは異なる，その他の命令：
  メモリの読み書き
  制御
  即値（レジスタの値の書き換え）

## Slide 40: メモリの読み書き
メモリの読み書き
  ロード命令：メモリからデータを読み出す
  ストア命令：メモリへデータを書き込む

## Slide 41: ロード命令（ld: load）
ld (A) → D
  A の中が指しているメモリの 場所を D に読み込む
  （A）は，C 言語 で言う *A
A の中身であるアドレス９を， メモリから読むと 5 が取れる
5 を D に書き込む
A
PC
B
C
D
FU
E
F
メモリ
ld (A) → D
...
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
9
0
0
5
0
0
0
5
9

## Slide 42: ストア命令 (st: store)
st D → (A)
  A の中が指しているメモリの 場所に D を書き込む
A の中身であるアドレス９に， D の中身 5 を書き込む
A
PC
B
C
D
FU
E
F
メモリ
st (A) → D
...
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
9
0
0
3
0
0
0
3
9

## Slide 43: 制御命令
制御：
  PC を +1 するかわりに，任意の値に書き換えること
ジャンプ命令
  プログラムの任意の場所に移動する
分岐命令
  条件に応じて，プログラムの任意の場所に移動する

## Slide 44: ジャンプ命令 (j: jump)
j N
  (N は任意の数字)
  PC を N に書き換える
  次はアドレス N にある 命令が実行される
動作例
  j 3 をフェッチ
  PC を 3 に書き換える
  アドレス 3 にある add を実行
A
PC
B
C
D
FU
E
F
メモリ
j 3
...
…
add ...
CPU
0:
1:
2:
3:
０
0
0
3
0
0
0
PC を 0 から 3 に書き換える

## Slide 45: 分岐命令 (b: branch)
b A < B, N
  レジスタを２つ読んで， A < B なら，N に飛ぶ
動作例
  A にある 2 と B にある 4 を 読んで比較
  A < B なので，PC を 0 に 書き換える
  次は アドレス 0 にある命令が 実行される
A
PC
B
C
D
FU
E
F
メモリ
...
...
…
b A<B,0
CPU
0:
1:
2:
3:
2
4
0
3
0
0
3
条件が成り立てば PC を 3 から 0 に書き換える

## Slide 46: 即値（レジスタの値の書き換え）
li 2 → D
  (load immediate)
即値命令は命令の内の数字を， 直接レジスタに書き込む
他の命令は，命令内の数字を 「レジスタの位置」と解釈
レジスタの初期値を設定することなどに使用
メモリ
*2**
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
A
PC
B
C
D
FU
E
F
2
0
*2*5

## Slide 47: プログラムの例：10回だけ回るループ
レジスタ初期値
  PC：0 // 0 番地の命令から開始
  A：0 // ループ・カウンタ
  B：1 // インクリメント量
  C：10 // ループ回数
動作
  0: add A+B→A: A に B を足して，A に書き戻す
  1: b A<C,0 : A < C ならアドレス 0 に戻る
  もし A > C ならアドレス 2 に
メモリ
add A+B→A
b A<C,0
0:
1:
2:
3:
A
B
C
D
E
F
０
1
10
レジスタ

## Slide 48: ここまでのまとめ
単純な CPU の構造
  演算器（FU），レジスタ，PC
動作：
  PC に従ってメモリから命令を読み出し，それを１つずつ処理
命令の例
  演算，ロード/ストア，ジャンプ/分岐，即値

## Slide 49: 余談：メモリのみでもコンピュータは作れる
レジスタは，必須の存在ではない
メモリのみでも等価なものは作れる
  命令中のレジスタの指定 （A, B, C ...）をメモリの アドレスだと思えばよい
昔の命令セットでは，ほぼメモリのみで計算を行うものも実際ある
PC
FU
メモリ
0235
…
…
CPU
0:
1:
2:
3:
３

## Slide 50: なぜレジスタとメモリがあるのか？
  問題：メモリは大容量だが，その分遅い
  小容量だけど，高速なレジスタを用意
    一度利用した値を入れておくことで，2度目からは高速に
    一度使用したデータは，また使う可能性が高い
メモリ
演算器
メモリ
演算器
レジスタ
  長時間
  短時間
  （データがあれば）

## Slide 51: データをとってくるのに，どのぐらいかかるか？
メモリ
CPU
ハードディスク
光学ドライブ
テープ・ドライブ
  1ns
  100ns
  ns
  ns
  マイ本棚： 1分（目的の本を探す）
  木星： 2年 （ロケット）
  白鳥座デネブ： 2000年（光速）
  名古屋： 95分（新幹線）

## Slide 52: C 言語と機械語の対応

## Slide 53: C 言語で書かれたプログラムを動作させるには
ここまでに説明した CPU でも，大概のことはできそう
  任意の場所のメモリの読み書き
  ループ，分岐
コンパイラの処理：
  C 言語で書いた各ステートメントを，対応する機械語 に置き換える
  基本的にはパターンマッチング

## Slide 54: C 言語で書かれたプログラムを動作させるには
具体的に，C 言語の構文をみていく
  まずは例としてループを手でコンパイルしてみる
C 言語の構文から，どのような命令が必要なのかを検討

## Slide 55: C 言語のループ
C 言語のループについて考える
1: i = 0; // 初期化部分 2: LABEL: // ループの先頭 3: i = i + 1; // カウンタの更新 4: if (i < 10) // ループの継続判定 5: goto LABEL; // LABEL に戻る
1: for (i = 0; i < 10; i++) { 2: }
そのままだと考えづらいので， まず上記のループを下記の形に変換して考える

## Slide 56: 前準備：変数の割り当て
1: i = 0; 2: LABEL: 3: i = i + 1; 4: if (i < 10) 5: goto LABEL;
変数 | アドレス
i | 0x0f4
0x0f8
変数表
0x0f4
メモリ
i
…
…
…
…
…
…
ここから命令
0x0f0
変数 i をメモリの 0x0f4 番地に割り当てる
  グローバル変数だと思ってほしい
  変数は1つ4バイトとする
  適当にあいてるところを選んだだけで， 番地の数字に意味はない
命令は 0x400 番地から開始するとする
  命令も1つ4バイトとする
0x400
…
0x404
…
0x408

## Slide 57: １行目：変数 i への 0 の代入
0x0f8
0x0f4
メモリ
i: 0
…
…
…
…
…
…
0x0f0
0x400
li 0x0f4→B
0x404
st A → (B)
0x408
1: i = 0;
// レジスタ A に 0 をいれる
0x400: li 0 → A
// B に 0x0f4 (i の番地) をいれる
0x404: li 0x0f4 → B
// A を (B) にかきこむ
0x408: st A → (B)
li 0 → A
グローバル変数の更新は，基本的にこのパターンでできる
  変数のアドレスを li で読んで，そこにストア
…
0x40C

## Slide 58: 2行目：ラベル
1: i = 0; 2: LABEL: 3: i = i + 1; 4: if (i < 10) 5: goto LABEL;
次の３行目は，0x40C からはじまるので， LABEL=0x40C として憶えておく
0x0f8
0x0f4
メモリ
i: 0
…
…
…
…
…
…
0x0f0
0x400
li 0x0f4→B
0x404
st A → (B)
0x408
li 0 → A
…
0x40C

## Slide 59: ３行目：変数 i の インクリメント
0x0f8
0x0f4
メモリ
i: 1
…
…
…
…
…
…
0x0f0
0x400
li 0x0f4→B
0x404
st A → (B)
0x408
3: i = i + 1;
// B に 0x0f4 (i の番地) をいれる
0x40C: li 0x0f4 → B
// (B) を A に読み込む
0x410: ld (B) → A
// 1 を足す
0x414: add A,1 → A
// A を (B) にかきこむ
0x418: st A → (B)
li 0 → A
li 0x0f4→B
0x40C

## Slide 60: 4-5行目：ループの継続判定とジャンプ
0x0f8
0x0f4
メモリ
i: 1
…
…
…
…
…
…
0x0f0
0x400
li 0x0f4→B
0x404
st A → (B)
0x408
2: LABEL: 3: i = i + 1; 4: if (i < 10)
5: goto LABEL;
// B に 10 を読み込む
li 10 → B
// さっきのインクリメントの結果が残ってる A と
// 比較し，条件がなりたっていたら LABEL に
b A < B, 0x40C
// 条件がなりたっていなかったら，以降の命令に
li 0 → A
li 0x0f4→B
0x40C

## Slide 61: 全体
1: i = 0; 0x400: li 0 → A // レジスタ A に 0 をいれる
0x404: li 0x0f4 → B // B に 0x0f4 (i の番地) をいれる
0x408: st A → (B) // A を (B) にかきこむ（= i を更新）
2: LABEL: 3: i = i + 1; 0x40C: li 0x0f4 → B // B に 0x0f4 (i の番地) をいれる
0x410: ld (B) → A // (B) を A に読み込む（= i 読み込む）
0x414: add A,1 → A // A に 1 を足す
0x418: st A → (B) // A を (B) にかきこむ（= i を更新）
4: if (i < 10) 5: goto LABEL;
0x41c: li 10 → B // B に 10 を読み込む
0x420: b A < B, 0x40C // 条件がなりたっていたら LABEL に

## Slide 62: C 言語への変換（コンパイル）
基本的には１つ１つの文を，機械語に置換していけばよい
  さっきの結果はかなり冗長なので，実際にはもっと最適化する
  変数 i を毎回メモリから読み書きしていたのを省略するとか
ただし，デバッグ用にコンパイルしたコードはさっきの例に近い
  デバッガでステップ実行するためには，元の文と１：１に 対応していた方が都合が良い
C 言語の演算子と制御構文の全体について見ていく

## Slide 63: C 言語 の 演算子（優先順位順）
 | 記述例 |  | 説明 |  |  | 記述例 |  |  | 説明
1 | a[i] |  | 配列アクセス |  | 4 | a * b | a / b | a % b | 乗除算
 | f(a) |  | 関数呼び出し |  | 5 | a + b | a - b |  | 加減算
 | s.m | sp->m | 構造体アクセス |  | 6 | a << b | a >> b |  | シフト
 | a++ | a-- | インクリメント， デクリメント |  | 7 | a < b | a <= b |  | 比較
2 | ++a | --a |  |  |  | a > b | a >= b |  | 
 | &a |  | アドレス |  | 8 | a == b | a != b |  | 
 | *p |  | デリファレンス |  | 9 | a & b | a ^ b | a ¦ b | ビットごとの論理演算
 | +a | -a | 単項 + と − |  | 12 | a && b | a ¦¦ b |  | 論理演算
 | ~a |  | ビット反転 |  | 14 | c ? l : r |  |  | 条件
 | !a |  | 論理否定 |  | 15 | a = b |  |  | 代入
 | sizeof a |  | サイズ |  |  | a += b | a -= b |  | 演算 と 代入
3 | (t)a |  | キャスト |  | 16 | a, b |  |  | コンマ
算術・論理演算
アドレス（ポインタ）
その他言語上の作用

## Slide 64: 変数，アドレス，ポインタ
変数，配列，構造体アクセス
  変数の出現
    x ⇒ *(&x)
  配列
    a[i] ⇒ *(a + i)
  構造体
    s.m ⇒ *(&s + offset)
    sp->m ⇒ *(sp + offset)
下記があればよい：
  アドレスに対する演算
  アドレスを指定したロードとストア
変数 | アドレス
x | 0x0fc
a | 0x100
s | 0x110
m | 0x4
変数表
0x104
0x100
メモリ
…
…
…
…
…
…
…
0x0fc
…
…
…
0x110
0x10C
0x108

## Slide 65: C言語 の 実行順序の制御
C 言語の制御構文
  if ～ else
  for，while，do ～ while
  switch ～ break, continue
  return
  goto
基本的に if ～ goto で書き換え可能
  return だけ，これまでに説明した命令では作れない
  ジャンプするときに，PC が戻るアドレスを保存する命令が必要

## Slide 66: C 言語を実行するためには
おおよそ CPU にはこれだけの命令あればよい
  各種演算，アドレス計算
  アドレスを指定した読み書き
  if ～ goto 的な分岐 + return

## Slide 67: C 言語と機械語は結構近い
「C 言語がこうだから，コンピュータをこう作ろう」ではなく，
  「コンピュータ がこうだから，C言語 がこうなった」
  「C 言語は，読みやすいアセンブリ言語」とか言われる

## Slide 68: ここまでのまとめ
C 言語 コンパイラの処理：
  各ステートメントを，対応する機械語に置き換える
  基本的にはパターンマッチング
C 言語を動かすためには，たとえば下記があればよい
  各種演算，アドレス計算
  アドレスを指定した読み書き
  if ～ goto 的な分岐 + return

## Slide 69: 実際の命令セットの例（やや発展）

## Slide 70: 実際の命令セットの例
「RISC-V」を例としてとりあげる
  比較的最近登場した，CPU の命令セットのオープンな規格
前提知識がない状態だと，やや理解が追いつかないかもしれない
  大ざっぱにわかっていれば OK

## Slide 71: 商用の CPU の命令セットは「オープン」ではない
ソフトウェア・エミュレーションとして実装する分には問題ない
  たとえば QEMU や，VMware
しかし，ハードウェア設計を公開すると怒られる
  それをハードとして特許にひっかかる･･･ らしい
  むかし塩谷は ARM 互換を作って公開しようとしたら怒られた

## Slide 72: RISC-V
世界的に盛り上がっている
  企業でも使用に向けて動いている
  上記は RISC-V Foundation のプラチナスポンサーのみなさん
盛り上がっている理由 ※個人の印象です
  とある CPU ベンダがやりすぎた / あそこにお金を払いたくない
  （一体 何RM なんだ･･･）

## Slide 73: RISC-V 命令セットの基本
基本的な特徴：
  各命令は４バイトのデータで構成
  レジスタは 32本 ある
    A,B,C ... ではなく，x0, x1, x3... と表記
    うち１つはゼロレジスタ （常にゼロが入っている
  各レジスタの幅は 32/64/128 bit が規定されている
    ここでは 32bit のものをとりあげる
基本的には，今日前半で話した命令セットを 2進数ベースできちんとつめたもの
レジスタ (32bit)
…
…
0
…
…
x0
…
…
x1
x2
x3
...
x31
…
…
x30
x29
x28
...

## Slide 74: RISC-V 命令セットの概観
必須部分：下図の太枠部分
  I（基本整数）+ Machine Level（割り込み関係の特権命令）
  （この図に描ききれていない拡張もまだ結構あります
I
Base integer
Machine level
C
L
M
A
F
Q
D
Supervisor level
Hypervisor
J
Ratified
Draft
B
T
P
V
Zicsr
Zifencei
Unprivileged ISA
Privileged ISA
Compressed
Floating point
Single/Double/Quad
Atomic operation
Multiplication/division
CSR, instruction fence
Vector
Decimal floating point
Bit manipulation
Dynamic translated languages
Transactional
memory
Packed SIMD

## Slide 75: 拡張部分
仕様が承認済み：
  C：圧縮（ARM でいう thumb）
  M：乗除算
  A：アトミック（並列プログラム）
  F, D, Q：浮動小数点
  Zifencei：命令メモリ書き込みフェンス
  Zicsr：制御レジスタ
ドラフト段階：
  L：十進浮動小数点
  B：ビット操作
  T：トランザクショナル・メモリ
  J：動的コンパイル支援
  P：パックド SIMD
  V：ベクトル（SIMD じゃない）
I
Base integer
Machine level
C
L
M
A
F
Q
D
Supervisor level
Hypervisor
J
Ratified
Draft
B
T
P
V
Zicsr
Zifencei
Unprivileged ISA
Privileged ISA
Compressed
Floating point
Single/Double/Quad
Atomic operation
Multiplication/division
CSR, instruction fence
Vector
Decimal floating point
Bit manipulation
Dynamic translated languages
Transactional
memory
Packed SIMD

## Slide 76: RISC-V の 基本整数命令
概要
  加減算，論理演算， ロード・ストア， 即値，分岐とジャンプなど
  各命令は 32bit 幅
画像は下記より The RISC-V Instruction Set Manual Volume I: User-Level ISA Document Version 2.2

## Slide 77: RISC-V の 基本整数命令の構造
エンコーディング：R, I, S, U の4タイプがある
  opcode によって，32 bit 中をどう区切って解釈するかが変わる
  funct は追加の opcode (opcode が大分類，funct が小分類
rs1, rs2, rd はオペランド
  それぞれ 5bit: 2^5=32本のレジスタを指定可能
  imm は即値
画像は下記より The RISC-V Instruction Set Manual Volume I: User-Level ISA Document Version 2.2

## Slide 78: R-Type の演算命令
rd
opcode
rd
rd
0110011
0110011
funct7
0000000
0100000
rs2
rs1
funct3
0
6
7
11
12
14
15
19
20
24
25
31
rs2
rs1
000
rs2
rs1
000
ADD や SUB は R-Type となる
  opcode = 0110011 は R-Type
  funct7 の部分で，さらに ADD や SUB を判別
ADD : x[rd] ← x[rs1] + x[rs2]
SUB : x[rd] ← x[rs1] - x[rs2]

## Slide 79: I-Type の演算命令
rd
opcode
rd
0010011
immediate[11:0]
rs1
funct3
0
6
7
11
12
14
15
19
20
31
rs1
000
レジスタを読んだ値ではなく，immediate の部分をそのまま演算する
ADDI : x[rd] = x[rs1] ← immediate
immediate[11:0]

## Slide 80: ADD と ADDI の違い
rd
0010011
rs1
000
immediate の部分はなるべくビット幅を大きく取りたい
  その方がより大きな数が扱える
  ADDI には専用の opcode: 0010011 を割り当てる
ADD や SUB はレジスタ番号が表せる 5bit があれば足りる
  なので，opcode にまとめて funct7 で判別していた
ADDI : x[rd] ← x[rs1] + immediate
immediate[11:0]
rd
0110011
0000000
rs2
rs1
000
ADD : x[rd] ← x[rs1] + x[rs2]
rd
0110011
0100000
rs2
rs1
000
SUB : x[rd] ← x[rs1] - x[rs2]

## Slide 81: I-Type のロード命令
rd
opcode
rd
0000011
immediate[11:0]
rs1
funct3
0
6
7
11
12
14
15
19
20
31
rs1
010
LW：Load Word 命令（4バイトをロード）
  opcode: 0000011 は ロード命令で I-Type
  funct3 部分がかわると，バイト数が異なる他のロードに
(x[rs1] + immediate) と加算が入っている
  レジスタ値に即値を加算してアドレスとできると便利だから
  x[rs1] に構造体の先頭，immediate がメンバへの オフセットとか
LW : x[rd] ← (x[rs1] + immediate)
immediate[11:0]

## Slide 82: S-Type の命令
imm[4:0]
0100011
0
6
7
11
12
14
15
19
20
31
rs1
010
SW：Store Word 命令
  opcode: 0100011 はロード命令で S-Type
  funct3 部分がかわると，バイト数が異なる他のストアに
SW : (x[rs1] ← immediate) = [rs2]
imm[4:0]
opcode
immediate[11:5]
rs2
rs1
funct3
immediate[11:5]
rs2

## Slide 83: ロードとストアの違い
どちらもレジスタのオペランドは２つ
  しかし，使用するビット位置が違う
  LW: rd, rs1 / SW: rs1, rs2
ストアの rs1 は実際には入力なので，ソースとした方が一貫する
  次回講義で補足
imm[4:0]
0100011
rs1
010
SW : (x[rs1] + immediate) ← [rs2]
immediate[11:5]
rs2
rd
0000011
rs1
010
LW : x[rd] ← (x[rs1] + immediate)
immediate[11:0]

## Slide 84: RISC-V の命令フォーマット
残りの命令は，大体これのバリエーション

## Slide 85: まとめ

## Slide 86: 今日のまとめ
今日の内容
  コンピュータの基本
    命令やプログラム，機械語とはなにか
    単純な CPU の構造と動作
  C 言語で書かれたプログラムの実行を考える
    C 言語と機械語の対応
  命令セットの例：RISC-V
次週の予定
  命令パイプライン

## Slide 87: 出欠と感想
本日の講義でよくわかったところ，わからなかったところ， 質問，感想などを書いてください
  LMS の出席を設定するので，そこにお願いします
  パスワード riscv
意見や内容へのリクエストもあったら書いてください
LMS の出席の締め切りは来週の講義開始までに設定してあります
  仕様上「遅刻」表示になりますが，特に減点等しません
  来週の講義開始までは感想や質問などを受け付けます