## Slide 1: 先進計算機構成論 10
東京大学大学院 情報理工学系研究科 創造情報学専攻
塩谷 亮太
shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp

## Slide 2: 質問と感想
CPUの内部設計が社外秘ということを考えると，この分野を研究したい方は大学で研究者を目指すよりも，やっぱりintelみたいなベンダに行って企業内で研究したいと思ってるんでしょうか．

## Slide 3: 質問と感想
トマスロ方式のタグというのは、論理レジスタにタグ専用の場所を用意して0,1で記憶しておくということでしょうか。この場合、レジスタの仕様自体は変わりますか?
  レジスタとタグが同時に入ることはないため，同じ場所にどちらかが入る

## Slide 4: 質問と感想
マトリックススケジューラのデメリットとしてはどんなことが挙げられるのでしょうか。
  行列の縦と横のサイズがそれぞれ格納命令数に比例するので，全体が N^2 で大きくなる

## Slide 5: 質問と感想
wakeup-selectや行列による発行キューの挙動はよく理解できた。聞き逃していたら大変申し訳ないのですが、現在広く使われている発行キューはどの動作方式が一番多いのでしょうか。
  インテルと IBM は Matrix
  他はあまりわからないが，Apple は CAM の変形の特許をとっていたりする
    Matrix は回路量のオーダーが悪いので，巨大なスケジューラでは CAM が復権する可能性もあるかもしれない

## Slide 6: 質問と感想
本質と違う質問で恐縮ですが、行列を使った方式のところでの連想検索を使った方式の問題とは具体的にどういったものなのでしょうか？
  遅延が大きい
    命令のセレクト後に物理レジスタ番号を読み出す必要がある
  消費電力が大きい
    ものすごい数の比較器が同時に稼働している

## Slide 7: 質問と感想
バックエンドとフロントエンドの話で聞き逃したかもしれませんが、フロントエンドにはどのような値のデータを入れておくのですか？

## Slide 8: 質問と感想
in of order発行で逆依存の問題が起きないという部分が理解できなかった

## Slide 9: in-order 発行/out-of-order 完了
発行が in-order ：
  偽を含めて何らかの依存があると，パイプライン全体をストール
    ある命令の発行は，前の命令の発行を追い越せない
  下図では，IS は必ず右下に伸びる
これにより，逆依存は常に守られる
  IS と次の命令の IS が in-order
  = IS と次の命令の WB も in-order
IF
ID
EX
IF
ID
EX
WB
IF
ID
EX
WB
WB
EX
EX
EX
IS
IS
IS
bb
bb
bb
bb
bb
bb
I1: mul x1←x2*4
I2: add x1←x3+1
I3: sub x3←x1-1
IF
ID
EX
WB
IS
I3: and x6←x7&1

## Slide 10: 質問と感想
連想検索の話で、ソースオペランドの番号と一致すると真の依存が満たされるというところがよくわかりませんでした…。

## Slide 11: 発行キューの動作（２）：Wakeup
Select して発行した命令のディスティネーション番号を Wakeup Logic 全体にブロードキャスト
  各エントリのソースオペランドの番号と一致比較を行う
  一致した場合は真の依存が満たされた = Rdy を 1に（wakeup）
Dst
Src
Rdy
Wakeup Logic
Select Logic
0
1
2
3
p20
p12
p24
p20
0
1
p32
p15
1
p45
p20
1
p20
演算器
レジスタ・ファイル

## Slide 12: 質問と感想
out of orderで実行させすぎると、並列計算などをさせた時に変な挙動になったりしないのですか？

## Slide 13: 質問と感想
CPU実験で、コア係の子が並列実行周りを頑張っていたのを思い出しました。自分はついて行けませんでしたが…

## Slide 14: 質問と感想
素人からすると、プログラムの最適な実行順を考える問題は当時も今も変わらず重要な問題であるため、研究し尽くされているのではないかと思ってしまいます。現在でもこの問題に関する研究の進展はあるのでしょうか。

## Slide 15: 質問と感想
コンパイルする過程ではたぶん静的単一代入方式とかになっていて偽の依存はなさそうなのに、機械語にした結果レジスタが被って、実行するときにまたそれを取り除いて……とやっているのはかなり無駄に感じてしまいます。
それをなくそうとしているのが STRAIGHT？

## Slide 16: 質問と感想
InO発行の性能がOoO発行の6割ほどとのことですが、トランジスタ数や消費電力などはどのくらい差があるのでしょうか"
連想キューとマトリクススケジューラの比較のところで「(連想キューは)消費電力が大きい」という話があったが、CPU全体の中で発行キューはどの位大きな消費電力を占めているのだろうか？

## Slide 17: ARM Cortex-A15 の消費電力の割合
NVIDIA Tegra 4 Family CPU Architecture より

## Slide 18: AMD Steamroller の消費電力のうちわけ

## Slide 19: 質問と感想
また、後半のパイプライン図ではステージ数が7(IF,ID,RN,WU/SC,IS,EX,WB)になっていたが、今市販されているCPUのステージ数もこのくらいなのだろうか？
IBM POWER9 processor core より

## Slide 20: 質問と感想
分岐予測と動的スケジューリングの両方同時におこなっていると考えると何をやってるのかわからなくなってきました。

## Slide 21: 質問と感想
トマスロ方式と物理レジスタ方式は文献には詳しく書かれていないが構造が大きく異なるとのことでしたが、そのような知識はやはり論文から得るのでしょうか？

## Slide 22: 質問と感想
この授業の復習に最適な参考書はありますか

## Slide 23: 参考図書など
デイビッド A パターソン，ジョン Ｌ ヘネシー： 「コンピュータの構成と設計 」
  通称「パタヘネ」
ジョン Ｌ ヘネシー，デイビッド A パターソン： 「コンピュータアーキテクチャ 定量的アプローチ」
  通称「ヘネパタ」（著者順が逆）
  こっちの方が発展的内容
安藤秀樹： 「命令レベル並列処理―プロセッサアーキテクチャとコンパイラ (並列処理シリーズ)」
  主にスーパスカラプロセッサと VLIW を扱う

## Slide 24: 質問と感想
登場要素も増えてえ来て、OoOと依存の種類の間の関係をパッと言えと言われると、難しくなってきました...。復習しておきます
発行キューのところから少しついていけなかったのですが頑張って復習します．
すごい細かい内容まで入り込んできていて正直おいて行かれています。資料読み直して出直してきます
  細かい部分はわからなくても良いと思う

## Slide 25: 質問と感想
これまで何度か感想、質問を書かずに出席送信だけを行ったんですけどこの場合、出席にカウントされているんですか?

## Slide 26: 前回の内容
動的スケジューリングの詳細

## Slide 27: 今回の内容
動的スケジューリングの詳細続き
  例外への対応
  ロード・ストアへの対応

## Slide 28: 前回までの動的スケジューリングの説明
モチベーション： in-order 発行/ out-of-order 完了による，下記をなんとかしたい
  出力依存（WAW）があると止まってしまう
  依存がある命令があるとそこで パイプラインが完全に止まってしまう
動的スケジューリング
  レジスタ・リネームにより偽の依存を取り除く
  プログラム順ではなく，真に依存が満たされた順に命令を発行

## Slide 29: レジスタ・リネーム（復習）
目的：出力依存と逆依存を取り除く
  真の依存にのみ従って発行を行う
方針：レジスタの名前を付け替える
  偽の依存の原因 = 同じレジスタの使い回し
各命令のディスティネーションに専用のレジスタを与える
  レジスタ番号がかぶらないので， 他の命令との間で出力依存や逆依存は生じなくなる
I1: mul x3←x2*4
I2: add x3←x1+1
I3: sub x1←x5-1
I4: and x6←x7&1
I1: mul p20←p12*4
I2: add p21←p11+1
I3: sub p22←p15-1
I4: and p23←p17&1

## Slide 30: レジスタ・リネーム（復習）
論理レジスタ：
  命令セットで定義されているレジスタ
  プログラマから見える
物理レジスタ：
  レジスタ・リネームによって割り当てられる内部のレジスタ
  通常論理レジスタの数倍程度の数を用意する
  プログラマからは見えない
I1: mul x3←x2*4
I2: add x3←x1+1
I3: sub x1←x5-1
I4: and x6←x7&1
I1: mul p20←p12*4
I2: add p21←x11+1
I3: sub p22←p15-1
I4: and p23←p17&1

## Slide 31: out-of-order 発行を行う CPU の構造（復習）
発行キューによって前後に分離された構造を持つ
  フロントエンド： 命令をフェッチ，リネーム
  発行キュー： 発行待ち命令の待ち合わせのバッファ
  バックエンド： 命令を実行
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
レジスタ・ファイル
ALU
発行キュー
命令メモリ
b=a+1
c=b-1
d=c+2
e=…
…
フロントエンド
バックエンド
∧w∧
ミﾟДﾟ彡
（つ つ

## Slide 32: 大ざっぱな動作（復習）
  フロントエンドで命令を順にフェッチしてリネーム
  発行キューにディスパッチ
  発行可能なものから順にバックエンドに命令を発行
  レジスタを読んで演算器で実行し書き戻す
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
発行キュー
フロントエンド
バックエンド
∧w∧
ミﾟДﾟ彡
（つ つ

## Slide 33: 今回の内容
動的スケジューリングの詳細
  例外への対応
  ロード・ストアへの対応
GPU のアーキテクチャ概要

## Slide 34: 例外
制御フロー：
  命令がどのように実行されていくか = PC がどのように変化するか の流れ
  通常は +4 されていき，分岐によってたまに離れたところに飛ぶ
    （命令サイズが４バイト固定の場合）
例外とは，例外的な制御フローのこと
  例外イベントが起きると， あらかじめ設定された場所に PC が飛ぶ

## Slide 35: ソフトウェア例外とハードウェア例外
「例外（exception）」がさすもの：
  ソフトウェアの例外
    try {...} catch {...}
  ハードウェアの例外
    ゼロ除算
    メモリ・アクセス違反
今回の講義では例外と言ったら，ハード例外をさすことに

## Slide 36: 例外ハンドラ：
例外ハンドラ：
  特別なレジスタに，例外発生時の飛び先アドレスを登録しておく
    例外が起きると強制的にそのアドレスに分岐してくる
  そこに例外への対応コード（例外ハンドラ）を用意しておく

## Slide 37: 例外ハンドラ：
例外ハンドラの中身
  回復不能な場合
    ゼロ除算，NULL ポインタ・アクセスなど
    プログラムの実行を終了させて，エラー・メッセージを表示
      「一般保護違反」「Segmentation fault」
  回復可能な場合
    スワップアウトされたメモリへのアクセスなど
    スワップからのデータの読み出しなどを行ってから， 元の命令を再実行

## Slide 38: 例外の例１ （注：実際の RISC-V ではゼロ除算例外は存在しない）
ゼロ除算例外の場合： csrw mtvec, HANDLER // 例外ハンドラを設定 ... div x1 ← x2 / 0 // ゼロ除算実行 ... // ゼロ除算が起きると，ここに飛ばされる // OS が用意した例外ハンドラよって必要な処置が行われる // （この場合はエラーを表示してプログラムを落とす） HANDLER: call PRINT_ERROR_MSG call EXIT

## Slide 39: 例外の例２
スワップからの回復 ... ld x1 ← [x2] // x2 のアドレスのデータは ... // メモリ不足により // 現在スワップされて HDD にある // スワップ領域へのアクセスが起きると，ここに飛ばされる // OS が用意した例外ハンドラよって必要な処置が行われる // （この場合は HDD から必要なデータを呼んでくる） HANDLER: call RECOVER_SWAP mret // ld に戻ってやり直す

## Slide 40: 例外の例３
ブレーク・ポイントの実装
  デバッガのブレーク・ポイント機能も例外を使って実装される
たとえば，C 言語の加算の文を考える
  その文に対応するコンパイル結果の add 命令がどこかにある （gcc なら -g をつけると両者の対応がバイナリに埋め込まれる i = i + 1; → add x1, x1, 1
  この add 命令を一時的に例外を発生させる命令に書き換える add x1, x1, 1 → ebreak
  ebreak 命令が実行されると例外ハンドラに飛ぶ
    デバッガにブレーク・ポイントに到達したことを通知
    命令実行毎にブレーク・ポイントを見張る必要がなく高速

## Slide 41: 例外への対応：単純なパイプラインの場合
本質的には分岐予測ミス時の対処と同じ
  例外を起こした命令以降を取り消し
  PC を例外ハンドラに設定して，やりなおす
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀) ｶﾞｯ （つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) ﾇﾙﾎﾟ （つ つ
*ptr
ptr = NULL;
*ptr = 0;
a=a+1
HANDLER:
プログラム
a=a-1
例外ハンドラから やりなおしやな！
メモリ保護違反 じゃん…
…
…

## Slide 42: in-order 発行/out-of-order 完了の場合
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ) IS （つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) EX （つ つ
(*ﾟーﾟ) IS（発行） までは左側からプログラム順に命令が流れてく
  (・ω・` ) EX（実行） は開始地点は同じだが，終わるまでの長さが違う
  論理演算は１サイクルでおわるが，乗算は時間がかかる… など
EX の先頭で例外の検出を行えば，左側を全て消すだけで良い
  ここを通過した命令は実行が確定される
  EX 先頭より後ろでは例外が発生してはならない
終わるまでの長さが違う
命令
命令
命令
このタイミングで
例外をチェック

## Slide 43: in-order 発行/out-of-order 完了の場合
in-order 発行/out-of-order 完了の場合
  発行は in-order なので，実行（EX）の開始も in-order
  単純にパイプライン上流を消せば良い
I2 で例外が発生した場合，I3 と I4 を取り消す
  分岐予測ミス時のフラッシュと同じ
IF
ID
EX
IF
ID
EX
WB
IF
ID
WB
EX
EX
EX
IS
IS
I1: add
I2: ld
I3: ld
IF
I4: and
フラッシュ

## Slide 44: out-of-order 発行/out-of-order 完了の場合
命令の実行順序はプログラム順とは無関係
  下の場合，I1 → I3 → I2 の順で実行
I2 と I3 がそれぞれ例外を発生させた場合，どうなるのか？
  I2 で例外ハンドラに飛ぶべき
  しかしそれは I3 実行のタイミングではわからない
  プログラム順に実行したときと同じ結果になる必要がある
IF
ID
EX
IF
ID
EX
WB
IF
ID
EX
WB
WB
EX
EX
EX
IS
IS
IS
bb
bb
bb
I1: ld
I2: ld
I3: ld

## Slide 45: リオーダ・バッファ（ROB: re-order buffer）
バックエンドの後ろにリオーダ・バッファ（ROB）を追加
  バックエンドで完了した命令は ROB に完了した印をつけていく
  コミット・パイプで in-order に印を読み出し，例外を反映
  （上記のバックエンド/コミット・パイプをそれぞれ 実行コア/バックエンド と呼ぶ文献もある）
コミット（commit）：実行を確定させる操作
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
発行キュー
フロントエンド
in-order
バックエンド out-of-order
∧w∧
ミﾟДﾟ彡
（つ つ
∧＿∧
（ ・∀・）（つ つ
ROB
コミット・パイプ in-order
I1
I3
I2

## Slide 46: ROB の中身
ROB：
  プログラム順にエントリが確保される FIFO
内部にあるフィールド
  完了フラグ
    完了した命令は１を書き込む
  例外コード
    例外を発生させた場合は，その種類を書く
  その命令のPC or 分岐先ターゲット
    どっちを入れるかは例外の種類次第

## Slide 47: ROB の動作（１）
バックエンド側
  各命令はプログラム順に ROB のエントリを確保
  バックエンドで完了した命令は out-of-order に ROB に書き込む
コミット・パイプ側
  in-order に「ここまで完了した」部分を監視
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
∧＿∧
（ ・∀・）（つ つ
コミット・パイプ
I1
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
例外
コード
PC
0
...
...
0
...
...
0
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
I1
I2
I3
監視
プログラム順

## Slide 48: ROB の動作（２）
I1 が完了したので，ROB に書き込みを行う
  正常完了したので，完了フラグに１を書く
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
∧＿∧
（ ・∀・）（つ つ
コミット・パイプ
I1
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
例外
コード
PC
1
...
...
0
...
...
0
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
I1
I2
I3
監視

## Slide 49: ROB の動作（３）
I3 が完了したので，ROB に書き込みを行う
  完了フラグに１を書く
  例外を発生させていたので，その種類と自分の PC も書く
∧∧.
(*ﾟーﾟ) ﾚｲｶﾞｲﾈ
（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
∧＿∧
（ ・∀・）（つ つ
コミット・パイプ
I3
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
例外
コード
PC
1
...
...
0
...
...
１
メモリ 保護違反
I3 の PC
...
...
...
...
...
...
...
...
...
I1
I2
I3
監視

## Slide 50: ROB の動作（４）
コミット・パイプの監視ポイントが I1 に移動してきた
  直前の命令のコミットが終わった
  I1 の完了フラグが１であるため，I1 をコミット
  コミット・パイプはバックエンドとは独立して並列に動作
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
∧＿∧
（ ・∀・）（つ つ
コミット・パイプ
I3
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
例外
コード
PC
1
...
...
0
...
...
１
メモリ 保護違反
I3 のPC
...
...
...
...
...
...
...
...
...
I1
I2
I3
監視
I1

## Slide 51: ROB の動作（５）
コミット・パイプの監視ポイントが I2 に移動
  I2 の完了フラグはまだ 0 なのでコミットはしない
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
∧＿∧
（ ・∀・）（つ つ
コミット・パイプ
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
例外
コード
PC
1
...
...
...
１
メモリ 保護違反
I3 のPC
...
...
...
...
...
...
...
...
...
I1
I2
I3
監視
0
...

## Slide 52: ROB の動作（５）
I2 が完了
  例外を発生させていたので，それを ROB に書き込む
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
∧＿∧
（ ・∀・）（つ つ
コミット・パイプ
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
例外
コード
PC
1
...
...
1
メモリ
保護違反
I2 のPC
１
メモリ 保護違反
I3 のPC
...
...
...
...
...
...
...
...
...
I1
I2
I3
監視
I2

## Slide 53: ROB の動作（６）
監視対象の I2 のエントリが完了している
  例外コードが記録されているので例外の処理を行う
    PC を例外ハンドラのアドレスに書き換え
    後で戻ってこれるように I2 の PC を特別なレジスタに保存
  I3 以降を全部取り消し
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
∧＿∧
（ ・∀・）（つ つ
コミット・パイプ
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
例外
コード
PC
1
...
...
1
メモリ
保護違反
I2 のPC
１
メモリ 保護違反
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
I1
I2
I3
監視

## Slide 54: 分岐予測ミスへの対処
分岐予測ミスもこれと同様に回復可能
  ROB に分岐予測がミスであったことと，正しい飛び先を格納
    メモリ保護違反では，その命令の PC を格納していた
  「予測がミスであった」という例外コードを書く
  コミット・パイプで PC を正しい飛び先に更新
コミット時までまってから回復だと遅いため， 命令の完了時に out-of-order に回復を行うこともある
  すべての予測ミスの回復を行えば，最終的に辻褄はあう

## Slide 55: ROB のまとめ
ROB の動作
  バックエンドから out-of-order に完了状態を書き込み
  コミット・パイプで in-order に読み出す
    元のプログラム順に実行したときの状態を再現
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
発行キュー
フロントエンド
in-order
バックエンド out-of-order
∧w∧
ミﾟДﾟ彡
（つ つ
∧＿∧
（ ・∀・）（つ つ
ROB
コミット・パイプ in-order

## Slide 56: 今回の内容
動的スケジューリングの詳細
  例外への対応
  ロード・ストアへの対応
GPU のアーキテクチャ概要

## Slide 57: ロード・ストアへの対応
命令の発行が out-of-order
  発行の順序はレジスタによる真の依存のみを守る
  ロードやストアのアクセス先アドレスは関知しない = 実行の正しさが保たれない場合がある

## Slide 58: 実行結果がおかしくなる例
ストア→ロード間の順序の違反
  同じアドレスに対するストアとロードの順序が変わる場合
  I2→I1 の順で発行されると，x1 が書かれる前の値が x2 に
    I1: sw x1→(0x1000)
    I2: lw x2←(0x1000)
ロード→ストア間の順序の違反
  同じアドレスに対するロードとストアの順序が変わる場合
  I2→I1 の順で発行されると，x1 が書かれた後の値が x2 に
    I1: lw x2←(0x1000)
    I2: sw x1→(0x1000)

## Slide 59: 実行結果がおかしくなる例
ストア間の順序の違反
  同じアドレスに対する複数のストアの順序が変わる場合
  I2→I1 の順で発行されると，アドレス 0x1000 に x1 が残る
    I1: sw x1→(0x1000)
    I2: sw x2→(0x1000)

## Slide 60: ロード・ストア・キュー（LSQ: Load Store Queue）
LSQ：
  ロードやストアの実行結果を完了時に書き込むバッファ
  バックエンドとコミット・パイプ（とメモリ）の間にある
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
発行キュー
フロントエンド
in-order
バックエンド out-of-order
∧w∧
ミﾟДﾟ彡
（つ つ
∧＿∧
（ ・∀・）（つ つ
ROB
コミット・パイプ in-order
ＬＳＱ
∧＿∧
（ ´Д｀）
（つ つ

## Slide 61: LSQ の役割
ストアの整列
  複数のストアのデータを保持し，プログラム順にメモリに書き込む
  ストアからロードへのフォワーディング
順序違反の検出
  プログラムの意味が保たれない順序でアクセスがあった場合に，それを検出
  検出時は分岐予測時と同様にフラッシュしてやりなおす

## Slide 62: LSQ の内容
LSQ：
  プログラム順にエントリが確保される FIFO
  ROB と違い，ロードとストアにのみ割り当てられる
    ロードとストアのために ROB を拡張したものとも言える
内部にあるフィールド：
  完了フラグ：
    完了した命令は１を書き込む
  ロード or ストア識別のフラグ
  アドレス
  データ

## Slide 63: LSQ の動作
バックエンド側
  LSQ に in-order に命令ごとにエントリを確保
  バックエンドで完了した命令は out-of-order に書き込みを行う
コミット・パイプ側
  in-order に「ここまで完了した」部分を監視
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
コミット・パイプ
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
LD/ST
Addr.
...
...
...
I1
I2
I3
監視
...
Data
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
メモリ
書き込み
読み出し

## Slide 64: 動作例を使った説明
I1,I2,I3 は同じアドレス 0x100 に対してアクセスを行う命令
  以下の動作を順に説明
    ストアの整列
    順序違反の検出
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
コミット・パイプ
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
LD/ST
Addr.
...
...
...
I1
I2
I3
監視
...
Data
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
メモリ

## Slide 65: ストアの整列（１）
ストア実行時
  バックエンドから LSQ にアドレスとデータを書き込む
  バックエンドからはメモリには書き込まない
I1:SW x1→(0x100) が完了
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
コミット・パイプ
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
LD/ST
Addr.
1
ST
0x123
I1
I2
I3
監視
...
Data
0x100
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
メモリ
I1

## Slide 66: ストアの整列（２）
I3:SW x2→(0x100) が完了
  対応するエントリに同様に書き込む
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
コミット・パイプ
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
LD/ST
Addr.
1
ST
0x123
I1
I2
I3
監視
...
Data
0x100
0
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
メモリ
I3
1
ST
0x456
0x100

## Slide 67: ストアの整列（３）
監視対象が I1 に移り，完了していることを検出
  コミット・パイプからメモリにデータを書き込む
監視ポイントがプログラム順に下に移動していく = ストアの整列
  元のプログラム順でメモリに対してデータが書き込まれる
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
コミット・パイプ
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
LD/ST
Addr.
1
ST
0x123
I1
I2
I3
監視
...
Data
0x100
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
メモリ
I1
書き込み
1
ST
0x456
0x100

## Slide 68: ストアの整列（４）
ロードの実行時
  LSQ とメモリの双方にアクセス
LSQ の自身のエントリより前の部分をアドレスで検索
  ヒットした場合，そこにあるストアの値を読み出して使う
  ヒットしなかった場合，メモリからとれた値を使う
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
コミット・パイプ
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
LD/ST
Addr.
1
ST
0x123
I1
I2
I3
監視
...
Data
0x100
1
LD
...
0x100
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
メモリ
I2
1
ST
0x456
0x100
読み出し
読み出し
検索

## Slide 69: 動作例を使った説明
I1,I2,I3 は同じアドレス 0x100 に対してアクセスを行う命令
  ストアの整列
  順序違反の検出
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
コミット・パイプ
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
LD/ST
Addr.
...
...
...
I1
I2
I3
監視
...
Data
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
メモリ

## Slide 70: 順序違反の検出（１）
ロードの完了時
  LSQ に完了フラグやアドレスを書き込む
上では I2 のロードが I1 よりも先に実行
  LSQ 内には検索しても 0x100 に該当するものはない
  メモリからは 0x777 がとれたので，これを使用する
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
コミット・パイプ
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
LD/ST
Addr.
I1
I2
I3
監視
...
Data
1
LD
...
0x100
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
メモリ
I2
...
...
...
...
...
...
...
...
0x777

## Slide 71: 順序違反の検出（２）
I2 の後に I1 が実行
  I2 と同じアドレスであった
  I2 は本当は 0x777 ではなく 0x123 を読まなければならなかった = 順序違反
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
コミット・パイプ
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
LD/ST
Addr.
I1
I2
I3
監視
...
Data
1
LD
...
0x100
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
メモリ
I1
1
ST
0x123
0x100
...
...
...
...

## Slide 72: 順序違反の検出（３）
順序違反の検出
  ストアの完了時に，自分より後ろのロードのアドレスを検索
  すでに完了しているロードでアドレスがヒットした場合
    本来はそのロードはそのストアのデータを読むべきであった
    順序違反として検出し，自分より後ろを全部消してやり直す
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
コミット・パイプ
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
LD/ST
Addr.
I1
I2
I3
監視
...
Data
1
LD
...
0x100
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
メモリ
I1
1
ST
0x123
0x100
...
...
...
...
検索

## Slide 73: 実行結果がおかしくなる例の解決（１）
ストア→ロード間の順序の違反
  I2→I1 の順で発行される場合
    I1: sw x1→(0x1000)
    I2: lw x2←(0x1000)
動作：ロードを取り消してやり直す
  I1 実行時に自分より後ろを LSQ から検索すると I2 がヒット
  I2 を再実行することにより，ロードで正しい値を得る

## Slide 74: 実行結果がおかしくなる例の解決（２）
ロード→ストア間の順序の違反
  I2→I1 の順で発行されると，x1 が書かれた後の値が x2 に
    I1: lw x2←(0x1000)
    I2: sw x1→(0x1000)
動作：LSQ からフォワーディングはされない
  I2 実行時にはメモリではなく LSQ に値が書き込まれる
  I1 はメモリと，LSQ の自分より前の部分を検索
    I2 は自分より後ろのエントリにある
    検索対象とならずヒットしない = メモリから値が読まれる

## Slide 75: 実行結果がおかしくなる例の解決（３）
ストア間の順序の違反
  I2→I1 の順で発行されると，アドレス 0x1000 に x1 が残る
    I1: sw x1→(0x1000)
    I2: sw x2→(0x1000)
動作：SQ から in-order にメモリに書き込み
  I2 と I1 の順で LSQ にアドレスとデータが書き込まれる
  コミット・パイプが I1 と I2 の順でアドレスとデータを読み出し，メモリに書き込む

## Slide 76: LSQ のまとめ
out-of-order にロードとストアが実行されてもプログラムの正しさを保つ必要がある
LSQ：ロードとストアの結果を保持するバッファ
  ストアの整列
  順序違反の検出

## Slide 77: メモリ依存予測
ここまでの例：
  ロードやストアは，レジスタの依存が解決し次第実行
  大概，各ストアとロードはアドレスが違うので問題ない
より高い性能を得たい場合
  一部状況では，順序違反が頻発する
  ロードとストア間で依存関係の予測を行う
    依存元のストアが実行されるまでロードの実行を遅らせる
メモリ依存予測
  ロードが依存するストアの集合を予測
  ストア・セット予測器という予測方式が提案されている
    理想的な予測を行った場合とほぼ同等の性能がでる

## Slide 78: 投機的なロード・ストアの発行
この講義で説明したのは投機的にロード・ストアを発行する方法
  現在の CPU では主流
  教科書にはあまり書かれていないので注意
よく教科書に「メモリ曖昧性除去（memory disambiguation）」として書いてある別の方法：
  ロードやストアを，アドレス計算とメモリ・アクセスに分離
  アドレス計算だけとりあえず先にやる
  ロードは自分よりプログラム順で前にあるストアのアドレス計算が全部終わっていたら発行
上記の方法より，この講義で説明した投機的に発行する方法の方が速い
  ストアのアドレスの確定を待たなくても良いため

## Slide 79: 動的命令スケジューリングについての補足
今回省いた話題：物理レジスタの解放方法
  方法１：参照カウンタを使ってカウンタが０になったところで解放する
    ハードが複雑になりがち
  方法２：論理的にアクセスされないことが確定したタイミングで解放する
    こっちが主流

## Slide 80: 論理的にアクセスされないことが確定したタイミングで解放する
あるレジスタ r に書き込む命令がコミットした際に， そのレジスタ r に前回書き込んだ命令に割り当てられた物理レジスタを解放
下記の例：
  i1 と i2 は同じ論理レジスタ x1 に書き込んでいる
    i1 では p37 に，i2 では p48 に物理レジスタを割り当て
  i2 のコミット時に，i1 に割り当てられた p37 を解放
  i2 がコミットされるということは，
    そこより左にある命令は全て実行済み
    そこより右にある命令は x1 を参照すると p48 が見えるので，左側の p37 が参照されることはもうない
i1: x1 ← p37 ←
i2: x1 ← p48 ←

## Slide 81: 動的命令スケジューリングについての補足
この講義で扱った out-of-order の方式：Alpha 21264 のもの
  古典的な「トマスロのアルゴリズム」とは少し違うので注意
    単一の物理レジスタ・ファイルと RMT によるリネーム
    値は ROB に書き込まず，ブロードキャストもしない
    ロードやストアは投機的に実行され，順序違反を検出
Intel Core i7 の後期や AMD Ryzen もこれと同等
  ほぼすべての CPU がこのやり方に収斂した
教科書等とやりかたが何か違う？と思った場合は，実際違う
  この講義で書いたやり方ベースで書かれた教科書は たぶんまだない

## Slide 82: レポート課題
後述する以下のいずれかを選択して提出
  指定した論文を１つ選び読んでレポートにまとめる
  分岐予測器について解析しレポートにまとめる
提出方法：
  shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp にメールで提出
  タイトルを「先進計算機構成論レポート (学籍番号)」とすること
締め切り：8月10日

## Slide 83: レポート課題１
MICRO2021/ISCA2022，ないしはこの講義で出てきた何らかの論文を１つ選び読んでまとめる
  分量は，日本語なら3000文字，英語なら1500ワード程度を目安
    極端に少ない場合は不可です
  MICRO 2021
    https://www.microarch.org/micro54/program/
  ISCA 2022
    https://www.iscaconf.org/isca2022/program/

## Slide 84: レポート課題２
CBP シミュレータを用いて最新の分岐予測器について解析しまとめる
  A4 で 4~5ページ程度（極端に少ない場合は不可です
解析内容は自由だが，たとえば
  予測困難な分岐命令はどのようなものか
  予測困難な分岐命令と相関がある分岐命令はどのようなものがあるか
  機械学習でなんかわからないか

## Slide 85: レポート課題２
CBP シミュレータ
  https://jilp.org/cbp2016/framework.html
  sim/predictor_gshare に g-share 予測器の実装がある

## Slide 86: レポート課題２
対象とする予測器の例：
  TAGE-SC-L ほか
    https://jilp.org/cbp2016/program.html
  BATAGE
    https://team.inria.fr/pacap/members/pierre-michaud/
  Hash Perceptron
    https://github.com/ChampSim/ChampSim/blob/master/branch/hashed_perceptron/hashed_perceptron.cc
    そのままでは使えないが，比較的簡単に移植できるはず
    こいつが一番単純

## Slide 87: 出欠と感想
本日の講義でよくわかったところ，わからなかったところ， 質問，感想などを書いてください
  LMS の出席を設定するので，そこにお願いします
  パスワード:
意見や内容へのリクエストもあったら書いてください
LMS の出席の締め切りは来週の講義開始までに設定してあります
  仕様上「遅刻」表示になりますが，特に減点等しません
  来週の講義開始までは感想や質問などを受け付けます