## Slide 1: 先進計算機構成論 03
東京大学大学院 情報理工学系研究科 創造情報学専攻
塩谷 亮太
shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp

## Slide 2: 今日の内容
回路の消費電力の補足
  アーキテクチャの違いによる消費電力の違い
  FPGA による回路
  （余談）ムーアの法則と周波数
パインプライン化の基本

## Slide 3: 回路の消費電力の補足

## Slide 4: CPU やその他回路の消費電力について
いくつか補足
  アーキテクチャの違いによる消費電力の違い
  FPGA による回路
  （余談）ムーアの法則と周波数

## Slide 5: 回路の遅延と消費エネルギー
回路の消費エネルギー：
  主にコンデンサへの充放電で消費
おおざっぱには，トランジスタ数に比例すると考えて良い
  トランジスタ数が増えると，コンデンサが増える
  トランジスタ数 回路面積

## Slide 6: 命令を処理するのに必要な回路
内訳：
  命令の読み出し
  デコード
  レジスタ読み書き
  メモリの読み書き
  （命令のスケジューリングや投機関係など
  演算
CPU
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
0
0
0
0
1
2
３

## Slide 7: 回路は命令制御と演算に大きく分けられる
命令制御：アーキテクチャによって大きく異なる
  命令の読み出し
  デコード
  レジスタ読み書き
  （命令のスケジューリングや投機関係など
演算：基本的に同じ
  論理演算，算術演算，浮動小数点演算
  これら演算単体は，だいたいどのアーキでも同じことをする
⇒ 命令制御部分をどれだけケチれるかが，アーキの効率を大きく決める
制御
演算
エネルギー
回路面積

## Slide 8: いろいろな回路の規模
1bit NAND 演算器： 4 トランジスタ
64bit 整数加算器： 4k トランジスタ
MIPS R3000 プロセッサ： 115k トランジスタ
64bit 浮動小数点 乗算+加算器： 68kトランジスタ Ryota Shioya, Masahiro Goshima, and Hideki Ando: A Front-end Execution Architecture for High Energy Efficiency, MICRO 2014. SOHN, Jongwook, et al.: Enhanced Floating-Point Multiply-Add with Full Denormal Support, ARITH 2023
（小さすぎて見えない

## Slide 9: 回路規模の例からわかること
MIPS プロセッサ全体に対する相対的な大きさで考える：
  1ビット論理演算：
    命令制御がほぼ全てを占める
  64 ビット加算
    命令制御が大半を占める ⇒ 専用回路にすると一桁ぐらい効率が上がりうる
  FP 演算
    演算器の方やや小さい ⇒ 専用回路にすると２倍ぐらいは効率が良くなるかも
消費エネルギーも，これに準じた大きさとなる

## Slide 10: AMD Bulldozer のチップ写真
Tim Fischer1 , Srikanth Arekapudi2 , Eric Busta1 , Carl Dietz3 , Michael Golden2 , Scott Hilker2 , Aaron Horiuchi1 , Kevin A. Hurd1 , Dave Johnson1 , Hugh McIntyre2 , Samuel Naffziger1 , James Vinh2 , Jonathan White4 , Kathryn Wilcox, Design Solutions for the Bulldozer 32nm SOI 2-Core Processor Module in an 8-Core CPU, ISSCC 2011 より
ALU
ALU
FPU

## Slide 11: AMD Steamroller の消費電力
ALU：整数演算器
  全体からみると，大きな割合を占めていない
FPU：FP 演算器
  稼働時（Max FP）には，かなり大きな割合を占める

## Slide 12: エネルギーは命令制御と演算の比率によって決まる
CPU：演算以外の制御部分が大きい
  基本１つの命令が１つのデータを操作
  高速化のため命令の実行順を入れ替える等もする
GPU：制御部分が相対的に小さい
  １つの命令で多数のデータを操作
  命令フェッチ/デコードなどに必要な分が減る
専用回路：制御部分やレジスタがない
  そもそも命令で処理しない
  演算器のみが繋がったような構造に流し込む
  （演算器の幅自体をさらに最適化することもある
CPU
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
0
0
0
0
FU
専用回路
FU
FU

## Slide 13: 使いやすさは，おおむね制御部分の大きさに比例
CPU：制御部分が大きい
  ほっといても，ハードが（ある程度）勝手に並列実行してくれる
  プログラマは一番楽
GPU：制御部分が小さい
  単一の命令で複数のデータを操作
  規則正しくデータが並んでいるようにお膳立てしないと 性能がでない
専用回路：制御部分が（あまり）ない
  そもそもプログラムを実行できない
  目的ごとに回路の設計からしないといけない

## Slide 14: 牧野先生のアーキテクチャの「効率」の定義
Principles of High-Performance Processor Design For High Performance Computing, Deep Neural Networks and Data Science Junichiro Makino https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-76871-3
あるアーキテクチャにおいて，あるアプリケーションを実行する場合に，
  FP 演算そのものに必要な最小のエネルギー：
  実際に消費されたエネルギー：
  効率：
演算以外の余計なことをどれだけ減らすかが効率を決めるという点で，おおよそ同じ事を言っている

## Slide 15: CPU やその他回路の消費電力について
消費電力について
  クロックの消費電力
  アーキテクチャの違いによる消費電力の違い
  FPGA による回路

## Slide 16: FPGA の場合
FPGA：Field-Programmable Gate Array
  中身を書き換えることのできる回路
FPGA で専用回路を作れば，いいことばかり？
  設計の敷居が下がりつつ，電力効率もよくなる？
  CPU で実行されるプログラムの処理を専用回路に置き換える
そんなに単純な話ではない
  FPGA の仕組み
  FPGA でうまく行く場合と行かない場合

## Slide 17: FPGA の仕組み
書き換え可能なテーブルにより，回路を実現
  LUT：Look up Table
    真理値表そのものを保持するテーブル
    事前にこれを所望の回路の真理値表に設定しておく
  入力をインデックスとしてテーブルにアクセスし，出力
    下の NAND の場合，a と b の 2ビットのインデクス
NAND
a | b | z
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
真理値表
a
b
z
1
1
1
0
LUT
a
b
z

## Slide 18: LUT の回路量の見積もり
４エントリの LUT を D-FF で構成してみる
  中身を憶える 4つの D-FF
  場所を指定して選択する2段のマルチプレクサ
1
a | b | z
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
a
b
ｚ
００
０１
１0
11
ab
1
1
0
NAND

## Slide 19: D-FF：トランジスタ 16個
d
q
q
d
clk

## Slide 20: マルチプレクサ：トランジスタ 6個
o
s
i0
i1
s
s
i0
i1
o
s

## Slide 21: LUT vs. NAND 同じ回路を LUT で実現するのはものすごく効率が悪い
NAND：４
LUT：16*4+6*3=82
（注：実際にはもう少しトランジスタ数の
少ない回路でできています

## Slide 22: LUT で回路を構成した場合
このほかに，LUT 間を結合するためのネットワークも必要
結果として，直接回路を作るより１～２桁は下記の特性が悪化
  回路面積
  遅延
  エネルギー

## Slide 23: CPU から FPGA にしたときに良い場合・悪い場合
1bit NAND 演算器： 4 トランジスタ
  LUT によって 82 トランジスタになっても十分上記より小さい
64bit 整数加算器： 4k トランジスタ
  20倍大きくなり 80k になると，MIPS でやるのとほとんど変わらない
64bit 浮動小数点 乗算+加算器： 68kトランジスタ
  FPGA にすると巨大になりすぎるし，何もおいしくない
（小さすぎて見えない
MIPS R3000 プロセッサ： 115k トランジスタ
  これの上で動くプログラムを FPGA に置き換えた場合を考える

## Slide 24: FPGA の特性のまとめ
トレードオフによって，最終的な優劣がきまる
  FPGA 良い点：専用回路をくめば，命令制御に必要な資源が不要
    データの受け渡のためのレジスタ・ファイルなども不要になる
  FPGA 悪い点：回路としては一般に１桁から２桁程度性能が悪化
演算の種類と複雑さで FPGA 化したときにおいしいかどうかは決まる
  既に CPU や GPU に演算器が載っているような FP 演算などは 逆効果になりかねない
なお実際には，よく使われる回路は，FPGA では LUT ではないものが入っていることも多い
  加算器や乗算器などは専用の回路が入っている

## Slide 25: ここまでのまとめ
アーキテクチャの違いによる消費電力の違い
  回路は命令制御と演算に大きく分けられる
  命令制御に回路を割くと消費電力が大きくなるが， プログラマは楽に
FPGA による回路
  FPGA は直接回路を作るのと比べるとかなり効率が悪い
  CPU で動いているプログラムを FPGA の専用回路にした場合， おいしいかどうかは演算の複雑さで決まる

## Slide 26: 余談：ムーアの法則と周波数

## Slide 27: クロック周波数
CPU のクロック周波数：
  １秒間に何回処理を行えるかを表す
  性能を大きく左右
2002年頃からほぼ上がっていない
  （実はここ数年はまた少し上がってきてはいる
Chart: 
| Alpha 21164 | Alpha 21264 | Pentium III Xeon | Pentium 4 processor | POWER4 | Pentium 4 Processor | Pentium 4 Processor | Pentium 4 processor | Athlon (TM) 64 FX-57 | Core 2 Extreme X6800 | Xeon X5460 | Core i7-965 Ex. Edition | Xeon W5590 | Xeon X5680 | Core i7-2600K | Xeon E5-2690 | Xeon E5-2667 v2 | Xeon E5-2643 v3 | Core i7-5960X | Core i7-6700K | Xeon Gold 6146 | Xeon E-2186G | Xeon E-2278G | Xeon E-2278G | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
MHz | 0.1875 | 0.17969 | 0.22906 | 0.46875 | 0.40625 | 0.95844 | 1 | 1.06 | 0.875 | 0.91656 | 0.98687 | 1 | 1.0416 | 1.3125 | 1.5 | 0.90625 | 1.0312 | 1.0625 | 1.4062 | 1.25 | 1 | 1.1875 | 1.0625 | 1.0625

## Slide 28: 周波数向上がストップ
なぜ？ → 電圧が下げられなくなったから
  エネルギーの壁にぶつかった
半導体のスケーリング
CPU の消費エネルギーとは何なのか
ダークシリコン問題

## Slide 29: ムーアの法則
「半導体の集積度は3年ごとに4倍になる」
  トランジスタのサイズを1/2に縮小（スケーリング） 面積：1/2 × 1/2 = 1/4
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
3年後
4 トランジスタ
16 トランジスタ
すごいけど，数が増えるだけなの？

## Slide 30: スケーリングの効果
トランジスタあたりで，
  消費エネルギーは 1/8 に
  遅延も 1/2 に
等価回路を使って説明

## Slide 31: CMOS ゲートの等価回路
コンデンサと，連動したスイッチによって表せる
  充電：下のスイッチがON
  放電：上のスイッチがON
CPU の計算で消費されるエネルギー：
  スイッチ ON/OFF するためのコンデンサへの充放電
NOTゲート
CMOS
等価回路
電源

## Slide 32: 消費エネルギーと遅延
コンデンサへの充電に必要なエネルギー
サイズと電圧を 倍にスケーリングした場合
  C: （面積 , 厚さ より）
  V:
  エネルギー：
C が小さくなり充電にかかる時間が減るので，遅延も に
  結果として，周波数は 倍に
（実際は配線などにも C が存在するので，もう少し複雑

## Slide 33: チップ全体の消費エネルギー
倍にスケーリングした場合，チップ全体では，
  個々のトランジスタのエネルギー：
  トランジスタの個数：
  周波数（動作回数）：
  全体の消費エネルギー：
まとめると，スケーリングによって
  同じ大きさのチップに搭載できる回路量が増えるのはもちろん，
  消費エネルギーは一定のまま，
  周波数もすごい向上！

## Slide 34: ところが，電圧が下げられなくなった… グラフは [Sato17] より
2000 年過ぎから，電圧低下がほぼとまった
  電圧が下がりすぎて，ON / OFF の境界の閾値が 0V 付近に
  OFF にしたいときも，閾値との距離がとれない
  微妙に ON になり電流が漏れてしまう（リーク電流という）
Present Values
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Power Supply Voltage (V)
ITRS: The International Technology Roadmap for Semiconductor
ＩＴＲＳ, 2013 Prediction
Strained Silicon (90 nm)
High-k Metal Gate (45 nm)
Tri-Gate (22 nm)

## Slide 35: 電圧が下がらないとどうなるのか
倍にスケーリングした場合
  回路面積: →
トランジスタ１個の１回のスイッチにかかるエネルギー
  C: →
  V: → 1
  エネルギー： → 1/K （より）
  トランジスタ１個の単位時間あたりのエネルギー
  スイッチ１回： →
  周波数（動作回数）： →
  エネルギー： → 1
トランジスタは小さくなったのに，エネルギーが減ってない！

## Slide 36: 行き着く先：ダークシリコン [Goulding10, Esmaeilzadeh12]
トランジスタは小さくなったのに，エネルギーが減らない！
  サイズだけ小さくして，電圧を下げていないから
電力密度があがってしまう
  スケール前のチップ全体と，スケール後の赤い部分は 同じエネルギーを消費
チップへの電力供給はもう限界で，これ以上増やせない
  電源ピンに流せる電流量や冷却能力の限界
  使えない（ダーク）シリコンが…

## Slide 37: とはいえ，いまのところ
まだ，ダークにまでは至っていない
  デバイス技術が進歩
  電圧が一応ちろちろ下がってはいる
  周波数を上げなくした
    動作回数が減るので，電力にダイレクトに効く
  あまりスイッチ（充放電）しないキャッシュなどを 多めに入れた
まとめ：電圧が下げられなくなったので，電力密度増大をおさえるために周波数を上げるのをやめた

## Slide 38: ここまでのまとめ
回路の消費エネルギー
  アーキテクチャの違いによる消費電力の違い
  FPGA による回路
  （余談）ムーアの法則と周波数

## Slide 39: 命令パイプライン

## Slide 40: 命令パイプライン
シングル・サイクル・プロセッサの動作
  パイプライン化を前提とした構造のものを使って復習
  全ての命令の処理が１サイクルで完結
上記のパイプライン化
  具体的にどうパイプライン化するか
（次回以降）ハザード

## Slide 41: 導入：工場のラインを考える
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
ベルトコンベアのラインの上を製品が流れていく
  ４人の人が，それぞれの工程の作業をおこなって完成
上のように1つしか製品をながさないと，
  各人は他の人が作業している間はヒマ
製品

## Slide 42: 導入：工場のラインを考える
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
実際の工場：複数の製品を同時に流す
  各工程を並列して処理することによりスループットを向上
  さっきの4倍の速度で製品ができあがっていく
これが 命令パイプライン
製品
製品
製品
製品
製品

## Slide 43: パイプライン化による性能向上
パイプライン化しない場合
パイプライン化した場合
製品
製品
製品
製品
製品
製品
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ

## Slide 44: シングル・サイクル・プロセッサの動作

## Slide 45: もくじ
シングル・サイクル・プロセッサの動作
  パイプライン化を前提とした構造のものを使って復習
  全ての命令の処理が１サイクルで完結
上記のパイプライン化
  具体的にどうパイプライン化するか
（次回以降）ハザード

## Slide 46: ベースとなるシングル・サイクル・プロセッサ
以前説明したものとの違い：
  メモリが命令メモリとデータメモリに別れている
  算術 & 論理演算，ロード，ストアのみを実行可能
    分岐とジャンプは，簡単のために今は考えない
ALU
PC
加算
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
4

## Slide 47: 命令の実行フェーズ
実行フェーズ
  フェッチ
  デコード
  レジスタ読み出し
  実行
  レジスタ書き戻し
RISC-V の加算命令を実行する流れをざっとみる

## Slide 48: 命令フェッチ
命令メモリから命令を読み出す
  命令メモリを順に読んでいくため，PC は毎サイクル加算される
  足している４は，RSIC-V では命令の幅が４バイトだから
  基本的に，この部分はどの命令でも変わらない
PC
加算
アドレス
命令
命令メモリ
命令データ
4

## Slide 49: 命令デコード
取り出した命令からレジスタ番号を表す部分のビットを取り出す
  ソース（rs1, rs2）とディスティネーション（rd）
PC
命令
命令メモリ
レジスタ番号（rd）
レジスタ番号（rs1）
レジスタ番号（rs2）
rd
0110011
0000000
rs2
rs1
000
ADD : x[rd] ← x[rs1] + x[rs2]
4

## Slide 50: レジスタ読み出し
デコードで得られたレジスタ番号を使って RF にアクセス
  ソース・オペランドの値を読み出す
PC
書きREG番号 (rd)
読みREG番号 (rs1)
読みREG番号 (rs2)
レジスタ・ファイル
命令メモリ
4
レジスタの値（rs1）
レジスタの値（rs2）

## Slide 51: 実行
RF から読みだした２つの値を加算
ALU
PC
レジスタ・ファイル
命令メモリ
4
加算の結果
値（rs1）
値（rs2）

## Slide 52: レジスタ書き戻し
加算の結果をレジスタ・ファイルに書き戻す
  データ・メモリには用がないので何もしない
PC
書き込みデータ
書きREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
データ・メモリ
4

## Slide 53: ロードの場合：メモリ・アクセスが加わる
加算命令との違い：
  アドレスの計算（x[rs1] + immediate）を ALU でやる
  得られたアドレスでデータ・メモリにアクセス
ALU
PC
書き込みデータ
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
読みデータ
4
rd
0000011
rs1
010
LW : x[rd] ← (x[rs1] + immediate)
immediate[11:0]
書きREG番号 (rd)

## Slide 54: 各処理は基本的には左から右に流れる
特定のユニットで仕事をしている間，他の部分は遊んでいる
パイプライン化
  これをもとに，導入で話したように処理をオーバーラップさせる
ALU
PC
加算
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
ADD

## Slide 55: パイプライン化

## Slide 56: もくじ
シングル・サイクル・プロセッサの動作
  パイプライン化を前提とした構造のものを使って復習
  全ての命令の処理が１サイクルで完結
上記のパイプライン化
  具体的にどうパイプライン化するか
（次回以降）ハザード

## Slide 57: パイプライン化
回路のまとまりをオーバラップさせる単位にする
  この単位をステージと呼ぶ
ステージ
  IF： 命令フェッチ
  ID： デコードとレジスタ読み出し
  EX： 実行
  MEM：メモリ・アクセス
  WB： レジスタ書き込み

## Slide 58: 命令パイプラインの実行の様子
IF
ID
EX
MEM
WB
I0
I1
I2
I3
I4
I5
IF
I0
I1
I2
I3
I4
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I5
cycle

## Slide 59: パイプライン・チャートの見方 ここから先で多用されるので重要
  左から右にむかって時間は進む
  上から下にむかって命令が実行順に置かれる
  各ステージを表す四角は左側にある命令がその時そこにいることを示す
    上記では２サイクル目に，I0 が ID に，I1 が IF で処理されている
IF
I0
I1
I2
I3
I4
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
cycle

## Slide 60: パイプライン化による性能（スループット）向上
パイプライン化しない場合
パイプライン化した場合
I0
I1
I2
I0
I1
I2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 61: 余談：実際の CPU を実行した場合のパイプライン
塩谷が開発している RISC-V CPU（RSD）の実行を可視化したもの
  https://github.com/rsd-devel/rsd
  out-of-order 実行をしているので，途中からプログラム順とは 異なるタイミングで実行が進んでいる

## Slide 62: パイプライン化の効果
レイテンシ (latency)： 短くならない（か，やや延びる）
  一続きの処理が始まってから終わるまでにかかる時間
  この場合，1命令の始まりから終わりまでの処理時間
  原理的に短くならない（ステージ間にFF が入る分のびる）
スループット (throughput)： ステージ数倍だけ上がる
  単位時間当たりの処理量
  この場合，単位時間あたりに実行される命令数

## Slide 63: ステージを「どこで」切るか
大きな回路のまとまりをステージにする
  回路のまとまりが大きい → 遅延も大きい
この遅延の大きさが揃っていないと，綺麗にうごかない
  パイプライン全体は，一番遅いステージの遅延にあわせて動く
  他の人が仕事が終わったからと言って，先に送れない
良くない例：緑の人だけ仕事が多いので，全体が動かせない
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
なんか仕事おおいんだけど
はよせんかい
製品
製品
製品
製品
まだー？

## Slide 64: ステージを「どこで」切るか
ステージ
  IF： 命令フェッチ
  ID： デコードとレジスタ読み出し
  EX： 実行
  MEM：メモリ・アクセス
  WB： レジスタ書き込み
上記では，デコードとレジスタ読み出しが ID ステージにまとめられている
  デコードにかかる遅延はほとんどない
  読み出した命令からオペランドを取り出すのは，単に信号線を繋ぐだけで良い

## Slide 65: ステージを「どうやって」切るか
シングル・サイクル・プロセッサの回路に適当に間隔をあけて命令を流せばよいというものもない
各ステージを完全に同じ長さにすることは凄く難しい
  同じ長さ=同じ遅延=全く同じ段数の組み合わせ回路
長いステージであっても信号は絶えず変化する可能性がある
  短いパスから順に出力に反映される
  たとえば下の回路で a,b,c,d が全て変化したとすると， まず d の変化が z に反映し，次に d が･･･
a
b
c
d
ｚ

## Slide 66: パイプライン化（オーバーラップ）の実現方法
  各ステージの間に，D-FF（オレンジの四角）をいれる
    WB の書き込みについては，レジスタ・ファイル自体が クロックに同期して書き込みが行われるので D-FF は不要
  各ステージの処理が早く終わっても，次のクロックまでは D-FF で 信号の伝搬は止まる
ALU
PC
加算
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
ADD

## Slide 67: 余談：非同期回路やウェーブ・パイプライン
クロックによる同期化を使わずにパイプラインを作る方法も あるにはある
やり方：
  色々な方法でステージ間の遅延の大きさを気合いで揃える
  一定間隔でデータを流す
設計 & 動作させることがすごく難しいので，主流ではない
  特に，高速動作がかなり難しい

## Slide 68: 出欠と感想
本日の講義でよくわかったところ，わからなかったところ， 質問，感想などを UTOL の出席欄に書いてください
  LMS の出席を設定するので，そこにお願いします
  パスワード ：arc
意見や内容へのリクエストもあったら書いてください
UTOL の出席の締め切りは来週の講義開始までに設定してあります
  仕様上「遅刻」表示になりますが，特に減点等しません
  来週の講義開始までは感想や質問などを受け付けます

## Slide 69: 出席
以下のスプレッドシートの自分の席のところに学籍番号を書いてください
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xte7HdUVfoAGcITWzx-sBQG_ObaNQO3kbH5fV5HD7oo/edit?usp=drive_link
  学生側から見た場合の配置で（画面上が教団側），席の対応する行と列のところに書いてください

## Slide 70: 質問や感想

## Slide 71: 質問と回答とか
完備性の話は学部の実験で一回言及されていたけどあんまり納得しなかったのですが、一回自分で示してみたいですね。CMOSを水流システムに例える部分は楽しかったです。だいぶ分かりやすくて直感的に理解できました。

## Slide 72: 質問と回答とか
CMOSの水流への例えは非常に分かりやすいですね。D-FFがメモリのような動きをすることは習いましたが、その具体的な動作は今回初めて習いました。だからFLIP FLOPですね。

## Slide 73: 質問と回答とか
マインクラフトでプロセッサを作る動画を見てこの分野を志した面もあるので、言及してくださって嬉しかった。
Minecraftがはじめて論理回路に触れるきっかけだったので講義で紹介されて懐かしい気分になりました。

## Slide 74: 質問と回答とか
CMOSじゃない汎用プロセッサを作ってみたくなりました、水流とか、機械構造（ラッチ）とか、リレーとか、、

## Slide 75: 質問と回答とか
消費電力は設計する上で大切な要素ですが、論理合成結果のみだけの電力だと実際に動かした時の消費電力とズレることが多いので、そこがなんとかなると嬉しいとずっと思っています。(チップが動作しないことがザラにあるので)

## Slide 76: 質問と回答とか
とくに面白かったのは、水流を用いた回路の説明です。これまでにも電気回路を水流にたとえる説明を見たことはありますが、今回の講義ではその比喩がかなり細かいところまで対応していて、とても納得感がありました。単に「電流は水の流れのようなもの」と説明するだけでなく、タンクに水が溜まることや、栓の開閉、パイプに水が残ることなどを使って、CMOS のスイッチングや消費エネルギーの違いまで説明していた点が特に分かりやすかったです。CPU が電力を消費する理由を、抽象的な式だけでなく、物理的なイメージとして理解できたのは大きな収穫でした。

## Slide 77: 質問と回答とか
半導体が微細化すると1素子あたりの電気量が減るかと思ったのですが, これは誤解でしょうか?また, 消費電力が増えているのは素子あたりの電気量は減るが素子をおける面積が増えるために消費電力が高まっていると思ったのですがこの理解はただしいでしょうか?

## Slide 78: 質問と回答とか
・nandゲートができればコンピュータが作れる (今日何度か主張されていたこと) ・nandゲートができればチューリング完全なシステムが構築可能 この辺りの主張について、厳密な用語の指す意味も含めて復習しようと思った (どちらも正しいと思っているが文脈が違うのでは？とも感じている)

## Slide 79: 質問と回答とか
そういえばマインクラフトでも各種ゲートの概念を作れる投稿を最近見かけましたね

## Slide 80: 質問と回答とか
LLMが普及して以来、Linux Kernel へのコントリビュートが大幅に増えているように、RISC-V界隈も設計レベルではより活発になるのではと思いました。

## Slide 81: 質問と回答とか
CMOSの水流を用いた説明が非常にわかりやすかったです。ここ一年ほどでキオクシアの株が大きく伸びた要因の一つにNANDが評価されたことがあり, 「NANDごときでそんな評価されるんだ」と思ってましたが, NANDがコンピュータの礎になる最重要な論理ゲートであることが分かり少し合点しました。

## Slide 82: 質問と回答とか
5/7（木）の休講による講義スケジュールの変更があるか、または自習やオンデマンドで補われるか伺いたいです。

## Slide 83: 質問と回答とか
クロックの配線の話について、確かに同期クロックって大変だなと理解しました。自分が使っている100万PEを1チップに搭載したアーキテクチャでは、各PEが independent clock を持っていることも納得です。（極論、クロック周波数が同じであれば問題ないと思うので）

## Slide 84: 質問と回答とか
CMOS半導体などの原理を、水が流れる様子などを用いて説明して頂いたのは非常に分かりやすかったです。最後の方で紹介していた半導体デバイスなどの効率的な3D配置方法などは、具体的にどのようなものがあるのですか。