## Slide 1: 先進計算機構成論 04
東京大学大学院 情報理工学系研究科 創造情報学専攻
塩谷 亮太
shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp

## Slide 2: 質問とか回答など

## Slide 3: 今日の内容：命令パイプライン
シングル・サイクル・プロセッサの動作
  パイプライン化を前提とした構造のものを使って復習
  全ての命令の処理が１サイクルで完結
上記のパイプライン化
  具体的にどうパイプライン化するか
ハザード

## Slide 4: 導入：工場のラインを考える
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
ベルトコンベアのラインの上を製品が流れていく
  ４人の人が，それぞれの工程の作業をおこなって完成
上のように1つしか製品をながさないと，
  各人は他の人が作業している間はヒマ
製品

## Slide 5: 導入：工場のラインを考える
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
実際の工場：複数の製品を同時に流す
  各工程を並列して処理することによりスループットを向上
  さっきの4倍の速度で製品ができあがっていく
これが 命令パイプライン
製品
製品
製品
製品
製品

## Slide 6: パイプライン化による性能向上
パイプライン化しない場合
パイプライン化した場合
製品
製品
製品
製品
製品
製品
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ

## Slide 7: もくじ
シングル・サイクル・プロセッサの動作
  パイプライン化を前提とした構造のものを使って復習
  全ての命令の処理が１サイクルで完結
上記のパイプライン化
  具体的にどうパイプライン化するか
ハザード

## Slide 8: ベースとなるシングル・サイクル・プロセッサ
以前説明したものとの違い：
  メモリが命令メモリとデータメモリに別れている
  算術 & 論理演算，ロード，ストアのみを実行可能
    分岐とジャンプは，簡単のために今は考えない
ALU
PC
加算
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
4

## Slide 9: 1命令の実行フェーズ
実行フェーズ
  フェッチ
  デコード
  レジスタ読み出し
  実行
  レジスタ書き戻し
RISC-V の加算命令を実行する流れをざっとみる

## Slide 10: 命令フェッチ
命令メモリから命令を読み出す
  命令メモリを順に読んでいくため，PC は毎サイクル加算される
  足している４は，RSIC-V では命令の幅が４バイトだから
  基本的に，この部分はどの命令でも変わらない
PC
加算
アドレス
命令
命令メモリ
命令データ
4

## Slide 11: 命令デコード
取り出した命令からレジスタ番号を表す部分のビットを取り出す
  ソース（rs1, rs2）とディスティネーション（rd）
PC
命令
命令メモリ
レジスタ番号（rd）
レジスタ番号（rs1）
レジスタ番号（rs2）
rd
0110011
0000000
rs2
rs1
000
ADD : x[rd] ← x[rs1] + x[rs2]
4

## Slide 12: レジスタ読み出し
デコードで得られたレジスタ番号を使って RF にアクセス
  ソース・オペランドの値を読み出す
PC
書きREG番号 (rd)
読みREG番号 (rs1)
読みREG番号 (rs2)
レジスタ・ファイル
命令メモリ
4
レジスタの値（rs1）
レジスタの値（rs2）

## Slide 13: 実行
RF から読みだした２つの値を加算
ALU
PC
レジスタ・ファイル
命令メモリ
4
加算の結果
値（rs1）
値（rs2）

## Slide 14: レジスタ書き戻し
加算の結果をレジスタ・ファイルに書き戻す
  データ・メモリには用がないので何もしない
PC
書き込みデータ
書きREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
データ・メモリ
4

## Slide 15: ロードの場合：メモリ・アクセスが加わる
加算命令との違い：
  アドレスの計算（x[rs1] + immediate）を ALU でやる
  得られたアドレスでデータ・メモリにアクセス
ALU
PC
書き込みデータ
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
読みデータ
4
rd
0000011
rs1
010
LW : x[rd] ← (x[rs1] + immediate)
immediate[11:0]
書きREG番号 (rd)

## Slide 16: 各処理は基本的には左から右に流れる
特定のユニットで仕事をしている間，他の部分は遊んでいる
パイプライン化
  これをもとに，導入で話したように処理をオーバーラップさせる
ALU
PC
加算
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
ADD

## Slide 17: もくじ
シングル・サイクル・プロセッサの動作
  パイプライン化を前提とした構造のものを使って復習
  全ての命令の処理が１サイクルで完結
上記のパイプライン化
  具体的にどうパイプライン化するか
ハザード

## Slide 18: パイプライン化
回路のまとまりをオーバラップさせる単位にする
  この単位をステージと呼ぶ
ステージ
  IF： 命令フェッチ
  ID： デコードとレジスタ読み出し
  EX： 実行
  MEM：メモリ・アクセス
  WB： レジスタ書き込み

## Slide 19: 命令パイプラインの実行の様子
IF
ID
EX
MEM
WB
I0
I1
I2
I3
I4
I5
IF
I0
I1
I2
I3
I4
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I5
cycle

## Slide 20: パイプライン・チャートの見方 ここから先で多用されるので重要
  左から右にむかって時間は進む
  上から下にむかって命令が実行順に置かれる
  各ステージを表す四角は左側にある命令がその時そこにいることを示す
    上記では２サイクル目に，I0 が ID に，I1 が IF で処理されている
IF
I0
I1
I2
I3
I4
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
cycle

## Slide 21: パイプライン化による性能（スループット）向上
パイプライン化しない場合
パイプライン化した場合
I0
I1
I2
I0
I1
I2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 22: 余談：実際の CPU を実行した場合のパイプライン
塩谷が開発している RISC-V CPU（RSD）の実行を可視化したもの
  https://github.com/rsd-devel/rsd
  out-of-order 実行をしているので，途中からプログラム順とは 異なるタイミングで実行が進んでいる

## Slide 23: パイプライン化の効果
レイテンシ (latency)： 短くならない（か，やや延びる）
  一続きの処理が始まってから終わるまでにかかる時間
  この場合，1命令の始まりから終わりまでの処理時間
  原理的に短くならない（ステージ間にFF が入る分のびる）
スループット (throughput)： ステージ数倍だけ上がる
  単位時間当たりの処理量
  この場合，単位時間あたりに実行される命令数

## Slide 24: ステージを「どこで」切るか
大きな回路のまとまりをステージにする
  回路のまとまりが大きい → 遅延も大きい
この遅延の大きさが揃っていないと，綺麗にうごかない
  パイプライン全体は，一番遅いステージの遅延にあわせて動く
  他の人が仕事が終わったからと言って，先に送れない
良くない例：緑の人だけ仕事が多いので，全体が動かせない
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
なんか仕事おおいんだけど
はよせんかい
製品
製品
製品
製品
まだー？

## Slide 25: ステージを「どこで」切るか
ステージ
  IF： 命令フェッチ
  ID： デコードとレジスタ読み出し
  EX： 実行
  MEM：メモリ・アクセス
  WB： レジスタ書き込み
上記では，デコードとレジスタ読み出しが ID ステージにまとめられている
  デコードにかかる遅延はほとんどない
  読み出した命令からオペランドを取り出すのは，単に信号線を繋ぐだけで良い

## Slide 26: ステージを「どうやって」切るか
シングル・サイクル・プロセッサの回路に適当に間隔をあけて命令を流せばよいというものもない
各ステージを完全に同じ長さにすることは凄く難しい
  同じ長さ=同じ遅延=全く同じ段数の組み合わせ回路
長いステージであっても信号は絶えず変化する可能性がある
  短いパスから順に出力に反映される
  たとえば下の回路で a,b,c,d が全て変化したとすると， まず d の変化が z に反映し，次に d が･･･
a
b
c
d
ｚ

## Slide 27: パイプライン化（オーバーラップ）の実現方法
  各ステージの間に，D-FF（オレンジの四角）をいれる
    WB の書き込みについては，レジスタ・ファイル自体が クロックに同期して書き込みが行われるので D-FF は不要
  各ステージの処理が早く終わっても，次のクロックまでは D-FF で 信号の伝搬は止まる
ALU
PC
加算
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
ADD

## Slide 28: 余談：非同期回路やウェーブ・パイプライン
クロックによる同期化を使わずにパイプラインを作る方法も あるにはある
やり方：
  色々な方法でステージ間の遅延の大きさを気合いで揃える
  一定間隔でデータを流す
設計 & 動作させることがすごく難しいので，主流ではない
  特に，高速動作がかなり難しい

## Slide 29: 命令パイプライン
シングル・サイクル・プロセッサの動作
  パイプライン化を前提とした構造のものを使って復習
  全ての命令の処理が１サイクルで完結
上記のパイプライン化
  具体的にどうパイプライン化するか
ハザード

## Slide 30: ハザード
構造ハザード
  構造ハザードとはなにか？
  その解決方法
非構造ハザード
  データ・ハザード
  制御ハザード

## Slide 31: 構造ハザード
ハード資源の不足により，パイプラインがうまく動作しないこと
いくつかの例を使った説明，解消方法について解説

## Slide 32: 構造ハザードの例１：メモリ間 mov
例１：仮に mov [rs1]→[rs2] のような命令があったとする
  rs1 で指定されるアドレスのメモリの値を読んで，
  rs2 で指定されるアドレスのメモリに書き込む
実際に，x86 にはこのような命令がある

## Slide 33: mov [rs1]→[rs2] // [rs1]→[rs2] へのコピー
メモリをあるサイクルに同時に読んで書く必要がある
  しかし，データ・メモリのアドレスの口は1つしかない
  MEM ステージでデータ・メモリの読みと書きが同時にできない
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
mov [rs1]→[rs2]

## Slide 34: 構造ハザードの例２：push/pop
x86 や ARM ではスタック操作のための push/pop 命令がある
  push：rs1-1→rd, r2→[rd]
    スタック・ポインタ（のレジスタ）をデクリメントし，
    それをアドレスにしてメモリに値を書き込む
  pop：[rs1]→rd, rs1+1→rs1
    スタック・ポインタをアドレスにして値を読む
    スタック・ポインタをインクリメント
rs1-1 →
rs1 →
値
値
Push
Pop

## Slide 35: pop：[rs1]→rd, rs1+1→rs1
WB ステージでレジスタに rd と rs1 の2つを書き込む必要がある
  レジスタ・ファイルへの書き込みは，同時に２つはできない
データ・メモリ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
pop：[rs1]→rd, rs1+1→rs1
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル

## Slide 36: 構造ハザードの例３
使用資源の異なるステージ間のぶつかりでも起きる
  これまでの例は，同じステージ内で資源が足りない例
ld_inc [rs1]+1→rd のような命令があったとする
  rs1 の指すアドレスからメモリを読む
  読んだ値にさらに+１してから rd に書く
一見，資源は足りているようだが･･･
  レジスタの読み書きは１つずつしかない
  メモリも１カ所を読むだけ
  加算も１回行うだけ

## Slide 37: 構造ハザードの例３
ld_inc [rs1]+1→rd と add が連続した場合：
  ld_inc で，MEM ステージから読んだ値を加算しようとしても，
  そのサイクルは後続の add が演算器を使っているので使用できない
ld_inc
add
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 38: ld_inc [rs1]+1→rd と add が連続した場合
EX ステージ以外では，演算器にはアクセスできない
  他の命令が使っている可能性がある
データ・メモリ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
ld_inc [rs1]+1→rd
add

## Slide 39: 構造ハザードの解決方法
解決方法
  ハードウェアの増強
  時分割処理
  マイクロ命令への変換

## Slide 40: 解決方法１：ハードウェアの増強
ハードウェアを増強する
  mov [rs1]→[rs2]
    複数箇所のメモリを同時に読み書きできるように
  pop
    レジスタに２つ同時に書き込めるように
  ld_inc [rs1]+1→rd
    MEM ステージに専用の加算器を追加

## Slide 41: 解決方法１：ハードウェアの増強
利点：オーバーヘッドをいとわなければ，基本これで解決
欠点：回路規模が増える
  機能の増強量に比例した回路が必要
    なにも考えないで対応していくと，ものすごい数の回路になる
    例：ARM は全１６レジスタを一気にメモリに書ける命令がある
  機能の増強量に対して，線形より大きなオーダーで回路規模が 増える場合もある
    加算器などなら，増やした数の分だけ線形に回路が増える
    メモリやレジスタは，同時に読み書きできる数の２乗で回路が大きくなる（今後の講義で説明）

## Slide 42: 構造ハザードの解決方法
解決方法
  ハードウェアの増強
  時分割処理
  マイクロ命令への変換

## Slide 43: 解決方法２：時分割で処理
構造ハザードの原因：
  ハードウェア（の機能）が足りない
パイプラインを止めて，複数のサイクルをかけて処理する
  mov [rs1]→[rs2]
    メモリを読んだあと，次のサイクルで書きこむ
  pop
    １つレジスタに書いたあと，次のサイクルで書き込む
  ld_inc [rs1]+1→rd
    ld_inc が MEM で値を読んだら，次のサイクルで +1

## Slide 44: なぜパイプラインを止めるのか
上流を止めないと破綻する
  (；´∀｀) が複数サイクルをかけて仕事をしている場合， 命令はそこにとどまり続ける
  その間は上流をとめないと命令をおく場所がないし， 依存関係がまもられない
(*ﾟーﾟ) より下流は流れていっても，この場合は問題ない
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
(；´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ) ﾀｲﾍﾝﾈ
（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・) ｺｯﾁﾊ ｶﾝｹｲﾅｲｹﾄﾞﾈ
（つ つ
命令
命令
命令
命令
うるせぇ
命令ぶつけんぞ
もうしばらく
おまちください

## Slide 45: パイプラインを止めること
パイプラインを止めるとことを「ストール」や「インターロック」 という
  本や人によって，意味や使い方が微妙に統一されていない
  この講義では，以降はストールで統一

## Slide 46: ストールの動作
pop：１つレジスタに書いたあと，次のサイクルで書き込む
  WB1 と WB2 の２サイクルで書き込む
  WB2 の間は上流を全て止める
パイプライン・チャート上では上記のようになる
  止める原因の命令の下が全部右にずれる
  ずれた部分の空き（bb）を「バブル」とよぶ
IF
ID
EX
MEM
WB1
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
pop
WB2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
bb
bb
bb
bb
IF
ID
EX
MEM
WB
add
...
...
...
...
add 以降の全処理が
バブルで右に１つずれる
= １サイクル実行が 遅くなっている

## Slide 47: ストールの実現方法
回路的には，Write Enable（WE）つきの D-FF を使う
  WE が 0 のサイクルは書き込みが行われない
  ストールさせたい時は，そのステージの WE を 0 に
WE
WE

## Slide 48: WE つき D-FF の実現方法
たとえば D-FF とマルチプレクサで作れる
  WE が 0 の時は，その時の自分自身の出力を書き込む
WE

## Slide 49: 構造ハザードの解決方法
解決方法
  ハードウェアの増強
  時分割処理
  マイクロ命令への変換

## Slide 50: 解決方法３：マイクロ命令への変換
複数のマイクロ命令に分解して実行
  マイクロ命令：CPU の内部でのみ使われる命令
    プログラマからは全く見えない
  マイクロ命令は，構造ハザードを起こさないよう設計しておく
現代の x86 や ARM は，主にこの方法を採用している

## Slide 51: マイクロ命令への変換の例
mov [rs1]→[rs2]
  ld [rs1]→rt
  st rt→[rs2]
pop
  add rs1+1→rt
  ld [rt]→rd
ld_inc [rs1]+1→rd
  ld [rs1]→rt
  add rt+1→rd
rt はプログラマから見えない CPU 内部にある中間結果を保持するレジスタ

## Slide 52: 時分割処理とマイクロ命令への分解の比較 I4 が終わる時間は変わらない
ID でマイクロ命令に分解 = デコードで時分割処理している
IF
ID
EX
MEM
WB1
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
pop
WB2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
bb
bb
bb
bb
I1
I2
I3
I4
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
pop add rs1+1→rt
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
WB
ID
EX
MEM
WB
bb
ld [rt]→rd
I1
I2
I3
I4

## Slide 53: マイクロ命令への分解の利点
処理時間が変わらないのなら，なぜこんな複雑なことをするのか？
分解後は，構造ハザードのことを一切考えなくてよくなるから
  mov，pop，ld_inc が連続で来た場合，どう止めたらよいのか？
    止めるべきステージの場所はさまざま
    組み合わさると意味がわからない
  マイクロ命令に分解してしまえば，ID ステージでのストール のみ考えれば良い

## Slide 54: マイクロ命令への分解の利点
内部の設計をクリーンにできる
  スーパスカラ（パイプラインを複数並列に並べる）などでは， こうしないと複雑すぎて無理
= 内部を刷新しつつ，プログラムの互換性を保てる

## Slide 55: マイクロ命令への分解の欠点
分解（デコード）がマジで大変
基本的には，ひたすらパターン・マッチング
  でかい真理値表がいる
  本当に複雑なものは，メモリで出来たテーブルも使う

## Slide 56: AMD Bulldozer のチップ写真
Tim Fischer1 , Srikanth Arekapudi2 , Eric Busta1 , Carl Dietz3 , Michael Golden2 , Scott Hilker2 , Aaron Horiuchi1 , Kevin A. Hurd1 , Dave Johnson1 , Hugh McIntyre2 , Samuel Naffziger1 , James Vinh2 , Jonathan White4 , Kathryn Wilcox, Design Solutions for the Bulldozer 32nm SOI 2-Core Processor Module in an 8-Core CPU, ISSCC 2011 より
ALU
ALU
Decode
Microcode ROM

## Slide 57: ARM Cortex-A15 の消費電力の割合
NVIDIA Tegra 4 Family CPU Architecture より

## Slide 58: マイクロ命令への分解の他の利点
CPU にバグがあったときに，後からパッチが当てられる
  バグを「エラッタ」とも呼ぶ
動作がおかしい命令を，他のバグってない命令の列で置き換える
  分解に使う表は，あとから書き換えられるようになっている
  Microcode ROM というのがそれ

## Slide 59: インテルの Core シリーズのエラッタのリスト 地味に結構バグってる
https://pcper.com/wp-content/uploads/2017/06/6cfe-6th-gen-x-series-spec-update.pdf より

## Slide 60: Windows Update でこっそり更新されていたりもする
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/4093836/summary-of-intel-microcode-updates より

## Slide 61: 余談：命令の歴史
RISC-V や MIPS などでは，パイプライン実行を最初から想定
  小さいハードで構造ハザードが起きにくいよう設計されている
  RISC（Reduced Instruction Set Computer）と呼ばれる
  RISC-V は，「5代目の RISC」という名前
x86 は，登場時はパイプライン化を考えていなかった
  当時は，小数の命令でたくさんのことができるのが正義
  しかし，そのままではパイプライン化は困難
  CISC（Complex Instruction Set Computer）と呼ばれる
ARM の R は RISC の R なのだが，ARM は結構 CISC ぽい
  ARM：Advanced RISC Machine
  構造ハザードを凄い勢いで起こす命令が多い

## Slide 62: 余談：命令の歴史
マイクロ命令への分解により，x86 や ARM はこの問題を （一応）克服
  回路規模やエネルギーにおける代償は大きい
  互換性が維持できるので，商業上重要
x86 や ARM は，64bit バージョンを作る際に命令の内容を かなり整理した
  パイプラインが作りやすくなっている
  富岳では ARM 32bit を切り捨てており（多分）， 大分楽になっているはず

## Slide 63: 構造ハザードのまとめ
構造ハザード：ハード資源の不足に起因
解決方法
  ハードウェアの増強
  時分割処理
  マイクロ命令への変換
パイプライン・ストール

## Slide 64: ハザード
構造ハザード
非構造ハザード：バックエッジに由来
  データ・ハザード
  制御ハザード

## Slide 65: バックエッジ：逆方向（右から左）にいく信号
バックエッジがあるため，命令を単純に流せない場合がある
  工場のラインのように，一方向に流せない
ALU
PC
加算
4
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
2. 分岐結果の PC への反映
制御ハザードの原因
演算やロードの結果の書き込み データハザードの原因

## Slide 66: データ・ハザード
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
レジスタ・ファイルへのアクセス
  演算の入力は ( ´∀｀) の人がレジスタ・ファイルから読み出す
  演算の結果は( ´・ω・) の人がレジスタ・ファイルに書き込む
命令メモリ
レジスタ・ファイル
ALU
a++
a++
b=a+1
c=b-1
d=c+2
e=…
…
書きます！
読みます！

## Slide 67: データ・ハザード
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
直前の命令の結果を使う命令が現れた場合：
  ( ´∀｀) の人が b=a+1 の結果を読もうとしても，
  (*ﾟーﾟ) の人がまだ計算中でレジスタ・ファイルに b が書けていない
  ( ´・ω・) の人が計算結果をかけるのはさらに次のサイクル
命令メモリ
（プログラム）
レジスタ・ファイル
演算器
a++
a++
b=a+1
c=b-1
...
…
...
計算中･･･
b ください
b=a+1
c=b-1
...
まだｂ書けないよ

## Slide 68: データ・ハザード
I0 の WB が終わるまで，その結果はレジスタに書き込まれない
  I4 までは，その値がレジスタから得られない
  ID ステージでレジスタを読むため
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I0
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I1
I2
I3
I4
WB

## Slide 69: データ・ハザードの解消方法
解消方法
  ストールさせる
  遅延スロット（なにもしない）
  フォワーディング
  マルチスレッディング

## Slide 70: １．ストールさせる
I0 の WB が終わるまで，後続の命令を遅らせる
  I1 の ID が，I0 の WB の右にくるまでストール
  I1 は I0 の結果を使える
欠点：とても遅くなる
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I0
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I1
I2
I3
I4
WB
bb
bb
bb

## Slide 71: 2. 遅延スロット（なにもしない）
特になにも対策せず， 「ある命令の結果は，数命令先まで見えない」と言う仕様にする
  上の例だと I1，I2，I3 は，I0 の結果は見えない
  I1，I2，I3 には，I0 で add する前の値が見え続ける
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I0: add x1+1→x1
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I1: add x1+1
I2: sub x1-1
I3: and x1&1
I4
WB

## Slide 72: 2. 遅延スロット（なにもしない）
ここに I0 の結果を使わない命令を入れれば，性能低下はない
  この部分を「遅延スロット」と呼ぶ
  この場合，遅延スロットが３命令分ある
  コンパイラががんばって入れる
  人力でアセンブリ言語で頑張ることもある
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I0: add x1+1→x1
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I1: add x4+1
I2: sub x7-1
I3: and x8&1
I4
WB

## Slide 73: NOP の挿入
もしそのような命令がない場合，
  NOP（No Operation）と呼ぶ何もしない命令をいれる
  これもコンパイル時にいれておくる必要がある
上の例は，x1 に１を足した結果を使う以外の処理がなかった場合
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I0: add x1+1→x1
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I1: NOP
I2: NOP
I3: NOP
I4: sub x1-1
WB

## Slide 74: 遅延スロットの利点
利点：
  なにもしないので，ハードは最も単純
  並列にできる命令があれば，性能も下がらない

## Slide 75: 遅延スロットの欠点
欠点：「仕様」なので，一度決めると変えられない
  後からパイプラインの段数を変えると互換性がなくなる
    クロックをあげるために，段数を増やせない
  複数の命令を同時処理しようとしたときにも互換性がなくなる
  MIPS では遅延スロットが１命令分，仕様として存在
    互換性のためにこれを忠実に再現するため後年は逆に複雑化
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
WB
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
２命令同時処理すると，遅延スロットが増える

## Slide 76: 遅延スロットの欠点２
欠点２：並列してできる命令が常にあるとは限らない
  NOP を入れるしかなくなる
  実質ストールしてバブルを入れるのと同じになってしまう
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I0: add x1+1→x1
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I1: NOP
I2: NOP
I3: NOP
I4: sub x1-1
WB
IF
ID
EX
MEM
I0: add x1+1→x1
IF
ID
EX
MEM
WB
I1: sub x1-1
WB
bb
bb
bb

## Slide 77: データ・ハザードの解消方法
解消方法
  ストールさせる
  遅延スロット（なにもしない）
  フォワーディング
  マルチスレッディング

## Slide 78: フォワーディング
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
フォワーディング（バイパスとも呼ぶ）
  (*ﾟーﾟ) の人が，次のサイクルにも結果を使えるようレジスタに書くと同時に手元に結果をおいておく
レジスタ・ファイル
演算器
a++
a++
a=a+1
b=a-1
c=a+2
e=…
…
a=a+1
b=a-1
c=a+2
直接後ろに渡せばいいのよ

## Slide 79: フォワーディングの回路
演算器の結果を，フィードバック
  レジスタ・ファイルからの読み出し結果と選択して入力に
データ・メモリ
4
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 80: フォワーディングの利点
利点：
  依存関係がある命令が連続できてもパイプラインを動かし続けられる
  バブルを発生させることがない

## Slide 81: フォワーディングの問題
演算器とフォワーディングを含むステージは１サイクルで処理する必要がある
  分割すると，バブルを入れてるのと同じになってしまう
  できればここはパイプライン化したくない
    （FP 演算等の複雑なものは，やむなくパイプライン化している
CPU 全体のクリティカル・パスになりやすい
  クロック周波数がここで決まることが多い
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
WB
IF
ID
EX1
MEM
IF
ID
EX2
MEM
WB
WB
EX1
EX2

## Slide 82: フォワーディングの問題
フォワーディングは，この演算器の部分の遅延を増やしてしまう
  クロック周波数の低下につながる

## Slide 83: ロードについては，完全に解決はできない
ロードではデータ・メモリを読むまでその値は取れない
  次の命令は，MEM より後に EX がこないといけない
    I1 は，I0 のロード結果が見えない
  この部分はストールや遅延スロットでなんとかすることがおおい
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I0
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
I1
I2
I3
I4
WB

## Slide 84: データ・ハザードの解消方法
解消方法
  ストールさせる
  遅延スロット（なにもしない）
  フォワーディング
  マルチスレッディング

## Slide 85: マルチスレッディング
広義のマルチスレッド：
  コンテキスト（PC やレジスタ）を複数持つこと
ソフトウェアにおけるマルチスレッド
  pthread とか
  複数のコンテキストが並列して動作
ハードウェアのマルチスレッド
  ひとつの CPU 内に複数のコンテキストを複数持つ
  次ページの方法は「細粒度マルチスレッディング」と呼ぶ
    ハードウェアのマルチスレッドは，他にもいろいろある

## Slide 86: マルチスレッディング
Th0 から Th3 までの4つのスレッドの命令を順に実行
  各スレッドは独立しているので，お互いの結果を読むことはない
Th0 に戻ってくる頃には，前回の Th0 の結果が書き込まれている
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
Th0
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
Th1
Th2
Th3
Th0
WB

## Slide 87: マルチスレッディングの利点と欠点
利点：
  他の方法のような問題がおきない
    理想的にはバブルも発生せず，クロックも落ちない
  演算器をパイプライン化しても性能に影響がない
    他のスレッドを実行して時間をつぶしていればよい
欠点：
  動かすスレッドがない場合は，止めておくしかない
    GPU 等ではスレッドが大量にあるので，問題とならない
    GPU ではループの各周がスレッドになっている
  スレッド数分のレジスタを持つ必要があるのでハードが大きい

## Slide 88: データ・ハザードのまとめ
解消方法
  ストールさせる
  遅延スロット（なにもしない）
  フォワーディング
  マルチスレッディング

## Slide 89: ハザード
構造ハザード
非構造ハザード：バックエッジに由来
  データ・ハザード
  制御ハザード

## Slide 90: 分岐命令の処理と制御ハザード
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
「if a > 0」の結果は最終段の ( ´・ω・) の人まで反映出来ない
  先頭は次に a=a+1 と a=a-1 のどちらを取り込めばいいのかわからない
if a > 0
if a > 0:
a=a+1
else:
a=a-1
命令メモリ
次どうすんねん

## Slide 91: 制御ハザードの解消方法
解消方法
  ストールさせる
  遅延スロット（なにもしない）
  マルチスレッディング
    上記は，基本的にデータ・ハザードと同様にして適用できる
    フォワーディングは制御ハザードでは意味的に無理
  分岐予測による投機実行

## Slide 92: 分岐予測
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
動作
  「if a > 0」の結果を予測して，命令を取り込む
    前回はこっちに行ったので，次もこっちに違いないとかで予測
  あとから予測が正しいか確認する
if a > 0
if a > 0:
a=a+1
else:
a=a-1
プログラム
a=a-1
わいの予想では else や
ほんまかいな
後でたしかめるで
ｳｿｸｻｰ
ﾎﾝﾄｶﾅｰ

## Slide 93: 分岐予測ペナルティ
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` )（つ つ
予測が間違っていた場合，以降の処理を 取り消してやり直す
この図では，無駄になるのは3命令分
if a > 0
if a > 0:
a=a+1
else:
a=a-1
プログラム
a=a-1
a=a+1 からやりなおしや！
間違っとるがな
…
…
ﾓｳﾔﾀﾞ
ﾏｼﾞﾃﾞ

## Slide 94: 大規模な高性能プロセッサの場合
取り消しは最悪数十命令以上に
  IBM POWER8 だと，8命令同時 × 10数段
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
どうしてこうなった
∧＿∧
(・ω・` )（つ つ
if …
やってしまいましたなぁ

## Slide 95: 今日のまとめ
パイプラインの詳細
各種のハザードと解消方法
  構造ハザード
  非構造ハザード
    データ・ハザード
    制御ハザード
来週は分岐予測の具体的な方法など

## Slide 96: 出欠と感想
本日の講義でよくわかったところ，わからなかったところ， 質問，感想などを書いてください（なんか一言書いてね）
  LMS の出席を設定するので，そこにお願いします
  パスワード：hazard
意見や内容へのリクエストもあったら書いてください