## Slide 1: 先進計算機構成論 09
東京大学大学院 情報理工学系研究科 創造情報学専攻
塩谷 亮太
shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp

## Slide 2: 前回の内容
命令の並列実行
データ依存
静的命令スケジューリングと VLIW

## Slide 3: 今回の内容
動的命令スケジューリング

## Slide 4: 動的命令スケジューリング
CPU により，うまく並列実行できるように命令を並びかえる方法
  静的命令スケジューリング
    事前にコンパイラなどで命令を並び替えておく
    CPU からみると実行順は変化しない
  動的命令スケジューリング
    CPU が実行時に命令の実行順を並び替える
    （以降では動的スケジューリングとも呼ぶ）

## Slide 5: 動的命令スケジューリング
スカラとスーパスカラ
  スカラ： １サイクルに単一の命令を実行
    基本的に in-order
  スーパスカラ：１サイクルに複数の命令を同時実行
    in-order と out-of-order がある
動的スケジューリングは上記とは直行した概念
  …ではあるが，普通は動的スケジューリングを行う CPU は みんなスーパスカラ
  スカラで動的スケジューリングをやっても，複雑さの割に あまり性能がでないからだと思う
現在主流の高性能な CPU は，基本的にみなこのタイプ

## Slide 6: 言葉の定義１
発行（issue）
  演算器に命令を送信すること
完了（complete）
  演算が終わり，レジスタ・ファイルへ結果を書き込むこと
  投機状態を確定させる commit とは違うので注意

## Slide 7: スカラのパイプラインを使って説明
以降で使うパイプラインの構造
  簡単にするため，MEM ステージはない
  ID ステージの後に，発行のための IS（issue）ステージを設ける
レジスタは ID の時点では読まず，IS で読む
  説明の簡単化のため，このスライドではそうすることにする
  「発行」はあくまで演算器へ命令を送り出すことであり， 本来はレジスタ読み出しの意味を含まない
IF
ID
EX
WB
IS
発行
(issue)
完了
(complete)

## Slide 8: 言葉の定義２
並び替えに関係する用語：
  in-order（InO）： プログラム内の実行順のこと
  out-of-order（OoO）： 上記とは違う順番のこと
    （一般には公共性の高い機器が故障してることを言うらしい

## Slide 9: 動的スケジューリングを行う CPU の分類
発行と完了の順序によって分類できる
  それぞれを in-order に行うか out-of-order（OoO）に行うか
上記分類の結果としてスケジューリング能力が決まる
  命令の並び替えを許すか？
  偽の依存を超えて並び替えを許すか？
  （真の依存には必ず従う必要がある

## Slide 10: 真の依存と偽の依存
真の依存（RAW: Read after Write）：
  I1: add x1←x2+1 I2: add x3←x1+1
逆依存（WAR: Write after Read）：
  I1: add x2←x1+1 I2: add x1←x3+1
出力依存（WAW: Write after Write）：
  I1: add x1←x2+1 I2: add x1←x3+1

## Slide 11: スケジューリング方法の分類
in-order 発行/in-order 完了
  プログラム順に従って実行 （動的スケジューリングなし）
in-order 発行/out-of-order 完了
  真の依存と偽の依存を守る範囲で並び替えて実行
  In-order スーパスカラ CPU や GPU は大体これ
out-of-order 発行/out-of-order 完了
  真の依存のみを守って並び替えて実行
  高性能 CPU は大体これ
（out-of-order 発行/in-order 完了の組み合わせは おそらく意味がない
簡単・低性能
複雑・高性能

## Slide 12: スケジューリング方法の分類
in-order 発行/in-order 完了
in-order 発行/out-of-order 完了
out-of-order 発行/out-of-order 完了

## Slide 13: in-order 発行/in-order 完了
動作：レイテンシが長い命令が来たらパイプラインをストール
  依存関係とかに関係なく，問答無用でとめる
通常の命令よりレイテンシが伸びる分だけとめる
  下記の場合，mul の遅延は 4 サイクルなので 4 - 1=3 サイクル
IF
ID
EX
IF
ID
EX
WB
IF
ID
EX
WB
WB
EX
EX
EX
IS
IS
IS
bb
bb
bb
bb
bb
bb
I1: mul x1←x2*4
I2: add x1←x3+1
I3: sub x3←x1-1

## Slide 14: 単純なスカラ・パイプラインの動作と同じ
レイテンシが長い命令現れた場合には，世界中が止まる
  = １サイクルの命令のみでパイプラインで実行してるのと等価
あらゆる追い越しは原理的に起きず，真&偽 の依存は常に守られる
IF
ID
EX
IF
ID
EX
WB
IF
ID
EX
WB
WB
EX
EX
EX
IS
IS
IS
bb
bb
bb
bb
bb
bb
IF
ID
IF
ID
EX
WB
IF
ID
EX
WB
WB
EX
IS
IS
IS

## Slide 15: in-order 発行/in-order 完了
発行が in-order
  ある命令の IS が終わった後に，次の命令の IS（とWB）が来る
  逆依存（WAR）が守られる
    write-after-read の違反が起きない
完了が in-order
  ある命令の WB が終わった後に，次の命令の WB が来る
  出力依存（WAW）が守られる
    write-after-write の違反が起きない
IF
ID
EX
IF
ID
EX
WB
IF
ID
EX
WB
WB
I1: mul x1←x2*4
I2: add x1←x3+1
I3: sub x3←x1-1
EX
EX
EX
IS
IS
IS
bb
bb
bb
bb
bb
bb

## Slide 16: in-order 発行/in-order 完了
性能は最も低い
  mul と依存がない命令であっても，mul の完了を待たされる
  しかし，最も単純
I1 に対し，以下は全員待たされる
  I2: 出力依存
  I3: 逆依存
  I4: 依存なし
IF
ID
EX
IF
ID
EX
WB
IF
ID
EX
WB
WB
EX
EX
EX
IS
IS
IS
bb
bb
bb
bb
bb
bb
I1: mul x1←x2*4
I2: add x1←x3+1
I3: sub x3←x1-1
IF
ID
EX
WB
IS
I4: and x6←x7&1

## Slide 17: 動的スケジューリングを行うプロセッサの分類
in-order 発行/in-order 完了
in-order 発行/out-of-order 完了
out-of-order 発行/out-of-order 完了

## Slide 18: モチベーション：依存がない命令を裏で実行したい
I2 は I1 に対して真の依存も偽の依存もない
  したがって，I1 の完了を待たずに I2 を発行しても 動作の正しさは保たれる
  なんとかして，I2 を I1 の裏で並列に実行したい
方針：
  命令毎に依存の有無を確かめながら適宜ストール or 発行を行う
I1: mul x1←x2*4
IF
ID
EX
IF
ID
EX
WB
WB
EX
EX
EX
IS
IS
bb
bb
bb
I2: sub x5←x6-1
I1: mul x1←x2*4
IF
ID
EX
IF
ID
EX
WB
WB
EX
EX
EX
IS
IS
I2: sub x5←x6-1

## Slide 19: スコアボードによるストールの判定
スコアボード（Scoreboard）
  レジスタや演算器などの状態を保持するテーブル群
    各資源が現在，使用可能か不能かを保持
  今回は簡単にレジスタが使用可能かだけを考えることにする
レジスタ状態：
  各レジスタの値が現在利用可能かを 1 bit のフラグで保持
  １なら現在使用可能，０なら実行結果の書き込み待ち
    （文献によってはは 1/0 が反転していることもある）
0x123
結果待ち
レジスタ・ファイル
1
0
...
スコアボード
x1
x2
...

## Slide 20: スコアボードの更新とストール
更新：
  長いレイテンシの命令がデコードされた場合， それが終わるまでそのディスティネーションを使用不能にする
スコアボードが以下のいずれかの場合にパイプラインをストール
  ソース・オペランドが使用不能
  ディスティネーション・オペランドが使用不能
IF
ID
EX
WB
EX
EX
EX
IS
I1: mul x1←x2*4
スコアボードの x1 を 0 にして
使用不能に
スコアボードの x1 を 1 にして
使用可能に
IF
ID
EX
WB
IS
bb
bb
bb

## Slide 21: スコアボードによるストールの判定
真の依存がある場合
出力依存がある場合
逆依存がある場合
依存がない場合
上記それぞれの場合に， ソースとディスティネーションの状態を元に説明

## Slide 22: 1. 真の依存がある場合
I2 のデコード時：
  ソースの x1 が使用可能になるまでストール
    真の依存が守られる
  ディスティネーションの x3 は使用可能なので問題ない
IF
ID
EX
WB
EX
EX
EX
IS
I1: mul x1←x2*4
x1 を 0 にして
使用不能に
x1 を 1 にして
使用可能に
IF
ID
EX
WB
IS
bb
bb
bb
スコアボードの状態
x1
x2
I2: add x3←x1+4
1
1
1
x1
x2
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
x3

## Slide 23: 2. 出力依存（WAW）がある場合
I2 のデコード時：
  ソースの x3 は使用可能なので問題ない
  ディスティネーションの x1 が使用可能になるまで待つ
    出力依存が守られる = 同じレジスタへの書き込みが in-order
IF
ID
EX
WB
EX
EX
EX
IS
I1: mul x1←x2*4
x1 を 0 にして
使用不能に
x1 を 1 にして
使用可能に
IF
ID
EX
WB
IS
bb
bb
bb
スコアボードの状態
x1
x2
I2: sub x1←x3-1
1
1
1
x1
x2
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
x3

## Slide 24: 3. 逆依存（WAR）がある場合
I2 のデコード時：
  ソース x3 とディスティネーション x2 共に使用可能なので， そのまま発行できる
  WB の時系列が逆転するが，最終的に辻褄はあう
IF
ID
EX
WB
EX
EX
EX
IS
I1: mul x1←x2*4
x1 を 0 にして
使用不能に
x1 を 1 にして
使用可能に
IF
ID
EX
WB
IS
スコアボードの状態
x1
x2
I2: sub x2←x3-1
1
1
1
x1
x2
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
x3

## Slide 25: 4. 依存がない場合
I2 のデコード時：
  ソース x2 とディスティネーション x3 共に使用可能なので， そのまま発行できる
  WB の時系列が逆転するが，最終的に辻褄はあう
IF
ID
EX
WB
EX
EX
EX
IS
I1: mul x1←x2*4
x1 を 0 にして
使用不能に
x1 を 1 にして
使用可能に
IF
ID
EX
WB
IS
スコアボードの状態
x1
x2
I2: sub x3←x2-1
1
1
1
x1
x2
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
x3

## Slide 26: in-order 発行/out-of-order 完了
発行が in-order ：
  偽を含めて何らかの依存があると，発行をストール
    ある命令の発行は，前の命令の発行を追い越せない
  下図では，IS が必ず右下に伸びる
これにより，逆依存の違反は起きないことが保証される
  IS と次の命令の IS が in-order
  = IS と次の命令の WB も in-order
IF
ID
EX
IF
ID
EX
WB
IF
ID
EX
WB
WB
EX
EX
EX
IS
IS
IS
bb
bb
bb
bb
bb
bb
I1: mul x1←x2*4
I2: add x1←x3+1
I3: sub x3←x1-1
IF
ID
EX
WB
IS
I3: and x6←x7&1

## Slide 27: in-order 発行/out-of-order 完了
完了が out-of-order：
  スコアボードでオペランドが使用可能なら発行
    結果として完了は out-of-order に
  下図では，WB のタイミングは，命令の順序とは無関係
IF
ID
EX
IF
ID
EX
WB
IF
ID
EX
WB
WB
EX
EX
EX
IS
IS
IS
bb
I1: mul x1←x2*4
I2: add x2←x4+1
I3: sub x5←x6-1
IF
ID
EX
WB
IS
I3: and x1←x3&1

## Slide 28: in-order 発行/out-of-order 完了
一般に「in-order スーパスカラ CPU」と言った場合はこれのこと
  一部でこれを「out-of-order 実行」と呼んでいる場合があるが 普通は違う
  in-order 発行/out-of-order 完了 が正確
比較的単純な構成で，そこそこ性能がでる
  依存がなければ命令を追い越して実行できる
    コンパイラが理想的にコードを吐けば，高い性能が出せる
  スコアボードによる制御は比較的単純
ARM Cortex 5 系統や NVIDIA GPU などはこの方式

## Slide 29: 動的スケジューリングを行うプロセッサの分類
in-order 発行/in-order 完了
in-order 発行/out-of-order 完了
out-of-order 発行/out-of-order 完了

## Slide 30: out-of-order 発行/out-of-order 完了
レジスタ・リネーム
out-of-order 発行機構

## Slide 31: モチベーション
in-order 発行/ out-of-order 完了による，下記をなんとかしたい
  出力依存（WAW）があると止まってしまう
  なんらかの依存がある命令があるとそこで パイプライン全体が止まってしまう

## Slide 32: 1. 出力依存（WAW）があると止まってしまう
出力依存 = 同じレジスタに書き込むことで発生する依存
  I2 の演算自体は I1 と関係なくできる
  同じ場所に書き込むので，順序を揃えなければいけない
    これをなんとかしたい
IF
ID
EX
IF
ID
EX
WB
WB
EX
EX
EX
IS
IS
bb
bb
bb
I1: mul x1←x2*4
I2: add x1←x3+1
IF
ID
EX
IF
ID
EX
WB
WB
EX
EX
EX
IS
IS
I1: mul x1←x2*4
I2: add x1←x3+1

## Slide 33: 2. なんらかの依存がある命令があるとそこで パイプライン全体が止まってしまう
I3 と I4 は I1 と無関係なので，裏で実行したい
  真の依存がない場合は，発行を out-of-order に行いたい
IF
ID
EX
IF
ID
EX
WB
IF
ID
EX
WB
WB
EX
EX
EX
IS
IS
IS
bb
bb
bb
bb
bb
bb
I1: mul x1←x2*4
I2: add x3←x1+1
I3: sub x4←x5-1
IF
ID
EX
WB
IS
I4: and x6←x7&1
IF
ID
EX
IF
ID
EX
WB
IF
ID
EX
WB
WB
EX
EX
EX
IS
IS
IS
bb
bb
bb
I1: mul x1←x2*4
I2: add x3←x1+1
I3: sub x4←x5-1
IF
ID
EX
WB
IS
I4: and x6←x7&1

## Slide 34: 発行を out-of-order にした場合
発行を out-of-order にすると，逆依存（WAR）を守れない
  I3 が I2 よりも先に完了してしまう
発行を in-order にすることにより 逆依存 の違反を防いでいた とも言える
IF
ID
EX
IF
ID
EX
WB
IF
ID
EX
WB
WB
EX
EX
EX
IS
IS
IS
bb
bb
bb
I1: mul x3←x2*4
I2: add x3←x1+1
I3: sub x1←x5-1
IF
ID
EX
WB
IS
I4: and x6←x7&1

## Slide 35: out-of-order 発行を行う方式
トマスロ方式
  IBM System/360 で初めて実装された
  トマスロ（Tomasulo）のアルゴリズムとして知られる
物理レジスタ方式
  MIPS R10000 で初めて実装された（と思う）
現在主流なのは後者
  構造がより単純で設計しやすく性能も出やすいから
  文献では２者の関係があまり書かれていないが， これらはかなり構造が違う
とりあえず以降では後者の物理レジスタ方式の説明を行う

## Slide 36: レジスタ・リネーム
目的：出力依存と逆依存を取り除く
  真の依存にのみ従って発行を行うことができるように
方針：レジスタの名前を付け替える
  偽の依存の原因 = 同じレジスタの使い回し
  ディスティネーションに専用のレジスタを動的に毎回新しく 割り当てる
    レジスタ番号がかぶらないので， 他の命令との間で出力依存や逆依存は生じなくなる
I1: mul x3←x2*4
I2: add x3←x1+1
I3: sub x1←x5-1
I4: and x6←x7&1
I1: mul p20←p12*4
I2: add p21←p11+1
I3: sub p22←p15-1
I4: and p23←p17&1

## Slide 37: レジスタ・リネーム
論理レジスタ：
  命令セットで定義されているレジスタ
  プログラマから見える
物理レジスタ：
  レジスタ・リネームによって割り当てられる内部のレジスタ
  通常論理レジスタの数倍程度の数を用意する
  プログラマからは見えない
I1: mul x3←x2*4
I2: add x3←x1+1
I3: sub x1←x5-1
I4: and x6←x7&1
I1: mul p20←p12*4
I2: add p21←p11+1
I3: sub p22←p15-1
I4: and p23←p17&1

## Slide 38: レジスタ・リネームのための機構
RMT（Register Map Table）
  論理レジスタと物理レジスタの対応関係を保持する表
  インテル用語だと RAT（Register Alias Table）
    こっちの方が最近はよく見るかもしれない
フリーリスト
  現在使用できる物理レジスタ番号のリスト
    FIFO で構成する
  ここから物理レジスタを確保して割り当てる
  使用し終わった物理レジスタ番号は，フリーリストに返却
リネーム・ステージ
  デコード・ステージの後に存在
  上記を使って，レジスタをリネームする

## Slide 39: レジスタ・リネームの動作（１）
I1 の リネーム （ディスティネーション）
  フリーリストから p20 を取り出し，ディスティネーションに割り当て
  RMT の x3 を書き換える
IF
ID
IF
ID
IF
RN
I1: mul x3←x2*4
I2: add x3←x1+1
I3: sub x1←x5-1
I4: and x6←x7&1
10
11
12
RMT
x1
x2
x3
20
23
25
フリーリスト
…
…
10
11
12
20
23
25
…
…
10
11
20
23
25
…
…
p20←

## Slide 40: レジスタ・リネームの動作（２）
I1 の リネーム（ソース）
  RMT の x2 を参照して， x2 を p11 に付け替える
IF
ID
IF
ID
IF
RN
I1: mul x3←x2*4
I2: add x3←x1+1
I3: sub x1←x5-1
I4: and x6←x7&1
10
11
12
RMT
x1
x2
x3
20
23
25
フリーリスト
…
…
10
11
12
20
23
25
…
…
10
11
20
23
25
…
…
p20←p11*4

## Slide 41: レジスタ・リネームの動作（３）
I2 の リネーム
  フリーリストから p23 を取り出し ディスティネーションに割り当て
    RMT の x3 を書き換える
  RMT の x1 を参照して， ソース を p10 に書き換える
IF
ID
IF
ID
IF
RN
I1: mul x3←x2*4
I2: add x3←x1+1
I3: sub x1←x5-1
I4: and x6←x7&1
10
11
12
RMT
x1
x2
x3
20
23
25
フリーリスト
…
…
10
11
12
20
23
25
…
…
10
11
20
23
25
…
…
p20←p11*4
RN
ID
IF
10
11
23
25
…
…
p23←p10+1

## Slide 42: レジスタ・リネームのまとめ
各命令のディスティネーションに専用のレジスタを与える
  レジスタ番号がかぶらないので， 他の命令との間で出力依存や逆依存は生じなくなる
  RMT やフリーリストにより実現
リネームを済ました後は，真の依存だけを考えて発行すればよい

## Slide 43: out-of-order 発行/out-of-order 完了
レジスタ・リネーム
out-of-order 発行機構
  スケジューラの作り方
  性能への影響
  トマスロ方式との違い

## Slide 44: in-order 発行と out-of-order 発行の違い
in-order 発行：
  IS ステージにいる１命令 の依存だけを考えれば良い
out-of-order 発行：
  発行待ち命令（I2）をどこかおいておく必要 = バッファがいる
  I2 の依存を監視して満たされたら，そのタイミングで発行
IF
ID
EX
IF
ID
EX
WB
IF
ID
EX
WB
WB
EX
EX
EX
IS
IS
IS
bb
bb
bb
bb
bb
bb
I1: mul x1←x2*4
I2: add x3←x1+1
I3: sub x4←x5-1
IF
ID
EX
IF
ID
EX
WB
IF
ID
EX
WB
WB
EX
EX
EX
IS
IS
IS
bb
bb
bb
I1: mul x1←x2*4
I2: add x3←x1+1
I3: sub x4←x5-1

## Slide 45: out-of-order 発行を行う CPU の構造
発行キューによって前後に分離された構造を持つ
  フロントエンド： 命令をフェッチ，リネーム
  発行キュー： 発行待ち命令の待ち合わせのバッファ
  バックエンド： 命令を実行
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
物理レジスタ・ファイル
ALU
発行キュー
命令メモリ
b=a+1
c=b-1
d=c+2
e=…
…
フロントエンド
バックエンド
∧w∧
ミﾟДﾟ彡
（つ つ

## Slide 46: 大ざっぱな動作
  フロントエンドで命令を順にフェッチしてリネーム
  発行キューにディスパッチ
  発行可能なものから順にバックエンドに命令を発行
  レジスタを読んで演算器で実行し書き戻す
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
発行キュー
フロントエンド
バックエンド
∧w∧
ミﾟДﾟ彡
（つ つ
RMT

## Slide 47: ディスパッチ
別にある発行キューのフリーリストから空きエントリ番号を確保
  物理レジスタのフリーリストの場合と同様
  発行したら返却
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
発行キュー
フロントエンド
バックエンド
∧w∧
ミﾟДﾟ彡
（つ つ
RMT

## Slide 48: バックエンドへの命令の発行
スケジューラ（発行キュー）の作り方
  スコアボードを使った方法
  連想検索を使う方法
  行列を使う方法

## Slide 49: 発行キューのナイーブな実装
発行可能なものから順にバックエンドに命令を発行
ナイーブには，スコアボードで実装できる
  発行キューの各エントリの命令がそれぞれスコアボードを監視
∧w∧
ミﾟДﾟ彡
（つ つ
p20←p12*4
p24←p12+p15
p34←p45+p3
…
１
０
１
...
物理レジスタ番号の
スコアボード
発行キュー

## Slide 50: ナイーブな実装の問題
スコアボードによる実装はスケールしない
  発行キューのエントリ数：数十から数百命令
  スコアボードはソース・オペランドの数だけ独立に読まれる = ものすごい数のポート数（100*3 とか）になる
  メモリのサイズはポート数の二乗に比例するのでヤバイ
∧w∧
ミﾟДﾟ彡
（つ つ
p20←p12*4
p24←p12+p15
p34←p45+p3
…
１
０
１
...
物理レジスタ番号の
スコアボード
発行キュー

## Slide 51: バックエンドへの命令の発行
スケジューラの作り方
  スコアボードを使った方法
  連想検索を使う方法
  行列を使う方法

## Slide 52: 連想検索による実装
Wakeup Logic：寝ている（発行待ち）命令を起こす機構
  Dst：ディスティネーションの物理レジスタ番号
  Src：ソースの物理レジスタ番号（簡単のためここでは１つ）
  Rdy：依存元命令が実行され，発行準備ができているか
p20
p12
p24
p20
0
0
p32
p15
1
Dst
Src
Rdy
演算器
Wakeup Logic
Select Logic
p45
p20
0
レジスタ・ファイル

## Slide 53: 連想検索による実装
Select Logic：起きた命令から発行する命令を選ぶ機構
  発行準備ができている命令（Rdy=1）から１つを選んで発行
  インテル用語だと Picker
p20
p12
p24
p20
0
0
p32
p15
1
Dst
Src
Rdy
Wakeup Logic
Select Logic
p45
p20
0
演算器
レジスタ・ファイル

## Slide 54: 発行キューの動作（１）：Select
現在エントリ 0 番と 2 番で発行準備ができている
  Select Logic により，0 番を選択
  0 番の内容（命令）がバックエンドに発行される
（理想的にはプログラム内の命令順に優先度を付けて選ぶが， ハードが複雑なので適当に番号が若いものを選ぶことも多い
p20
p12
p24
p20
1
0
p32
p15
1
Dst
Src
Rdy
Wakeup Logic
Select Logic
p45
p20
0
0
1
2
3
演算器
レジスタ・ファイル

## Slide 55: 発行キューの動作（２）：Wakeup
Select して発行した命令のディスティネーション番号を Wakeup Logic 全体にブロードキャスト
  各エントリのソースオペランドの番号と一致比較を行う
  一致した場合は真の依存が満たされた = Rdy を 1に（wakeup）
Dst
Src
Rdy
Wakeup Logic
Select Logic
0
1
2
3
p20
p12
p24
p20
0
1
p32
p15
1
p45
p20
1
p20
演算器
レジスタ・ファイル

## Slide 56: バックエンドへの命令の発行
発行キューの作り方
  スコアボードを使った方法
  連想検索を使う方法
  行列を使う方法

## Slide 57: 行列を使った方式
モチベーション：連想検索を使った方式の問題
  遅延が大きい
    命令のセレクト後に物理レジスタ番号を読み出す必要がある
  消費電力が大きい
    ものすごい数の比較器が同時に稼働している

## Slide 58: 行列を使った方式
マトリクス・スケジューラ
  Masahiro Goshima et al., A High-Speed Dynamic Instruction Scheduling Scheme for Superscalar Processors, MICRO 2001
  Sassone, Peter G. et al., Matrix Scheduler Reloaded, ISCA 2007
行列状の構造を使って wakeup を行う
  各命令が依存元命令のビットベクタもつ
  レジスタ番号を介さずに命令 to 命令で直接 wakeup
  代表的な現代の高性能 CPU ではこれを使っている
    Dependency matrix や age matrix などの用語が資料にみられる

## Slide 59: マトリクス・スケジューラ
行，列がそれぞれ発行キューのエントリに対応
  行：コンシューマ 列：プロデューサ
プロデューサとコンシューマの交点により依存関係を表す
  各行は，その命令が依存している列に１を立てる
ld
add
*(p10)
=
=
sll
<< 2
=
sll
<< 1
=
+
p11
p11
p1２
p11
p13
p12
1
p14
I0
I1
I2
I3
I0
I1
I2
I3
I0
I1
I2
I3
1
0
0
rdy
0
consumer
producer
1
1
1

## Slide 60: マトリクス・スケジューラ
Wakeup の動作
  発行された命令の列をアサートする
  各行のその列のビットが立っていたら rdy を 1 に
RAM の読み出しに近い構造で実現できる
ld
add
*(p10)
=
=
sll
<< 2
=
sll
<< 1
=
+
p11
p11
p1２
p11
p13
p12
1
p14
I0
I1
I2
I3
I0
I1
I2
I3
I0
I1
I2
I3
1
0
0
rdy
0
consumer
producer
1
1
1
1
1

## Slide 61: 実装の流派について
連想検索ではなく行列を用いるところは共通
バリエーションがある：
  依存行列の列に対して，対応する外部 rdy bit をたてる
    非破壊読み出しなので投機からの復帰が比較的容易
    ソース・オペランド数に比例した行列が必要
  依存行列の列をクリアし，行がすべて 0 になったら rdy とする
    ソース・オペランド数とは無関係に構成可能

## Slide 62: out-of-order 発行/out-of-order 完了
レジスタ・リネーム
out-of-order 発行機構
  スケジューラの作り方
  性能への影響
  トマスロ方式との違い

## Slide 63: 発行キューの特性
Wakeup-Select は１サイクルで終える必要がある
  ここをパイプライン化すると，依存がある命令の実行が遅くなる
広範囲へのブロードキャストや選択などを伴う
  クリティカルパスになりやすい
IF
ID
EX
WB
IS
RN
SC
WU
IF
ID
EX
WB
IS
RN
SC
WU
IF
ID
EX
WB
IS
RN
SC
WU
IF
ID
EX
WB
IS
RN
WU
IF
ID
EX
WB
IS
RN
IF
ID
RN
SC
WU
SC
EX
WB
IS
WU
SC

## Slide 64: in-order 発行と out-of-order 発行の性能（IPC） SPECCPU 2006 より
4way OoO 発行の CPU の性能で正規化
  InO 発行の CPU の性能は，平均で OoO 発行の60%程度
Chart: 
| astar | bzip2 | gcc | gobmk | h264ref | hmmer | libquantum | mcf | omnetpp | perlbench | sjeng | xalancbmk | mean(INT) | GemsFDTD | bwaves | cactusADM | calculix | dealII | gamess | gromacs | lbm | leslie3d | milc | namd | povray | soplex | sphinx3 | tonto | wrf | zeusmp | mean(FP) | mean | int | fp | all
InO 発行 | 0.55487 | 0.58629 | 0.57043 | 0.61334 | 0.5216 | 0.51691 | 0.74706 | 0.79359 | 0.45118 | 0.68445 | 0.61398 | 0.82331 | 0.61345 | 0.55146 | 0.75757 | 0.75873 | 0.54168 | 0.86073 | 0.53646 | 0.8003 | 0.53736 | 0.44602 | 0.56916 | 0.609 | 0.6111 | 0.71876 | 0.57337 | 0.57165 | 0.53334 | 0.43627 | 0.60149 | 0.60641
OoO 発行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 65: out-of-order 発行/out-of-order 完了
レジスタ・リネーム
out-of-order 発行機構
  スケジューラの作り方
  性能への影響
  トマスロ方式との違い

## Slide 66: Out-of-order 発行の方式
ここまで話をしてきたのは物理レジスタ方式
  現在はこれが主流
  比較のためにトマスロ方式も説明

## Slide 67: トマスロ方式
構成要素：
  論理レジスタ・ファイル
    論理レジスタ番号でアクセスされる
    レジスタ値 or タグが置かれる
    タグ：命令を識別する ID
  リザベーション・ステーション
    ソースオペランドのレジスタ値 or タグが置かれる
    発行キューと同様に値の待ち合わせを行う
    （ややこしいことに，物理レジスタ方式でもスケジューラや発行キューをリザベーション・ステーションと呼んでいる場合もある

## Slide 68: トマスロ方式のブロック図
An Efficient Algorithm for Exploiting Multiple Arithmetic Units, IBM Journal of Research and Development, 11(1):25-33, 1967.

## Slide 69: トマスロ方式のブロック図
  論理レジスタ・ファイル
    デコード後にフロントエンドで論理レジスタ番号でアクセスされる
    レジスタ値 or タグがとれる（タグ：命令を識別する ID）
  Reservation Station
    ソース・オペランドのレジスタ値 or タグが置かれ「値」の待ち合わせを行う
    演算結果の値とタグをブロードキャスト
  Re-order Buffer (ROB)
    演算器で演算された結果が out-of-order に書き込まれ，論理 RF に in-order に結果を書き戻す
IF/ID/RR
IS
EX
WB
Re-order Buffer
ALU
Reservation
Station
命令メモリ
論理 RF

## Slide 70: トマスロ方式の動作
フロントエンド：
  論理レジスタ・ファイルを読む
    もし ready なら値が取れる
    もし not-ready ならタグが取れる
      こっちの場合は RMT に似ている
  自分のタグを論理レジスタ・ファイルに書き込む
    現在自分は演算中でまだ値はないことを示す
    いずれ自分が結果を返すことを示すために， 識別用のタグを書いておく
IF/ID/RR
IS
EX
WB
Re-order Buffer
ALU
Reservation
Station
命令メモリ
論理 RF

## Slide 71: トマスロ方式の動作
バックエンド：
  読めた値 or タグをリザベーション・ステーションに登録
  ソースが揃ったものから演算器に発行
  完了したら，
    リザベーション・ステーションに結果をブロードキャスト
    論理レジスタ番号に結果を書き込む
IF/ID/RR
IS
EX
WB
Re-order Buffer
ALU
Reservation
Station
命令メモリ
論理 RF

## Slide 72: トマスロ方式におけるリネームとスケジュール
リネーム
  論理レジスタを読んだ際のタグへの置き換えと リザベーション・ステーションへのコピーにより実現
スケジュール
  リザベーション・ステーションでの待ち合わせにより実現

## Slide 73: トマスロ方式（上）と物理レジスタ方式（下）の違い トマスロ方式はデータ・パス（緑部分）がかなり複雑
RR
IS
EX
WB
Re-order Buffer
ALU
Reservation
Station
命令メモリ
論理 RF
スケジュールと データの受け渡し
RN
IS/RR
EX
WB
物理レジスタ・ファイル
ALU
発行キュー
命令メモリ
スケジュール

## Slide 74: トマスロ方式と物理レジスタ方式の違い
トマスロ方式は，in-order 発行を行う CPU からの延長
  論理レジスタ・ファイルを拡張して，現在待ち合わせ中の場合はそれをタグとして書いておく
  実行結果のデータそのものをバッファ（リザベーション・ステーション）で待ち合わせる
物理レジスタ方式は，データとスケジュールを完全に分離
  まずリネームをしてしまう
  リネーム結果の真の依存にのみ従ってスケジュール

## Slide 75: 性質の違い
トマスロ方式
  リネームとスケジュールがちょっとまじってる
    マトリクス・スケジューラとか直接には適用できないと思う
  レジスタの値は複数箇所に複製されて存在
    論理レジスタ・ファイル，リザベーション・ステーション
  データはフロントエンドとバックエンドでアクセス
物理レジスタ方式
  リネームとスケジュールはそれぞれ独立に行われる
  レジスタの値は単一の物理レジスタ・ファイルに格納
  データはバックエンドでのみアクセス
基本的に後者を理解していればよいが，教科書は前者で書かれている ことがあるため，違いをまとめておいた

## Slide 76: out-of-order 発行の残りの話題
例外への対応
ロード・ストアへの対応

## Slide 77: 出欠と感想
本日の講義でよくわかったところ，わからなかったところ， 質問，感想などを UTOL の出席欄に書いてください
  LMS の出席を設定するので，そこにお願いします
  パスワード ：arc
意見や内容へのリクエストもあったら書いてください
UTOL の出席の締め切りは来週の講義開始までに設定してあります
  仕様上「遅刻」表示になりますが，特に減点等しません
  来週の講義開始までは感想や質問などを受け付けます

## Slide 78: 出席
以下のスプレッドシートの自分の席のところに学籍番号を書いてください
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i0bKA1Kc1Q7LkBjUOqE_9eknfiOEaCf1ghw4MIyDTLU/edit?usp=drive_link
  学生側から見た場合の配置で（画面上が教団側），席の対応する行と列のところに書いてください

## Slide 79: 次回講義について
7/16 木曜 2限（10:25）に補講を行います

## Slide 80: 課題について
ハードウェアで使われている高速化技法のうち１つを選び，プログラムを書いて時間計測を行い，そのパラメータを推定して，レポートにまとめよ
例：
  キャッシュの各階層のサイズとレイテンシ
  分岐予測器の履歴長
    高難易度：TAGE のテーブルの数やサイズ
  OoO 実行において，並び替えられる命令の範囲の限界
備考
  基本的にはループ状のプログラムを書いて時間を計測することで推定できる
  締め切り：8/12 水
  非情報系などの人で，プログラミングが厳しい等の人は応相談

## Slide 81: 質問や感想
技術的に「ハードウェアをシンプルにする」というVLIWの思想は極めて美しく、Intelという巨人が社運を賭けたにもかかわらず、動的なキャッシュミスや世代間の互換性という現実の壁に阻まれて崩壊していくプロセスへの無常観が切ない… 逆に一見泥臭く見える「過去の遺産（x86）との互換性や、回路を複雑にしてでも現場で並び替えるOut-of-Orderの動的泥臭さこそが、最終的に勝者となるという、いかにもなろう小説っぽい流れが個人的に好きでした。

## Slide 82: 質問や感想
値予測を悪用した攻撃、というところでどのようにやれば攻撃ができてしまうのかすごくざっくり教えていただきたいです。

## Slide 83: 質問や感想
TPUにおけるVLIWやRISCなど、結局は命令セットで解決するのが強いのだなと感じました。

## Slide 84: 質問や感想
並列プログラムはやっぱり色々大変なんだなと思った。とくに、ハードウェアレベルでの世代を超えた対応、あらゆるプログラムでも確実な動作を保証したうえでの高速化の対応ってとても大変なのだなと思った。Cのポインタ周りは確かに相当厄介なのだろうなと思った。どれぐらいの複雑さまで対しているのだろうか。

## Slide 85: 質問や感想
特に VLIW については、本来マイクロアーキテクチャの内部事情であるはずの「並列実行幅」と「実行レイテンシ」を ISA の契約に焼き込んでしまったことが互換性問題の本質であり、それが Itanium の失敗につながったという整理が、命令セット設計論として非常に面白かったです。

## Slide 86: 質問や感想
マルチポートメモリは面積がポートの2乗だからせいぜい1か2ポートとあったが，5段階（回路乗は4つのエリア）のうち1つが4倍になっても，（各エリアが均等の面積という過程のもとで）全体から見たら1.75倍．従って7割の加速が見込めないとポートを2つにするメリットがないと考えると，意外とマルチポート化はメリットが小さいのだなあと思った．

## Slide 87: 質問や感想
Itaniumの金融機関への提供とライセンス保証，およびその現状の話を見ると，ビジネスの上では進化や方向転換の激しいIT絡みの長期契約はかなりリスキーだなあと思った． 一方でVLIWがGoogle TPU絡みで利用されていることを見ると，環境と制約次第でいつでも過去のアイデアが主流たりうるので，現在の主流以外の概念を学んでおくことの意義を再確認した．

## Slide 88: 質問や感想
OoOという伏字みたいな字面を見て，使っているメアドのドメイン(ocn)を聞かれて教えてるのに伝わらないコピペを思い出した．

## Slide 89: 質問や感想
VLIW自体はもともと通常のCPUのアーキテクチャとして期待されていたとのことですが、これと同じような失敗がほかにもあったりしたのかが気になりました。

## Slide 90: 質問や感想
VLIWの問題点として①性能向上に限界がある、②互換性がとりにくい、を挙げていたが、 ・①: 例のプログラムはそもそも並列に実行してはいけないものなので、VLIWじゃなくても速く実行できないのではないか ・②: 賢いコンパイラでバージョン更新のたびにコンパイルしなおせばいいだけではないか と思った

## Slide 91: 質問や感想
単純なスーパスカラは 2-way で数割程度の向上とのことでしたが、現代でも Arm の little コア（Cortex-A510/A520 など）は 3-wide の in-order です。電力効率最優先の文脈では OoO 化より in-order のまま幅を広げる方が得という判断だと思いますが、その損益分岐は主にどの構造（発行キュー、リネーム、LSQ）の電力コストで決まるのでしょうか。

## Slide 92: 質問や感想
スカラプロセッサという存在に対して、スーパスカラプロセッサとベクトルプロセッサの違いがよくわからなくなりました。両者とも依存のない命令をまとめるというのは共通していますが、スーパスカラは種類の異なる命令を並列にして少しでもストールを減らす、ベクトルは同じ(処理完了までにかかるクロック数が同じ)ものをバッチ処理する、のようなものと解釈していますがあっていますか？

## Slide 93: 質問や感想
プログラム中にはループのように似た命令列や依存関係が繰り返し現れる場合が多いと思います。VLIWみたいにコンパイラが静的に命令スケジュールを決めるタイプ以外に、動的命令スケジューリングを行うプロセッサでも過去の実行時に得られた依存関係やスケジューリングの傾向をキャッシュのように記憶して、次回以降の実行に利用することはあるのでしょうか？

## Slide 94: 質問や感想
真の依存によるハザードの値予測での回避について、値の変化パターンを予測するということでしょうか。例えばforループでのインクリメントだと最初にi=1,2,3,...というのを予測して先に実行しておくというのは、確かに増えた計算資源を有効活用する手法だと思いました。

## Slide 95: 質問や感想
動的スケジューリングを使う場合に静的スケジューリングも合わせて使うことのメリットってどのくらいあるのでしょうか？

## Slide 96: 質問や感想
入江先生のコンピュータアーキテクチャの授業を受けているのですが, そちらではレジスタリネーミングの話は手厚くてVLIWはほとんど説明なし、などと、ちょうどこの授業と相互に補完しあってる形になってて非常にバランスが良くてありがたいです。

## Slide 97: 質問や感想
近年のHPCにおける国際学会での学生コンペで、6000W以内のハードウェアリソースでできるだけ高速なプログラムを実装する、というものがあった。実装内容を見ていないが、VLIW命令で命令セットを用意していっているのかなと思いました。

## Slide 98: 質問や感想
VLIWでは、依存関係がない複数の命令をまとめている点でCISCと似ている気がしましたが、特に共通点はないのでしょうか。VLIWでは複数命令が別個のパイプラインに散らされますが、CISCはそうではないため、全くの別物でしょうか。

## Slide 99: 質問や感想
VLIWは講義資料にある性質を見ると当然性能がでなさそうですが、当時はいけると思われていたのか、アーキテクチャの刷新を急いだ結果なのかが気になりました

## Slide 100: 質問や感想
動的スケジューリングでも、CPUが結局並べ替えを行うと思うが、これで意味が変わったり例外として落ちてしまうことはないのですか。

## Slide 101: 質問や感想
特に、コンパイラがポインタの参照先の値がどこにあるかの空気(?)を読みすぎるために、ポインタやメンバ変数をそのまま扱うプログラムより、一旦ローカル変数に移したほうが静的命令スケジューリングがうまくいく、という例はかなりすんなりと入ってきました。

## Slide 102: 質問や感想
(上記コメントとは関係ないですが、)非情報系の人間として、期末課題のためにHDLなどを事前に自習しておいた方がいいでしょうか?