## Slide 1: 先進計算機構成論 02
東京大学大学院 情報理工学系研究科 創造情報学専攻
塩谷 亮太
shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp

## Slide 2: 質問と回答とか
今日の話を聞くと、CPUはある命令を処理する時にその前後との依存関係が強く系列として処理しなければいけないような命令を順序立てて処理するのが得意なのに対して、GPUは単独で処理できるような単純な命令を並列して処理するのが得意という理解でいいのでしょうか?
もしそうだとすると、CPUで複数コアで処理するのとあまり違いがない気がするのですが、どういう違いがあるのか気になりました。 この疑問は当然なもので，講義の後半で説明します．

## Slide 3: 質問と回答とか
It is a little bit difficult for me to read Japanese textbook. If possible, could you please recommend some rudimentary reference textbooks in English for this course?
David A. Patterson and John L. Hennessy: “Computer Organization and Design”
  Covers basic topics including RISC, pipeline processors, caches
John L. Hennessy and David A. Patterson: “Computer Architecture: A Quantitative Approach”
  Covers advanced topics including out-of-order suparscalar, GPU

## Slide 4: 質問と回答とか
自作エミュレータで学ぶx86アーキテクチャ""という本を最近読みました

## Slide 5: 質問と回答とか
講義の録画を後日見れるようにしていただくこと可能でしょうか

## Slide 6: 質問と回答とか
4タイプしかないのにopcodeに７bitも割り当てられてて、勿体なく感じたんですが、拡張性のためなんでしょうか
  2^7=128 種類の命令が４タイプに分類される，というもの
  opcode の数字が４タイプのどれなのかに応じて，残りの部分の解釈がかわりますよということ

## Slide 7: 質問と回答とか
キャッシュとレジスタを一元化することは出来ないのでしょうか
レジスタとキャッシュメモリは何が違うのでしょうか

## Slide 8: 質問と回答とか
アカデミアでは権利に関する企業間の争い(?)について知る機会が少ないので、RISC-VとARMの事情を知れて良かったです

## Slide 9: 質問と回答とか
ポインタについて詳しく学びたいのですが, おすすめの本や学習法などはありますか
  エクストリームなやり方としては，アセンブリ言語でプログラムを書いてみるというのがある

## Slide 10: 質問と回答とか
データをとってくるのにメモリだと100ns程度、ハードディスクだと10^6ns程度だとあったがハードディスクより早いSSDはどのくらいの速度なのでしょうか
  10^5 ns 程度?らしい

## Slide 11: 質問と回答とか
Ｃ言語がどのように機械語に置換されて、メモリからデータが抽出されているのか等に関して、授業の内容はよく理解することができました。最後のチャプターは難しかったので、復習して理解しておきたいと思いました

## Slide 12: 質問と回答とか
C言語が機械語に置換されていることは理解できたのですが、C言語を基にした言語はどのようにして機械語に置換されているのでしょうか。(例.Python, JAVA)
  C 言語を使って仮想的な CPU をソフトウェアとして実現する （機械語に直接変換せずに，その仮想 CPU の上で動かす
    int op = mem[pc]; switch (op&0xff) { add: ... sub: ... }
  JAVA では Just-in-time (JIT) Compile と呼ばれる方法でC言語の時と同様に機械語に変換されることもある

## Slide 13: 質問と回答とか
基礎的な質問になってしまうのですが、命令や記憶などの動作というのは、具体的なハードウェアとしては電気回路として実装されるという認識でよいのでしょうか
レジスタの数は多いほどメモリへのアクセスが減って良さそうですが、RISC-Vで32本なのはなぜかという疑問が生まれたのですが、物理的制約やコストが高くなることが原因なのでしょうか

## Slide 14: 質問と回答とか
会社やCPUごとに命令セットが異なるという話がありましたが、例えば「64bit Windows上で32bitアプリケーションを走らせる」場合、実は32bitエミュレータをこっそり用意してアプリを走らせているのでしょうか？

## Slide 15: 質問と回答とか
ChiselにScalaが選ばれたのは確かに言語機能の面もあると思いますが、単にDSLの作りやすさと開発環境のサポートが手厚いことがメインの理由だと思います

## Slide 16: 質問と回答とか
RISC-Vが最近流行っている理由が、特にアーキテクチャ的に優れているからというわけではなく、オープンだからという理由なのが初耳でした(確かにARMにライセンスをお金を払い続けるよりは、オープンなものに投資したほうがリターンが取れるのかもしれないですね)
riscvが盛んな理由として，オープンソースだからというのは確かにそれはそうという感じなのですが，それとは別にriscvが命令セットとして優れていると思っていたのですがそうではないのですか(講義中の別にそこまでというのが気になりました) そこまでだとすると，どんな部分が性能のボトルネックになっているのでしょうか

## Slide 17: 質問と回答とか
risc-vにおいて,基本命令の他に選択可能な命令があることについて,そのような選択可能な命令を策定しておく意図が分かりませんでした. 命令が実装されているかに応じて,出力する命令が異なる汎用的なアセンブラが開発されているのでしょうか.

## Slide 18: 質問と回答とか
RISC-VはNVIDIAやGoogleなどが協賛に入っているということでちゃんと定着してくれそうな雰囲気はありますが、実際のところ今後大手のハードウェアでどのくらい利用される見込みがあるのでしょうか？

## Slide 19: 質問と回答とか
CISCは過去の遺物だと思っていましたが，確かに現在ならコスト等を考えなければRISCより高パフォーマンスを示せるかもしれないなと感じました．

## Slide 20: 質問と回答とか
アセンブリ言語専門家が頑張るよりも，コンパイラにヒントを与えてより高度な最適化をやった方が良さそうな気がするのですが，そういうことはないのでしょうか
  ほとんどの場合はそうだが，最高性能を目指す場合は人手が必要
  コンパイラは保守的にコードを生成せざるを得なかったり，大域な情報を利用できなかったり，動作時の典型的な振る舞いの情報を（基本的には）使えない

## Slide 21: 質問と回答とか
組み込みなどの用途ではARMがかなり使われていると聞いたことがあるのですが、これはなぜなのでしょうか。調べてみると、ARMが他のアーキテクチャよりも省電力だとかいう話が出てくるのですが、命令セットが変わるだけで消費電力がそんなに変わるのでしょうか。

## Slide 22: 質問と回答とか
特に即値の扱いが微妙にわからなくて、なんで即値が有効なのか(もちろん、不定値を初期設定するからなんでしょうが）そのあたりがあんまりぴんと来てないです
  即値がないと，コンパイル時に決定している定数を入力とした演算を行う際に，いちいちメモリにある定数を読んでから演算するというステップを踏むことになる

## Slide 23: 質問と回答とか
GPUの仕様について疑問を持っています。一般的な言語プログラミングでは、CPUを使って計算できますが、GPUを使う場合（並列計算）に、C、Pythonなどの言語も対応できますか。また、プログラム自体に何か変わりますか。CUDAという言語もあります、それについて、講義中に紹介してくれませんか。

## Slide 24: 質問と回答とか
Why does CPU and GPU separate their memory? As for now, a lot of data is loaded from hard disk to CPU memory and then to GPU memory. I suppose that it is because GPU memory is closer to GPU and therefore faster to load large amount of data.
  Your suggestion is basically correct.

## Slide 25: 質問と回答とか
パタへネ一から十まで読むには分厚すぎると思うのですが，参考書的な用途でつかうのが一般的でしょうか．

## Slide 26: 質問と回答とか
前回の用語に関して，知らない人が多いのに驚きました．．情報系の大学院生以外にもこの講義をとる人が多いのでしょうか．
  過去にみたことがある人だと，医療系，建築系，原子力系 など

## Slide 27: 前回の続き：RISC-V について

## Slide 28: RISC-V の 基本整数命令の構造
エンコーディング：R, I, S, U の4タイプがある
  opcode によって，32 bit 中をどう区切って解釈するかが変わる
  funct は追加の opcode (opcode が大分類，funct が小分類
rs1, rs2, rd はオペランド
  それぞれ 5bit: 2^5=32本のレジスタを指定可能
  imm は即値
画像は下記より The RISC-V Instruction Set Manual Volume I: User-Level ISA Document Version 2.2

## Slide 29: RISC-V のロードとストアの違い
どちらもレジスタのオペランドは２つ
  しかし，使用するビット位置が違う
    LW: rd, rs1 / SW: rs1, rs2
  SW では immediate が [11:5] と [4:0] に分断されている
これの説明が大ざっぱすぎたので，補足したい
imm[4:0]
0100011
rs1
010
SW : (x[rs1] + immediate) ← [rs2]
immediate[11:5]
rs2
rd
0000011
rs1
010
LW : x[rd] ← (x[rs1] + immediate)
immediate[11:0]

## Slide 30: RISC-V と MIPS のロード/ストア命令
SW : (x[rs] + immediate) ← [rt]
rt
100011
rs
LW : x[rt] ← (x[rs] + immediate)
immediate[15:0]
rt
101011
rs
immediate[15:0]
RISC-V
imm[4:0]
0100011
rs1
010
SW : (x[rs1] + immediate) ← [rs2]
immediate[11:5]
rs2
rd
0000011
rs1
010
LW : x[rd] ← (x[rs1] + immediate)
immediate[11:0]
MIPS
MIPS の方が一見きれいにも見えるが･･･
rd
0110011
0000000
rs2
rs1
000
ADD : x[rd] ← x[rs1] + x[rs2]
rd
100001
000000
00000
ADDU : x[rd] ← x[rs] + x[rt]
rt
rs

## Slide 31: RISC-V の場合
レジスタ番号を指定する，命令内のビット位置が一貫している
  LW ：書き込み rd [11:7] 読み出し：rs1 [19:15]
  SW ： 読み出し：rs1 [19:15]，rs2 [24:20]
  ADD：書き込み rd [11:7] 読み出し：rs1 [19:15]，rs2 [24:20]
RISC-V
SW : (x[rs1] + immediate) ← [rs2]
LW : x[rd] ← (x[rs1] + immediate)
ADD: x[rd] ← x[rs1] + x[rs2]
ADD
rd 書き込みデータ
rd 番号
rs1 番号
rs2 番号
レジスタ・ファイル
アドレス
メモリ
データ
rs1 データ
rs2 データ
imm
[11:7]
[19:15]
[24:20]

## Slide 32: MIPS の場合
SW : (x[rs] + immediate) ← [rt]
LW : x[rt] ← (x[rs] + immediate)
MIPS
ADDU : x[rd] ← x[rs] + x[rt]
レジスタ番号を指定する，命令内のビット位置が一貫していない → 書き込み番号の切り替え（rt or rs）が必要
  LW ：書き込み rt [16:20] 読み出し：rs [25:21]
  SW ： 読み出し：rs [25:21]，rt [16:20]
  ADD：書き込み rd [11:15] 読み出し：rs [25:21]，rt [16:20]
rd/rt 書き込みデータ
rd/rt 番号
rs 番号
rt 番号
レジスタ・ファイル
アドレス
メモリ
データ
rs データ
rt データ
ADD
imm
rt [16:20]
rd [11:15]

## Slide 33: RISC-V と MIPS のロード/ストア命令
RISC-V のロード/ストアのエンコーディング
  フォーマットだけみると，一貫していないように見える
  回路を考えると，このエンコーディングの方がよい
    MIPS との比較により説明

## Slide 34: RISC-V と MIPS のロード/ストア命令
疑問：RISC-V は，その代わりに immediate 部分で選択がいるのでは？
  ロードとストアで immediate 部分のフォーマットが異なる
  同様の選択が必要
しかしこれは，レジスタへのアクセス中に並列してできる
  MIPS のレジスタ番号の選択は，処理に直列に入ってしまう
imm[4:0]
0100011
rs1
010
SW : (x[rs1] + immediate) ← [rs2]
immediate[11:5]
rs2
rd
0000011
rs1
010
LW : x[rd] ← (x[rs1] + immediate)
immediate[11:0]

## Slide 35: RISC-V のエンコーディング
この手の過去の反省や，細かい工夫がたくさん練り込まれている
  他の例：分岐命令の即値のビット配置が飛び飛び
    一見，頭がおかしいとしか思えない
    実際，自分で実装すると，よくバグの元になる
  しかしこれはちゃんと意味がある
    さっきの LW/SW の例のように，選択のための回路が減る
    マニアックなのでこの講義では割愛

## Slide 36: RISC-V
Andrew Waterman, 「Design of the RISC-V Instruction Set Architecture」 https://people.eecs.berkeley.edu/~krste/papers/EECS-2016-1.pdf
  RISC-V の仕様を主に決めた人達の中の１人の博士論文
  いろいろ書かれているので，一部でも読んでみると面白いと思う
    なぜ RISC-V は，そうなっているのか
    x86 や ARM はここがクソ
  さっきの分岐のエンコーディングについても説明されてるので， 興味がある人は読んでみると良い

## Slide 37: 前に東大にきてたので，サインもらった

## Slide 38: 余談：RISC-V の何がうれしいのか？
企業サイド：
  ARM とかに金払いたくない
    ほんの少しでも内部設計をいじる場合は，莫大なライセンス料がかかる
  自由にカスタムした CPU を作りたいが，OS や コンパイラとかを全部自分で作るのはしんどい
    カスタム=専用の命令の追加や，ちょっとした機能の追加
    RISC-V ベースであれば，既存のインフラを使いつつ自由にカスタムできる

## Slide 39: 余談：RISC-V の何がうれしいのか？
研究者サイド：
  研究がしやすい
    研究で使うときはなるべく命令セットは単純であってほしい
      シミュレータなどの実装が楽
      本質的ではない変なことに苦しまないで済む
        x86 で研究はマジで死ねる
    いま広く使われている最先端の CPU は大概どれもかなり複雑
      x86, ARM, POWER ...
      最新 OS やコンパイラを使いつつ，実際のアプリなどの評価をしようと思うと大変
    RISC-V であれば単純な割に最新のインフラが使える
  作ったものが自由に公開できる
    人が作った設計も利用できる

## Slide 40: 余談：RISC-V の何がうれしいのか？
塩谷サイド：
  研究して作った CPU が公開できた
    https://github.com/rsd-devel/rsd
    最初は ARM だったため公開しようとして怒られが発生したが，RISC-V に移植して公開

## Slide 41: 余談：RISC-V の何がうれしいのか？
塩谷サイド：
  CPU の研究に，また注目が集まってありがたい
    以前：「インテルとか ARM のやつでいいんでないの？」
    現在：「『RISC-V』というものが熱いらしいやん？」
    実際，企業で新しく作るための共同研究の話もいくつか来たりして，ありがたい

## Slide 42: 国内企業での使用事例
PEZY-SC シリーズ：HPC 向けプロセッサ （株式会社 PEZY Computing）
HORNET：自動運転向け SIMT 型アクセラレータ （株式会社 ティアフォー）

## Slide 43: PEZY-SCx シリーズ
HPC やゲノム解析などに適したプロセッサ
  メニーコア・アーキテクチャ
    独自 ISA の Processing Element（PE）を持つ
  OpenCL ライクな開発環境
とても高い電力効率を持つ
  PEZY-SC2 はスパコンの電力効率を競う GREEN 500 で世界１位に
PEZY-SC3 (4096PE)
256 PE
256 PE
LLC
LLC
LLC
LLC
HBM2
HBM2
256 PE
256 PE
LLC
LLC
LLC
LLC
HBM2
HBM2
256 PE
256 PE
256 PE
256 PE
MIPS
MIPS
MIPS
MIPS
256 PE
256 PE
256 PE
256 PE
256 PE
256 PE
256 PE
256 PE
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
PCIe Gen4
PCIe Gen4
PCIe Gen4
MIPS
MIPS

## Slide 44: PEZY-SCx シリーズ
最新の PEZY-SC3 まで複数チップをリリース
  これまで制御用 CPUとして ARM や MIPS を搭載してきた
今後は RISC-V を搭載
RISC-V!
PEZY-SC3 (4096PE)
256 PE
256 PE
LLC
LLC
LLC
LLC
HBM2
HBM2
256 PE
256 PE
LLC
LLC
LLC
LLC
HBM2
HBM2
256 PE
256 PE
256 PE
256 PE
MIPS
MIPS
MIPS
MIPS
256 PE
256 PE
256 PE
256 PE
256 PE
256 PE
256 PE
256 PE
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
LLC
PCIe Gen4
PCIe Gen4
PCIe Gen4
MIPS
MIPS

## Slide 45: 自動運転向け SIMT 型アクセラレータ
自動運転向けのアクセラレータとして開発
  株式会社アクセル，株式会社ティアフォーにより開発中
  塩谷はマイクロアーキテクチャに関与
HORNET
Working Data
Memory
Map Data
Cache
CSR
Interconnect Interface
Instruction
Memory
Memory Access Controller
PE
PE
PE
PE
PE Register Files
PE
Controller

## Slide 46: 先端計算機構成論 02
東京大学大学院 情報理工学系研究科 創造情報学専攻
塩谷 亮太
shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp

## Slide 47: 導入：工場のラインを考える
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
ベルトコンベアのラインの上を製品が流れていく
  ４人の人が，それぞれの工程の作業をおこなって完成
上のように1つしか製品をながさないと，
  各人は他の人が作業している間はヒマ
製品

## Slide 48: 導入：工場のラインを考える
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
実際の工場：複数の製品を同時に流す
  各工程を並列して処理することによりスループットを向上
  さっきの4倍の速度で製品ができあがっていく
これが 命令パイプライン
  ・・・ の話を今日はしようと思っていたのですが，
製品
製品
製品
製品
製品

## Slide 49: 遅延に対する疑問
工場のラインの絵は，回路中を信号が伝搬されていくことのたとえ
  「製品」は，処理対象の信号（データ）
そもそも「回路中を信号が伝搬される」のに「かかる時間」とは？
  そりゃ，伝搬するのになんか時間はかかるのだろう
  しかしそもそも回路が速いとか遅いとは，どういうことなのか？
  遅延は，「論理回路」の授業では理想化されていることが多い
∧∧
(,,ﾟДﾟ) ?
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀) ?
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ) ?
（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・) ?
（つ つ
製品
製品

## Slide 50: 回路に対する疑問
前回の講義：CPU の動作をふわっと説明
  「ここでもし命令が add だったら，加算する」
  「ここでもし命令が store だったら，メモリに書く」
このような制御は，どのような回路で実現されるのか？
CPU
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
0
0
0
0
1
2
３

## Slide 51: 今日の内容：
命令パイプライン
  ・・・ではなく回路と遅延の話をします

## Slide 52: 回路と遅延
目的：これらの具体的なイメージを持つ
  CPU の論理的な動作と，それを実現する回路の繋がり
  それら論理回路の遅延や消費エネルギー
論理回路の復習から始めて説明
  論理回路
  CMOS による実現
  遅延と消費電力がどのように決まるのか

## Slide 53: 情報の各分野の階層
システム・ソフトウェア
OS / コンパイラ / インタプリタ
ここ→ コンピュータ・アーキテクチャ
アプリケーション・ソフトウェア
画像処理 / 音声認識 / 言語処理 / 機械制御
WEB サービス / 暗号 …
論理回路
集積回路 / デバイス
前回は，「C 言語で書かれたプログラムを動かすためには」 という視点で上から迫っていきました

## Slide 54: 情報の各分野の階層
システム・ソフトウェア
OS / コンパイラ / インタプリタ
ここ→ コンピュータ・アーキテクチャ
アプリケーション・ソフトウェア
画像処理 / 音声認識 / 言語処理 / 機械制御
WEB サービス / 暗号 …
論理回路
集積回路 / デバイス
今回は，「コンピュータのハードを作るためには」という視点で，さらに下がっていきます

## Slide 55: 論理回路

## Slide 56: 組み合わせ回路と順序回路
組み合わせ回路
  出力が，現在の入力のみにより決定される論理回路
順序回路
  出力が，過去の入力（の履歴）にも依存する論理回路

## Slide 57: 組み合わせ回路の例：2入力論理ゲート
a | b | z
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
a | z
0 | 1
1 | 0
a
b
z
a
b
z
a
z
z = a∙b
z = a’
z = a
AND
OR
NOT
MIL記号
MIL symbol
論理式
logic expression
真理値表
truth table
（論理積）
（論理和）
（論理否定）
z = ¬ a
a | b | z
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
z = a + b

## Slide 58: 完全性（Completeness，完備性）
完全集合 (Complete Set)：
  その組み合わせによって，すべての論理関数を表現できる 論理関数の集合
完全集合の例
  {AND, OR, NOT}
  {AND, NOT}
  {OR, NOT}
  {NAND}
  {NOR}
たとえば，{AND, OR, NOT} を組み合わせると任意の論理関数が作れる
  （証明は，数学的帰納法を使えばそんなに難しくない）

## Slide 59: 真理値表による表現と，積和標準系による回路
真理値表が与えられれば，
  {AND, OR, NOT} を使った積和標準系に機械的に置き換えできる
  つまり，{AND, OR, NOT} を使って対応する回路が生成できる
i2 | i1 | i0 | o
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
i2
i1
i0
o

## Slide 60: 回路の例：RISC-V の AND/OR/XOR 命令の演算
RISC-V の AND/OR/XOR 命令
  まず右端の opcode が 0110011 であれば，この３つのどれかということにする
    本当はほかの命令との識別がさらにあるが，ここでは忘れる
  真ん中の 3ビットの違いで識別する
rd
rd
0110011
0110011
0000000
0000000
rs2
rs1
111
rs2
rs1
110
AND: x[rd] ← x[rs1] + x[rs2]
OR: x[rd] ← x[rs1] - x[rs2]
rd
0110011
0000000
rs2
rs1
100
XOR: x[rd] ← x[rs1] - x[rs2]

## Slide 61: 制御の例：RISC-V の AND/OR/XOR 命令
FU
rs1の値
rs2の値
演算の制御信号
XOR or OR or AND?
各命令の 3bit の code の違いに応じて
  演算器に，AND/OR/XOR 演算をさせることを考える
if code == 0b100:
rs1 xor rs2
elif code == 0b110:
rs1 or rs2
else:
rs1 and rs2

## Slide 62: 制御の例：RISC-V の AND/OR/XOR 命令
AND
OR
XOR
rs1の値
rs2の値
典型的には，
  各場合ごとの回路を用意して並列に配置
    XOR, OR, AND ゲートを並べる
  制御に従ってマルチプレクサで出力を選択
if code == 0b100:
rs1 xor rs2
elif code == 0b110:
rs1 or rs2
else:
rs1 and rs2
code
マルチプレクサ
選択信号を
出すための 論理関数

## Slide 63: マルチプレクサ：複数入力から1つを選ぶ回路
以下により，回路が生成できる
  ２：１マルチプレクサは真理値表でかける = 回路が作れる
  多入力マルチプレクサは，カスケードすれば良い
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 64: 選択信号を出すための論理関数
  場合わけの制御は，そのまま真理値表にして回路を生成すればよい
    XOR なら 00，OR なら 01，その他は 10
AND
OR
XOR
i2 | i1 | i0 |  | 
0 | 0 | 0 | x | x
0 | 0 | 1 | x | x
0 | 1 | 0 | x | x
0 | 1 | 1 | x | x
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0
i2 | i1 | i0 |  | 
0 | 0 | 0 | x | x
0 | 0 | 1 | x | x
0 | 1 | 0 | x | x
0 | 1 | 1 | x | x
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0
AND
OR
XOR
code: i2 i1 i0
選択信号を
出すための 論理関数
if code == 0b100:
rs1 xor rs2
elif code == 0b110:
rs1 or rs2
else:
rs1 and rs2

## Slide 65: 回路の生成のまとめ
結局この手の，「条件に応じて異なる演算を出力する回路」は，
  各場合ごとの回路を用意して並列に配置
  制御に従ってマルチプレクサで出力を選択
  ･･･というように分解すれば，AND/OR/NOT 回路に落とし込める
FU
rs1の値
rs2の値
演算の制御信号
XOR or OR or AND?
if code == 0b100:
rs1 xor rs2
elif code == 0b110:
rs1 or rs2
else:
rs1 and rs2

## Slide 66: 回路の生成のまとめ
code, rs1, rs2 を全て含む真理値表を作れば，そこから直接回路に 落とし込むことも原理的にはできる
  表が大きくなりすぎて (2 の 3+32+32乗)，現実的には無理
  もっと効率の良い表現方法で表現（後述）
FU
rs1の値
rs2の値
演算の制御信号
XOR or OR or AND?
if code == 0b100:
rs1 xor rs2
elif code == 0b110:
rs1 or rs2
else:
rs1 and rs2

## Slide 67: 組み合わせ回路と順序回路
組み合わせ回路
  出力が，現在の入力のみにより決定される論理回路
順序回路
  出力が，過去の入力（の履歴）にも依存する論理回路

## Slide 68: 順序回路
出力が，過去の入力（の履歴）にも依存する論理回路
  記憶素子と，組み合わせ回路から成る
組み合わせ
回路
記憶素子
入力
出力
現状態
次状態

## Slide 69: CPU の PC 部分
毎サイクル PC が加算される部分は，典型的な順序回路
PC
加算
4
命令のアドレス

## Slide 70: 記憶素子の例：D-FF（Flip Flop）
入出力端子
  データ入力 ： d
  データ出力 ： q
  クロック入力： clk
働き：
  クロックの立ち上がりのたびに，d の値がサンプリングされる
  その値が次のサイクルの間 q から出力される
q
d
clk

## Slide 71: D-FF の動作
d | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
q | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
clock
q
time
d

## Slide 72: メモリやレジスタ・ファイル
D-FF を必要なだけ並べて，マルチプレクサで選択することで実現できる
  実際には，もっと最適化された回路（SRAM）が使用される事が多い
  （後の講義で詳しく説明する予定
q
d
clk
q
d
clk
q
d
clk
q
d
clk

## Slide 73: 記憶素子の原理
記憶
  ２つの NOT ゲートをループさせた回路により記憶
  ２通りの安定状態がある：1 bit を記憶
1
0
1
0

## Slide 74: D-FF の実装
d
q
構造：
  NOT ゲートのループを二段に接続
  各ループにはマルチプレクサが入っている
この構造は，クロックのエッジで記憶を更新するため
clock
clock'

## Slide 75: D-FF の実現例
d
q
clock = 0
d
q
clock = 1
マルチプレクサを，切り替えスイッチとして説明
  クロックの立ち上がりのたびに，d の値がサンプリングされる
  その値が次のサイクルの間 q から出力される
立ち上がり
立ち下がり

## Slide 76: 順序回路のまとめ
記憶素子も， NOT ゲートなどの論理ゲートで構成される
結果として，任意の組み合わせ回路/順序回路は
  原理的には，完全集合の要素の組み合わせに落とし込める
  たとえば {AND, OR, NOT} を組み合わせれば，全部つくれる
これまでに説明した CPU の要素は，全てこれでカバー可能

## Slide 77: 実際の回路生成
ハードウェア記述言語から，論理関数を生成：
  ナイーブには，入力の全パターンに対して出力を記録した真理値表
    実際には表のサイズが爆発して，真理値表ではすぐに破綻
    表のサイズ = 2 の入力ビット数乗
  さまざまな効率的な保持方法が提案されており，使用されている
    Binary Decision Diagram (BDD)
if code == 100:
out = rs1 xor rs2
elif code == 110:
out = rs1 or rs2
else:
out = rs1 and rs2

## Slide 78: 実際の回路生成
論理合成：
  ハードウェア記述言語から，論理関数を生成
  生成された論理関数を最適化
    カルノー図：４入力ぐらいが限界
    クワイン・マクラスキー法：入力数が増えると計算量が爆発
    さまざまな最適化アルゴリズムが提案・使用されている
  回路のプリミティブと接続関係を生成
    AND, OR, NOT, D-FF を始めとして，よく現れる回路の部品が用意される
配置・配線：
  回路のプリミティブを配置・配線

## Slide 79: スタンダード・セル
スタンダード・セル：
  AND や OR のようなプリミティブとなる回路「セル」を用意
    高さを幅を揃えておいて，簡単に並べられるように作ってある
  これらを配置して，配線を接続することにより回路を実現
    配置配線という
VDD
AND
OR
AND
OR
D-FF
GND
NOT
NOT
AND
OR
D-FF
VDD

## Slide 80: フルカスタム・レイアウト
各スタンダード・セル（ゲート）は複数のトランジスタにより構成
フルカスタム・レイアウト：
  半導体チップ上に１つ１つトランジスタをお絵かきして設計
    形状が特定のパターンを満たすと，トランジスタとして機能
  尋常じゃない手間がかかる
今はスタセルの中身と，本当に性能が出したい部分だけこれで作る
  ごく一部だけアセンブリ言語でプログラムするようなもの
WR1
BR1
WR2
BR2’
WW1
BW1’
WW2
BW2’

## Slide 81: 3次元的な構造を考えながら，設計
VSS
VSS
WW1
BW1
WW2
BW2’
VSS
VSS
VDD
VSS
WR1
BR1
WR2
BR2’
S
S’

## Slide 82: 実際の設計データ

## Slide 83: 実際の例：IBM POWER8 のチップ写真
  もわっとした模様の部分がスタンダード・セルを自動で配置した部分
  四角いところは基本的にはメモリ
    同じものが規則正しく並んでいる
画像は 2014 IEEE International Solid-State Circuits Conference 5.1: POWER8TM: A 12-Core Server-Class Processor in 22nm SOI with 7.6Tb/s Off-Chip Bandwidth より

## Slide 84: 回路の設計のまとめ
論理関数や記憶素子は， すべて完全集合の要素のゲートに分解して実装出来る
CPU の設計と製造の流れ
  命令セットの仕様を考える
  ブロック図のレベルで設計する
  ハードウェア記述言語で回路を記述する
  論理合成する
  配置配線する
  設計データを工場で焼いてもらう

## Slide 85: 論理回路の実現方法

## Slide 86: 論理ゲートの構成
CMOS と呼ばれる方式により，各種ゲートは実現されている
  スタンダード・セルの中身は CMOS
  フルカスタム・レイアウトは，CMOS を描いている

## Slide 87: トランジスタ (MOS FET)
MOS: metal-oxide-semiconductor
  上から，金属，酸化膜，半導体のサンドイッチ構造
  酸化膜を挟んで平行板コンデンサが構成されている
電界効果トランジスタ (FET: Field-Effect Transistor)
  電界で電子を動かしてスイッチングする
    G に電圧をかけてコンデンサに充電
    電子の層（チャネル）酸化膜下にできて，S と D が繋がり ON に
S
D
G

## Slide 88: NMOS と PMOS の２つがある
Negative
  電子がキャリア
  高電位を伝えられない
  接地側に配置
Positive
  正孔 (holl) がキャリア
  低電位を伝えられない
  電源側に配置
PMOS
NMOS
Gate
Source
Drain
Gate
Source
Drain

## Slide 89: NMOS と PMOS の２つがある
Negative
  Gate を 1 にすると低電位のみ ON になる
Positive
  Gate を ０ にすると高電位のみ ON になる
PMOS
NMOS
Gate
Source
Drain
Gate
Source
Drain

## Slide 90: NOT ゲート の例
VDD
GND
PMOS（上側）は高電位しかうまく伝えられないので，VDD に
NMOS（下側）は低電位しかうまく伝えられないので，GND に

## Slide 91: NOT ゲート の例
が 0 （低電位）の場合
  PMOS（上側）は on = VDD と繋がる
  NMOS（下側）は off
出力が 1（高電位に）
NOT
VDD
GND
PMOS (on)
NMOS (off)

## Slide 92: NOT ゲート の例
が 1 （高電位）の場合
  PMOS（上側）は，off
  NMOS（下側）は，on = GND と繋がる
出力が 0（低電位に）
NOT
VDD
GND
PMOS (off)
NMOS (on)

## Slide 93: NAND の例
VDD
GND
a | b | o
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
NMOS (on)
と b 共に 1 （高電位）の場合
  PMOS（上側）は，off
  NMOS（下側）は，双方 on = GND と繋がる
出力が 0（低電位に）

## Slide 94: CMOS による論理回路の実現のまとめ
全ての論理ゲートは， NMOS/PMOS の組み合わせによって構成されている

## Slide 95: CMOS 回路の遅延

## Slide 96: CMOS ゲートの等価回路
抵抗 & コンデンサと，連動したスイッチによって表せる
  コンデンサに充電：下のスイッチがON
  コンデンサを放電：上のスイッチがON
NOTゲート
CMOS
等価回路
電源
Notes: 現在の CPU は一般に CMOS ゲートというものでできているのですが，
おもいっきり細かいことを省くと，
これは入力にコンデンサがついていて，
これに連動して動くスイッチが出力を決めるものとなっています．
たとえば NOT ゲートは，入力に高電位がかかると，
下のスイッチが ON になって，出力がグラウンドに
つながるので低電位になって NOT 回路ができると．

## Slide 97: CMOS ゲートの遅延の実体
遅延：コンデンサの充放電にかかる時間
  あるゲートのスイッチが切り替わる
  次の段のゲートへの充放電が開始
  次の段のスイッチが切り替わる
  ･･･
電源
電源
Notes: 現在の CPU は一般に CMOS ゲートというものでできているのですが，
おもいっきり細かいことを省くと，
これは入力にコンデンサがついていて，
これに連動して動くスイッチが出力を決めるものとなっています．
たとえば NOT ゲートは，入力に高電位がかかると，
下のスイッチが ON になって，出力がグラウンドに
つながるので低電位になって NOT 回路ができると．

## Slide 98: 実際には
寄生容量：
  トランジスタのゲート部分以外にも，あらゆる場所にコンデンサができてしまう
  なにか導体が不導体をはさんで並べばコンデンサになる
寄生容量への充放電にも時間がとられる
  通常はトランジスタのゲートがメイン
  長い配線では，配線間にできてしまうコンデンサの影響も大きい

## Slide 99: 遅延の違い
左側の D-FF から何個もゲートを経て右の D-FF に接続（遅い）
  が切り替わると，
  各ゲートのスイッチ（充放電）が順々に行われて，
  右側の に伝わる
q
d
clk
q
d
clk
q
d
clk
q
d
clk
左側の D-FF から１つのゲートだけを経て右の D-FF に接続（速い）
  が切り替わると，１回だけスイッチ（充放電）が行われて，
  右側の に伝わる

## Slide 100: 余談：DVFS (Dynamic Voltage Frequency Scaling)
CPU は通常，負荷に応じて動作周波数を変えている
  消費電力削減のため
  この時，電圧も同時に操作している

## Slide 101: 電圧と遅延
Gate にかける電圧を上げると，より高速に動作する
  よりたくさん電子が上に集まる
  チャネルが厚くなり，電流が流れやすくなる
  次段のコンデンサの充放電が速くなる
S
D
G

## Slide 102: 消費エネルギー
消費エネルギーは，主にコンデンサへの充放電で消費される
  消費エネルギーは電圧の二乗に比例
  電荷 が，電圧 の分だけ電源から GND へ移動するから
    忘れた人は高校の物理の教科書を読もう
他にリーク電流と呼ばれるものによる消費もある
  スイッチが一部ガバガバなので，常時多少漏れてる
電源

## Slide 103: DVFS: Dynamic Voltage Frequency Scaling
電圧と周波数の組を用意しておき，これを切り替える
  高速：高周波数（低遅延）で動かすために，電圧を上げる
  低速：低周波数（高遅延）でよいので，電圧を下げる
電圧を下げると，すごく消費電力が減る
  消費エネルギーは電圧の２乗に比例
低周波数にすると充放電の回数自体（=周波数）も減る
  結果として，3乗のオーダーで電力が削減できる

## Slide 104: まとめ
目的：これらの具体的なイメージを持つ
  CPU の論理的な動作と，それを実現する物理的な回路の繋がり
  それら論理回路の遅延
論理回路の復習から始めて，遅延が何できまるのかまでを説明
  論理回路と，その設計
  CMOS による実現
  遅延
この講義資料では（ていうか，今後の資料も結構），一部，五島先生の「ディジタル回路」の講義資料の図を使用しています

## Slide 105: 出欠と感想
本日の講義でよくわかったところ，わからなかったところ， 質問，感想などを書いてください
  LMS の出席を設定するので，そこにお願いします
  パスワード
意見や内容へのリクエストもあったら書いてください
LMS の出席の締め切りは来週の講義開始までに設定してあります
  仕様上「遅刻」表示になりますが，特に減点等しません
  来週の講義開始までは感想や質問などを受け付けます
次週の 5/2 は休講です

## Slide 106: ボツ資料

## Slide 107: 完全性の証明 {AND, OR, NOT}
数学的帰納法：
  1入力の論理関数は {AND, OR, NOT} の組合せで表現できる
  n 入力の関数を {AND, OR, NOT} の組合せで表現できたと仮定して， (n + 1) 入力の関数が表現できることをいう
i1 | o0 | o1 | o2 | o3
0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1
o0 = 0
o1 = i1
o2 = i’1
o3 = 1
0
1

## Slide 108: 完全性の証明 {AND, OR, NOT}
数学的帰納法：
  1入力の論理関数は {AND, OR, NOT} の組合せで表現できる
  n 入力の関数を {AND, OR, NOT} の組合せで表現できたと仮定して， (n + 1) 入力の関数が表現できることをいう
in+1 | in | … | i2 | i1 | o
0 | 0 | … | 0 | 0 | 
 | 0 | … | 0 | 1 | 
 | … | … | … | … | …
 | 1 | … | 1 | 1 | 
1 | 0 | … | 0 | 0 | 
 | 0 | … | 0 | 1 | 
 | … | … | … | … | …
 | 1 | … | 1 | 1 | 
f = i’n+1∙ fn0 + in+1∙ fn1
fn0
fn1
in+1
i1
i2
in
…
…
…