## Slide 1: 高性能 CPU の研究・開発動向 (2022/11/07)
  塩谷 亮太
  東京大学 大学院 情報理工学系研究科
  創造情報学専攻
  shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp

## Slide 2: はじめに
塩谷の専門：
  コンピュータ・アーキテクチャ
    特に CPU や GPU のマイクロアーキテクチャ
  最近は言語処理系やセキュリティに関わる研究も多いです
導入の話題：
  「CPU の性能 → シングルスレッド性能」は最近どうなっているのか？

## Slide 3: 過去10年のシングルスレッド性能の遷移 各年ごとの SPEC CPU int speed base の最高スコア (2006, 2017 を補正して結合)
  直近５年ぐらいは毎年11%程度の性能向上
  以前に比べるとペースは落ちてるが，コンスタントに伸びている
Chart: 
| Core i7-2600K | Xeon E5-2690 | Xeon E5-2667 v2 | Xeon E5-2643 v3 | Core i7-5960X | Core i7-6700K | Xeon Gold 6146 | Xeon E-2186G | Xeon E-2278G | Xeon E-2278G | Xeon E-2378G | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
 | 1 | 0.60417 | 0.6875 | 0.70833 | 0.9375 | 0.83333 | 0.66667 | 0.79167 | 0.70833 | 0.70833 | 0.58333
 | 1 | 0.97237 | 1.095 | 1.1416 | 1.3765 | 1.3368 | 1.4525 | 1.562 | 1.8102 | 1.9269 | 2.2919
  性能（スコア）
  クロック周波数 （定格なのでブーストはもっと出る）

## Slide 4: クロック周波数とシングルスレッド性能
クロック周波数は10年前からあまり上がっていない
  半導体の動作電圧をほぼ下げられなくなってしまったため
  （最近はまた少し上がってきた
    定格 3GHz 程度，ブースト時で 4GHz ぐらいが典型的
    CPU によっては最大で 5GHz 程度で稼働
  現代の CPU はクロック周波数の向上に（あまり）頼らず性能を上げている
背景として，クロック周波数の変遷について簡単に紹介

## Slide 5: クロック周波数
CPU のクロック周波数：
  １秒間に何回処理を行えるかを表す
  性能を大きく左右
2002年頃からほぼ上がっていない
Chart: 
| Alpha 21164 | Alpha 21264 | Pentium III Xeon | Pentium 4 processor | POWER4 | Pentium 4 Processor | Pentium 4 Processor | Pentium 4 processor | Athlon (TM) 64 FX-57 | Core 2 Extreme X6800 | Xeon X5460 | Core i7-965 Ex. Edition | Xeon W5590 | Xeon X5680 | Core i7-2600K | Xeon E5-2690 | Xeon E5-2667 v2 | Xeon E5-2643 v3 | Core i7-5960X | Core i7-6700K | Xeon Gold 6146 | Xeon E-2186G | Xeon E-2278G | Xeon E-2278G | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
MHz | 0.1875 | 0.17969 | 0.22906 | 0.46875 | 0.40625 | 0.95844 | 1 | 1.06 | 0.875 | 0.91656 | 0.98687 | 1 | 1.0416 | 1.3125 | 1.5 | 0.90625 | 1.0312 | 1.0625 | 1.4062 | 1.25 | 1 | 1.1875 | 1.0625 | 1.0625

## Slide 6: 周波数向上がストップ
なぜ？ → 電圧が下げられなくなったから
  消費エネルギーの壁にぶつかった
話題：
  半導体のスケーリング
  CPU の消費エネルギーとは何なのか
  ダークシリコン問題

## Slide 7: ムーアの法則
「半導体の集積度は3年ごとに4倍になる」
  トランジスタのサイズを1/2に縮小（スケーリング） 面積：1/2 × 1/2 = 1/4
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
Tr.
3年後
4 トランジスタ
16 トランジスタ
すごいけど，数が増えるだけなの？

## Slide 8: スケーリングの効果
トランジスタあたりで，
  消費エネルギーは 1/8 に
  遅延も 1/2 に
等価回路を使って説明

## Slide 9: CMOS ゲートの等価回路
コンデンサと，連動したスイッチによって表せる
  充電：下のスイッチがON
  放電：上のスイッチがON
CPU の計算で消費されるエネルギー：
  スイッチ ON/OFF するためのコンデンサへの充放電
NOTゲート
CMOS
等価回路
電源

## Slide 10: 消費エネルギーと遅延
コンデンサへの充電に必要なエネルギー
サイズと電圧を 倍にスケーリングした場合
  C: （面積 , 厚さ より）
  V:
  エネルギー：
C が小さくなり充電にかかる時間が減るので，遅延も に
  結果として，周波数は 倍に

## Slide 11: チップ全体の消費エネルギー
倍にスケーリングした場合，チップ全体では，
  個々のトランジスタのエネルギー：
  トランジスタの個数：
  周波数（動作回数）：
  全体の消費エネルギー：
まとめると，スケーリングによって
  同じ大きさのチップに搭載できる回路量が増えるのはもちろん，
  消費エネルギーは一定のまま，
  周波数もすごい向上！

## Slide 12: ところが，電圧が下げられなくなった… グラフは K. Sato : , Realization and Application of Large-scale Fast Optical Circuit Switch for Data Center Networking, IEEE Journal of Lightwave Technology, 2017 より
2000 年過ぎから，電圧低下がほぼとまった
  電圧が下がりすぎて，ON / OFF の境界の閾値が 0V 付近に
  OFF にしたいときも，閾値との距離がとれない
  微妙に ON になり電流が漏れてしまう（リーク電流という）
Present Values
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Power Supply Voltage (V)
ITRS: The International Technology Roadmap for Semiconductor
ＩＴＲＳ, 2013 Prediction
Strained Silicon (90 nm)
High-k Metal Gate (45 nm)
Tri-Gate (22 nm)

## Slide 13: 電圧が下がらないとどうなるのか
倍にスケーリングした場合
  回路面積: →
トランジスタ１個の１回のスイッチにかかるエネルギー
  C: →
  V: → 1
  エネルギー： → 1/K （より）
  トランジスタ１個の単位時間あたりのエネルギー
  スイッチ１回： →
  周波数（動作回数）： →
  エネルギー： → 1
トランジスタは小さくなったのに，エネルギーが減ってない！

## Slide 14: 行き着く先：ダークシリコン [Goulding10, Esmaeilzadeh12]
トランジスタは小さくなったのに，エネルギーが減らない！
  サイズだけ小さくして，電圧を下げていないから
電力密度があがってしまう
  スケール前のチップ全体と，スケール後の赤い部分は 同じエネルギーを消費
チップへの電力供給はもう限界で，これ以上増やせない
  電源ピンに流せる電流量や冷却能力の限界
  使えない（ダーク）シリコンが…

## Slide 15: とはいえ，いまのところ
まだ，ダークにまでは至っていない
  デバイス技術が進歩
  電圧が一応ちろちろ下がってはいる
周波数を上げなくした
  動作回数が減るので，電力にダイレクトに効く
まとめ：電圧が下げられなくなったので，電力密度増大をおさえるために周波数を上げるのをやめた

## Slide 16: クロック周波数とシングルスレッド性能
クロック周波数は10年前からあまり上がっていない
  半導体の動作電圧をあまり下げられなくなってしまったため
性能向上の要因：マイクロアーキテクチャの改善
  より大きく複雑な回路を導入
    トランジスタ１つあたりで見ると小さくなり続けている
    全部を同時に動かさなければ平気
  方式自体の論理的な改良

## Slide 17: Apple M1 写真は https://www.anandtech.com/show/16226/apple-silicon-m1-a14-deep-dive より
  Apple M1（2020年11月発売の MacBook Pro に搭載）の big core は現時点で最も（論理的に）大きな CPU の１つ
  チップ面積の大部分は GPU や様々な専用回路に割かれている
    big コアが少々大きくなってももはや問題にならない
big
big
big
big
little
little
little
little

## Slide 18: シングルスレッド性能向上の方法
アプリケーションごとにそれぞれ異なる：
  HPC アプリケーション：
    例：スーパーコンピュータで実行されている科学技術計算
  整数系アプリケーション
    例：PC やスマホで実行されているアプリ
スーパーコンピュータはPC/スマホの上位互換ではない
  それぞれで求められる性質が大分違う

## Slide 19: HPC アプリケーション（１）
HPC アプリケーション：スループット指向
  アプリケーション自体に自明な並列性が豊富に含まれる
  プログラムが（相対的には）単純である一方，データ量が多い
例：スーパーコンピュータのランキング TOP500 で使われる HPL というベンチマークの場合
  計算の大部分は浮動小数点の密行列積
CPU コアの性能は（相対的には）理論最大性能の影響を大きく受ける
  プログラムが単純なので人手で限界まで最適化される
  コアごとの演算器の数 × 駆動周波数，メモリバンド幅

## Slide 20: HPC アプリケーション（２）
「CPU コア」の性能向上：
  レイテンシが多少伸びても良いからスループットを増やす
    浮動小数点演算器の個数（あるいは SIMD の幅）
    キャッシュやメモリのバンド幅
なるべく演算器をたくさん積んで，メモリからデータをたくさん転送できる口をつける
  人手の最適化を阻害するので，あまりハードウェアには自動で動いて欲しくない
  投機実行などは好まれない

## Slide 21: 整数系アプリケーション（１）
整数系アプリケーション：レイテンシ指向
  簡単に取り出せる並列性はあまりない
  コードは複雑である一方，データの量は（相対的に）小さい
理論最大性能よりも全く低い性能しかでない
  プログラムの挙動が複雑すぎて人手でも並列化できない
    複雑な制御フローや依存関係
  典型的には，理論最大性能の数分の１～1/10 もでない
    単純にピーク性能を増やすことは意味が無い

## Slide 22: 整数系アプリケーション（２）
コアごとの実効性能は，ハードによる動的な並列処理次第
  どうやって高効率に並列性を抽出するか
  どうやって投機実行やプリフェッチをするか
整数演算器の数を増やすことは相対的には容易
  整数演算器は 浮動小数点演算器よりも大幅に小さい
    INT 64bit ADDER：6k vs. FP DP FMA 150kトランジスタ [1,2]
    （MIPS R3000 が 115k トランジスタ
  レジスタ・ファイルやスケジューラ，予測器の方が大きい
    スループットではなくレイテンシが重要なため改善が難しい
  1. S. Kao et al., “A 240ps 64b Carry Lookahead Adder in 90nm CMOS,” ISSCC 2006 2. S. Vangal et al., “A 6.2- GFlops Floating-Point Multiply-Accumulator With Conditional Normalization,” Journal of Solid-State Circuits 2006

## Slide 23: 両者の違いのまとめ（１）
HPC アプリケーション（スパコン）：スループット指向
  ピーク性能を引き上げることや，データ操作の改善が重要
  ハードウェアには投機とかあまり余計なことはして欲しくない
  ある程度は人力の最適化で性能を引き出す前提
整数系アプリケーション（PC/スマホ）：レイテンシ指向
  ピーク性能だけを引き上げてもほぼ意味がない
  ハードウェアによる動的な命令スケジューリング方法や投機実行の改善が重要
  人力の最適化で並列化は一般にあまり行われない

## Slide 24: 両者の違いのまとめ
HPC アプリ（スーパーコンピュータ）と 整数系アプリ（PC/スマホ）では性質もやるべき事も全然違う
  大量輸送を目的とするダンプカーと，道なき道を行くラリーカーの違いのようなもの
  タイヤやエンジンの基盤技術は共通でも，上位互換ではない
  「コンピュータの性能や展望」の話をする際は HPC アプリを前提に話がなされてしまうことは結構ある
今日の残りの主題は整数系アプリケーション

## Slide 25: 整数系アプリケーションの性能向上

## Slide 26: 整数系アプリケーションの性能向上
Apple や Intel，AMD，ARM はどんどんコアを大型化
  主に整数系アプリケーションのシングルスレッド性能向上のため
例：Apple M1 Firestorm コア
  最大630命令スケジューリング，13整数+4 FP 命令同時発行 可能
  iPad Pro に，現時点で最も大きな CPU が乗っている
  https://www.anandtech.com/show/16226/apple-silicon-m1-a14-deep-dive/2 より

## Slide 27: なぜ Apple がシングルスレッド性能を上げるのか
PC やスマホ，タブレットで実行されるアプリのレスポンスを重視
  特に WEB ブラウザ上で動作する JavaScript で動くもの

## Slide 28: 近年の WEB アプリケーションの発展
HTML5 の普及と共に，ここ５年ほどで大きく発展
  大規模アプリケーションの開発方法の確立
    フレームワークや設計パターンの発展
  もはや PC のデスクトップ・アプリに引けを取らない
    これまで GUI ツールを色々作って来たが，圧倒的に楽で高機能なものを作れると感じる
サーバーからクライアントに大きく処理を移す傾向
  昔）サーバーサイドの HTML レンダリング 今）WEB ブラウザ上で JavaScript の制御の元で画面を生成
  レスポンスや使いがって向上のため
実行されるスクリプトのサイズが MB 単位であることも普通

## Slide 29: Electron
通常のアプリに見えて，WEB アプリケーションであるものも多い
  MS Teams や vscode, slack, skype...
これらはみな Electron と呼ばれるフレームワーク上で動作
  デスクトップ・アプリケーションのためのフレームワーク
  Google Chromium + Node.js を元に作られている
  HTML+JavaScript で開発

## Slide 30: vscode の HTML 表示
メニューから開発者ツールを ON にすると HTML が見える

## Slide 31: JavaScript でできた WEB アプリの性質
C や C++ などと比べて基本的に数倍～10倍は遅い
  （Google v8 エンジンの場合であり，普通はもっと遅い
  投機処理がより困難
    言語処理系が間に挟まっているため，各種予測器が働きにくい
  処理量が多いが，内包する命令レベル並列性は高い
    型の動的チェックやハッシュ・テーブルの多用
コード・フットプリントの増加
  ブラウザ上での JIT の影響が大きい
実効性能を上げる余地は，ネィティブ・バイナリより大きい
  プログラム本来の計算に加えて，裏で同時に色々なものが動く

## Slide 32: Out-of-order スーパスカラ・プロセッサ
並列処理できる部分を探して，並び替えて実行
  型チェックやハッシュ・テーブルへのアクセス（紫）が 本来の処理（青）に付随して多く含まれる
  それらを動的に並べ変えて並列に実行
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
  時間
高速化！

## Slide 33: V8 ランタイムの実行の様子 （Chrome の JavaScript エンジン）
パイプラインチャート
  縦軸が命令，横軸が時間

## Slide 34: Node.js と SPEC CPU 2006 の違い 左上 I$/D$ ミス数，右上 I-/D-TLB ミス数，左下 分岐予測ミス率 Zhu, Yuhao et al., Microarchitectural Implications of Event-driven Server-side Web Applications, MICRO 2015 より
  Node.js はサーバーサイドで使用する JavaScript 処理系
  Node.js （各グラフ内左側）の方が
    命令供給や分岐予測がボトルネック
    データ供給はあまり問題にならない

## Slide 35: 間接分岐予測器の改良による インタプリタの性能改善
E. Rohou et al., “Branch prediction and the performance of interpreters — Don‘t trust folklore”, CGO 2015
  インテル （Nehalem, Sandy Bridge, Haswell）とITTAGE 予測器の比較
  Haswell で予測ミスが激減

## Slide 36: 重たい整数系アプリケーション
サーバーサイドでも動的言語を使うことは多い
  Python, JavaScript, PHP...
静的言語でもプログラムの巨大化や抽象化が進むことによる 速度低下が進行
  コードを整理するために，抽象化レイヤが間に入る
  データベース・エンジンなどで顕著
アプリケーションは高機能化すると共に，重くなる一方
  「WEB ブラウザが動けば十分」とはよく言ったものの， いま一番重たいアプリは WEB ブラウザ

## Slide 37: 重たい整数系アプリケーションの高速化
Out-of-order スーパスカラ・プロセッサによる実行
  動的に命令をスケジュールし，並列実行
  さまざまな投機処理を行う
これ以外の（ハードウェアで）実効的に意味がある方法は， いまのところあまりない

## Slide 38: もくじ
「現代の」Out-of-order スーパスカラ・プロセッサの構造
最近の研究

## Slide 39: 「現代の」Out-of-order スーパスカラ・プロセッサの構造

## Slide 40: Out-of-order スーパスカラ・プロセッサ
今日とりあげる研究についての話題：
  Out-of-order スーパスカラ・プロセッサに関わるもの
  長いので，以降では「OoO プロセッサ」と書きます
  その前提として，基本を簡単に説明・復習
キーワード：
  物理レジスタ方式
  マトリクス・スケジューラ

## Slide 41: OoO プロセッサの方式
Reservation Station（RS）方式
  トマスロ（Tomasulo）のアルゴリズムとして知られるものの発展
  IBM System/360 で初めて実装された
物理レジスタ方式
  MIPS R10000 で初めて実装された（と思う）
現在主流なのは後者の物理レジスタ方式
  構造がより単純で設計しやすく性能も出やすいから
  文献では２者の関係があまり書かれていないが， これらはかなり構造が違う

## Slide 42: 物理レジスタ方式の OoO プロセッサの構造
発行キューによって前後に分離されたパイプラインを持つ
  フロントエンド： 命令をフェッチ，リネーム
  発行キュー： 発行待ち命令の待ち合わせのバッファ
  バックエンド： レジスタを読んで命令を実行
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
物理レジスタ・ファイル
ALU
発行キュー
命令メモリ
b=a+1
c=b-1
d=c+2
e=…
…
フロントエンド
バックエンド
∧w∧
ミﾟДﾟ彡
（つ つ

## Slide 43: 大ざっぱな動作
  フロントエンドで命令を順にフェッチしてリネーム
  発行キューにディスパッチ
  発行可能なものから順にバックエンドに命令を発行
  レジスタを読み，演算器で実行し，書き戻す
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
物理レジスタ・ファイル
ALU
発行キュー
命令メモリ
b=a+1
c=b-1
d=c+2
e=…
…
フロントエンド
バックエンド
∧w∧
ミﾟДﾟ彡
（つ つ

## Slide 44: レジスタ・リネーム
目的：出力依存と逆依存を取り除く
  真の依存にのみ従って発行を行うことができるように
真の依存（RAW: Read after Write）：
  I1: add x1←x2+1 I2: add x3←x1+1 // I1 の結果がなければ I2 は実行できない
逆依存（WAR: Write after Read）：
  I1: add x2←x1+1 // I2 は I1 の結果に依存していないが， I2: add x1←x3+1 // I2 を先に実行すると x1 が壊れる
出力依存（WAW: Write after Write）：
  I1: add x1←x2+1 // I2 は I1 の結果に依存していないが， I2: add x1←x3+1 // I1 を後で実行すると x1 が壊れる

## Slide 45: レジスタ・リネーム
方針：レジスタの名前を付け替える
  偽の依存の原因 = 同じレジスタの使い回し
    上書きにより破壊される
  ディスティネーションにその命令専用のレジスタを動的に毎回新しく割り当てる
  レジスタ番号がかぶらないので， 他の命令との間で出力依存や逆依存は生じなくなる
I1: mul x3←x2*4
I2: add x3←x1+1
I3: sub x1←x5-1
I4: and x6←x7&1
I1: mul p20←p12*4
I2: add p21←x11+1
I3: sub p22←p15-1
I4: and p23←p17&1

## Slide 46: バックエンドへの命令の発行
命令スケジューリング
  依存関係が解けた命令から順に演算器に発行する
スケジューラの作り方
  連想検索を使う方法
  行列を使う方法

## Slide 47: 連想検索による実装
Wakeup Logic：寝ている（発行待ち）命令を起こす機構
  Dst：ディスティネーションの物理レジスタ番号
  Src：ソースの物理レジスタ番号（簡単のためここでは１つ）
  Rdy：依存元命令が実行され，発行準備ができているか
p20
p12
p24
p20
1
0
p32
p15
1
Dst
Src
Rdy
演算器
Wakeup Logic
Select Logic
p45
p20
0
レジスタ・ファイル
I1: mul p20←p12*4
I2: add p21←x20+1
I3: sub p32←p15-1
I4: and p45←p20&1

## Slide 48: 連想検索による実装
Select Logic：起きた命令から発行する命令を選ぶ機構
  発行準備ができている命令（Rdy=1）から１つを選んで発行
  インテル用語だと Picker
p20
p12
p24
p20
1
0
p32
p15
1
Dst
Src
Rdy
Wakeup Logic
Select Logic
p45
p20
0
演算器
レジスタ・ファイル

## Slide 49: 発行キューの動作（１）：Select
現在エントリ 0 番と 2 番で発行準備ができている
  Select Logic により，0 番を選択
  0 番の内容（命令）がバックエンドに発行される
（理想的にはプログラム内の命令順に優先度を付けて選ぶが， ハードが複雑なので適当に番号が若いものを選ぶこともある
p20
p12
p24
p20
1
0
p32
p15
1
Dst
Src
Rdy
Wakeup Logic
Select Logic
p45
p20
0
0
1
2
3
演算器
レジスタ・ファイル
I1: mul p20←p12*4
I2: add p24←x20+1
I3: sub p32←p15-1
I4: and p45←p20&1

## Slide 50: 発行キューの動作（２）：Wakeup
Select して発行した命令のディスティネーション番号を Wakeup Logic 全体にブロードキャスト
  各エントリのソースオペランドの番号と一致比較を行う
  一致した場合は依存が満たされた = Rdy を 1に（wakeup）
Dst
Src
Rdy
Wakeup Logic
Select Logic
0
1
2
3
p20
p12
p24
p20
0
1
p32
p15
1
p45
p20
1
p20
演算器
レジスタ・ファイル
I1: mul p20←p12*4
I2: add p24←x20+1
I3: sub p32←p15-1
I4: and p45←p20&1

## Slide 51: バックエンドへの命令の発行
発行キューの作り方
  連想検索を使う方法
  行列を使う方法

## Slide 52: 行列を使った方式
モチベーション：連想検索を使った方式の問題
  同時発行数に比例して回路が大きくなる
    ブロードキャストする信号線と比較器が増加
  消費電力が大きい
    ものすごい数の比較器が同時に稼働している
  遅延が大きい
    命令のセレクト後にブロードキャストすべき物理レジスタ番号を別のテーブルから読み出す必要がある

## Slide 53: 行列を使った方式
マトリクス・スケジューラ
  Masahiro Goshima et al., “A High-Speed Dynamic Instruction Scheduling Scheme for Superscalar Processors”, MICRO 2001
  Sassone, Peter G. et al., “Matrix Scheduler Reloaded”, ISCA 2007
行列状の構造を使って wakeup を行う
  各命令が依存元命令のビットベクタもつ
  レジスタ番号を介さずに命令 to 命令で直接 wakeup
  インテルや IBM の CPU ではこれを使っている

## Slide 54: マトリクス・スケジューラ
行，列がそれぞれ発行キューのエントリに対応
  行：コンシューマ 列：プロデューサ
プロデューサとコンシューマの交点により依存関係を表す
  各行は，その命令が依存している列に１を立てる
ld
add
*(p10)
←
←
sll
<< 2
←
sll
<< 1
←
+
p11
p11
p1２
p11
p13
p12
1
p14
I0
I1
I2
I3
I0
I1
I2
I3
I0
I1
I2
I3
1
0
0
rdy
0
consumer
producer
1
1
1

## Slide 55: マトリクス・スケジューラ
I0
I1
I2
I3
I0
I1
I2
I3
consumer
producer
1
1
1
Wakeup の動作
  発行された命令の列をアサートする
  各行のその列のビットが立っていたら rdy を 1 に
RAM の読み出しに近い構造で実現できる
  Wired-OR により，複数ソース・オペランドを同時に扱うこともできる（いくつかバリエーションがある）
1
0
0
rdy
0
1
1
ld
add
*(p10)
←
←
sll
<< 2
←
sll
<< 1
←
+
p11
p11
p1２
p11
p13
p12
1
p14
I0
I1
I2
I3

## Slide 56: マトリクス・スケジューラの利点
発行幅と回路構成が無関係
  発行幅が増えても，同時にアサートする列の数が増えるだけ
ブロードキャストを伴う比較回路を含まない
  消費電力が小さい
ブロードキャストすべきレジスタ番号を読み出す必要がない
  遅延が小さい

## Slide 57: Out-of-order 発行の方式
ここまで話をしてきたのは物理レジスタ方式
  現在はこれが主流
比較のために Reservation Station (RS) 方式も説明
  もともとトマスロのアルゴリズムがベース

## Slide 58: RS 方式
  論理レジスタ・ファイル
    デコード後にフロントエンドで論理レジスタ番号でアクセスされる
    レジスタ値 or タグがとれる（タグ：命令を識別する ID）
  Reservation Station
    ソース・オペランドのレジスタ値 or タグが置かれ「値」の待ち合わせを行う
    演算結果の値とタグをブロードキャスト
  Re-order Buffer (ROB)
    演算器で演算された結果が out-of-order に書き込まれ，論理 RF に in-order に結果を書き戻す
IF/ID/RR
IS
EX
WB
Re-order Buffer
ALU
Reservation
Station
命令メモリ
論理 RF

## Slide 59: 物理レジスタ方式（上）と RS 方式（下）の違い RS 方式はデータ・パス（緑部分）がかなり複雑
RN
IS/RR
EX
WB
物理レジスタ・ファイル
ALU
発行キュー
命令メモリ
RR
IS
EX
WB
Re-order Buffer
ALU
Reservation
Station
命令メモリ
論理 RF
スケジュール
スケジュールと データの受け渡し

## Slide 60: 物理レジスタ方式と RS 方式の違い
物理レジスタ方式は，データとスケジュールを完全に分離
  まずリネームをしてしまう
  リネーム結果の真の依存にのみ従ってスケジュール
RS 方式は，in-order 発行を行う CPU からの延長
  論理レジスタ・ファイルを拡張して，現在待ち合わせ中の場合はそれをタグとして書いておく
  実行結果の値そのものをバッファ （リザベーション・ステーション）で待ち合わせる

## Slide 61: 物理レジスタ方式と RS 方式の違い
物理レジスタ方式
  レジスタの値は単一の物理レジスタ・ファイルに格納
  データはバックエンドでのみアクセス
RS 方式
  レジスタの値は複数箇所に複製されて存在
    論理RF, RS, ROB
  データはフロントエンドとバックエンドでアクセス

## Slide 62: OoO プロセッサの変化
RS 方式から物理レジスタ方式への変化
  余計な値の複製や移動がなくなる
  値のブロードキャストがなくなる
マトリクススケジューラの導入
  物理レジスタ番号のブロードキャストがなくなる

## Slide 63: 大昔の スーパスカラと VLIW との比較
Tetsuya Hara et al., Performance Comparison of ILP Machines with Cycle Time Evaluation, ISCA 1996
  VLIW と OoO プロセッサの比較を行った論文
  OoO プロセッサは周波数低下がさけられないとしていた
    RS へのブロードキャストと比較による遅延が要因
しかし，その後ブロードキャストの問題は解決された
  物理レジスタ方式などの採用が大きい

## Slide 64: 最近の研究

## Slide 65: もくじ
「現代の」Out-of-order スーパスカラ・プロセッサの構造
最近の研究

## Slide 66: ここ数年のトップカンファレンスに出ている研究
ISCA, MICRO, HPCA, ASPLOS より選択
  OoO プロセッサの性能向上や電力効率改善の話題をピックアップ

## Slide 67: 話題
クリティカルな命令への対処
キャッシュ周りのあまり着目されてこなかった部分
コア・アーキテクチャ自体の改良

## Slide 68: 話題
クリティカルな命令への対処
  値予測
  分岐のプレディケートへの変換
  予測ミスを意識した命令発行方法
キャッシュ周りのあまり着目されてこなかった部分
コア・アーキテクチャ自体の改良

## Slide 69: 値予測
Sumeet Bandishte et al., “Focused Value Prediction”, ISCA 2020
インテルのインドとイスラエルのチーム

## Slide 70: 背景
値予測：
  命令の演算結果を予測し，その依存先を投機的に実行
  真の依存を超えて OoO 実行を行い，性能を向上
既存のアプローチ：
  とにかく予測のカバー率を増やそうとしている
    色々な予測器をハイブリッドにするとか
    大きなオーバーヘッドが生じる
  その割に，実際には性能を向上させない
    多くの場合は OoO 実行により既に遅延が隠蔽されている

## Slide 71: アプローチ
値予測の効果がある命令に絞って予測
  OoO プロセッサでボトルネックになる命令のみに焦点を絞る
    クリティカル・パス上の，特定のクリティカル命令に絞る
    LLC ミスを起こす命令の先祖など
  同じアドレスへのストア → ロードを検出して予測
    メモリ・リネーミングの一種

## Slide 72: 実装
クリティカル・パスの root（図の「M」）となっている命令の検出
  実行時に ROB の末尾付近にいるかどうかをチェック
    末尾にいる = ROB フルでストールを発生させている
  末尾にいることが多い場合，クリティカル・パスの root と判定

## Slide 73: 実装
root の依存元を辿り，値予測可能かどうかを判定
  RMT を拡張し，各レジスタの値を生成した命令の PC を記録
  先祖の PC が値予測可能かどうかを予測してみて判定
    予測不能な場合，その先祖をさらに遡る
  別途，メモリを介した依存もおいかける
予測そのものは last value 予測と 分岐履歴を使った context last value 予測で行う
  予測はロード命令のみ行う？

## Slide 74: 評価：性能向上とカバレッジ（ロード命令の予測率）
  1.2KB の追加回路のみで実現
  図左）ベースライン（Skylake）に対して 3.3% 性能向上
  図右）将来現れるだろう幅などを倍にしたプロセッサでは 8.6% 性能向上
    クリティカル・パスの命令の影響がよりあらわになる

## Slide 75: 分岐のプレディケートへの変換
Adarsh Chauhan et al., "Auto-Predication of Critical Branches“, ISCA 2020
インテルのインドとイスラエルのチーム

## Slide 76: 背景
分岐予測器が大きく発展
  パーセプトロン予測器，TAGE 予測器
しかし，どうしても予測困難な分岐は存在
  過去の履歴と相関のないものは本質的に予測不能
プロセッサの性能を大きく制限
  特に深さや幅が増すほど 影響が大きくなる
  Baseline は Intel Skylake

## Slide 77: アプローチ
アプローチ：
  ハードウェアで動的にプレディケート実行に変換
  IBM POWER8 には既に簡単なものが搭載
i2’: (!r1) r2 = r3 + r4
i4’: ( r1) r2 = r3 – r4
if (r1) {
r2 = r3 - r4
} else {
r2 = r3 + r4
}
i1: bne r1 L1
i2: add r2 ← r3,r4
i3: jump L2
L1:
i4: sub r2 ← r3,r4
L2:

## Slide 78: 動的な変換の方法
合流点を持つかどうかを判別（下記 Type-1 の場合）
  最初の Branch の飛び先のアドレスを記録
  Not-taken 時に一定命令以内に PC が 記録されたアドレスと一致するかどうかで判別
両パスをフェッチ・実行する（Type-1 では 2. は必要ない）
  分岐予測結果にかかわらず not-taken のパスの命令をフェッチ
  合流点に達したら taken のパスに PC を遷移させフェッチを行う
  合流点に再度達したら，通常の実行に戻る

## Slide 79: 動的な変換の制御
分岐予測が当たる場合は性能が下がる
  命令レベル並列性が下がる
    データ依存が増えるため
    以下の例では，r1 への依存が加わっている
  両方のパスの命令を実行する必要がある
    then/else パートが大きいと問題に
動的に分岐予測の確信度や性能などをモニタし，変換を制御
i2’: (!r1) r2 = r3 + r4
i4’: ( r1) r2 = r3 – r4
i1: bne r1 L1
i2: add r2 ← r3,r4
i3: jump L2
L1:
i4: sub r2 ← r3,r4
L2:

## Slide 80: 評価
幾何平均で予測ミスを 22% 削減，性能が 8% 向上

## Slide 81: クリティカルな命令の優先発行
Hideki Ando, “Performance Improvement by Prioritizing the Issue of the Instructions in Unconfident Branch Slices”, MICRO 2018
名古屋大の安藤先生．塩谷の元ボス

## Slide 82: 背景
発行時のセレクト論理は高速性が要求される
  wakeup-select のループを１サイクル以内に終える必要がある
単純な回路が用いられる
  固定優先順位，（不完全な）プログラムオーダー順
1
0
1
Rdy
演算器
Select Logic
0
レジスタ・ファイル
dependency matrix

## Slide 83: 背景
たとえば単純にエントリ番号が若いものを優先した場合
  挿入位置はその時空いていたエントリなので，優先順位は実質ランダム
問題：予測ミスを起こす命令やその依存元が後回しにされた場合
  性能が大きく低下
  スケジューリング可能命令数の増加と共に，影響が顕在化
1
0
1
Rdy
演算器
Select Logic
0
レジスタ・ファイル
dependency matrix

## Slide 84: アプローチ
方針：
  予測の確信度が低い分岐命令を検出
  低確信度の分岐命令とその先祖を優先して発行

## Slide 85: 実装
アルゴリズム：
  分岐命令ごとに分岐予測のヒット/ミス数をカウンタで計測（①）
    低確信度な分岐命令を検出
  RMT を拡張等して，先祖に低確信度命令の PC を伝搬（② ③）
    先祖は子孫の低確信度命令の PC を使ってカウンタにアクセス
  カウンタが閾値以下なら，発行キュー内の優先度の高いエントリに入れる

## Slide 86: 評価
評価
  パーセプトロン分岐予測を使用
  ランダム優先度，age matrix（プログラムオーダで古いものを優先）と提案（PUBS）を比較
5~10% 程度性能が向上

## Slide 87: クリティカルな命令への対処
共通した話題：クリティカルな命令への対処
  値予測，プレディケート変換，命令発行方法
なぜいまクリティカルな命令に着目しているのか？
  CPU が大きくなると，性能に特に効いてくる
  スケジューリングのウィンドウサイズや，同時発行幅
変化
  10年前：
    Intel Sandy Bridge： 168 命令スケジューリング & 6 命令同時発行
  いま：
    Apple M1 ： 630 命令スケジューリング & 17 命令同時発行
    Intel の次期コア Golden Cove もこれに近い

## Slide 88: 話題
クリティカルな命令への対処
キャッシュ周りのあまり着目されてこなかった部分
  ストアバースト実行のプリフェッチ
  TLB 置き換えアルゴリズム
コアアーキテクチャ自体の改良

## Slide 89: ストア・バッファのためのプリフェッチ
Juan M. Cebrian et al., "Boosting Store Buffer Efficiency with Store-Prefetch Bursts" MICRO 2020
スペインのムルシア大学の人達

## Slide 90: 背景
ストア・バッファ（Store Buffer: SB）
  ストアのレイテンシは SB によって隠蔽
  SB への書き込みのみでストアはコミットできる
（この SB は文脈的にコア内の SQ を指しているものと思われる
  SQ 上にコミット・ポインタと書き戻しポインタを持つ実装
問題：
  SB がフルになるとストールが発生
    ストアのキャッシュ・ミスなどにより起きる
    ストール・サイクルの3分の1程度を占めることもある
  高速にフォワーディングを行うために，SB を大きくできない

## Slide 91: アプローチ
観察：
  SB によるストールの大半は，ごく少数の命令に由来
  それらの大半はコピー操作等（memcpy とか）であり，アドレスは容易に予測できる
  しかし強烈な積極度でプリフェッチを行わなければ遅延を隠蔽できない
    ロードもストアも区別しない既存のプリフェッチではダメな理由
    普通はポリューションを恐れて，特に L1 ではそこまで強くしない
方針：
  連続領域への集中した書き込みがあるとストアのバーストとして検出
    アンロールやインタリーブによる順序入れ替えを考慮する
  検出したら現在のそのページの残りを全部プリフェッチ

## Slide 92: 実装
構造：Sat カウンタ (4 bits)
  アクセスが「隣接」したラインへ遷移した回数を数える
  遠くに飛んだ場合はリセット
動作：ストアのコミット時に直前ストアのライン・アドレスとの差分をみる
  0： 同じライン．何もしない
  1： 隣のライン．Sat をインクリメント
  それ以外： Sat をリセット
    アクセスされるライン・アドレスが +0～+1 の範囲から外れるとリセット
    つまり，ストアが局所的に集中しなければカウンタは増えない
一定ストア毎に，カウンタの値が閾値以上であればバースト検出

## Slide 93: 評価
  理想モデルを 1.00 とした相対値（数字が高いほど高性能）
  コミット時や実行時にプリフェッチを行うモデルと比較
  特に SB が小さい時に大きく性能を向上

## Slide 94: TLB 置き換えアルゴリズム
S. Mirbagher-Ajorpaz et al., "CHiRP: Control-Flow History Reuse Prediction“, MICRO 2020
テキサスA&M大学

## Slide 95: 背景
TLB（Translation Lookaside Buffer）
  アドレス変換のためのページ・テーブルのキャッシュ
ミス・ペナルティは大きい
  L2 TLB のミス・ペナルティ：
    212 cycles for Skylake (2015)
    272 cycles for Broadwell Xeon (2016)
    230 cycles for Coffee Lake (2017)
ワーキング・セットの増大により，TLB ヒット率がより重要に
  今日ではシステム実行時間の 20%-50% を TLB ミスが占めている

## Slide 96: アプローチ
TLB の置き換えアルゴリズムは，そもそもあまり研究されていない
方針：再利用予測に基づく置き換え
  エントリが再び使用されるかどうかを予測
  LLC や BTB の置き換えアルゴリズムでは良く使用されている
  エントリの再利用性と強く相関を持つ特徴を利用

## Slide 97: TLB のエントリの再利用性に相関のある特徴
PC の 2, 3 ビット目は再参照の有無に関して強い相関を持つ

## Slide 98: 実装
  相関を持つ特徴をハッシュ関数で畳み込んでシグニチャを計算
  アクセス毎に，最後に触った命令のシグニチャを TLB のエントリに記録
  学習：「エントリに最後に触ったのはあのシグニチャの時」を学習する
    TLB から追い出されたエントリに記録されたシグニチャに対応したテーブルのカウンタをインクリメント
  予測：シグニチャからテーブルを読み出す
    カウンタが閾値以上なら dead なので，優先的に追い出す

## Slide 99: 評価：1024エントリ 8way L2 TLB での MPKI (misses per kilo instructions) と性能
  平均 MPKI ： 1.51 (LRU), 1.47 (Random), 1.35 (SRRIP), 1.08 (CHiRP)
  性能：
    平均で 4.8% 向上
    メモリ・インテンシブなベンチマークでは 10% 程度向上
  8KB（L2 TLB の 10% 程度の大きさ）のテーブルを使った場合の結果
    256B でもそこそこきちんと働く

## Slide 100: キャッシュ周りのあまり着目されてこなかった部分
キャッシュ周りのあまり着目されてこなかった部分
  ストアバースト実行のプリフェッチ
  TLB 置き換えアルゴリズム
CPU 全体の速度向上による
  今までボトルネックとなり得なかった部分がボトルネックに

## Slide 101: 話題
クリティカルな命令への対処
キャッシュ周りのあまり着目されてこなかった部分
コアアーキテクチャ自体の改良
  リネームの省略
  高性能な in-order 実行
  投機的なベクトル命令実行

## Slide 102: レジスタ・リネームの省略
Hidetsugu Irie, Toru Koizumi, Akifumi Fukuda, Seiya Akaki, Satoshi Nakae, Yutaro Bessho, Ryota Shioya, Takahiro Notsu, Katsuhiro Yoda, Teruo Ishihara, and Shuichi Sakai: “STRAIGHT: Hazardless Processor Architecture without Register Renaming”, MICRO 2018
東大 入江先生，塩谷，富士通の方など

## Slide 103: 背景：レジスタ・リネーミング
OoO プロセッサのボトルネックの一つ
  多数の命令を同時にリネームするためには非常に多ポートのRAM が必要
  必要ポート数：同時リネーム命令数 × （総オペランド数+１）
最先端の商用プロセッサでもリネーム幅はボトルネック
 | Intel Sunny Cove | AMD Zen2 | IBM POWER9
フェッチ幅 | 6 | 8 | 8
リネーム幅 | 5 | 6 | 6
発行幅 | 8 | 7 | 9
発行幅は FP を除く

## Slide 104: 通常のレジスタ・リネーム
方針：レジスタの名前を付け替える
  偽の依存の原因 = 同じレジスタの使い回し
    上書きにより破壊される
  ディスティネーションにその命令専用のレジスタを動的に毎回新しく割り当てる
  レジスタ番号がかぶらないので， 他の命令との間で出力依存や逆依存は生じなくなる
I1: mul x3←x2*4
I2: add x3←x1+1
I3: sub x1←x5-1
I4: and x6←x7&1
I1: mul p20←p12*4
I2: add p21←x11+1
I3: sub p22←p15-1
I4: and p23←p17&1

## Slide 105: STRAIGHT アーキテクチャ
レジスタ番号ではなく距離でオペランドを指定する ISA
  ディスティネーションを命令と１：１でシーケンシャルに割り当てる
    物理レジスタはリングバッファ状の構造を取る
    リングを１周しなければ）同じレジスタの使い回しがなくなる
  ソースを「何命令前の結果」のように相対距離で指定
    命令間の相対距離は不変
レジスタ・リネーミングなしに高効率な out-of-order 実行を実現
  レジスタへの上書きが存在しないため，偽の依存が生じない
ADDi r1, $zero, 5
ADDi r10, $zero, 8
ADD r2, r1, r10
ADDi $zero, 5
ADDi $zero, 8
ADD [2], [1]
RISC
STRAIGHT

## Slide 106: 実はけっこう歴史が長い
五島 正裕 他, 「Dualflow アーキテクチャの命令発行機構」, 情報処理学会論文誌 2001
  リングバッファと距離で指定することによる方式は，この時点で発明
  ソースの参照ではなく，ディスティネーションの送信先を命令間距離で指定
一林 宏憲 他, 「逆 Dualflow アーキテクチャ」, ACS 論文誌 2008
  現在の STRAIGHT と同様にソースを距離で表す方式の発明
  通常の命令セットからハードウェアで動的に変換し，キャッシュする
Ryota Shioya et al., “Energy Efficiency Improvement of Renamed Trace Cache through the Reduction of Dependent Path Length”, ICCD 2014
  変換結果をキャッシュする際のオーバーヘッド削減
Hidetsugu Irie et al., “STRAIGHT: Hazardless Processor Architecture without Register Renaming”, MICRO 2018
  動的な変換ではなく，静的にコードを生成する方式に
  コード生成方法などを定式化

## Slide 107: 高性能な in-order 実行
Ipoom Jeong et al., “CASINO Core Microarchitecture: Generating Out-of-Order Schedules Using Cascaded In-Order Scheduling Windows”, HPCA 2020
韓国 延世大学とサムスンのチーム

## Slide 108: 背景
OoO プロセッサ
  高いシングルスレッド性能を得るためには欠かせない
問題：電力効率がよくない
  スケジューラやロード・ストア・キューなど
  多ポートの RAM や CAM からなる

## Slide 109: アプローチ
InO と OoO
  (a) InO はプログラムオーダの最も古い部分だけを実行できる
  (b) OoO は (a) InO と違い後続の命令（i5,i7,i9）を実行できる
方針：
  (c) InO に加えて，実行できる若い部分だけを投機的に実行（SpecInO）
  (d) SpecInO と Ino をカスケードして実行
    SpecInO ですぐに実行できない長レイテンシを後ろの InO に送る

## Slide 110: S-IQ と IQ がカスケードされた構造 （CAScaded IN-Order: CASINO）
デコードされた命令は S-IQ に入る
  既に依存が満たされている場合は，そこで投機的に発行
  メモリに関して投機をかけている（だと思う）
  LSQ を使わずに，ロード再実行系の投機/検証を行う
S-IQ ですぐ発行できなかった命令は S-IQ を抜けて IQ に
  ここでは in-order に実行

## Slide 111: 評価結果
InO よりは大分性能が高く，OoO に迫る性能が出せる

## Slide 112: 関連研究：InO パイプがカスケードされたアーキテクチャ
  Ronald D. Barnes et al. “Flea-flicker”∗ Multipass Pipelining: An Alternative to the High-Power Out-of-Order Offense, MICRO 2005
  Ryota Shioya et al., “A Front-end Execution Architecture for High Energy Efficiency”, MICRO 2014
Flea-flicker
InO + InO
FXA
多段 InO + 小 OoO

## Slide 113: 投機的なベクトル実行
Peng Sun et al., “Speculative Vectorisation with Selective Replay”, ISCA 2021
ケンブリッジ大学と ARM のチーム

## Slide 114: 背景
SIMD 命令
  AVX，SVE など
  基本的には人手で使うもの
  HPC アプリでは一部コンパイラで対応できる
汎用アプリのコンパイラによる自動 SIMD 命令化はうまくいかない
  安全とわかる場合しか変換できない
  コンパイラによるメモリのエイリアス解析の限界

## Slide 115: アプローチ
観察：SPEC CPU などのアプリを解析
  すべてのループをSIMD 命令化できた場合は速度が平均 2.1 倍に
  メモリ依存が不明なループを除外した場合は 1.02 倍
  SIMD 命令化されないループの 70％ 以上が依メモリ存を持つ
方針：ハードウェアによる投機的実行と選択的に再実行
  SIMD 命令化されたコードの領域を投機的に実行
  アクセスされたメモリ・アドレスを監視し，依存の違反を特定
  誤ったデータを受け取ったレーンだけを選択的に再実行

## Slide 116: 実装
srv_start/srv_end で挟まれた区間を投機実行
  特定の SIMD 命令などのみが実行可能
LSU で依存違反を動的に検出
  依存違反があった場合，その命令から違反があったレーンだけリプレイ

## Slide 117: 評価結果
  ループ単位では大きく性能が上がっているものがある
  オーバーオールでも 10% 程度の速度向上に繋がるものも
  SPEC CPU int でも効果がでている

## Slide 118: コアアーキテクチャ自体の改良
コアアーキテクチャ自体の改良
  リネームの省略
  高性能な in-order 実行
  投機的なベクトル命令実行

## Slide 119: 今日取り上げなかった，それ以外の話題
マイクロアーキテクチャレベルでの攻撃と，その対策の話は多い
  Spectre/Meltdown 等の投機的な実行を利用したもの
  スレッド間で共有される資源を介したもの
データや命令のプリフェッチ
  Data Prefetch Championship 3, Instruction Prefetch Championship 1
メモリ圧縮，マイクロ命令，予測器，run-ahead 実行
一時に比べると，マイクロアーキテクチャの話は割と増えた

## Slide 120: まとめ
今日の内容
  プログラムの複雑化とシングルスレッド性能の向上
  「現代の」Out-of-order スーパスカラ・プロセッサの構造
  OoO プロセッサに関わる最近の研究

## Slide 121: まとめ
今後の展望：
  当面はボトルネック解消の色々な技術の研究が進む
    個々の技術の効果は一見それほど大きくない（5~10%）
    各技術は基本的に直交しているため， この 5~10% の積み重ねが効いていく
  長期的には，自動マルチスレッド化を目指すことになると思う
    使える回路資源自体は大量にある
    回路量に性能をスケールさせる方法が，まだない
    プログラミング言語のモデルも含めたアプローチが必要かも