## Slide 1: 先進計算機構成論 02
東京大学大学院 情報理工学系研究科 創造情報学専攻
塩谷 亮太
shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp

## Slide 2: 導入：工場のラインを考える
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
ベルトコンベアのラインの上を製品が流れていく
  ４人の人が，それぞれの工程の作業をおこなって完成
上のように1つしか製品をながさないと，
  各人は他の人が作業している間はヒマ
製品

## Slide 3: 導入：工場のラインを考える
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
実際の工場：複数の製品を同時に流す
  各工程を並列して処理することによりスループットを向上
  さっきの4倍の速度で製品ができあがっていく
これが 命令パイプライン
  ・・・ の話を今日はしたいところではありますが
製品
製品
製品
製品
製品

## Slide 4: 遅延に対する疑問
工場のラインの絵は，回路中を信号が伝搬されていくことのたとえ
  「製品」は，処理対象の信号（データ）
そもそも「回路中を信号が伝搬される」のに「かかる時間」とは？
  そりゃ，伝搬するのになんか時間はかかるのだろう
  しかしそもそも回路が速いとか遅いとは，どういうことなのか？
  遅延は，「論理回路」の授業では理想化されていることが多い
∧∧
(,,ﾟДﾟ) ?
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀) ?
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ) ?
（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・) ?
（つ つ
製品
製品

## Slide 5: 回路に対する疑問
前回の講義：CPU の動作をふわっと説明
  「ここでもし命令が add だったら，加算する」
  「ここでもし命令が store だったら，メモリに書く」
このような制御は，どのような回路で実現されるのか？
CPU
A
PC
B
C
D
FU
E
F
1
2
3
0
0
0
0
1
2
３

## Slide 6: 今日の内容：
命令パイプライン
  ・・・ではなく回路と遅延，エネルギーの話をします

## Slide 7: 回路と遅延
目的：これらの具体的なイメージを持つ
  CPU の論理的な動作と，それを実現する回路の繋がり
  それら論理回路の遅延や消費エネルギー
論理回路の復習から始めて説明
  論理回路
  CMOS による実現
  遅延と消費電力がどのように決まるのか

## Slide 8: 情報の各分野の階層
システム・ソフトウェア
OS / コンパイラ / インタプリタ
ここ→ コンピュータ・アーキテクチャ
アプリケーション・ソフトウェア
画像処理 / 音声認識 / 言語処理 / 機械制御
WEB サービス / 暗号 …
論理回路
集積回路 / デバイス
前回は，「C 言語で書かれたプログラムを動かすためには」 という視点で上から迫っていきました

## Slide 9: 情報の各分野の階層
システム・ソフトウェア
OS / コンパイラ / インタプリタ
ここ→ コンピュータ・アーキテクチャ
アプリケーション・ソフトウェア
画像処理 / 音声認識 / 言語処理 / 機械制御
WEB サービス / 暗号 …
論理回路
集積回路 / デバイス
今回は，「コンピュータのハードを作るためには」という視点で，さらに下がっていきます

## Slide 10: 論理回路

## Slide 11: 組み合わせ回路と順序回路
組み合わせ回路
  出力が，現在の入力のみにより決定される論理回路
順序回路
  出力が，過去の入力（の履歴）にも依存する論理回路

## Slide 12: 組み合わせ回路の例：2入力論理ゲート
a | b | z
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
a | z
0 | 1
1 | 0
a
b
z
a
b
z
a
z
z = a∙b
z = a’
z = a
AND
OR
NOT
MIL記号
MIL symbol
論理式
logic expression
真理値表
truth table
（論理積）
（論理和）
（論理否定）
z = ¬ a
a | b | z
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
z = a + b

## Slide 13: 完全性（Completeness，完備性）
完全集合 (Complete Set)：
  その組み合わせによって，すべての論理関数を表現できる 論理関数の集合
完全集合の例
  {AND, OR, NOT}
  {AND, NOT}
  {OR, NOT}
  {NAND}
  {NOR}
たとえば，{AND, OR, NOT} を組み合わせると任意の論理関数が作れる
  （証明は，数学的帰納法を使えばそんなに難しくない）

## Slide 14: 真理値表による表現と，積和標準系による回路
真理値表が与えられれば，
  {AND, OR, NOT} を使った積和標準系に機械的に置き換えできる
  つまり，{AND, OR, NOT} を使って対応する回路が生成できる
i2 | i1 | i0 | o
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
i2
i1
i0
o

## Slide 15: 回路の例：RISC-V の AND/OR/XOR 命令の演算
RISC-V の AND/OR/XOR 命令
  まず右端の opcode が 0110011 であれば，この３つのどれかということにする
    本当はほかの命令との識別がさらにあるが，ここでは忘れる
  真ん中の 3ビットの違いで識別する
rd
rd
0110011
0110011
0000000
0000000
rs2
rs1
111
rs2
rs1
110
AND: x[rd] ← x[rs1] + x[rs2]
OR: x[rd] ← x[rs1] - x[rs2]
rd
0110011
0000000
rs2
rs1
100
XOR: x[rd] ← x[rs1] - x[rs2]

## Slide 16: 制御の例：RISC-V の AND/OR/XOR 命令
各命令の 3bit の code の違いに応じて
  演算器に，AND/OR/XOR 演算をさせることを考える
FU
rs1の値
rs2の値
演算の制御信号
XOR or OR or AND?
if code == 0b100:
rs1 xor rs2
elif code == 0b110:
rs1 or rs2
else:
rs1 and rs2

## Slide 17: 制御の例：RISC-V の AND/OR/XOR 命令
典型的には，
  各場合ごとの回路を用意して並列に配置
    XOR, OR, AND ゲートを並べる
  制御に従ってマルチプレクサで出力を選択
AND
OR
XOR
rs1の値
rs2の値
if code == 0b100:
rs1 xor rs2
elif code == 0b110:
rs1 or rs2
else:
rs1 and rs2
code
マルチプレクサ
選択信号を
出すための 論理関数

## Slide 18: マルチプレクサ：複数入力から1つを選ぶ回路
以下により，回路が生成できる
  ２：１マルチプレクサは真理値表でかける = 回路が作れる
  多入力マルチプレクサは，カスケードすれば良い
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 19: 選択信号を出すための論理関数
  場合わけの制御は，そのまま真理値表にして回路を生成すればよい
    XOR なら 00，OR なら 01，その他は 10
AND
OR
XOR
i2 | i1 | i0 |  | 
0 | 0 | 0 | x | x
0 | 0 | 1 | x | x
0 | 1 | 0 | x | x
0 | 1 | 1 | x | x
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0
i2 | i1 | i0 |  | 
0 | 0 | 0 | x | x
0 | 0 | 1 | x | x
0 | 1 | 0 | x | x
0 | 1 | 1 | x | x
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0
AND
OR
XOR
code: i2 i1 i0
選択信号を
出すための 論理関数
if code == 0b100:
rs1 xor rs2
elif code == 0b110:
rs1 or rs2
else:
rs1 and rs2

## Slide 20: 回路の生成のまとめ
結局この手の，「条件に応じて異なる演算を出力する回路」は，
  各場合ごとの回路を用意して並列に配置
  制御に従ってマルチプレクサで出力を選択
  ･･･というように分解すれば，AND/OR/NOT 回路に落とし込める
FU
rs1の値
rs2の値
演算の制御信号
XOR or OR or AND?
if code == 0b100:
rs1 xor rs2
elif code == 0b110:
rs1 or rs2
else:
rs1 and rs2

## Slide 21: 回路の生成のまとめ
code, rs1, rs2 を全て含む真理値表を作れば，そこから直接回路に 落とし込むことも原理的にはできる
  表が大きくなりすぎて (2 の 3+32+32乗)，現実的には無理
  もっと効率の良い表現方法で表現（後述）
FU
rs1の値
rs2の値
演算の制御信号
XOR or OR or AND?
if code == 0b100:
rs1 xor rs2
elif code == 0b110:
rs1 or rs2
else:
rs1 and rs2

## Slide 22: 組み合わせ回路と順序回路
組み合わせ回路
  出力が，現在の入力のみにより決定される論理回路
順序回路
  出力が，過去の入力（の履歴）にも依存する論理回路

## Slide 23: 順序回路
出力が，過去の入力（の履歴）にも依存する論理回路
  記憶素子と，組み合わせ回路から成る
組み合わせ
回路
記憶素子
入力
出力
現状態
次状態

## Slide 24: CPU の PC 部分
毎サイクル PC が加算される部分は，典型的な順序回路
PC
加算
4
命令のアドレス

## Slide 25: 記憶素子の例：D-FF（Flip Flop）
入出力端子
  データ入力 ： d
  データ出力 ： q
  クロック入力： clk
働き：
  クロックの立ち上がりのたびに，d の値がサンプリングされる
  その値が次のサイクルの間 q から出力される
q
d
clk

## Slide 26: D-FF の動作
d | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
q | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
clock
q
time
d

## Slide 27: メモリやレジスタ・ファイル
D-FF を必要なだけ並べて，マルチプレクサで選択することで実現できる
  実際には，もっと最適化された回路（SRAM）が使用される事が多い
  （後の講義で詳しく説明する予定
q
d
clk
q
d
clk
q
d
clk
q
d
clk

## Slide 28: 記憶素子の原理
記憶
  ２つの NOT ゲートをループさせた回路により記憶
  ２通りの安定状態がある：1 bit を記憶
1
0
1
0

## Slide 29: D-FF の実装
d
q
構造：
  NOT ゲートのループを二段に接続
  各ループにはマルチプレクサが入っている
この構造は，クロックのエッジで記憶を更新するため
clock
clock'

## Slide 30: D-FF の実現例
d
q
clock = 0
d
q
clock = 1
マルチプレクサを，切り替えスイッチとして説明
  クロックの立ち上がりのたびに，d の値がサンプリングされる
  その値が次のサイクルの間 q から出力される
立ち上がり
立ち下がり

## Slide 31: 順序回路のまとめ
記憶素子も， NOT ゲートなどの論理ゲートで構成される
結果として，任意の組み合わせ回路/順序回路は
  原理的には，完全集合の要素の組み合わせに落とし込める
  たとえば {AND, OR, NOT} を組み合わせれば，全部つくれる
これまでに説明した CPU の要素は，全てこれでカバー可能

## Slide 32: 実際の回路生成
ハードウェア記述言語から，論理関数を生成：
  ナイーブには，入力の全パターンに対して出力を記録した真理値表
    実際には表のサイズが爆発して，真理値表ではすぐに破綻
    表のサイズ = 2 の入力ビット数乗
  さまざまな効率的な保持方法が提案されており，使用されている
    Binary Decision Diagram (BDD)
if code == 100:
out = rs1 xor rs2
elif code == 110:
out = rs1 or rs2
else:
out = rs1 and rs2

## Slide 33: 実際の回路生成
論理合成：
  ハードウェア記述言語から，論理関数を生成
  生成された論理関数を最適化
    カルノー図：４入力ぐらいが限界
    クワイン・マクラスキー法：入力数が増えると計算量が爆発
    さまざまな最適化アルゴリズムが提案・使用されている
  回路のプリミティブと接続関係を生成
    AND, OR, NOT, D-FF を始めとして，よく現れる回路の部品が用意される
配置・配線：
  回路のプリミティブを配置・配線

## Slide 34: スタンダード・セル
スタンダード・セル：
  AND や OR のようなプリミティブとなる回路「セル」を用意
    高さを幅を揃えておいて，簡単に並べられるように作ってある
  これらを配置して，配線を接続することにより回路を実現
    配置配線という
VDD
AND
OR
AND
OR
D-FF
GND
NOT
NOT
AND
OR
D-FF
VDD

## Slide 35: フルカスタム・レイアウト
各スタンダード・セル（ゲート）は複数のトランジスタにより構成
フルカスタム・レイアウト：
  半導体チップ上に１つ１つトランジスタをお絵かきして設計
    形状が特定のパターンを満たすと，トランジスタとして機能
  尋常じゃない手間がかかる
今はスタセルの中身と，本当に性能が出したい部分だけこれで作る
  ごく一部だけアセンブリ言語でプログラムするようなもの
WR1
BR1
WR2
BR2’
WW1
BW1’
WW2
BW2’

## Slide 36: 3次元的な構造を考えながら，設計
VSS
VSS
WW1
BW1
WW2
BW2’
VSS
VSS
VDD
VSS
WR1
BR1
WR2
BR2’
S
S’

## Slide 37: 実際の設計データ

## Slide 38: 実際の例：IBM POWER8 のチップ写真
  もわっとした模様の部分がスタンダード・セルを自動で配置した部分
  四角いところは基本的にはメモリ
    同じものが規則正しく並んでいる
画像は 2014 IEEE International Solid-State Circuits Conference 5.1: POWER8TM: A 12-Core Server-Class Processor in 22nm SOI with 7.6Tb/s Off-Chip Bandwidth より

## Slide 39: Zen5 のチップ写真 Fritzchens Fritz, https://www.flickr.com/photos/130561288@N04/albums/72177720320942793/with/54045630362 より

## Slide 40: 回路の設計のまとめ
論理関数や記憶素子は， すべて完全集合の要素のゲートに分解して実装出来る
CPU の設計と製造の流れ
  命令セットの仕様を考える
  ブロック図のレベルで設計する
  ハードウェア記述言語で回路を記述する
  論理合成する
  配置配線する
  設計データを工場で焼いてもらう

## Slide 41: 論理回路の実現方法と，電力効率や遅延

## Slide 42: 現代のコンピュータの速度
速度は電力（とそれによって生じる熱）によってかなり律速されている
  チップに供給できる電力はピン数などから一定
  排熱にも物理的な限界がある
だいたい数百～1000 ワット程度を供給するのが限界
計算を行うために必要なエネルギーが，速度を決める重要な尺度となる
  同じ処理を行うのに必要なエネルギーが減れば，時間あたりの処理数が増える

## Slide 43: 消費電力や効率
回路の量と消費電力は（概ね）比例するが，なぜか？
なぜ計算により電力が消費されるのか？
  なぜ「情報」を処理すると電力が消費される？
  消費される電力の量はどのように決まる？
これらを考える上で半導体の仕組みを大雑把に説明

## Slide 44: 論理ゲートの構成
CMOS と呼ばれる方式により，各種ゲートは実現されている
  スタンダード・セルの中身は CMOS
  フルカスタム・レイアウトは，CMOS を描いている

## Slide 45: MOS FET
酸化膜（絶縁体）
MOS: metal-oxide-semiconductor
  上から，金属，酸化膜，半導体のサンドイッチ構造
  酸化膜を挟んで平行板コンデンサ様の構造が構成されている
    最近は酸化膜ではない，より誘電率が高い素材が使われる事も多い
電界効果トランジスタ (FET: Field-Effect Transistor)
  電界で電子を動かしてスイッチングする（NMOS の場合）
    G に電圧をかけてコンデンサに充電
    電子の層（チャネル）酸化膜下にできて，S と D が繋がり ON に
S
D
G
S
D
G

## Slide 46: MOS には NMOS と PMOS の２つがある
Negative (N)
  電子がキャリア
  低電位しか通せない
  接地側に配置
Positive (P)
  正孔 (hole) がキャリア
  高電位しか通せない
  電源側に配置
  Gate に○がついている
この２つを相補的に組み合わせるので CMOS という
PMOS
NMOS
Gate
Source
Drain
Gate
Source
Drain

## Slide 47: 入力で ON/OFF が切り替わるスイッチと考える事ができる
Negative
  Gate (G) を 1 にすると ON になる
Positive
  Gate (G) を ０ にすると ON になる
PMOS
NMOS
Gate
Source
Drain
Gate
Source
Drain
G
S
D
G
D
S

## Slide 48: だがしかし
いきなり MOS とか言われても，何もわからないのではないか
  消費電力はコンデンサへの充放電により説明されるが， コンデンサが何かとか憶えてない（or 知らない）のでは
もうちょっと直感的な例を使ってイメージを掴みたい
  ここでは水の流れに例えて説明
  技術的に正確ではないが，かなりイメージは一致する
    一次近似としては良くあっているはず
    消費電力のイメージもかなり伝えやすい
回路の量（大きさ）と，電力の関係のイメージを掴んでほしい

## Slide 49: 水の流れで例えることにする
水流タンクシステム：
  水が流れるパイプとタンク＋栓を考える
  タンクに水がたまっているかどうかに連動して動く栓を持つ
    栓には水が通れる部分があって，水流を制御できる
PMOS と同様の挙動：
  「タンクが空だと，S から D に水が流れる」
  「電荷が Gate から抜けて空だと，S から D に電荷が流れる」
PMOS
Gate
Source
Drain
タンク（空）
栓がバネで上がって
水が流れる
G
S
D
タンク（溜）
栓が水の重みで
降りて水が流れない
G
S
D

## Slide 50: タンクは２種類ある（PMOS と NMOS に相当） タンクに水が溜まっている時に，流れるか遮断されるかが逆になっている
Nタンク（溜）
水の重みで降りた時に
流れる
G
S
D
PMOS
Gate
Source
Drain
Pタンク（溜）
栓が水の重みで
降りて水が流れない
G
S
D
Pタンク（空）
栓がバネで上がって
水が流れる
G
S
D
NMOS
Gate
Source
Drain
Nタンク（空）
バネで上がって
栓が閉まる
G
S
D

## Slide 51: P タンクと Nタンクで NOT ゲートが作れる
  給水口には常に一定の圧力で水が供給されている（=電源）
  入力側の水の有無により，出力側の水の有無が反転 → NOT ゲートの動作
Nタンク に溜まると開く → 排水される
G
D
Pタンク に溜まると閉まる → 出力への給水が断たれる
G
S
D
S
給水口
排水口
入力
出力
水がある=1
水がない=0

## Slide 52: 上側を並列繋ぎ，下側を直列繋ぎにすると NAND になる
G
D
G
S
D
S
給水口
排水口
入力 A=1
出力=0
G
S
D
G
D
S
給水口
入力 B=1
入力 B=1
A | B | C
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
下側の２つのNタンクは，直列に繋がってるので双方溜まった時のみ排水が有効 → NAND

## Slide 53: スイッチで書いたNAND ゲート
右のように接続すると NAND ゲートが作れる
G
S
D
G
S
D
a
b
a
b
c
GND
VDD
VDD
a | b | c
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
a
b
c
G
D
S
G
D
S

## Slide 54: スイッチ的なものがあると NAND が作れる →コンピュータが作れる
ここまで：
  スイッチ的なものがあると NOT と NAND が作れる
なんらかの入力に従って ON/OFF できるスイッチがあれば， それでコンピュータが作れる

## Slide 55: スイッチからコンピュータを作る
スイッチから NOT，AND，OR を作る手順
  スイッチを組み合わせて NOT と NAND を作る
  NOT と NAND を組み合わせて AND と OR を作る
NOT，AND，OR からコンピュータを作る手順
  NOT，AND，OR を使うと任意の論理回路が作れる
  任意の論理回路を使うと CPU の部品が作れる
    PC，レジスタ，演算器，メモリ･･･
  それらを組み合わせるとコンピュータができる

## Slide 56: つまり，
なんらかの入力に従って ON/OFF できるスイッチがあれば， それでコンピュータが作れる
  具体的な回路の組み方は，回路の種別ごとに違う事もある
  NAND さえ出来ればこっちのもの

## Slide 57: 真空管（三極管）
電球にカソードとグリッド，プレートなどの電極を追加したもの
画像は https://en.wikipedia.org/wiki/Triode より
De Forest Audion tube と Lieben-Reisz tube 1900 年過ぎの発明
Plate (anode)
Grid
Heater
Cathode

## Slide 58: 真空管の動作
動作：
  Plate に正の電圧を，Cathode に負の電圧をかける
  Heater（電球のフィラメント）に電源を接続
  暖められた Cathode が電子を放出
  Plate に電子が吸い寄せられる
    電子が移動する = それらの間に電流が流れる
スイッチング
  なにもしなければ Grid は網なので電子は すき間を通過
  Grid に負の電圧をかける
  負同士ではじきあうので，電子が上にいけなくなり電流が OFF
Plate (anode)
Grid
Heater
Cathode

## Slide 59: 真空管
Grid にかける電圧で，Cathode と Plate を ON/OFF できる
  つまり，これでもコンピュータが作れる
Plate (anode)
Grid
Heater
Cathode
ENIAC (1945)
  世界で最初の汎用コンピュータ
  18,000 個の真空管で出来ている

## Slide 60: レッドストーン回路
Minecraft というゲームの中で作られている回路
  https://www.minecraft.net/ja-jp
  もともとは箱庭でブロックをおいて色々つくって遊ぶゲーム

## Slide 61: レッドストーン回路
「レッドストーン」と言うゲーム内の要素を利用
  有効と無効の状態を持つ
  スイッチと扉を繋げて，遠くから開けたり閉じたりとかする
これも入力で出力を制御出来ていることに誰かが気づいた
画像は https://minecraft.fandom.com/wiki/Redstone_circuits/Logic より
AND ゲート
右のスイッチを２つとも入れると
左側が赤くなる

## Slide 62: 入力で出力を制御出来ればコンピュータが作れる
画像は https://mcpedl.com/raffis-calculator-2-map/ より
四則演算ができる計算機･･･らしい

## Slide 63: CMOS と水流システムの消費エネルギー

## Slide 64: CMOS 回路におけるスイッチングの消費エネルギー
CMOS 回路は，コンデンサに連動したスイッチとみなせる （MOS 構造のゲートのところがコンデンサになってる
  コンデンサが充電状態：下のスイッチがON
  コンデンサが放電状態：上のスイッチがON
主に計算で消費されるエネルギー：
  スイッチを ON/OFF するためのコンデンサへの充放電で消費
電源
コンデンサ
Notes: 現在の CPU は一般に CMOS ゲートというものでできているのですが，
おもいっきり細かいことを省くと，
これは入力にコンデンサがついていて，
これに連動して動くスイッチが出力を決めるものとなっています．
たとえば NOT ゲートは，入力に高電位がかかると，
下のスイッチが ON になって，出力がグラウンドに
つながるので低電位になって NOT 回路ができると．

## Slide 65: これも水流で考える
電流を流して失われるエネルギー
  コンデンサに溜まる 電荷の量： Q
  電圧： V
  消費エネルギー：Q × V
電圧 V
水を高いところから流すとその分 位置エネルギーが失われる
  水の総量： Q
  排水口から給水口高さ： V
  エネルギー： Q × V
電荷 Q
高さ V
給水量 Q

## Slide 66: NOT ゲートを２段重ねた例：入力が 0 の場合
給水口
排水口
入力
給水口
排水口
出力
左上の給水口から，右側２つのタンクに給水される

## Slide 67: 入力が 0 → 1 に遷移すると， 中央と右側タンクの水（斜線部分）が排水される
G
給水口
排水口
入力に水がくると，右側の２つのタンクにあった水が排水される
給水口
排水口
入力

## Slide 68: つまり，スイッチの切り替えが起きると・・・
スイッチングが起きると・・・
  高さ V の給水源から水量 Q が供給
  総量 Q の水がタンクとパイプに入って抜ける
入力の変化に伴い，水の出し入れが 生じるとエネルギーが消費される
  電荷が電源から GND に流れるのも同じ
水を高いところから流すとその分 位置エネルギーが失われる
  タンクにたまった水の総量： Q
  排水口から給水口高さ： V
  エネルギー： Q × V
高さ V
水量 Q

## Slide 69: 補足：スイッチの ON/OFF 以外による消費エネルギー
その他に，リーク電流と呼ばれるものもある
  トランジスタを OFF にしていても，流れ続けてしまう電流
分類：
  充放電によるもの：動的（dynamic）消費電力
  リークによるもの：静的（static）消費電力
リークは，栓が完璧ではないのでチロチロ水が漏れているイメージ

## Slide 70: 水流システムのアナロジーから説明できること
消費エネルギー：
  回路：全 PMOS/NMOS のコンデンサに溜まる電荷量 Q と，電圧 V によって決まる
  水流：全タンクにたまる総水量 Q と，高さ V によって決まる
回路量に比例して消費エネルギーは増える：
  水流：全タンクに溜まる総水量はタンクの数に比例する
配線も電力を消費する：
  回路：配線が持つ寄生容量に充放電が起きる
  水流：パイプにも水は多少溜まる
半導体化が微細化すると電力や速度も向上する：
  回路：コンデンサに電荷をためる量と時間が減る
  水流：タンクが小さくなるので，水が貯まる時間と量が減る

## Slide 71: これらの話は，基本的には半導体技術が進んでも変わらない 図 は IEEE INTERNATIONAL ROADMAP FOR DEVICES AND SYSTEMS (IRDS) EXECUTIVE SUMMARY 2022 より
  CMOS の作り方は今後色々変わっていく
    色々な3次元構造が導入される予定
    チップ上にトランジスタを 積み上げる事で数を増やす
  作りが変わっても，電力や速度の考え方は基本的に変わらない
モデル名
実際のサイズ

## Slide 72: （余談１）微細化による半導体世代の「定義の進化」
半導体の世代を表す「2nm」などの言葉は「進化」してきた
  最初はちゃんと物理サイズを表していた
  いろいろあって，前の世代の数字に単に 0.7 をかけたものになった
    世代の数字が予定通り進まないと格好がつかないため
    注意深く見ると企業は「2nm」とは言わず「2N」「２ナノ世代」等と表記している
「現在の半導体は 2nm 程度のサイズであり，これは原子数個分で～」のような表現
  「2nm の半導体」は，実際には別にどこも 2nm ではない
    ただのモデルナンバーなので，そこまで縮んでない
  物理的にはまだ 14nm ぐらい
    原子サイズの限界まではまだある程度余地がある
図と説明は IEEE INTERNATIONAL ROADMAP FOR DEVICES AND SYSTEMS (IRDS) EXECUTIVE SUMMARY 2022 より．以下は日本語版． https://irds.ieee.org/images/files/pdf/2022/2022IRDS_ExecutiveSummary_JP.pdf

## Slide 73: （余談２）クロックによる消費エネルギー
クロック信号：
  回路の動作の同期をとるための信号で，回路全体に配られる
  したがって，クロック供給のための配線は長大
    配線も寄生コンデンサを作るので，そこで充放電が起きる
クロック信号線では，配線の総延長がすごいことになる
  すべての部分がが単一のクロック発信源まで接続されている
  クロック発信源から各部まで配線長が等しくなるように配置
ただ同期を取るためだけに，チップ内の電力の数割が消費されている
  クロック信号線全体に電荷を入れて抜くを繰り返している

## Slide 74: クロックの配線方法の例：H-TREE
H-TREE
  クロック発信源から各ノードへの配線長が全て等しくなる
  しかしその分，物理的に近いノードであっても遠回りになる
クロック発信源
ノード

## Slide 75: H-TREE による配線の例：IBM Power PC
P. Hofstee, N. Aoki, D. Boerstler, P. Coulman1 , S. Dhong, B. Flachs, N. Kojima, O. Kwon, K. Lee, D. Meltzer2 , K. Nowka, J. Park, J. Peter, S. Posluszny, M. Shapiro3 , J. Silberman2 , O. Takahashi, B. Weinberger, MP 5.4 A 1GHz Single-Issue 64b PowerPC Processor, ISSCC 2000 より

## Slide 76: 図は以下より： KIM, Youngchan; KIM, Taewhan. Algorithm for synthesis and exploration of clock spines. In: 2017 22nd Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC). IEEE, 2017. p. 263-268.
  skew を無くすためには，クロックネットワーク全体で電圧のズレがなければ良い
  clock grid：メッシュ状の配線を使う
    ノード同士を密に縦横で繋いでやれば電位差が生まれにくい
  clock spine：太い配線を幹にして，そこから配る
    太い線の中では差が生まれにくいので，そこから配る

## Slide 77: ここまでのまとめ
CMOS 半導体の消費電力：
  電荷の充放電と電圧により主に決まる
  システムに流した水の量と高さのイメージ
消費電力は回路の大きさに比例する
  充放電される電荷の量は，回路の量に比例
  水タンクの総数や総量が大きくなるイメージ
消費電力は動作周波数にも比例する
  充放電回数が比例するから
  水を入れて抜く回数が増えるとエネルギーが増えるイメージ
電圧 V
電荷 Q
電源
グラウンド
半導体
回路
高さ V
給水量 Q
給水口
排水口
装置

## Slide 78: CMOS ゲートの遅延の実体
遅延：コンデンサの充放電にかかる時間
  あるゲートのスイッチが切り替わる
  次の段のゲートへの充放電が開始
  次の段のスイッチが切り替わる
  ･･･
電源
電源
Notes: 現在の CPU は一般に CMOS ゲートというものでできているのですが，
おもいっきり細かいことを省くと，
これは入力にコンデンサがついていて，
これに連動して動くスイッチが出力を決めるものとなっています．
たとえば NOT ゲートは，入力に高電位がかかると，
下のスイッチが ON になって，出力がグラウンドに
つながるので低電位になって NOT 回路ができると．

## Slide 79: 実際には
寄生容量：
  トランジスタのゲート部分以外にも，あらゆる場所にコンデンサができてしまう
  なにか導体が不導体をはさんで並べばコンデンサになる
寄生容量への充放電にも時間がとられる
  通常はトランジスタのゲートがメイン
  長い配線では，配線間にできてしまうコンデンサの影響も大きい

## Slide 80: 遅延の違い
左側の D-FF から何個もゲートを経て右の D-FF に接続（遅い）
  が切り替わると，
  各ゲートのスイッチ（充放電）が順々に行われて，
  右側の に伝わる
q
d
clk
q
d
clk
q
d
clk
q
d
clk
左側の D-FF から１つのゲートだけを経て右の D-FF に接続（速い）
  が切り替わると，１回だけスイッチ（充放電）が行われて，
  右側の に伝わる

## Slide 81: 余談：DVFS (Dynamic Voltage Frequency Scaling)
CPU は通常，負荷に応じて動作周波数を変えている
  消費電力削減のため
  この時，電圧も同時に操作している

## Slide 82: 電圧と遅延
Gate にかける電圧を上げると，より高速に動作する
  よりたくさん電子が上に集まる
  チャネルが厚くなり，電流が流れやすくなる
  次段のコンデンサの充放電が速くなる
S
D
G

## Slide 83: DVFS: Dynamic Voltage Frequency Scaling
電圧と周波数の組を用意しておき，これを切り替える
  高速：高周波数（低遅延）で動かすために，電圧を上げる
  低速：低周波数（高遅延）でよいので，電圧を下げる
電圧を下げると，すごく消費電力が減る
  消費エネルギーは電圧の２乗に比例
低周波数にすると充放電の回数自体（=周波数）も減る
  結果として，3乗のオーダーで電力が削減できる

## Slide 84: まとめ
目的：これらの具体的なイメージを持つ
  CPU の論理的な動作と，それを実現する物理的な回路の繋がり
  それら論理回路の遅延
論理回路の復習から始めて，遅延が何できまるのかまでを説明
  論理回路と，その設計
  CMOS による実現
  遅延
この講義資料では（ていうか，今後の資料も結構），一部，五島先生の「ディジタル回路」の講義資料の図を使用しています

## Slide 85: 出欠と感想
本日の講義でよくわかったところ，わからなかったところ， 質問，感想などを UTOL の出席欄に書いてください
  LMS の出席を設定するので，そこにお願いします
  パスワード ：arc
意見や内容へのリクエストもあったら書いてください
UTOL の出席の締め切りは来週の講義開始までに設定してあります
  仕様上「遅刻」表示になりますが，特に減点等しません
  来週の講義開始までは感想や質問などを受け付けます

## Slide 86: 出欠について
来週から本当に現地で出欠をとります

## Slide 87: 質問や感想

## Slide 88: 質問と回答とか
今日はCPU関連の話がありましたが、今まで僕が勝手に思ってるものと結構違っていたところにびっくりしています。特にC言語との関連性の話について、昔計算物理学という授業を受けていたときに、「C言語やFortranは、コードを書くのは大変だが計算がすっきりしているから計算屋さんは好んで使う」という教授の話を思い出す。
僕自身は天体物理など(前回コメント紹介では天文台の方の話も結構共感でした)を数値シミュレーションで再現して物理を議論する研究をしています。僕の場合、N体問題というよりも流体計算をやることが多く、そこでGPUを用いた並列計算のコードを開発したいと思い出すこの授業をとりました。業界既存のコードは基本的にCPUを用いるので、そこは時代に合わせたGPU計算をやってみたいという背景があります。
この授業の過去スライドではコード書く話はあまりないのですが、コードと計算機の相性を知るためにもこの授業を頑張って行こうかなと思っています。

## Slide 89: 質問と回答とか
僕は専用ハードウェアの設計を専門としている研究室に所属していますが．そこにも最終的にはRISC-Vを乗せるので．非常に親近感のある講義でした．RISC-Vの実際の実装例も，聞いたことある企業でRISC-Vの勢いを感じました．

## Slide 90: 質問と回答とか
最近x86基板のカスタムOSを趣味で作っていて、授業でx86でなんか挙げるとまずいと言われてびっくりしました。ですが、それは命令セットの話ですよね、自分のはQEMUで動かしているので多分大丈夫だと思います。

## Slide 91: 質問と回答とか
ちなみに、研究室の研修でRISC-Vの設計をさせているとおっしゃいましたが、どこまで作っているのか気になります。（ファウンドリーレベル？）

## Slide 92: 質問と回答とか
RISC-Vでは浮動小数点や乗除算も必須部分には含まれずに拡張になっているということが直感的には意外でしたが、確かに設計としてはそれが良いのかなと思いました。

## Slide 93: 質問と回答とか
以前学んだRISC-Vの立ち位置がよくわかって面白かった。 x86やArmが権威主義的・保守的でRISC-Vがオープンソース志向であることは、OSにおけるWindows, MacOSとLinuxの違いのようなものなのだと思った。

## Slide 94: 質問と回答とか
RISC V 32IのCPUを設計したことがあるが、あれだけの命令でとてもOSなどを動かすことはできないように感じたので必須の命令セットがどのような基準で設定されているのかが気になった。

## Slide 95: 質問と回答とか
機械系＞知能機械＞創造情報なので、コンピューターアーキテクチャに関しては自分の興味で調べた以外は詳しくないです。ロボットとAIの研究していて最近研究インターンなどでCUDAカーネルやハードレベルでの最適化が必要そうなところが出てきたのでここで学んだ知見を活かせたらいいと思います。

## Slide 96: 質問と回答とか
学部時代の実験でRISC-Vのプロセッサを作ったのですが、その頃から意味不明だと思っていた命令のbit配置の謎が少し解けたのが面白かったです。(命令ごとに即値の配置がぐちゃぐちゃなのが一番の謎だったので、割愛されてしまったのは残念でしたが...)

## Slide 97: 質問と回答とか
C拡張で使用空間が75%減るというのはそれはそうだが，C拡張を外してまで今すぐ入れたい命令があるのか気になった。

## Slide 98: 質問と回答とか
【質問】今後RISC-Vを活用して開発する場合に役立つと思われる、推薦図書または参照資料はありますか。講義の後半部に、『RISC-V 原典：オープンアーキテクチャのススメ』の写真があったかと思いますが、この本とRISC-V 公式の仕様書以外に有益なソースがあればご教示いただきたいです。

## Slide 99: 質問と回答とか
RISC-Vの使用を決めた人(Andrew Waterman)の博論が2016年に提出されているとのことで、意外と最近だなと感じた。

## Slide 100: 質問と回答とか
私は専門が情報科学系ではなく、独学でコンピュータ・アーキテクチャについて勉強していました。(ゲーム ""Turing Complete""でCPUを作るなど......)今回の復習講義は、自分の認識が情報科学の人たちとそこまで大きくはずれていないようで良かったと感じられました。

## Slide 101: 質問と回答とか

## Slide 102: 質問と回答とか

## Slide 103: 質問と回答とか