## Slide 1: 先進計算機構成論 第１回 導入
東京大学大学院 情報理工学系研究科 創造情報学専攻
塩谷 亮太
shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp

## Slide 2: 自己紹介
塩谷 亮太（しおや りょうた）
  創造情報学専攻 准教授
経歴：
  2011 年：情報理工 電情 博士取得
    当時は 坂井・五島研（現 入江・門本研）でした
  2011 年：名古屋大学 助教 → 2017 年 准教授
  2018 年：情報理工 創造情報学専攻 准教授

## Slide 3: すこし考えてみよう
スーパーコンピュータと，パソコンやスマホは何が違うのか？
  スーパーコンピュータはそれらの上位互換なのか？
コンピュータのプログラムを高速に実行できるとは，どう言うことなのか？
なぜ GPU は CPU よりグラフィックや機械学習で速いのか？
  そもそも「専用」のマシンだとなぜ速いのか？
大きくて速いキャッシュは作れないのか？
物理的な量がなさそうな「情報」を処理してるのに， なぜコンピュータは電力を消費するのか？

## Slide 4: Apple M1 写真は https://www.anandtech.com/show/16226/apple-silicon-m1-a14-deep-dive より
Apple M1
  big core (firestorm) と little core (icestorm) の2種類を持つ
  チップ面積の大部分は GPU や様々な専用回路に割かれている
big や little，あるいは GPU が大きいとはどう言う事なのか？
  大きいと何が違うのか？ なぜサイズが異なるのか？
big
big
big
big
little
little
little
little

## Slide 5: いろいろなユニットの箱がかかれているが，これは何なのか？ Apple A18P/M4 CPU と NVIDIA GPU (Turing)
  Cardyak’s Microarchitecture Cheat Sheet より https://docs.google.com/spreadsheets/d/18ln8SKIGRK5_6NymgdB9oLbTJCFwx0iFI-vUs6WFyuE/edit?gid=1076260513#gid=1076260513
  Rodrigo Huerta et al., Dissecting and Modeling the Architecture of Modern GPU Cores より https://dl.acm.org/doi/10.1145/3725843.3756041

## Slide 6: 先進計算機構成論
コンピュータのハードウェアの構成方法が主題
以下のようなことを理解してもらいたい
  高速な CPU とはどう言うものか？
    具体的にどのような工夫があるのか？
  GPU は CPU とは何が違うのか？
    なぜ GPU やアクセラレータは，AI で高速で効率が良いのか？
  それらの速度や電力，回路面積はどう決まるのか？

## Slide 7: コンピュータや CPU，GPU 等についてのニュースや解説記事など
たとえば左に書いてあるようなことが，なんとなくわかるようになる
  ブロック図や表に出てくる数字
PC Watch の記事より https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/semicon/1665146.html

## Slide 8: ほかにも GPU について
「GPU は CPU より単純な小さいコアをよりたくさん積んでいるため性能が高い」
では，
  なぜ GPU では小さく単純にできる？ どんなプログラムでも出来るのか？
  そもそも「小さい」とか「単純」とはどういうこと？
これらの疑問に答えられるようにしたい

## Slide 9: 必要な予備知識
学部とかでコンピュータのハードのことをあまり勉強していない 人でも大丈夫・・・ なようにしたい
  ２回目ぐらいまでは学部の講義レベルぐらいの復習
  できれば C 言語と論理回路の基本がわかっていてほしい
わかってなくてもなんとかしたいが，一部きついかもしれない
  知っている人向けのところは発展的な内容として紹介の予定

## Slide 10: 参考
コンピュータアーキテクチャ I （お茶の水女子大）
  学部向けに，より基礎的な内容を扱っている
  https://github.com/shioyadan/otya-computer-architecture-i

## Slide 11: コンピュータ・アーキテクチャ

## Slide 12: コンピュータ・アーキテクチャ
「アーキテクチャ」
  建築そのものや，建築における設計や様式
「コンピュータ・アーキテクチャ」
  コンピュータにおける設計や様式
  この講義が主に扱う分野の名前

## Slide 13: コンピュータ・アーキテクチャ
  命令セット・アーキテクチャ
    命令をどう規定するか
  マイクロアーキテクチャ
    命令を CPU 内でどう処理するよう作るか
  システム・アーキテクチャ
    CPU やメモリなどを含めた全体をどう作るか
プログラムに
書かれている命令に
従って計算&出力

## Slide 14: 他の分野との関係：ソフトとハードの境界にある
システム・ソフトウェア
OS / コンパイラ / インタプリタ
ここ→ コンピュータ・アーキテクチャ
アプリケーション・ソフトウェア
画像処理 / 音声認識 / 言語処理 / 機械制御
WEB サービス / 暗号 …
論理回路
集積回路 / デバイス

## Slide 15: この講義の内容
話題：
  コンピュータ全体や，主に最近の CPU
  他に GPU や 機械学習用ハード，FPGA など
内容：
  どのような工夫によって高速化されているのか
    主に CPU が主題
    GPU や機械学習専用ハードも程度扱う
  それぞれのハードは一体何が違うのか？
    動作速度や消費電力や熱の違いはどのように決まるのか
    CPU と比較しながら説明
  セキュリティなどの話題も取り扱う

## Slide 16: キーワード
CPU
  CISC / RISC
  命令パイプライン
  Out-of-order スーパースカラ，In-order スーパースカラ，VLIW
  投機実行，分岐予測，キャッシュ，プリフェッチ
その他のプロセッサや計算機
  GPU，FPGA，機械学習とかの専用プロセッサ
  プロセッサ以外のメモリ
回路
  遅延，電力，熱
セキュリティ
  Spectre/Meltdown などのアタック

## Slide 17: 補足：CPU と GPU
最近は全体に GPU に興味を持つ人が多い
  機械学習でよく使うし，速いから？
  CPU にはあんま興味がないんだよな，とかで飛ばされるとちょっと悲しい
背景：CPU と GPU の関係
  コンピュータの基本構造
  各回の講義内容が CPU や GPU にどのように関わるかの関係を説明

## Slide 18: コンピュータの基本的な構造
超大ざっぱなコンピュータの構造：
  処理対象となるデータを格納するメモリと，
  それを処理するプロセッサからなる
プロセッサあるいはプロセッシング・ユニット：
  CPU (Central Processing Unit)
  GPU (Graphic Processing Unit)
  ･･･ いろいろある
プロセッサ
メモリ

## Slide 19: いろいろなプロセッサ
上の２つと左下は CPU
シングルサイクル/マルチサイクル
プロセッサ
パイプライン・プロセッサ
スーパスカラ・プロセッサ
GPU
Out-of-order
スーパスカラ・プロセッサ
このあたりは CPU にも GPU にも共通の話題
多数のデータを 効率良く同時に処理する
１つの手続きを
高速に処理する
命令の 並び替えを行う

## Slide 20: 対象プログラムの違い
並列性の違い
  逐次型では各種の投機や並び替えを行って並列実行
  データ並列型では自明に並列実行できる
1: *a += 1; 2: if (b != NULL) { 3: c += *b; 4: }
1行目と3行目を並列実行するには？ a と b が同じ場所を指すかも？ → ポインタのアドレス一致予測 b が NULL ではない必要？ → 分岐予測
1: for (i=0; i<1000; i++) { 2: c[i] += a[i] * b[i]; 3: } ループの各周回は自明に並列実行できる
逐次型（例：スーパスカラ CPU）
データ並列型（例：GPU）

## Slide 21: 基本構造の違い
逐次型：スーパスカラ
  頑張って並列実行できる部分を探し，小数の演算器で実行
  主に CPU PC やサーバ，スマホ
演算器
命令キャッシュ
命令デコーダ
命令発行スケジューラ
レジスタ・リネーム機構
分岐予測器
アドレス一致予測器
物理レジスタ・ファイル
ロード・ストア・キュー
リオーダ・バッファ
･･･
命令キャッシュ
命令デコーダ
演算器
データ並列型：
  １つの命令を多数の演算器にブロードキャスト
  主に GPU やアクセラレータ スパコン
両者では，やるべき事も全くことなる

## Slide 22: 講義内容との関係 紫：共通，青：CPU，緑：GPU
２～３回目 コンピュータの基本
３～４回目 回路と遅延，消費電力
４～５回目 命令パイプライン
６～７回目 分岐予測
８回目 メモリ
９～１１回目 命令の並列実行，命令スケジューリング
１１回目 GPU
１２回目 キャッシュ
１３回目 保護機構とアタック

## Slide 23: ２～３回目：コンピュータの基本
  CPU とはどう言うものか，基本構造を説明
  レシピをみてカレーを作るのに似ている
    というか大概のことはカレーで説明できる
  RISC-V についても紹介
1.野菜を切る
2.野菜を炒める
3.肉を切る
4.肉を炒める
5.煮込む
6.ルーを入れる
7.コメを研ぐ
8.コメを炊く
9.もりつける
カレーのレシピ
CPU
A
PC
B
C
D
FU
E
F
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
I
Base integer
Machine level
C
M
A
F
Q
D
Supervisor level
Hypervisor
Zicsr
Zifencei
Unprivileged ISA
Privileged ISA
Compressed
Floating point
Single/Double/Quad
Atomic operation
Multiplication/division
CSR, instruction fence
Other extensions
Other extensions

## Slide 24: ３～４回目：回路と遅延，消費電力
CMOS 回路の基本を説明
  水が流れるパイプでざっくり説明したい
    デジタル回路はどうできているのか
    遅延や消費電力はどう決まるのか
  「2nm 半導体」とかの意味も説明
    物理的にはどこも 2nm ではないとか
PMOS
Gate
Source
Drain
タンク（空）
栓がバネで上がって
水が流れる
G
S
D
タンク（溜）
栓が水の重みで
降りて水が流れない
G
S
D

## Slide 25: ４～５回目 命令パイプライン
CPU や GPU は工場の流れ作業のような方法でプログラムを実行している
  カレーを効率よく流れ作業で作るのとおおよそ同じ
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
レシピ
キッチン台
コンロ
まな板
a++
a++
1. 人参を切る
2. 玉葱を切る
3. 肉を切る
4. 芋を切る
5. 炒める
人参切る
玉葱切る
台に
戻す係です！
材料 取る係です！
レシピを読むで
シェフです！

## Slide 26: ６～７回目 分岐予測
命令パイプラインを効率よく回すための予測の仕組みを解説
  分岐の行く方向を予測する
Championship Branch Prediction (CBP) に優勝したのでそのあたりも触れたい
  分岐予測器のアルゴリズムを競う大会
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
if a > 0
if a > 0:
a=a+1
else:
a=a-1
プログラム
a=a-1
わいの予想では else や
ほんまかいな
後でたしかめるで
ｳｿｸｻｰ
ﾎﾝﾄｶﾅｰ

## Slide 27: ８回目 メモリ
SRAM や DRAM などのメモリの構造を説明
  基本的な構造や特性など
  チップ写真によくある「田」の字構造がなぜできるのか
    Teja Singh et al., Zen: An Energy-Efficient High-Performance ×86 Core より

## Slide 28: ９～１１回目 命令の並列実行，命令スケジューリング
CPU において命令を並列に実行して性能をあげる方法を説明
  Out-of-order スーパスカラ・プロセッサの基本を説明
１つのカレーを並列処理で 高速に作るのは難しいみたいな話をする
  「2.野菜を炒める」 は 「1.野菜を切る」を先にやる必要がある
  「2.野菜を炒める」と 「3.肉を切る」は並列にできる
1.野菜を切る
2.野菜を炒める
3.肉を切る
4.肉を炒める
5.煮込む
6.ルーを入れる
7.コメを研ぐ
8.コメを炊く
9.もりつける
∧∧
(,,ﾟДﾟ) ?
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
肉切る
煮込み
煮ます！
切ります！
これ今やっても
ええんかな？（ｱｶﾝ
炒めます！
野菜炒る

## Slide 29: １１回目 GPU
GPU における回路量あたりの性能向上を説明
  SIMD による制御部の共有などによる
    レシピを読んで複数人のシェフに同じ調理をお願いするみたいな話
  各社の GPU のやり方の違いなど
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
炒め３つ たのむで！
はーい
SIMD プロセッサ
SIMD 命令

## Slide 30: １２回目 キャッシュ
キャッシュの方式の基本的な構造や，実際のハードへの影響を説明
Chart: SIZE = アクセス範囲（KB）
| 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 29 | 37 | 46 | 58 | 72 | 90 | 113 | 142 | 177 | 221 | 277 | 346 | 433 | 541 | 677 | 846 | 1058 | 1322 | 1653 | 2066 | 2583 | 3229 | 4036 | 5046 | 6307 | 7884 | 9855 | 12319 | 15399 | 19249 | 24061 | 30076 | 37595 | 46994 | 58743 | 73429 | 91786 | 114733 | 143416 | 179271 | 224088 | 280110 | 350138 | 437673 | 547091 | 683864 | 854830
 | 1.3709 | 1.4007 | 1.4007 | 1.4007 | 1.4008 | 1.4008 | 1.4008 | 1.4007 | 1.3711 | 1.4008 | 1.878 | 1.8483 | 2.3253 | 2.8018 | 2.803 | 2.8026 | 2.774 | 3.2793 | 2.8042 | 4.6539 | 6.5438 | 8.8328 | 10.2907 | 12.611 | 13.1232 | 13.5948 | 14.437 | 16.3576 | 14.5196 | 15.1196 | 16.5408 | 17.5085 | 19.3531 | 20.8084 | 27.0943 | 34.2996 | 42.6157 | 52.033 | 58.6473 | 63.4121 | 70.0033 | 71.9688 | 78.5908 | 78.4661 | 79.796 | 82.4346 | 87.2266 | 87.676 | 88.8581 | 93.6954 | 91.7326 | 93.0881 | 93.7129 | 96.0548 | 97.2815 | 103.3191
L1(32KB)
< 32KB×2
L２(256KB)
< 256KB×2
L3 (8MB?)

## Slide 31: １３回目 保護機構とアタック
特権命令やメモリ保護などの機構の基本を説明
CPU の投機実行に関わる脆弱性を利用した攻撃なども解説

## Slide 32: 講義資料
下記で公開しています
  https://github.com/shioyadan/advanced-computer-organization
  よくわからない部分への質問や，タイポや間違いの指摘は issue を投げてもらうのもありです
内容のアップデート予定
  前回講義時（２年前）と比べて実物に関わる経験が増えた
  特に GPU や機械学習ハードに対する解像度が上がった
    これらの知見を反映させたい

## Slide 33: 参考図書など
デイビッド A パターソン，ジョン Ｌ ヘネシー： 「コンピュータの構成と設計 」
  通称「パタヘネ」
ジョン Ｌ ヘネシー，デイビッド A パターソン： 「コンピュータアーキテクチャ 定量的アプローチ」
  通称「ヘネパタ」（著者順が逆）
  こっちの方が発展的内容
安藤秀樹： 「命令レベル並列処理―プロセッサアーキテクチャとコンパイラ (並列処理シリーズ)」
  主にスーパスカラプロセッサと VLIW を扱う

## Slide 34: 他の講義との関係
各地の学部：
  論理回路，ディジタル回路
  コンピュータ・アーキテクチャ，計算機アーキテクチャ
大学院：東大だと，下記の先生方が近い内容を扱っているはず
  電子情報学（入江先生，門本先生）
  システム情報学（中村先生，高瀬先生）
  コンピュータ科学（中田先生，高前田先生）

## Slide 35: 成績
出席感想とレポート･･･ で主につけていました
今年は変える予定
  LLM がレポート課題を難しくしてしまった
  別の選択課題も出そうと考えています
    プログラムの特性の解析など

## Slide 36: 来週 4/13 は入学式により休講です
次回は 4/20 です

## Slide 37: コメントの提出
コメントの提出
  UTOL の出席欄に感想や質問，後述のアンケートの回答を書いてください
  パスワード：arc
下記について，それぞれ知っているかどうかを出席欄のコメントに書いて下さい
  組み合わせ回路と順序回路
  命令とは何か
  命令パイプライン
  キャッシュ
  スーパスカラ
備考：
  回答は「わかる」「聞いたことがある」「しらない 」等でお願いします

## Slide 38: その他 備考
この講義は前述のキーワードががあんまわかんない人向けの説明から始まります
その他コメントや，「こう言う話題も取り上げて欲しい」や質問などもあればお願いします