## Slide 1: 先進計算機構成論 05
東京大学大学院 情報理工学系研究科 創造情報学専攻
塩谷 亮太
shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp

## Slide 2: 感想とか質問とか
浮動小数点は正規化処理が重いとのことでしたが、IEEE 754以外に精度などを妥協するような実数表現は考えられていたりするのでしょうか？
また、分岐予測ではその後の計算を全て捨てているように見えましたが、マルチスレッディングなどによる分岐と無関係なデータも捨ててしまうのでしょうか？

## Slide 3: 感想とか質問とか
本題ではないですが、D-JOLTはバイオハザードネタですか…？
学部の頃にハザードがなぜ起こるのかぐらいは知っていましたが、その対策とそれがどのくらい遅延を起こすのかは理解していませんでした。対応関係を追って復習します。
現状、最も利用されているデータ・ハザードの解消方法はマルチスレッディングなのでしょうか。

## Slide 4: 感想とか質問とか
マイクロ命令に分解するためのオーバーヘッドはどの程度になりますか？
前回の内容と比べると大分わかりやすかったです
IF ID EX WBあたりの省略された単語がわからずorすぐに思い出せず困っています。

## Slide 5: 感想とか質問とか
この辺の知識をもう一度整理して詰め直したいのですが何かおすすめの書籍ありますでしょうか？？"
  「パターソン&ヘネシー」
    「ヘネシー&パターソン」もあるが，こっちのが高度
  「コンピュータ・システム 」（ステマ）
    https://www.amazon.co.jp/dp/B07RK18MFT

## Slide 6: 感想とか質問とか
データハザードのマルチスレッディングが遅延スロットの上位互換のように思えました。
マルチスレッディングの欠点にあまりぴんときませんでした。
どれも欠点があるのですが、その中でもフォワーディングを選ぶ最大のメリットはなんなのでしょうか？

## Slide 7: 感想とか質問とか
IntelのCPUには実は不具合が多いという話からの疑問ですが、"バグ"という表現は主にソフトウェアの不具合を指し、"エラッタ"はCPUの不具合などを指していることが多い気がします。"エラッタ"という言葉の明確な定義はあるのでしょうか？また、なぜCPUの不具合では"エラッタ"という言葉が使われるのでしょうか？
用語などが統一されないことに、企業の強気を感じました笑

## Slide 8: 感想とか質問とか
パイプラインの可視化ツール面白いです．自分も使って見てみたいのですがどこかで公開していますか？
  Konata 本体
    https://github.com/shioyadan/Konata
  ロボ太先生の記事
    アーキテクチャシミュレータGem5を使ってみる
      https://qiita.com/kaityo256/items/00fc50221d86ce3ff2ea
    アーキテクチャシミュレータGem5を使ってみる その2「OoOを実感する」
      https://qiita.com/kaityo256/items/a0b79c7601c2cd10c2eb

## Slide 9: 感想とか質問とか
Windows Updateでインテルのマイクロ命令のアップデートも細々と行われていたりする，という話がありましたが，AMDのCPUを用いてPCを動かしている場合はどうなるのでしょうか
制御ハザードに関して、予測した分岐結果を複数実行して正しいと判明したものを採用するみたいな方法は、実際つかわれないのでしょうか？（分岐命令が多いこと、予測がほぼ当たることが問題？）
if文の分岐先の計算量を減らすと制御ハザードによるスループットの低下の影響を少し抑えられるのかなと思いました

## Slide 10: 感想とか質問とか
自分で本で読んで理解していたつもりだったが、講義を聞くことで間違った認識をしていた箇所があったことに気がつけてよかった。
前回，「深層学習で徐々に早くなる...」と質問をしたものですが，ある処理をLループするとき，（例えば）1ループ目の処理時間よりも10ループ目の処理時間が短くなるのはなぜか，という意図で質問をしました．（どこで齟齬が生まれているのかがわかっていません...）

## Slide 11: 感想とか質問とか
今から(趣味で)CPUを1から作るなら、パイプライン化のことも見越して設計したほうがいいのでしょうか
アセンブリ書いたりしていてメモリ間movとか中身どうなってんだろうと思っていたが、思ったより普通だとわかった
今は主流でない技術も突然脚光を浴びたりするのでCISCとかクロック同期しないやつとか何かのタイミングで復活してより高性能なものが作られたりしたら面白いなと思った

## Slide 12: 感想とか質問とか
以前分岐予測"ペナルティ"という語を初めて目にした時、"ペナルティ"というだけあって後から与えられるもののように感じてしばらく意味が分かりませんでした
IntelのCPUですらかなりバグが出るという話がありましたが、修正されたバグには具体的にどのようなものがあるのでしょうか？

## Slide 13: 感想とか質問とか
分岐予測の詳細を聞いてからの方が適切な質問かもしれませんが、実際のCPUでどのぐらい分岐予測が失敗するのかが知りたいです。

## Slide 14: 前回の内容
命令パイプラインの詳細
ハザードとその解決方法

## Slide 15: 今日の内容
命令パイプラインと性能
分岐予測（前編）

## Slide 16: パイプライン化によるスループット向上
パイプライン化しない場合
パイプライン化した場合
I0
I1
I2
I0
I1
I2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 17: パイプライン化の意味
パイプライン化の効果：
  スループットの向上
  = 単位時間あたりに処理できる命令の数の増加
  = 動作クロック周波数の向上

## Slide 18: パイプライン化によるクロック周期の短縮 クロックの立ち上がりごとに，１命令が処理
パイプライン化しない場合
パイプライン化した場合
I0
I1
I2
I0
I1
I2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB

## Slide 19: ステージ内の信号の伝播を考える
パイプライン：ステージ：
  複数のパイプライン・ラッチで挟まれてた，
  組み合わせ回路（ゲート）
矢印の動き：
  クロック開始時に，左のラッチからでた信号が
  組み合わせ回路を通って，伝播していく様子

## Slide 20: ２段にパイプライン化した場合
クロック周波数は２倍に：
  各矢印の伸びる速度（信号が伝播する速度）自体は同じ
  ２段パイプラインでは，ラッチから２回信号が出ている
パイプライン化せず
２段パイプライン

## Slide 21: 4段にパイプライン化した場合
クロックが４倍に
  ４段パイプラインでは，ラッチから４回信号が出ている
パイプライン化せず
２段パイプライン
４段パイプライン

## Slide 22: パイプライン化の限界
パイプライン段数を増やしていけば，どこまでも速くなるのか？
  ならない
理由：
  回路的な理由による周波数向上の限界
  アーキテクチャ的な理由による実効性能の限界
∧＿∧
（ ・∀・）
＿φ＿__⊂)__
／旦／三／ ／|
|￣￣￣￣￣|. |
| 社長 |／
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
製品
製品
製品
製品
ひょっとして･･･ 無限に
速くできるんじゃね！？
ｵｲﾔﾒﾛ
ﾑﾘﾑﾘ
ﾔﾒﾃ
💡

## Slide 23: 回路的な理由
理由：
  D-FF 自体の遅延のため
  消費電力と熱のため

## Slide 24: D-FF の回路
d
q
clock = 0
d
q
clock = 1
構造：マルチプレクサが入った２つのインバータのループ
  マルチプレクサを，切り替えスイッチとして説明
  クロックの立ち上がりのたびに，d の値がサンプリングされる
  その値が次のサイクルの間 q から出力される
立ち上がり
立ち下がり

## Slide 25: D-FF の動作 ① クロック信号が Low にあるとき
d
q
左側のループ：
  d の入力の変化に応じて，インバータの状態が随時切り替わる
  右側のループとは遮断されている
右側のループ：
  ループのインバータの状態（=記憶）が q に出力され続ける
１
２
３
４

## Slide 26: D-FF の動作 ② クロック信号の立ち上がり
d
q
左側のループ：
  d と遮断され，ループが形成される
  直前まで d に入力されていた信号が記憶される
右側のループ：
  左側のループと繋がり，ループが解除される
１
２
３
４

## Slide 27: D-FF の動作 ③ クロック信号が High
d
q
左側のループ：
  クロックが立ち上がる直前の の内容を出し続ける
右側のループ：
  左側のループの出力を反転して に出力
１
２
３
４

## Slide 28: D-FF の動作 ④ クロック信号の立ち下がり
d
q
左側のループ：
  ループが解除される
右側のループ：
  左側のループと遮断され，ループが形成される
  それまで左側から入力された内容を出し続ける
１
２
３
４

## Slide 29: D-FF の遅延
D-FF の遅延：これまでの４フェーズの動作の遅延
  スイッチが切り替わるまでの遅延
  スイッチが切り替わった後， インバータの入力に応じて出力が変化するまでの遅延
クロック周波数を上げすぎると，これらの限界にぶつかる
  １ステージ内の遅延：インバータ換算で１０から２０段分ぐらい
  なので，D-FF 自体の遅延は意外とバカにならない

## Slide 30: 理由２：消費電力と熱
クロック周波数を上げる
  → 単位時間あたりの回路全体の充放電の回数が増える
  → 消費電力と，それによって発生する熱がそれだけ増える
電力供給の限界
  CPU のチップの端子から流し込める電流の限界
  オームの法則：V=IR
    端子のピンの数で R が決まる
放熱の限界
  温度の上昇に，放熱が追いつかない

## Slide 31: パイプライン化の限界
速度が上がらなくなる理由：
  回路的な理由による周波数向上の限界
  アーキテクチャ的な理由による実効性能の限界

## Slide 32: アーキテクチャ的な理由による実効性能の限界
バックエッジがないパイプライン
  （回路的な限界にあたるまでは
  パイプライン段数を増やせば増やすほど性能（周波数）が上がる
バックエッジがあるパイプライン
  パイプライン段数を増やすと，
    周波数そのものは上がる・・・が，
    場合によって，命令を処理できる実効的な速度が落ちる

## Slide 33: バックエッジ：逆方向（右から左）にいく信号
バックエッジがあるため，命令を単純に流せない場合がある
  工場のラインのように，一方向に流せない
ALU
PC
加算
4
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
3. 分岐結果の PC への反映
制御ハザードの原因
2. ロードの結果の書き込み データハザードの原因
演算器自体への フォワーディング

## Slide 34: 問題となるバックエッジ
演算器のフォワーディング
ロードによるデータ・メモリの読み出し
分岐結果の PC への反映

## Slide 35: 演算器のフォワーディング
ここは結構遅延が長い
  クロック周波数の低下につながるのでパイプライン化したくなる

## Slide 36: 演算器のパイプライン化
演算器のパイプライン化
  たとえば加算を，下位３２ビットと上位３２ビットを ２ステージかけてやる
  １ステージあたりの遅延は半分になる

## Slide 37: 演算器をパイプライン化した場合の問題
依存関係にある命令を連続して実行できなくなる
  I0 の EX2 が終わる前に，I1 の EX1 が始まる
  もし，他に実行するべき命令がおけなければ，遊ばせとくしかない
場合によっては性能が返って下がる
  周波数が上がったが，２サイクルに１回しか命令が実行できない
基本的な整数演算はパイプライン化せず１ステージを死守するのが普通
  乗除算や，浮動小数点演算はあきらめてパイプライン化
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
WB
IF
ID
EX1
MEM
IF
ID
EX2
MEM
WB
WB
EX1
EX2
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
MEM
WB
EX1
EX2
I0
I1
I2
I0
I1
I2

## Slide 38: 問題となるバックエッジ
演算器のフォワーディング
ロードによるデータ・メモリの読み出し
分岐結果の PC への反映

## Slide 39: ロードによるデータ・メモリの読み出し
演算器の場合とほぼ同様
  上は，MEM が M1 と M2 にパイプライン化された場合
    I1 と I2 は，I0 の結果を使えない
  MEM ステージをパイプライン化すると，この部分が長くなる
しかし，この部分をパイプライン化することはよくある
  ロードは演算よりは出現頻度が低い
  メモリ（キャッシュ）のレイテンシは演算器よりかなり長くなることが多いためしかたない
IF
ID
EX
M1
IF
ID
EX
WB
WB
IF
ID
EX
WB
I0
I1
I2
M2
M1
M2
M1
M2
IF
ID
EX
WB
I3
M1
M2

## Slide 40: 問題となるバックエッジ
演算器のフォワーディング
ロードによるデータ・メモリの読み出し
分岐結果の PC への反映

## Slide 41: 分岐予測
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
動作
  「if a > 0」の結果を予測して，命令を取り込む
    前回はこっちに行ったので，次もこっちに違いないとかで予測
  あとから予測が正しいか確認する
if a > 0
if a > 0:
a=a+1
else:
a=a-1
プログラム
a=a-1
わいの予想では else や
ほんまかいな
後でたしかめるで
ｳｿｸｻｰ
ﾎﾝﾄｶﾅｰ

## Slide 42: 分岐予測ペナルティ
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` )（つ つ
予測が間違っていた場合，以降の処理を 取り消してやり直す
この図では，無駄になるのは3命令分
if a > 0
if a > 0:
a=a+1
else:
a=a-1
プログラム
a=a-1
a=a+1 からやりなおしや！
間違っとるがな
…
…
ﾓｳﾔﾀﾞ
ﾏｼﾞﾃﾞ

## Slide 43: 分岐予測ペナルティの大きさ
パイプラインを深くすると，
  = if が右に到達してミスが判明するまでのステージが増える
  = 予測ミス時に取り消される命令数が大きくなる
    一瞬で全員を消せず，取り消す命令数に応じた時間がかかる
実時間が伸びているわけではないことに注意
  if が右に到達するまでの実時間は変わってない
  矢印が伸びるアニメーションを思い出してほしい
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
if
if

## Slide 44: パイプライン化の限界のまとめ
速度が上がらなくなる理由：
  回路的な理由による周波数向上の限界
    D-FF の遅延
    電力と熱
  アーキテクチャ的な理由による実効性能の限界
    バックエッジによる実効性能の低下
    （今日話した話題意外に，スーパスカラ固有の性能低下も

## Slide 45: 実際の CPU のパイプライン段数
現在は大体１５～２０段
Intel Pentium4 （Prescott）３１段
  2004年発売で 3.8 GHz
  おそらく，歴史上最大の段数
    熱くなりすぎ & 性能が出ずで，この後ステージ数は減少
AMD Zen：１９段
  2017年発売で 4.2GHz

## Slide 46: Sony/IBM/東芝 Cell (SPE) Cell Broadband Engine Architecture and its first implementation—A performance view より

## Slide 47: AMD JAGUAR "JAGUAR” AMD’s Next Generation Low Power x86 Core より

## Slide 48: ARM Cortex-A15 Exploring the Design of the Cortex-A15 Processor ARM’s next generation mobile applications processor より

## Slide 49: 今日の内容
命令パイプラインと性能
分岐予測
  用語の定義からはじめる

## Slide 50: 用語の定義（１）
方向分岐
  if 文のように，２方向に分岐する分岐命令
間接分岐
  レジスタに格納されている値のアドレスに飛ぶ分岐命令
  任意の場所に飛ぶことができる

## Slide 51: 用語の定義（２）
分岐の成立/不成立
  条件が成立（taken）： 指定されたアドレスへジャンプ
  条件が不成立（untaken）：次の命令（PC+４）に移る
例：bne x1, x2, TARGET
  成立： x1 と x2 の値が異なった場合は，TARGET にジャンプ
  不成立：x1 と x2 の値が同じ場合は，次の PC に

## Slide 52: 用語の定義（３）
分岐先 アドレス or ターゲット
  分岐が成立した際の飛び先のアドレスのこと
前方分岐：
  分岐先ターゲットが分岐自身のアドレスよりも大きい分岐のこと
  プログラムの進行方向に対して前方に飛ぶことから
後方分岐：
  分岐先ターゲットが分岐自身のアドレスよりも小さい分岐のこと
  後方に飛ぶ = ループを作る
BACK:
...
branch
...
FORWARD:

## Slide 53: 分岐予測
分岐予測では，以下の３つを全て行う必要がある
  分岐命令かどうか予測（分岐種別の予測）
  分岐先ターゲット予測
  分岐方向予測
if-then-else の方向だけを予測していれば良いわけではない
（今は方向分岐のみを扱い，間接分岐は考えない

## Slide 54: １．分岐かどうか予測の必要性
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
メモリから命令が取れるまでは，それが分岐かどうかはわからない
  命令フェッチは複数段にパイプライン化されていることが多い
  以降のターゲットや方向の予測をすべきかどうかが，わからない
一方パイプライン先頭では即座に次のアドレスを予測しないといけない
  分岐かどうかわかるまでまっていては，バブルができる
bne
bne x1,x2,L
add ...
...
L:
sub ...
プログラム
？？？
中身わからんし
予測できないZE
解析したところ
これは分岐でした

## Slide 55: ２．分岐先ターゲットの予測の必要性
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
メモリから命令が取れるまでは，分岐成立時の飛び先の場所もわからない
  いくつ先 or いくつ前に飛ぶのか？
bne x1,x2,L
add ...
...
L:
sub ...
プログラム
？？？
成立する…！するが…！
今回まだ飛び先の場所の
指定まではしていない...！
いいから飛び先も
予測しなされ
ﾜﾚﾜﾚｶﾞ ｿﾉｷﾆﾅﾚﾊﾞ

## Slide 56: BTB（Branch Target Buffer）による予測
BTB と呼ぶ表を使って以下を予測
  分岐命令かどうか予測
  分岐先ターゲット予測
BTB
  入力：PC
  出力：
    hit or miss
    ターゲットのアドレス
分岐命令の実行時に，この表にターゲットを登録しておく
  次回からは，表をひくとターゲットがとれる

## Slide 57: BTB（Branch Target Buffer）による予測
分岐かどうかと，分岐先ターゲットを同時に予測
PC
taken PC
tag
hit or miss
taken PC
BTB

## Slide 58: BTB による予測（分岐命令の場合）
0x4008 にある bne をフェッチした場合，
  0x4008 の下位の 8 を取り出し，BTB の８番エントリにアクセス
  得られた tag と PC の上位の 0x400 が一致したのでヒット
  0x4008 は分岐命令で，そのターゲットは 0x4180 と予測
8
400
PC
400
4180
BTB hit!
4180
0x4008 bne x1,x2,0x4180
0x400c add ...
... ...
0x4180 sub ...
0
1
...
...
...
8
...
...
...
f88
ff80
C
...
...
...
taken PC
tag

## Slide 59: BTB による予測（分岐以外の場合）
0x400c にある add をフェッチした場合，
  0x400c の下位の c を取り出し，BTB の c 番エントリにアクセス
  得られた tag と PC の上位が不一致なのでミス
  0x400c は分岐命令ではないと予測
C
400
PC
400
4180
BTB miss
ff80
0x4008 bne x1,x2,0x4180
0x400c add ...
... ...
0x4180 sub ...
0
1
...
...
...
8
...
...
...
f88
ff80
C
...
...
...
taken PC
tag

## Slide 60: BTB の特徴
高速にアクセスする必要がある
  １サイクル以内に処理が完結する必要がある
  そうしないと，毎サイクル命令フェッチができない
エントリ数は比較的小さい
  最大でも数Kエントリ程度
ハッシュ表としては，かなり単純な構造を持つ
  ハッシュ関数は，アドレスの一部を切り出してそのまま使う
  表の各エントリは固定長（古いものは上書きされる）

## Slide 61: BTB の詳細
階層化された BTB を持つ場合もある
  AMD Zen：L1+L2 BTB
  ARM Cortex A72：64エントリL1 + 2KエントリL2 BTB

## Slide 62: 分岐かどうか&分岐先ターゲット予測のまとめ
分岐かどうか & 分岐先ターゲットを予測する必要がある
  命令をデコードするまでは，それらがわからない
BTB を使った予測
  BTB：機能的にはハッシュ表
    入力：予測対象の PC
    中身：分岐先ターゲット
  フェッチ時は，まず BTB にアクセスして分岐かどうかとターゲットを予測

## Slide 63: 分岐予測
分岐予測
  分岐命令かどうか予測
  分岐先ターゲット予測
  分岐方向予測

## Slide 64: 分岐方向予測
以降，「分岐予測」と言った場合は「分岐方向予測」の意味に
以下の2つに大きく分けられる
  静的分岐予測
  動的分岐予測

## Slide 65: 静的分岐と動的分岐
静的分岐：
  プログラム内に書かれている分岐命令のこと
  上のコードでは，１つの静的分岐（i3）がある
動的分岐：
  実行中に現れる分岐命令のこと
  上のコードが実行された場合，i3 は 10 回実行される
  = 10個の動的分岐がある
同様に，静的命令や動的命令という場合もある
// 10回まわるループ
i1: li x1 ← 0 // x1 を 0 に初期化
L:
i2: add x1 ← x1 + 1 // x1 をインクリメント
i3: bne x1 != 10, L // x1 が 10 でなければ L に飛ぶ

## Slide 66: 分岐方向予測
以下の2つに大きく分けられる
  静的分岐予測
    静的分岐に対する予測
    プログラム開始時に予測結果は決まっており， 実行中に予測結果は変化しない
  動的分岐予測
    動的分岐に対する予測
    プログラムの実行中に予測結果が変化する

## Slide 67: 分岐方向予測
分岐予測
  静的分岐予測
    常に不成立と予測
    前方分岐を不成立/後方分岐を成立と予測
    プロファイルによる予測
  動的分岐予測

## Slide 68: 1. 常に不成立と予測
今の PC に対し，次の PC を常に読む
あまり精度は良くない
  統計的に，大体 70% ぐらいの分岐命令は成立する
  したがって，予測ヒット率は 30% ぐらい
最も単純で，予測のために特に追加のハードを必要としない
  古い CPU では実際にこれを搭載していたものも結構ある

## Slide 69: 2. 前方分岐を不成立/後方分岐を成立と予測
統計的に，後方分岐は成立することが多い
  ループを構成することが多く，繰り返し実行される
  典型的には 80% 以上が成立
前方分岐を不成立/後方分岐を成立
  前方分岐はコストを重視して，常に不成立と予測
  後方分岐は常に成立と予測
// 10回まわるループ
i1: li x1 ← 0 // x1 を 0 に初期化
L:
i2: add x1 ← x1 + 1 // x1 をインクリメント
i3: bne x1 != 10, L // x1 が 10 でなければ L に飛ぶ
後方分岐

## Slide 70: 3. プロファイルによる予測
予測方法
  分岐方向のプロファイルをとる
    事前にプログラムを実行して，静的分岐の方向の統計をとる
    「このアドレスの分岐命令は，大概成立 or 不成立」
  プロファイル結果に基づき，命令にヒントを埋め込む
    成立 or 不成立 の傾向を命令コードに埋め込んでおく
    コンパイラにより行う
    命令セットのレベルで対応が必要
  CPU は命令内に埋め込まれたヒントに基づき予測

## Slide 71: 3. プロファイルによる予測
そこそこの精度が出る
  静的分岐命令１つ１つの傾向が反映できる
    後方分岐だけど不成立が多い… とかに対応できる
  予測精度はだいたい 80% から 90% ぐらい

## Slide 72: 静的分岐予測の欠点
分岐方向が毎回変わるようなものには本質的に対応できない
  例：同じ静的分岐で成立と不成立が交互に起きる
プロファイル時と挙動が異なる場合に対応出来ない
  オプションや入力に応じてプログラムの挙動が大きく場合など
意外とハードウェア・コストが安くない
  方向そのものの予測にはハードは必要がない
  成立すると予測する場合，BTB が別途いる
    分岐かどうか & 先ターゲット予測は必要
  「後方分岐かどうか」の予測や， 「成立/不成立のヒント」の予測を行う必要がある

## Slide 73: 「後方分岐かどうか」 「成立/不成立のヒント」の予測
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
フェッチされた命令は，デコードするまでは以下がわからない
  分岐命令かどうか？
  分岐ターゲットはどこか？
同様に，
  「後方分岐かどうか」「成立/不成立のヒント」もわからない
bne x1,x2,L
add ...
...
L:
sub ...
プログラム
？？？
いやその，ここではまだ
中身わからないんすけど･･･
∧＿∧
（ ・∀・）
＿φ＿__⊂)__
／旦／三／ ／|
|￣￣￣￣￣|. |
| |／
ヒントをうめておいたので
これでヨシ！

## Slide 74: 別途ハードウェアが必要
「後方分岐かどうか」「成立/不成立のヒント」もわからない
  方向そのものを直接は予測しない
  しかし，かわりに「後方分岐かどうか」等を予測する必要がある
別途それらを表に学習
  後述の動的分岐予測とあまりかわらない機構が必要

## Slide 75: 静的分岐予測のまとめ
静的な命令に対してあらかじめ予測
基本的に，今の CPU では使われていない
  予測精度の上限に限界がある
  意外とハードウェア・コストが安くない
次回は動的分岐予測

## Slide 76: 出欠と感想
本日の講義でよくわかったところ，わからなかったところ， 質問，感想などを書いてください（なんか一言書いてね）
  LMS の出席を設定するので，そこにお願いします
  パスワード：branch
意見や内容へのリクエストもあったら書いてください