## Slide 1: 先進計算機構成論 08
東京大学大学院 情報理工学系研究科 創造情報学専攻
塩谷 亮太
shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp

## Slide 2: 質問や感想への回答
row hammerやcold boot attackようなものはどうやって発見されたのかが気になりました。メモリやCPUに詳しい人ならある程度思いつきやすいようなものなのでしょうか。
メモリの読み出しについて、ビット単位での読み書きはあまり行われないイメージだったのですが、連続した領域にアクセスしたい場合にはcolumn selectorなどの拡張でなんとかしているのでしょうか？

## Slide 3: 質問や感想への回答
今やっているような話の復習ってどのようにしたら良いでしょうか？私は数理最適化が専門で、普段はハードウェアを意識することはほぼないのですが、全く知識をもたずにプログラムを書くのもどうなんだと思って受講しております。

## Slide 4: 質問や感想への回答
  "条件分岐を減らすと高速になるのテクに興味があります．例えば f(i) | i ∈[0,1000000) の最小値を求めたい場合，① の様に if を使うよりも，② の様に min 関数を使うほうが良かったりしますか？
  ①
  int min_value = INF;
  for(int i = 0; i < 1000000; i++){
  int v = f(i);
  if(min_value > v){
  min_value = v;
  }
  }
  ②
  int min_value = INF;
  for(int i = 0; i < 1000000; i++){
  int v = f(i);
  min_value = std::min(min_value, v);
  }

## Slide 5: 質問や感想への回答
レジスタファイルというのはレジスタ値が登録された表という理解で合っていますか？
Row hammerやCold Boot Atackなどの手法が大変興味深かったです。こういった話題が出てくる国際会議としては、主にどこをチェックしておくべきでしょうか？

## Slide 6: 質問や感想への回答
パーセプトロン素人なのでパーセプトロン予測器への学習方法がいまいちよく分かりませんでした。
RASが出てきて、まだメモリの話に入ってもないのに何かしらをスタックするテーブルがめちゃくちゃあるな、と正直思いました。RASやBTBなどこんがらがってきたので、体系立てた図などあればうれしいです。

## Slide 7: 質問や感想への回答
SRAMの書き込みのところなのですが、NOTゲートを２つ繋いでありbitlineも2本ありましたが片側1本でいいのでは？と思いました。それともNOTゲートのループで保持している内容を入れ替えるのにbitlineが2本必要なのでしょうか。

## Slide 8: SRAM の書き込み
書き込み手順
  ループ左右のどちらか０にしたい方のビットラインの電位を下げる
  ワードラインをアサートして NMOS を ON に
  インバータの状態を強制的にビットライン側から低電位にする
NMOS が低電位しか通せないので，書き込みには２本いる
word line
bit line
bit line

## Slide 9: 質問や感想への回答
raw hammerやcold boot attackの話はB4のときに勉強しようとして一人ではよく分からなかったのですが、今回の話を聞いてなんとなく理解を深められた気がします。アタックのアプローチは少し異なると思いますが、良ければspectreの話も聞きたいです。
学部のときにmeltdownを触り程度で習ったので，その実際が気になります．

## Slide 10: 質問や感想への回答
Row Hammerで、何かキャッシュを回避して特定の行を過剰に集中してアクセスするとありましたが、どうやってキャッシュに乗らないようにしてアクセスさせるのでしょうか？

## Slide 11: 質問や感想への回答
ジム・ケラーがIntelを退職するというニュースを見ました。彼は何者なんですか
私の知ってるおやつの人かな、と一瞬疑ったものの、知ってるおやつの人で安心しました。
授業でおやつの人が出てくるとは思いませんでした。自分はゲームのタイムアタック動画をよくみるのですが、最近はプレイヤーキャラに特定の動作をさせることで内部のメモリを直接書き換えてエンディング呼び出し命令を直接実行する、みたいな荒技をする人もいます。こういうのは専門家の人から見ても面白かったりするのでしょうか。

## Slide 12: 質問や感想への回答
基本的かもしれないが、回路中の「配線」というのは具体的にどういう線を使っているのかが気になった。やっぱ金なんだろうか？伸びるし。
配線が面積的に支配的になるという表現があったけど線が太いとかではなくて線間の距離がないと色々まずいということでよいのだろうか。
あとそもそも回路内に線の交差がないか気になってしまった。交差なしで二次元的にめっちゃ頑張って作るのだろうか……？"

## Slide 13: 3次元的な構造を考えながら，設計
VSS
VSS
WW1
BW1
WW2
BW2’
VSS
VSS
VDD
VSS
WR1
BR1
WR2
BR2’
S
S’

## Slide 14: 質問や感想への回答
メモリ以外にも物理的な性質を利用した攻撃で既知のものはありますか？
コンピュータアーキテクチャ界隈のトップカンファレンスはISCAの他にどこがあるんでしょうか
  ISCA, MICRO が一番上で，次点が HPCA, ASPLOS

## Slide 15: 質問や感想への回答
p73で「大容量かつ高速なレジスタやキャッシュは作れない」理由としてアクセス時間を挙げていましたが，他の解説などではコスパが悪い(SRAMの製造コストがDRAMと比べて高い)ためと言われました．両方が理由として正しいのでしょうが，講義で挙げた理由があまり言われないのが気になった．
今日の内容とは少しずれた話ですが、RAMを使ったSSDがフラッシュメモリを使ったものよりポピュラーでないのはどうしてですか？

## Slide 16: 質問や感想への回答
ちなみに，DRAMのリフレッシュって，エネルギー的にはどれくらい大きいんでしょうか？リフレッシュをしなくていい場合を仮定してそれと比べてみると，割と大きかったりするんでしょうか？
チップの面積を増やせばCPUからメモリへの同時アクセス数を増やせ、プロセッサーの性能向上ができるとのことだったが現在それをしない要因は何なの気になった。

## Slide 17: 前回の内容
分岐予測の続き
メモリ

## Slide 18: 今日の内容
命令の並列実行の基本
データ依存
静的命令スケジューリング
動的命令スケジューリング
  2020年は結局時間が足りなくて，動的命令スケジューリングの話はできなかった

## Slide 19: 命令の並列実行
スカラ・プロセッサ
スーパスカラ・プロセッサ

## Slide 20: スカラ・プロセッサ
１クロック・サイクルあたりに単一の命令を実行するプロセッサ
パイプライン化：
  １つの命令に関わる処理を分割して，毎サイクル並列に実行
  パイプライン化されると「単一の命令を実行」になっていない？
    １クロック・サイクルあたりでみると，単一の命令を処理

## Slide 21: パイプライン化
パイプライン化しない場合
パイプライン化した場合
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ

## Slide 22: パイプライン化による性能向上の限界
パイプライン化による性能向上には限界がある
  回路的な理由による周波数向上の限界
    D-FF の遅延
    電力と熱
  アーキテクチャ的な理由による実効性能の限界
    バックエッジによる実効性能の低下
    （命令スケジュールを行うプロセッサ固有の性能低下もある
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
命令２
命令１

## Slide 23: スーパスカラ・プロセッサ（Superscalar processor）
スーパスカラ・プロセッサ
  パイプラインや関連する演算器などを複数並べる
  複数の命令を並行して処理して性能を向上
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀) ﾀﾉﾓｼｲ
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)
（つ つ
∧w∧
ミﾟДﾟ彡 ﾖﾛｰ
（つ つ
∧＿∧
（ ´Д｀）
（つ つ
∧ ∧
(,,・д・)
（つ つ
∧＿∧
（ ・∀・） ｼﾝｷｻｲﾖｳﾃﾞｽ
（つ つ
命令３
命令４
命令１
命令２
∧＿∧
（ ・∀・）
＿φ＿__⊂)__
／旦／三／ ／|
|￣￣￣￣￣|. |
| えらい人 |／
今日から２ライン体制です

## Slide 24: 単純なスーパスカラ・プロセッサの動作
同時にフェッチしてきた命令間に依存がない場合は並列に実行
  もし依存がある場合は，後続の命令全てを待たせて処理
    パイプラインの上流側は全てストールさせる
  プログラムの意味を保つため
    下の図だと I1 と I2 を並列に計算したらおかしくなる
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
∧w∧
ミﾟДﾟ彡
（つ つ
∧＿∧
（ ´Д｀）
（つ つ
∧ ∧
(,,・д・)（つ つ
∧＿∧
（ ・∀・）（つ つ
I1: add x1←x1+1
I2: add x1←x1+1
みんな次のサイクルまで
待ってね
ﾋﾏﾀﾞﾅｰ
上流
下流
ﾏﾀﾞｰ

## Slide 25: パイプラインの復習
IF (instruction fetch)
ID (instruction decode)
EX (execution)
MEM (memory)
WB (write back)

## Slide 26: パイプライン化されたプロセッサのブロック図
  各ステージの間に，D-FF（オレンジの四角）をいれる
    WB の書き込みについては，レジスタ・ファイル自体が クロックに同期して書き込みが行われるので D-FF は不要
  各ステージの処理が早く終わっても，次のクロックまでは D-FF で 信号の伝搬は止まる
ALU
PC
加算
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
ADD

## Slide 27: フェッチ
IF (instruction fetch)
  命令をメモリから取り出す（フェッチするという）
ALU
PC
加算
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
ADD

## Slide 28: デコード
ID (instruction decode)
  取り出した命令の解析（デコードという）をする
  デコードしてレジスタ番号などを取り出し，レジスタを読み出す
ALU
PC
加算
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
ADD

## Slide 29: 実行
EX (execution)
  演算器で加減算や論理演算などを実行する
ALU
PC
加算
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
ADD

## Slide 30: メモリアクセス
MEM (memory)
  データメモリにアクセス
ALU
PC
加算
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
ADD

## Slide 31: 書き戻し
WB (write back)
  EX や MEM で得られた値をレジスタに書き戻す
ALU
PC
加算
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
4
IF
ID
EX
MEM
WB
ADD

## Slide 32: 単純な 2-way スーパスカラ・プロセッサの例
  フェッチ，レジスタ・アクセス，ALU を２命令分に拡張
  この例では，データ・メモリは１つのまま（並列実行に制限がある）
ALU 0
PC
加算
アドレス
命令
書き込みデータ ０
書きREG番号 0
読みREG番号 0
読みREG番号 0
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
８
IF
ID
EX
MEM
WB
ADD
SUB
書きREG番号 1
読みREG番号 1
読みREG番号 1
ALU 1
書き込みデータ １

## Slide 33: 単純なスーパスカラによる性能向上
理想的には，並列に用意した資源の分だけ性能が向上
  2-way → 性能は２倍
  下の図は，理想的にパイプラインが回った場合
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
...
...
...
...
WB
...
...

## Slide 34: スーパスカラによる並列実行の制約
実際はさまざまな制約があり，そんなに性能はあがらない
  2-way なら数割ぐらいの向上
典型的な制約の例：
  同時にフェッチされた命令間に依存がある場合
  構造ハザードが起きる場合
  同時にフェッチされた命令内に分岐があり，他に飛ぶ場合

## Slide 35: 1. 同時にフェッチされた命令間に依存がある場合
最悪の場合：上記のように全ての命令間に連続に依存があるとき
  演算が逐次的に行われるようにバブルが入る
  スカラ・プロセッサから全く性能があがらない
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
EX
MEM
WB
WB
add x1←x1+1
add x1←x1+1
add x1←x1+1
add x1←x1+1
add x1←x1+1
add x1←x1+1
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
ID

## Slide 36: 2. 構造ハザードが起きる場合 （便宜上メモリステージは EX で行うとしてます）
例：先ほどのブロック図のように，メモリは１つしかない場合
  ロード命令は１サイクルに１つしか実行できない
  上記のように，ロードが連続するとバブルが入る
回路規模が大きい & 使用頻度が低い演算器はパイプライン間で 共有されることが多い = 複数同時に来ると止まる
  乗算器，除算器，超越関数の演算器など
IF
ID
EX
MEM
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
EX
MEM
WB
WB
ld x2←[x1+0]
ld x3←[x1+4]
...
...
...
...
bb
bb
bb
ID

## Slide 37: 3. 同時にフェッチされた命令内に分岐があり， 他に飛ぶ場合
１命令目が分岐命令で成立する（と予測された）場合
  命令メモリが１ポートしかない場合，そこでフェッチが途切れる
例：下記のようなコードの場合
  0x1000: bne ..., 0x1100 0x1004: ... ... 0x1100: add
PC が今 0x1000 の場合，bne と add をまとめてフェッチしたい
  そのためには，0x1000 と 0x1100 の２カ所を読む必要がある
  さらに，分岐予測では２個先までアドレスを予測する必要がある

## Slide 38: メモリでは連続箇所（連続した命令）を 一気に読むのは一般に簡単
  もともと行単位で一気に読んでるため
    カラムセレクタでずらせばよい
  他に，もっと大きな単位でマルチバンク化という方法が常に適用できる
cell
bit lines
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
column selector
decoder
address
data
word lines
カラム・セレクタを ，4 ビットから
隣り合う 2 ビットを選ぶように変更

## Slide 39: 任意の複数箇所を同時に読む = マルチポート・メモリが必要に
  連続箇所を一気に読むのは簡単だが，独立した２カ所は大変
    マルチポート・メモリはポート数の２乗で大きくなる
  なので，多くの場合はメモリは１から２ポート
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
data
column selector
decoder
cell
address

## Slide 40: 3. 同時にフェッチされた命令内に分岐があり， 他に飛ぶ場合
分岐をまたいでフェッチをしたい場合
  分岐の飛び元と飛び先の，２箇所をメモリから同時に読む必要がある
    マルチポート・メモリが必要で回路の増大を招く
  さらに，分岐予測では２個先までアドレスを予測する必要がある
    出来なくはないが，これもまた回路の増大を招く
実際には分岐にあたるとそこでフェッチを止めるのが普通

## Slide 41: 単純なスーパスカラによる並列実行のまとめ
これまでに説明したような単純なスーパスカラではあまり大きな性能向上が期待できない
  2-way なら数割ぐらいの向上
同時実行幅を増やしていっても，何かの制約ですぐ止まる
  n 命令のうち１つでもひっかかってたらダメ

## Slide 42: 同時実行幅を増やしていっても，何かの制約ですぐ止まる
どうするか？
  1. 構造ハザード
    → ユニットを増やす
  2. データ依存 → 命令スケジューリング（後述）
  3. 分岐をまたぐ場合 → 上に比べればあまり影響がないので放置
    分岐命令は4命令に１回ぐらいの出現なので，４並列ぐらいまでは顕在化しにくい

## Slide 43: 余談：「スーパスカラ・プロセッサ」という言葉
広義の「スーパスカラ・プロセッサ」
  パイプラインや演算器を複数備え，複数命令を同時実行できるもの
単に「スーパスカラ・プロセッサ」と書いた場合， 後述する「out-of-order 実行を行うスーパスカラ・プロセッサ」の意味でも使われることがある

## Slide 44: 今日の内容
命令の並列実行
データ依存
静的命令スケジューリング
動的命令スケジューリング

## Slide 45: 命令間の依存関係
命令のスケジューリング
  プログラムの意味を変えずに，命令の実行順を並び変えること
  これによって並列に実行できる命令を増やす
プログラムの意味が変わらない = 依存関係をくずさない
  スケジューリングの背景として命令間の依存関係を整理しておく

## Slide 46: 命令間の依存関係
制御依存
データ依存
  真の依存
  偽の依存

## Slide 47: 制御依存
分岐とその後ろにある命令間の依存
  分岐命令の後ろにある命令は，分岐先がわかるまで実行不能
  分岐先が確定するまでどこを実行すれば良いか不明なため
分岐予測による投機実行により，効果的に解決できる

## Slide 48: データ依存
真の依存
  フロー依存：RAW（read after write）
偽の依存
  逆依存： WAR（write after read）
  出力依存： WAW（write after write）

## Slide 49: 真の依存：フロー依存 RAW（read after write）
文字通り，同じレジスタを「書いた後に読む」際の依存
  「真の依存」，「フロー依存」，「RAW」は 呼び方が違うだけでおなじものを指している
  一般に「データの依存関係」と言われたら思い浮かべるもの
真の依存の例：I1 が終わらないと I2 は実行できない
  I1: add x1←x2+1 I2: add x3←x1+1

## Slide 50: 偽の依存１：逆依存 WAR（write after read）
同じレジスタを「読んだ後に書く」
  真の依存（書いた後に読む）と方向が逆
逆依存の例：
  I1: add x2←x1+1 I2: add x1←x3+1
I1 と I2 の間には真の依存は存在しない
  「←」の右の入力部分だけみると，順番を入れ替えても問題ない
  しかし，もしスケジュールして I2 を先にやると x1 が破壊されてしまう

## Slide 51: 偽の依存２：出力依存 WAW（write after write）
同じレジスタを「書いた後に書く」
出力依存の例：
  I1: add x1←x2+1 I2: add x1←x3+1
逆依存と同様に，I1 と I2 の間には真の依存は存在しない
  「←」の右辺にある入力部分だけをみると，順番を入れ替えても問題ない
  しかし，スケジュールして I2 を先にやると I1 により x1 が 破壊されてしまう

## Slide 52: 真の依存と偽の依存
真の依存は原理的に取り除きようがない
偽の依存は有限のレジスタを使い回すことによって発生する
  いろいろ取り除きようがある

## Slide 53: 偽の依存の解消の例
たとえばレジスタがたくさんあれば，事前に取り除ける
  逆依存
    I1: add x2←x1+1 I1: add x2←x1+1 I2: add x1←x3+1 I2: add x4←x3+1
  出力依存
    I1: add x1←x2+1 I1: add x1←x2+1 I2: add x1←x3+1 I2: add x4←x3+1
実際にはレジスタは無限に大きくできない
  記憶回路の容量と速度はトレードオフがある

## Slide 54: 余談：値予測
真の依存を超えて実行を行う値予測（value prediction）という 手法も研究されている
  依存元命令の演算結果自体を予測して，実行を先に進める
  （この講義では基本的には真の依存は超えられないものとして話をします
関数呼び出し時にメモリに退避させたレジスタの値を復帰させる場合などは結構精度高く予測できたりする
  一時期下火だったが，また研究されだした
I2 は値予測によって予測された x1 の値を使って I1 より先に 実行
  I1: add x1←x2+1 I2: add x3←x1+1

## Slide 55: 今日の内容
命令の並列実行
データ依存
静的命令スケジューリング
動的命令スケジューリング

## Slide 56: 静的命令スケジューリング
静的命令スケジューリング
  コンパイラにより，並列実行できるように命令を並びかえる方法
静的 vs. 動的
  静的：
    事前に並び替えておくので，CPU からみると実行順は変化しない
  動的：
    CPU が実行時に並び替える

## Slide 57: 単純なスーパスカラでの実行の例
下記のコードでは I1 と I2 には真の依存があるが，I3 は無関係
  しかし，上流が全部とまるので，I3 も実行できない
  I1: add x1←x1+1 I2: add x1←x1+1 I3: sub x2←x2-1
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
∧w∧
ミﾟДﾟ彡
（つ つ
∧＿∧
（ ´Д｀）
（つ つ
∧ ∧
(,,・д・)（つ つ
∧＿∧
（ ・∀・）（つ つ
I1: add x1←x1+1
I2: add x1←x1+1
I3: sub x2←x2-1
…
みんな次のサイクルまで
待ってね
上流
下流
あー本当は仕事できた
はずなのになー ｻﾞﾝﾈﾝﾀﾞﾅｰ
ﾊﾞﾌﾞﾙ ﾃﾞｷﾁｬｯﾀ

## Slide 58: 静的スケジューリングによる解決
I2 と I3 を入れ替えておけば，パイプラインはとまらない
  I1 と I3 が同時にパイプラインに投入される
  I1: add x1←x1+1 I1: add x1←x1+1 I2: add x1←x1+1 I3: sub x2←x2-1 I3: sub x2←x2-1 I2: add x1←x1+1
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
∧w∧
ミﾟДﾟ彡
（つ つ
∧＿∧
（ ´Д｀）
（つ つ
∧ ∧
(,,・д・)（つ つ
∧＿∧
（ ・∀・）（つ つ
I1: add x1←x1+1
I2: add x1←x1+1
I3: sub x2←x2-1
…
これで解決！
上流
下流
休憩時間が なくなってしもた…
…
…

## Slide 59: VLIW：Very Long Instruction Word
静的スケジューリングを前提とした CPU のアーキテクチャ
通常の命令相当の操作を複数まとめたものを１つの命令とする
  命令セットの仕様として，１つの VLIW 命令内では依存関係を 持てないようにする
  = フェッチした後は必ずそれらは並列実行できる
  I1: add x1←x1+1 I1: add x1←x1+1 I2: add x2←x2+1 add x2←x2+1 I3: sub x3←x3-1 sub x3←x3-1 通常の命令セット VLIW ではこれで１命令

## Slide 60: VLIW の利点と問題点
利点：
  ハードウェアがすごく簡単
    スーパスカラでは依存があったら止める機構があった
    VLIW では仕様として命令内に依存は発生しないので，不要
問題点：
  性能向上に限界がある
  互換性がとりにくい

## Slide 61: 1. 性能がいまいち出ない
VLIW は静的スケジューリングに全面的に頼っている
  しかし，それで出来る並び替えは結構自由度が低い

## Slide 62: 静的スケジューリングが難しい例１
例1：分岐を乗り越えた並び替えは難しい （不可能とはいっていない）
  3 行目のメモリ・アクセスを 1 行目の位置まで引き上げることは 困難
  うかつにやると例外が起きて落ちる 1: i = i + 1 2: if (flag) 3: a = *ptr; // flag が false の時は ptr は NULL

## Slide 63: 静的スケジューリングが難しい例２
例２：ポインタ参照の順番を入れ替えるのは難しい （不可能とはいっていない）
  ２ 行目と３行目のメモリ・アクセスを入れ替えることは困難
  うかつにやると意味が変わる 1: func(STRUCT* s, int* a){ 2: s->a = 1; 3: int b = *a; // a は s->a を指してる可能性がある

## Slide 64: 余談：C 言語などでのポインタ経由アクセス
以下では，a と c のために2回分のロード命令が生成される
  間にグローバル変数へのアクセスが入ると，一回 *ptr をロードしてレジスタに置いた値が使い回せない
  オブジェクトへのメンバへのアクセスでも同じことがおきる
  ローカル変数に１回コピーしてからアクセスしたほうが速い
int g = 0; func(int* ptr){ int a = (*ptr) + 1; int b = (*ptr) + 2; // 最適化されて上のロード結果を使用 g = 1; // ptr が g を指している可能性がある int c = (*ptr) - 1;

## Slide 65: 互換性がとりにくい
静的に CPU の挙動を仮定して命令をスケジュールする
  = その仮定をくずれるとまずい
要因：
  並列実行幅が固定されている
  実行タイミングを仮定してスケジュールされている

## Slide 66: 1. 並列実行幅が固定されている
仕様として「N 命令相当を１つの VLIW 命令 とする」としている
  性能を上げるために N を後から増やそうと思っても増やせない
  既存のコードが動かなくなってしまう
たとえば N を 2 から 4 にすると互換性がとれない
  I1: add x1←x1+1 I1: add x1←x1+1 add x2←x2+1 add x2←x2+1 I2: sub x1←x1-1 sub x1←x1-1 sub x2←x2-1 sub x2←x2-1 ある VLIW バージョン１ ある VLIW バージョン２ そのまま実行すると仕様違反

## Slide 67: 2.実行タイミングを仮定してスケジュールされている
複数サイクルかかる命令は，それに合わせてスケジュールされる
  「M サイクル後に結果が使用できる」前提でパイプラインが 止まらないように事前に命令が並べてある
以下では，I1: ld の値が使えるタイミングで I2 が実行できるよう 両者を離してある
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
I1: ld x1←[...]
x1 と 関係ない
I2: sub x1←x1-1
値が取れるのに
２サイクルかかるよ
タイミングばっちりや
x1 と 関係ない
2サイクル分

## Slide 68: 2. 実行タイミングを仮定してスケジュールされている
M を変化させにくい
  短くなる = 既存のコードは恩恵を受けられない
  長くなる = 毎回バブルが発生して性能ががたおちする
    想定したタイミングに入力が揃わない
たとえば，次世代の以下のような CPU 作る場合を考える：
  乗算器を改良してレイテンシが短くなった
  キャッシュを倍にしてヒット率をあげたがレイテンシが 多少伸びた

## Slide 69: キャッシュのレイテンシが伸びた場合
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
I1: ld x1←[...]
I2: sub x1←x1-1
仕様変更で
３サイクル後になりました
いやこれ毎回とまるで
ld のレイテンシが 2 から 3 に変更となった場合
  ２サイクルにジャストで合わせて I2 をスケジュールしておくと， 毎回バブルが発生することに
３サイクル分
ここにあれば
よかった
ざんねん
ﾔｯﾃｼﾏｲﾏｼﾀﾅｧ

## Slide 70: 実行タイミングを仮定してスケジュールされている ことの他の問題
そもそも実行時にレイテンシが動的に変化する場合は対応困難
  キャッシュのヒットとミスが場合によってかわるようなロード
コンパイラではあらかじめヒットかミスを仮定してスケジュール
  プロファイラで事前に特性をとって，それに基づくことで ある程度緩和はできる

## Slide 71: VLIW の例：Intel Itanium
インテルと HP で作った VLIW プロセッサ
  2000 年代前半ぐらいまでは x86 からこれに移行しようとしていた
  EPIC アーキテクチャと言われる命令セットを持つ
これまで述べたような VLIW の問題を緩和するような機構を色々投入
  命令セットの互換性をとりながら同時実行幅を増やす
  分岐を跨いだロードの移動をハードで支援

## Slide 72: Intel Itanium の性能
しかし，x86 よりも全然性能がでなかった
  静的スケジューリングの限界
  レイテンシを仮定したコード
  クロックが上げられなかった
    2. に関連して，キャッシュ・アクセスのステージ数を増やして クロックを上げることができない
    VLIW の問題緩和の機構のせいで返って複雑化

## Slide 73: Intel Itanium の末路
当時 32 ビットから 64 ビットへの移行の要求が高まっていた
  主にメモリ使用量を増やすため
    32 ビットのアドレスで表せるのは 4GB まで
  Itanium はこのための 64 ビット CPU でもあった
インテルは互換 CPU の製造開発を許したくなかった
  しかし既に与えたライセンスは取り消せない
  64 ビット世代で内容を刷新して今度は独占を目指した
AMD が独自に x86-64 を策定
  Itanium がさっぱり性能でないので，MS が見切りをつけて Windows の x86-64 対応を開始
後追いでインテルも x86-64 の CPU を開発
  Itanium は一応製造されているが， 2021 年に最終出荷で終了

## Slide 74: VLIW は全くダメなのか？
以下のような場面であれば有用
  絶対性能よりも，ハードが小さいこと（電力）の要求が高い
  動作させるソフトウェアが限られている
    互換性が問題になりにくい
典型的には，組み込み CPU が該当
  簡単なハードでそこそこの性能がだしたい時に有用
CPU を作る学生実験で性能出したい場合なんかでも有望
  実装が簡単 & 少数の課題となるプログラムさえ速ければよい
  人力静的スケジュールで最適化する
    いろんな仮定をぶちやぶれる

## Slide 75: 今日の内容
命令の並列実行
データ依存
静的命令スケジューリングと VLIW
動的命令スケジューリング（のさわり）

## Slide 76: 動的命令スケジューリング
CPU により，うまく並列実行できるように命令を並びかえる方法
  静的：事前に並び替えておくので，CPU からみると変化しない
  動的：CPU が実行時に並び替える
スカラ/スーパスカラとは直行した概念
  …ではあるが，普通は動的スケジューリングを行う CPU は スーパスカラ
  スカラで動的スケジューリングをやってもあまり意味がないから
現在主流の CPU は，基本的にみなこのタイプ

## Slide 77: 動的命令スケジューリングを行う CPU の構造
発行キューによって前後に分離された構造を持つ
  フロントエンド： 命令を供給
  発行キュー： 命令の待ち合わせ
  バックエンド： 命令を実行
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
レジスタ・ファイル
ALU
発行キュー
命令メモリ
b=a+1
c=b-1
d=c+2
e=…
…
フロントエンド
バックエンド
∧w∧
ミﾟДﾟ彡
（つ つ

## Slide 78: 大ざっぱな動作
  フロントエンドで命令を順にフェッチ
  発行キューに投入
  実行可能なものから順にバックエンドに命令を送信
  レジスタを読んで演算器で実行し書き戻す
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
発行キュー
フロントエンド
バックエンド
∧w∧
ミﾟДﾟ彡
（つ つ

## Slide 79: 言葉の定義１
  ディスパッチ：フロントエンドから発行キューに命令をいれること
  発行（issue）：発行キューからバックエンドに命令を送ること
  完了（complete）：バックエンドで命令の処理が終わること
  微妙にこのあたりの用語は文献ごとに統一されていないので注意
    インテルは昔からかたくなにディスパッチと発行を逆の意味で使う
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
発行キュー
∧w∧
ミﾟДﾟ彡
（つ つ
フロントエンド
バックエンド

## Slide 80: 言葉の定義２
並び替えに関係する用語：
  in-order： プログラム順のこと
  out-of-order（OoO）： 上記とは違う順番のこと
（一般には，公共性の高い機器が故障してることを言うらしい

## Slide 81: 今日の内容
命令の並列実行
データ依存
静的命令スケジューリングと VLIW
動的命令スケジューリング（のさわり）

## Slide 82: 出欠と感想
本日の講義でよくわかったところ，わからなかったところ， 質問，感想などを書いてください（なんか一言書いてね）
  LMS の出席を設定するので，そこにお願いします
  パスワード：super
意見や内容へのリクエストもあったら書いてください