## Slide 1: 先進計算機構成論 10
東京大学大学院 情報理工学系研究科 創造情報学専攻
塩谷 亮太
shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp

## Slide 2: 前回の感想や質問とか
時々インテルのことを皮肉っぽく言うのが面白いです。
Intel の命令を見ていると，_mm256_add_epi32 などで Throughput が 1/3 と 1 サイクルを下回る命令がいくつかあるのですが，これはどういう原理で動いているのでしょうか…？

## Slide 3: 前回の感想や質問とか
発行キューが早く減るように実行する順番を選んでいく方がいいと思うのですが（物理レジスタを節約できるので）、どのようにその順番を決めているのでしょうか。
レジスタリネーミングで、フリーリストへの返却のタイミングがよく分かりませんでした。レジスタをどこかのタイミングで解放しないと、フリーリストにレジスタが無くなりうまくいかなくなると思うのですが、どのタイミングで解放するのでしょうか。

## Slide 4: 前回の感想や質問とか
最終課題ではISCAとかMICROの論文を読むとのことでしたが、私は深層学習を専攻しており、汎用のプロセッサよりもTPUやMN-COREのような機械学習向けのプロセッサに興味があります。ISCAやMICROではこういった特定の種類に特化したプロセッサの発表とかもありますか？
以前他の方の質問であったかもしれませんが，この分野のtop conferenceを確認したいです．

## Slide 5: 前回の感想や質問とか
マトリクススケジューラのそれまでとの違いは，物理レジスタベースではなく命令ベースでwakeupしている点ですか．
マトリクス・スケジューラは近年できた技術ということでしたが、最近のCPUはマトリクス・スケジューラを用いるのが一般的なのでしょうか？(開発後広く普及したのか？)

## Slide 6: 前回の感想や質問とか
out-of-orderでの実行がなされる場合に、実際のソフトウェア開発で注意すべきことはあるのでしょうか。
現在主力となってるのはOoO発行/OoO完了とのことですが、もうIn-order発行のやつは完全に使われてないのでしょうか？
理情だがアウトオブオーダー実行の意味を先生が言ったとおりに捉えていた。

## Slide 7: 前回の感想や質問とか
トマスロ方式より物理レジスタ方式の方が単純で設計しやすく性能も出しやすいとのことでしたが，二つの手法の性能比較を定量的に表した文献等ありますでしょうか．
スパコンの富嶽について、CPUの観点から何か面白い話はあるでしょうか

## Slide 8: 前回の感想や質問とか
特にout-of-order発行ではEXやMEMなどの処理が複数の命令から同時に要求されそうで，並列実行可能な数以上に処理が要求されて詰まるようなことはないのか気になった
コンパイラでの最適化ではなく、CPU単位でやる理由が知りたいです。(命令セットに依存する最適化を行うからって認識なのですが。)

## Slide 9: 前回の感想や質問とか
質問なのですが、論理レジスタが物理レジスタよりも小さく設定されていましたが、そのモチベーションは「レジスタリネームを用いるために、余剰なレジスタを残しておきたい」ということなのでしょうか。それ以外には論理レジスタと物理レジスタのサイズを変化させる理由が思いつきませんでした。

## Slide 10: 前回の内容
動的スケジューリングの詳細

## Slide 11: 今回の内容
動的スケジューリングの詳細続き
  例外への対応
  ロード・ストアへの対応
GPU のアーキテクチャ概要

## Slide 12: 前回までの動的スケジューリングの説明
モチベーション： in-order 発行/ out-of-order 完了による，下記をなんとかしたい
  出力依存（WAW）があると止まってしまう
  依存がある命令があるとそこで パイプラインが完全に止まってしまう
動的スケジューリング
  レジスタ・リネームにより偽の依存を取り除く
  プログラム順ではなく，真に依存が満たされた順に命令を発行

## Slide 13: レジスタ・リネーム
目的：出力依存と逆依存を取り除く
  真の依存にのみ従って発行を行う
方針：レジスタの名前を付け替える
  偽の依存の原因 = 同じレジスタの使い回し
各命令のディスティネーションに専用のレジスタを与える
  レジスタ番号がかぶらないので， 他の命令との間で出力依存や逆依存は生じなくなる
I1: mul x3←x2*4
I2: add x3←x1+1
I3: sub x1←x5-1
I4: and x6←x7&1
I1: mul p20←p12*4
I2: add p21←p11+1
I3: sub p22←p15-1
I4: and p23←p17&1

## Slide 14: レジスタ・リネーム
論理レジスタ：
  命令セットで定義されているレジスタ
  プログラマから見える
物理レジスタ：
  レジスタ・リネームによって割り当てられる内部のレジスタ
  通常論理レジスタの数倍程度の数を用意する
  プログラマからは見えない
I1: mul x3←x2*4
I2: add x3←x1+1
I3: sub x1←x5-1
I4: and x6←x7&1
I1: mul p20←p12*4
I2: add p21←x11+1
I3: sub p22←p15-1
I4: and p23←p17&1

## Slide 15: out-of-order 発行を行う CPU の構造
発行キューによって前後に分離された構造を持つ
  フロントエンド： 命令をフェッチ，リネーム
  発行キュー： 発行待ち命令の待ち合わせのバッファ
  バックエンド： 命令を実行
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
レジスタ・ファイル
ALU
発行キュー
命令メモリ
b=a+1
c=b-1
d=c+2
e=…
…
フロントエンド
バックエンド
∧w∧
ミﾟДﾟ彡
（つ つ

## Slide 16: 大ざっぱな動作
  フロントエンドで命令を順にフェッチしてリネーム
  発行キューにディスパッチ
  発行可能なものから順にバックエンドに命令を発行
  レジスタを読んで演算器で実行し書き戻す
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
発行キュー
フロントエンド
バックエンド
∧w∧
ミﾟДﾟ彡
（つ つ

## Slide 17: 今回の内容
動的スケジューリングの詳細
  例外への対応
  ロード・ストアへの対応
GPU のアーキテクチャ概要

## Slide 18: 例外
制御フロー：
  命令がどのように実行されていくか = PC がどのように変化するか の流れ
  通常は +4 されていき，分岐によってたまに飛ぶ
例外とは，例外的な制御フローのこと
  例外イベントが起きると， あらかじめ設定された場所に PC が飛ぶ

## Slide 19: ソフトウェア例外とハードウェア例外
「例外（exception）」がさすもの：
  ソフトウェアの例外
    try {...} catch {...}
  ハードウェアの例外
    ゼロ除算
    メモリ・アクセス違反
今回の講義では例外と言ったら，ハード例外をさすことに

## Slide 20: 例外ハンドラ：
例外ハンドラ：
  特別なレジスタに，例外発生時の飛び先アドレスを登録しておく
    例外が起きると強制的にそのアドレスに分岐してくる
  そこに例外への対応コード（例外ハンドラ）を用意しておく

## Slide 21: 例外ハンドラ：
例外ハンドラの中身
  回復不能な場合
    ゼロ除算，NULL ポインタ・アクセスなど
    プログラムの実行を終了させて，エラー・メッセージを表示
      「一般保護違反」「Segmentation fault」
  回復可能な場合
    スワップアウトされたメモリへのアクセスなど
    スワップからのデータの読み出しなどを行ってから， 元の命令を再実行

## Slide 22: 例外の例１ （注：実際の RISC-V ではゼロ除算例外は存在しない）
ゼロ除算例外の場合： csrw mtvec, HANDLER // 例外ハンドラを設定 ... div x1 ← x2 / 0 // ゼロ除算実行 ... // ゼロ除算が起きると，ここに飛ばされる // OS が用意した例外ハンドラよって必要な処置が行われる // （この場合はエラーを表示してプログラムを落とす） HANDLER: call PRINT_ERROR_MSG call EXIT

## Slide 23: 例外の例２
スワップからの回復 ... ld x1 ← [x2] // x2 のアドレスのデータは ... // メモリ不足により // 現在スワップされて HDD にある // スワップ領域へのアクセスが起きると，ここに飛ばされる // OS が用意した例外ハンドラよって必要な処置が行われる // （この場合は HDD から必要なデータを呼んでくる） HANDLER: call RECOVER_SWAP mret // ld に戻ってやり直す

## Slide 24: 例外の例３
ブレーク・ポイントの実装
  デバッガのブレーク・ポイントも例外を使って実装される
たとえば，C 言語の加算の文を考える
  その文に対応するコンパイル結果の add 命令がどこかにある （gcc なら -g をつけると両者の対応がバイナリに埋め込まれる i = i + 1; → add x1, x1, 1
  この add 命令を一時的に例外を発生させる命令に書き換える add x1, x1, 1 → ebreak
  ebreak 命令が実行されると例外ハンドラに飛ぶ
    デバッガにブレーク・ポイントに到達したことを通知

## Slide 25: 例外への対応：単純なパイプラインの場合
本質的には分岐予測ミス時の対処と同じ
  例外を起こした命令以降を取り消し
  PC を例外ハンドラに設定して，やりなおす
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀) ｶﾞｯ （つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) ﾇﾙﾎﾟ （つ つ
*ptr
ptr = NULL;
*ptr = 0;
a=a+1
HANDLER:
プログラム
a=a-1
例外ハンドラから やりなおしや！
メモリ保護違反 じゃん…
…
…

## Slide 26: in-order 発行/out-of-order 完了の場合
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ) IS （つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) EX （つ つ
(*ﾟーﾟ) IS（発行） までは左側からプログラム順に命令が流れてく
  (・ω・` ) EX（実行） は開始地点は同じだが，終わるまでの長さが違う
  論理演算は１サイクルでおわるが，乗算は時間がかかる… など
EX の先頭で例外の検出を行えば，左側を全て消すだけで良い
  ここを通過した命令は実行が確定される
  EX 先頭より後ろでは例外が発生してはならない
終わるまでの長さが違う
命令
命令
命令
このタイミングで
例外をチェック

## Slide 27: in-order 発行/out-of-order 完了の場合
in-order 発行/out-of-order 完了の場合
  発行は in-order なので，実行（EX）の開始も in-order
  単純にパイプライン上流を消せば良い
I2 で例外が発生した場合，I3 と I4 を取り消す
  分岐予測ミス時のフラッシュと同じ
IF
ID
EX
IF
ID
EX
WB
IF
ID
WB
EX
EX
EX
IS
IS
I1: add
I2: ld
I3: ld
IF
I4: and
フラッシュ

## Slide 28: out-of-order 発行/out-of-order 完了の場合
命令の実行順序はプログラム順とは無関係
  下の場合，I1 → I3 → I2 の順で実行
I2 と I3 がそれぞれ例外を発生させた場合，どうなるのか？
  I2 で例外ハンドラに飛ぶべき
  しかしそれは I3 実行のタイミングではわからない
  プログラム順に実行したときと同じ結果になる必要がある
IF
ID
EX
IF
ID
EX
WB
IF
ID
EX
WB
WB
EX
EX
EX
IS
IS
IS
bb
bb
bb
I1: ld
I2: ld
I3: ld

## Slide 29: リオーダ・バッファ（ROB: re-order buffer）
バックエンドの後ろにリオーダ・バッファ（ROB）を追加
  バックエンドで完了した命令は ROB に完了した印をつけていく
  コミット・パイプで in-order に印を読み出し，例外を反映
  （上記のバックエンド/コミット・パイプをそれぞれ 実行コア/バックエンド と呼ぶ文献もある）
コミット（commit）：実行を確定させる操作
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
発行キュー
フロントエンド
in-order
バックエンド out-of-order
∧w∧
ミﾟДﾟ彡
（つ つ
∧＿∧
（ ・∀・）（つ つ
ROB
コミット・パイプ in-order
I1
I3
I2

## Slide 30: ROB の中身
ROB：
  プログラム順にエントリが確保される FIFO
内部にあるフィールド
  完了フラグ
    完了した命令は１を書き込む
  例外コード
    例外を発生させた場合は，その種類を書く
  その命令のPC or 分岐先ターゲット
    どっちを入れるかは例外の種類次第

## Slide 31: ROB の動作（１）
バックエンド側
  各命令はプログラム順に ROB のエントリを確保
  バックエンドで完了した命令は out-of-order に ROB に書き込む
コミット・パイプ側
  in-order に「ここまで完了した」部分を監視
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
∧＿∧
（ ・∀・）（つ つ
コミット・パイプ
I1
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
例外
コード
PC
0
...
...
0
...
...
0
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
I1
I2
I3
監視
プログラム順

## Slide 32: ROB の動作（２）
I1 が完了したので，ROB に書き込みを行う
  正常完了したので，完了フラグに１を書く
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
∧＿∧
（ ・∀・）（つ つ
コミット・パイプ
I1
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
例外
コード
PC
1
...
...
0
...
...
0
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
I1
I2
I3
監視

## Slide 33: ROB の動作（３）
I3 が完了したので，ROB に書き込みを行う
  完了フラグに１を書く
  例外を発生させていたので，その種類と自分の PC も書く
∧∧.
(*ﾟーﾟ) ﾚｲｶﾞｲﾈ
（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
∧＿∧
（ ・∀・）（つ つ
コミット・パイプ
I3
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
例外
コード
PC
1
...
...
0
...
...
１
メモリ 保護違反
I3 の PC
...
...
...
...
...
...
...
...
...
I1
I2
I3
監視

## Slide 34: ROB の動作（４）
コミット・パイプの監視ポイントが I1 に移動してきた
  直前の命令のコミットが終わった
  I1 の完了フラグが１であるため，I1 をコミット
  コミット・パイプはバックエンドとは独立して並列に動作
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
∧＿∧
（ ・∀・）（つ つ
コミット・パイプ
I3
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
例外
コード
PC
1
...
...
0
...
...
１
メモリ 保護違反
I3 のPC
...
...
...
...
...
...
...
...
...
I1
I2
I3
監視
I1

## Slide 35: ROB の動作（５）
コミット・パイプの監視ポイントが I2 に移動
  I2 の完了フラグはまだ 0 なのでコミットはしない
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
∧＿∧
（ ・∀・）（つ つ
コミット・パイプ
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
例外
コード
PC
1
...
...
...
１
メモリ 保護違反
I3 のPC
...
...
...
...
...
...
...
...
...
I1
I2
I3
監視
0
...

## Slide 36: ROB の動作（５）
I2 が完了
  例外を発生させていたので，それを ROB に書き込む
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
∧＿∧
（ ・∀・）（つ つ
コミット・パイプ
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
例外
コード
PC
1
...
...
1
メモリ
保護違反
I2 のPC
１
メモリ 保護違反
I3 のPC
...
...
...
...
...
...
...
...
...
I1
I2
I3
監視
I2

## Slide 37: ROB の動作（６）
監視対象の I2 のエントリが完了している
  例外コードが記録されているので例外の処理を行う
    PC を例外ハンドラのアドレスに書き換え
    後で戻ってこれるように I2 の PC を特別なレジスタに保存
  I3 以降を全部取り消し
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
∧＿∧
（ ・∀・）（つ つ
コミット・パイプ
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
例外
コード
PC
1
...
...
1
メモリ
保護違反
I2 のPC
１
メモリ 保護違反
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
I1
I2
I3
監視

## Slide 38: 分岐予測ミスへの対処
分岐予測ミスもこれと同様に回復可能
  ROB に分岐予測がミスであったことと，正しい飛び先を格納
    メモリ保護違反では，その命令の PC を格納していた
  「予測がミスであった」という例外コードを書く
  コミット・パイプで PC を正しい飛び先に更新
これだと回復の開始が遅いため，完了時に out-of-order に 回復を行うこともある
  すべての予測ミスの回復を行えば，最終的に辻褄はあう

## Slide 39: ROB のまとめ
ROB の動作
  バックエンドから out-of-order に完了状態を書き込み
  コミット・パイプで in-order に読み出す
    元のプログラム順に実行したときの状態を再現
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
発行キュー
フロントエンド
in-order
バックエンド out-of-order
∧w∧
ミﾟДﾟ彡
（つ つ
∧＿∧
（ ・∀・）（つ つ
ROB
コミット・パイプ in-order

## Slide 40: 今回の内容
動的スケジューリングの詳細
  例外への対応
  ロード・ストアへの対応
GPU のアーキテクチャ概要

## Slide 41: ロード・ストアへの対応
命令の発行が out-of-order
  発行の順序はレジスタによる真の依存のみを守る
  ロードやストアのアクセス先アドレスは関知しない = 実行の正しさが保たれない場合がある

## Slide 42: 実行結果がおかしくなる例
ストア→ロード間の順序の違反
  同じアドレスに対するストアとロードの順序が変わる場合
  I2→I1 の順で発行されると，x1 が書かれる前の値が x2 に
    I1: sw x1→(0x1000)
    I2: lw x2←(0x1000)
ロード→ストア間の順序の違反
  同じアドレスに対するロードとストアの順序が変わる場合
  I2→I1 の順で発行されると，x1 が書かれた後の値が x2 に
    I1: lw x2←(0x1000)
    I2: sw x1→(0x1000)

## Slide 43: 実行結果がおかしくなる例
ストア間の順序の違反
  同じアドレスに対する複数のストアの順序が変わる場合
  I2→I1 の順で発行されると，アドレス 0x1000 に x1 が残る
    I1: sw x1→(0x1000)
    I2: sw x2→(0x1000)

## Slide 44: ロード・ストア・キュー（LSQ: Load Store Queue）
LSQ：
  ロードやストアの実行結果を完了時に書き込むバッファ
  バックエンドとコミット・パイプ（とメモリ）の間にある
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
発行キュー
フロントエンド
in-order
バックエンド out-of-order
∧w∧
ミﾟДﾟ彡
（つ つ
∧＿∧
（ ・∀・）（つ つ
ROB
コミット・パイプ in-order
ＬＳＱ
∧＿∧
（ ´Д｀）
（つ つ

## Slide 45: LSQ の役割
ストアの整列
  複数のストアのデータを保持し，プログラム順にメモリに書き込む
  ストアからロードへのフォワーディング
順序違反の検出
  プログラムの意味が保たれない順序でアクセスがあった場合に，それを検出
  検出時は分岐予測時と同様にフラッシュしてやりなおす

## Slide 46: LSQ の内容
LSQ：
  プログラム順にエントリが確保される FIFO
  ROB と違い，ロードとストアにのみ割り当てられる
    ロードとストアのために ROB を拡張したものとも言える
内部にあるフィールド：
  完了フラグ：
    完了した命令は１を書き込む
  ロード or ストア識別のフラグ
  アドレス
  データ

## Slide 47: LSQ の動作
バックエンド側
  LSQ に in-order に命令ごとにエントリを確保
  バックエンドで完了した命令は out-of-order に書き込みを行う
コミット・パイプ側
  in-order に「ここまで完了した」部分を監視
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
コミット・パイプ
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
LD/ST
Addr.
...
...
...
I1
I2
I3
監視
...
Data
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
メモリ
書き込み
読み出し

## Slide 48: 動作例を使った説明
I1,I2,I3 は同じアドレス 0x100 に対してアクセスを行う命令
  ストアの整列
  順序違反の検出
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
コミット・パイプ
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
LD/ST
Addr.
...
...
...
I1
I2
I3
監視
...
Data
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
メモリ

## Slide 49: ストアの整列（１）
ストア実行時
  バックエンドから LSQ にアドレスとデータを書き込む
  バックエンドからはメモリには書き込まない
I1:SW x1→(0x100) が完了
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
コミット・パイプ
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
LD/ST
Addr.
1
ST
0x123
I1
I2
I3
監視
...
Data
0x100
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
メモリ
I1

## Slide 50: ストアの整列（２）
I3:SW x2→(0x100) が完了
  対応するエントリに同様に書き込む
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
コミット・パイプ
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
LD/ST
Addr.
1
ST
0x123
I1
I2
I3
監視
...
Data
0x100
0
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
メモリ
I3
1
ST
0x456
0x100

## Slide 51: ストアの整列（３）
監視対象が I1 に移り，完了していることを検出
  コミット・パイプからメモリにデータを書き込む
監視ポイントがプログラム順に下に移動していく = ストアの整列
  元のプログラム順でメモリに対してデータが書き込まれる
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
コミット・パイプ
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
LD/ST
Addr.
1
ST
0x123
I1
I2
I3
監視
...
Data
0x100
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
メモリ
I1
書き込み
1
ST
0x456
0x100

## Slide 52: ストアの整列（４）
ロードの実行時
  LSQ とメモリの双方にアクセス
LSQ の自身のエントリより前の部分をアドレスで検索
  ヒットした場合，そこにあるストアの値を読み出して使う
  ヒットしなかった場合，メモリからとれた値を使う
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
コミット・パイプ
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
LD/ST
Addr.
1
ST
0x123
I1
I2
I3
監視
...
Data
0x100
1
LD
...
0x100
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
メモリ
I2
1
ST
0x456
0x100
読み出し
読み出し
検索

## Slide 53: 動作例を使った説明
I1,I2,I3 は同じアドレス 0x100 に対してアクセスを行う命令
  ストアの整列
  順序違反の検出
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
コミット・パイプ
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
LD/ST
Addr.
...
...
...
I1
I2
I3
監視
...
Data
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
メモリ

## Slide 54: 順序違反の検出（１）
ロードの完了時
  LSQ に完了フラグやアドレスを書き込む
上では I2 のロードが I1 よりも先に実行
  LSQ 内には検索しても 0x100 に該当するものはない
  メモリからは 0x777 がとれたので，これを使用する
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
コミット・パイプ
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
LD/ST
Addr.
I1
I2
I3
監視
...
Data
1
LD
...
0x100
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
メモリ
I2
...
...
...
...
...
...
...
...
0x777

## Slide 55: 順序違反の検出（２）
I2 の後に I1 が実行
  I2 と同じアドレスであった
  I2 は本当は 0x777 ではなく 0x123 を読まなければならなかった = 順序違反
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
コミット・パイプ
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
LD/ST
Addr.
I1
I2
I3
監視
...
Data
1
LD
...
0x100
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
メモリ
I1
1
ST
0x123
0x100
...
...
...
...

## Slide 56: 順序違反の検出（３）
順序違反の検出
  ストアの完了時に，自分より後ろのロードのアドレスを検索
  すでに完了しているロードでアドレスがヒットした場合
    本来はそのロードはそのストアのデータを読むべきであった
    順序違反として検出し，自分より後ろを全部消してやり直す
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
(・ω・` ) （つ つ
コミット・パイプ
バックエンド
...
...
...
完了
フラグ
LD/ST
Addr.
I1
I2
I3
監視
...
Data
1
LD
...
0x100
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
メモリ
I1
1
ST
0x123
0x100
...
...
...
...
検索

## Slide 57: 実行結果がおかしくなる例の解決（１）
ストア→ロード間の順序の違反
  I2→I1 の順で発行される場合
    I1: sw x1→(0x1000)
    I2: lw x2←(0x1000)
動作：ロードを取り消してやり直す
  I1 実行時に自分より後ろを LSQ から検索すると I2 がヒット
  I2 を再実行することにより，ロードで正しい値を得る

## Slide 58: 実行結果がおかしくなる例の解決（２）
ロード→ストア間の順序の違反
  I2→I1 の順で発行されると，x1 が書かれた後の値が x2 に
    I1: lw x2←(0x1000)
    I2: sw x1→(0x1000)
動作：LSQ からフォワーディングはされない
  I2 実行時にはメモリではなく LSQ に値が書き込まれる
  I1 はメモリと，LSQ の自分より前の部分を検索
    I2 は自分より後ろのエントリにある
    検索対象とならずヒットしない = メモリから値が読まれる

## Slide 59: 実行結果がおかしくなる例の解決（３）
ストア間の順序の違反
  I2→I1 の順で発行されると，アドレス 0x1000 に x1 が残る
    I1: sw x1→(0x1000)
    I2: sw x2→(0x1000)
動作：SQ から in-order にメモリに書き込み
  I2 と I1 の順で LSQ にアドレスとデータが書き込まれる
  コミット・パイプが I1 と I2 の順でアドレスとデータを読み出し，メモリに書き込む

## Slide 60: LSQ のまとめ
out-of-order にロードとストアが実行されてもプログラムの正しさを保つ必要がある
LSQ：ロードとストアの結果を保持するバッファ
  ストアの整列
  順序違反の検出

## Slide 61: メモリ依存予測
ここまでの例：
  ロードやストアは，レジスタの依存が解決し次第実行
  大概，各ストアとロードはアドレスが違うので問題ない
より高い性能を得たい場合
  一部状況では，順序違反が頻発する
  ロードとストア間で依存関係の予測を行う
    依存元のストアが実行されるまでロードの実行を遅らせる
メモリ依存予測
  ロードが依存するストアの集合を予測
  ストア・セット予測器という予測方式が提案されている
    理想的な予測を行った場合とほぼ同等の性能がでる

## Slide 62: 投機的なロード・ストアの発行
この講義で説明したのは投機的にロード・ストアを発行する方法
  現在の CPU では主流
  教科書にはあまり書かれていないので注意
よく教科書に「メモリ曖昧性除去（memory disambiguation）」として書いてある別の方法：
  ロードやストアを，アドレス計算とメモリ・アクセスに分離
  アドレス計算だけとりあえず先にやる
  ロードは自分よりプログラム順で前にあるストアのアドレス計算が全部終わっていたら発行
上記の方法より投機的に発行する方法の方が速い
  ストアのアドレスの確定を待たなくても良いため

## Slide 63: 動的命令スケジューリングについての補足
今回省いた話題：物理レジスタの解放方法
  方法１：参照カウンタを使ってカウンタが０になったところで解放する
    ハードが複雑になりがち
  方法２：論理的にアクセスされないことが確定したタイミングで解放する
    こっちが主流

## Slide 64: 論理的にアクセスされないことが確定したタイミングで解放する
あるレジスタ r に書き込む命令がコミットした際に， そのレジスタ r に前回書き込んだ命令に割り当てられた物理レジスタを解放
下記の例：
  i1 と i2 は同じ論理レジスタ x1 に書き込んでいる
    i1 では p37 に，i2 では p48 に物理レジスタを割り当て
  i2 のコミット時に，i1 に割り当てられた p37 を解放
  i2 がコミットされるということは，
    そこより左にある命令は全て実行済み
    そこより右にある命令は x1 を参照すると p48 が見えるので，左側の p37 が参照されることはもうない
i1: x1 ← p37 ←
i2: x1 ← p48 ←

## Slide 65: 動的命令スケジューリングについての補足
この講義で扱った out-of-order の方式：Alpha 21264 のもの
  古典的な「トマスロのアルゴリズム」とは少し違うので注意
    単一の物理レジスタ・ファイルと RMT によるリネーム
    値は ROB に書き込まず，ブロードキャストもしない
    ロードやストアは投機的に実行され，順序違反を検出
Intel Core i7 の後期や AMD Ryzen もこれと同等
  ほぼすべての CPU がこのやり方に収斂した
教科書等とやりかたが何か違う？と思った場合は，実際違う
  この講義で書いたやり方ベースで書かれた教科書は たぶんまだない

## Slide 66: 今回の内容
動的スケジューリングの詳細
  例外への対応
  ロード・ストアへの対応
GPU のアーキテクチャ概要

## Slide 67: GPU：Graphics Processing Unit
GPU
  もともとはグラフィックを高速に処理するためにあった
GP-GPU（General Purpose computing on GPU）
  グラフィック以外に，汎用の計算に GPU を使用する使い方
  大量の単純な処理の繰り返しが得意
    行列積 → 機械学習
    仮想通貨のマイニング
  GP-GPU での使用を前提として説明
ここでは主に NVIDIA の GPU をある程度前提として説明

## Slide 68: GPU のプログラム実行イメージ
行列積の普通に C で書いたコード
  for (k = 0; k < 1024; k++) // ３重ループ for (j = 0; j < 1024; j++) for (i = 0; i < 1024; i++) a[j][i] += b[j][k] * c[k][i];
OpenCL や CUDA のイメージ
  // func が 1024 個起動されて並列に実行される
  func(thread_id) {
  i = thread_id; // 0-1023 がスレッド ID として渡される
  for (k = 0; k < 1024; k++) // ２重ループ
  for (i = 0; i < 1024; i++) a[j][i] += b[j][k] * c[k][i];
  }

## Slide 69: GPU で動くプログラムに期待できる性質
並列に動作する大量のスレッドがある
  ループの各イタレーションが各スレッドに相当
各スレッドは比較的短い
  元がループの各イタレーションなので，短い
各スレッドは基本的に同じことをしている
  元がループなので

## Slide 70: SIMD（Single Instruction Multiple Data）
単一の命令で複数のデータを演算（複数の演算器を駆動）
  命令メモリやデコードなどのハードが省ける
  単一の命令で 16 個ぐらいの演算器を駆動
GPU では各スレッドは基本的に同じことをしている
  基本的には SIMD アーキテクチャで実行可能
  全スレッドが同じプログラムを実行 = 各演算器で並列に実行
演算器
命令
メモリ
PC
演算器
命令
メモリ
PC
CPU （のマルチコア）
演算器
命令
メモリ
PC
SIMD アーキテクチャ
演算器
演算器

## Slide 71: NVIDIA の SIMT（multiple thread）
SIMD だと，全ての演算器は全く同じ動きしかできない
  スレッドごとに個別に分岐ができない
SIMT アーキテクチャ：各スレッドごとに違う PC を用意
  全員が同じパスにいる限りは SIMD と同じように動作
  分岐して違うパスにいった場合は，それぞれ時分割して処理
    = 分岐が違うパスにいきまくると凄い性能が下がる
演算器
命令
メモリ
PC
SIMD アーキテクチャ
演算器
演算器
演算器
命令
メモリ
PC
SIMT アーキテクチャ
演算器
演算器
PC
PC

## Slide 72: NVIDIA の SIMT（multiple thread）
NVIDIA 用語
  スレッド（thread）：
    下記図の各 PC に対応
  ウォープ（warp）
    まとめて実行されるスレッドのまとまり
      ウォープごとには違う経路の実行を時分割なしに実行できる
    下記図のコア単位でのまとまりに対応
      実際は各コアは複数のウォープのコンテキストを持っている
演算器
命令
メモリ
PC
コア1
演算器
演算器
PC
PC
演算器
命令
メモリ
PC
コア０
演算器
演算器
PC
PC

## Slide 73: バックエッジに対する対処
CPU の場合
  フォワーディング，分岐予測，命令スケジューリング…
GPU の場合
  上記を一切行わない
  全部マルチスレッディングで対処
    前ページの用語に従うと，マルチウォープ実行
    以降の説明ではマルチスレッドの言葉で説明

## Slide 74: CPU のバックエッジ：逆方向（右から左）
バックエッジがあるため，命令を単純に流せない場合がある
  工場のラインのように，一方向に流せない
ALU
PC
加算
4
アドレス
命令
書き込みデータ
書きREG番号
読みREG番号
読みREG番号
レジスタ・ファイル
命令メモリ
アドレス
データ・メモリ
書きデータ
読みデータ
3. 分岐結果の PC への反映
制御ハザードの原因
2. ロードの結果の書き込み データハザードの原因
演算器自体への フォワーディング

## Slide 75: 分岐予測
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
動作
  「if a > 0」の結果を予測して，命令を取り込む
    前回はこっちに行ったので，次もこっちに違いないとかで予測
  あとから予測が正しいか確認する
if a > 0
a=a-1
わいの予想では else や
ほんまかいな
後でたしかめるで
ｳｿｸｻｰ
ﾎﾝﾄｶﾅｰ
if a > 0:
a=a+1
else:
a=a-1
プログラム

## Slide 76: マルチスレッドによる解決
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
動作
  「if a > 0」の結果が出るまで他のスレッドの命令をフェッチ
  フェッチすべき候補のスレッドは大量にある
if a > 0
if a > 0
if の方向が確定するまで
他のスレッド流すで
if a > 0:
a=a+1
else:
a=a-1
プログラム
if a > 0

## Slide 77: フォワーディング
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
フォワーディング（バイパスとも呼ぶ）
  (*ﾟーﾟ) の人が，次のサイクルに結果を使えるようショートカットを作って手元に結果をおいておく
レジスタ・ファイル
演算器
a++
a++
a=a+1
b=a-1
c=a+2
e=…
…
a=a+1
b=a-1
c=a+2
近道つくればいいじゃない

## Slide 78: マルチスレッドによる解決
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
∧∧.
(*ﾟーﾟ)（つ つ
∧＿∧
( ´・ω・)（つ つ
レジスタ・ファイルに値が書き込まれるまで，他のスレッドを流す
  複数のスレッドの a が同時に存在するので，レジスタは大きくなる
レジスタ・ファイル
演算器
a++
a++
a=a+1
b=a-1
c=a+2
e=…
…
a=a+1
a=a+1
a=a+1
レジスタに書かれるまで
他のスレッド流すで

## Slide 79: CPU と GPUの違い GPU では演算器搭載量を重視 = 最大性能が上がる
CPU
  単一のスレッドの実行時間を短くすることに特化
  各種投機実行や，動的命令スケジューリングに回路資源を投入
GPU
  大量のスレッドの実行スループットを上げることに特化
  演算器以外の部分をそぎ落とし，なるべく大量の演算器を積む
加算器
乗算器
ROB
RMT
発行
キュー
LSQ
分岐
予測
依存
予測
...
チップ面積
加算器
乗算器
...
チップ面積

## Slide 80: GPU の概要のまとめ
下記の性質を利用して，演算器以外の回路を削減
  並列に動作する大量のスレッドがある
    バックエッジは全部マルチスレッドで対処
    依存関係やキャッシュ・ミスで実行できない場合も， 他のスレッドの実行ですます
  各スレッドは比較的短い
    命令メモリは少しで良い
  各スレッドは基本的に同じことをしている
    SIMT により，フロントエンドを統合
演算器搭載量をふやして，ピーク性能を向上
  同じ回路面積あたりで CPU の数倍

## Slide 81: アクセラレータや GPU は何故 CPU より速いのか？
演算器そのものは一緒
  加算器や乗算器などはどのアーキテクチャでも共通
演算器以外の部分をいかに減らすかにより決まる
  対象のプログラムの性質に特化することで，機能を削っても性能が落ちないようにする
  減らした分だけよりたくさん演算器がつめて電力も回せる

## Slide 82: アクセラレータや GPU は何故 CPU より速いのか？
シストリック・アレイ
  GPU はまだ演算1回ごとに命令を読んだり，レジスタ・ファイルにアクセスしている
  そもそもやる計算が決まっているなら，演算器を直接繋いでそこにデータを流せば良い
  Google の TPU とかはこれ

## Slide 83: Norman P. Jouppi et al., In-Datacenter Performance Analysis of a Tensor Processing Unit, ISCA 2017 より

## Slide 84: https://cloud.google.com/tpu?hl=ja より

## Slide 85: 今回の内容
動的スケジューリングの詳細続き
  例外への対応
  ロード・ストアへの対応
GPU のアーキテクチャ概要

## Slide 86: レポート課題
MICRO2019/ISCA2020，ないしはこの講義で出てきた何らかの論文を１つ選び読んでまとめる
  分量は，日本語なら3000文字，英語なら1500ワード程度を目安
  ISCA 2020
    https://www.iscaconf.org/isca2020/program/
  MICRO 2019
    https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3352460
提出方法：
  shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp にメールで提出
  タイトルを「先進計算機構成論レポート (学籍番号)」とすること
締め切り：8月10日

## Slide 87: 出欠と感想
本日の講義でよくわかったところ，わからなかったところ， 質問，感想などを書いてください（なんか一言書いてね）
  LMS の出席を設定するので，そこにお願いします
  パスワード：gpgpu
意見や内容へのリクエストもあったら書いてください