## Slide 1: 先進計算機構成論 11
東京大学大学院 情報理工学系研究科 創造情報学専攻
塩谷 亮太
shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp

## Slide 2: 感想とか質問とか
ハードウェアが命令をよしなにしてくれるCPUと比較してGPUで適切な計算をするプログラムを書くのは大変そうだなあ(小並感)という感想でした。
GPUでもRISC-Vのようなオープンソースのアーキテクチャは存在するんでしょうか？
Edgeデバイス向けのGPUが増えてきていますが消費電力低下技術もCPUとGPUでおなじなのでしょうか？

## Slide 3: 感想とか質問とか
CUDAと OpenCLがGPUで最も代表的な言語だと思いますが、両者の長所短所や特徴を詳しく知りたいです。
cuda 今書いているのですが，メモリの種類が複雑で，ワクワクするけど大変…（個人的な感想）

## Slide 4: 感想とか質問とか
GPUにおけるSIMTのアーキテクチャでは分岐して違うパスにいった場合時分割で処理する、という話があったと思いますが、たしかにそれでは性能劣化が激しくなると思います。わざわざそのような分岐をサポートして、メリットのあるケースというのはあるのでしょうか？

## Slide 5: 感想とか質問とか
極端な例でロード・ストアの多発するようなプログラムを考えたとき、結局ほとんどの処理がROBでin-orderなcommitになって処理が捨てられていくので、OoO発行はin-order並みの性能になるのでしょうか。
バッファ系のハードウェアがたくさん出てくるので、混乱しそうです。

## Slide 6: 感想とか質問とか
フロントエンド，バックエンド，コミット・パイプはこれまでのステージを別の単位で区切ったようなものだと考えればよいですか．
マイコンでちょっとだけSIMDを触ったことがありましたが、シムドと呼んでいました・・・。

## Slide 7: 感想とか質問とか
ハードウェア割り込みなども、例外と似たような処理の仕方だと思っていた (割り込みが入った時点で用意されていた処理に飛ぶ) のですが、この理解で正しいのでしょうか？

## Slide 8: 感想とか質問とか
レポート提出なのですが、メールだと届いてるかどうかわからなかったり、修正したい場合もあるかもしれないので、できればLMS経由で提出したいです。

## Slide 9: 前回の内容
命令パイプラインの詳細
ハザードとその解決方法

## Slide 10: 今日の内容
キャッシュ

## Slide 11: キャッシュとは？
「キャッシュ」って，ブラウザのあれ？
ちょっと違うけど，原理は同じもの

## Slide 12: 原理は同じ
ブラウザのキャッシュ
  WEB サーバーからページを取ってくるのは遅い
  1回見たページを PC やスマホの「キャッシュ」に置いておく
  2回目からは表示が速い
メモリのキャッシュ
  メイン・メモリからデータを取ってくるのは遅い
  1回読んだデータを CPU の「キャッシュ」に置いておく
  2回目からは読み込みが速い

## Slide 13: 性能へ大きく影響するし，影響範囲も広い
キャッシュが問題になることは非常に多い
  ほとんどのプログラムで性能に大きな影響を与えている

## Slide 14: 例：行列積の実装と性能
三重ループとして実装できる
  ループの順番は任意に入れ替え可能
単にループの順番を入れ替えるだけで処理時間が大きく変化する
  外側から k j i の順 → 178秒
  外側から k i j の順 → 20秒
  外側から j i k の順 → 1100秒
この変化は，キャッシュを有効に働かせているかどうかに由来
  計算量や全体としてのメモリ使用量は全く同じなのに
  for (int k = 0; k < SIZE; k++)
  for (int j = 0; j < SIZE; j++)
  for (int i = 0; i < SIZE; i++)
  a[k][j] += b[k][i] * c[i][j];

## Slide 15: 内容
メモリの容量と速度
キャッシュの基本的な考え方
キャッシュの構成方法
行列積での動作例

## Slide 16: メモリの性質
容量（大きい or 小さい）
  どのぐらい数のデータを覚えることができるか
速度（速い or 遅い）
  どのぐらいの速さで読み書きできるか
容量と速度にはトレードオフがある
  「大きくて速くいメモリ」は作ることができない

## Slide 17: メモリの構造と性質
構造：
  Word line (WL)：読み出すセルの位置を指定する信号線
  Bit line (BL)：セルの情報を読み出す信号線
  セル：1ビットの情報を記憶する回路
    これがたくさん並んでいる
  スイッチ：WL が1 だった場合に接続されるスイッチ
０
1
1
1
1
…
…
アドレス
０
１
２
8000
8001
セル
BL
WL0
WL1
WL2
WL8000
WL8001
スイッチ

## Slide 18: メモリの読み出し
アドレス 1 のデータを右端で読み出す場合
  読みたいセルに対応する WL をアサートする
  スイッチが ON になり，BL と接続
  信号が伝わり，読み出される
０
1
1
1
1
…
…
０
１
２
8000
8001

## Slide 19: 容量と速度
構造と性質
  容量：セルの数
  速度：左端のセルから右端に信号が伝わる時間
    普通は一番遅いところにあわせて毎回待つ
トレードオフ
    セルの数を増やすほど，BL は長くなる
    = 読み出しにかかる時間が長くなる
０
1
1
1
1
…
…
０
１
２
8000
8001

## Slide 20: 実際にはアクセス時間は容量の平方根ぐらいに比例
格子状に並んだセルの外周部の長さがアクセス時間を決めるから
メモリ：32GB
CPU：32KB
  1ns
  100ns

## Slide 21: アクセス時間は容量の平方根ぐらいに比例
格子状に並んだセルの外周部の長さがアクセス時間を決める
メモリ容量 =
容量（セルの数）が一定の場合，正方形に近くするのが最も経路が短くなる
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
word lines
cell
column selector
decoder
data
WL
BL

## Slide 22: 速度
信号線の長さがなぜ問題に？
  電気信号が伝わる速度はとても速いのでは？
計算してみる：
  光の速度： 秒速 30万Km = 3×10^8 m
  CPU の動作周波数： 3GHz = 3×10^9 Hz
  1回の処理で光が進める長さ = (3×10^8) / (3×10^9) = 0.1m = 10cm
光の速度でも大して進めないぐらい，今のコンピュータは速い
  回路中の電気信号の伝達は光よりもだいぶ遅い

## Slide 23: データをとってくるのに，どのぐらいかかるか？
メモリ
CPU
ハードディスク
光学ドライブ
テープ・ドライブ
  1ns
  100ns
  ns
  ns
  マイ本棚： 1分（目的の本を探す）
  木星： 2年 （ロケット）
  白鳥座デネブ： 2000年（光速）
  名古屋： 95分（新幹線）

## Slide 24: メモリのまとめ
メモリ
  情報を記憶し，アドレスで指定して読み書きする回路
速さと大きさにはトレードオフがある
  「大きくて遅いメモリ」か「小さくて速いメモリ」しか作れない
実際には，セルをどのような方式で作るかでも大きく変わる
  しかし，上記のトレードオフは常になりたつ

## Slide 25: 内容
メモリの容量と速度
キャッシュの基本的な考え方
  基本的な原理と構造
  容量の性能への影響
  キャッシュのレイテンシと命令スケジューリング
キャッシュの構成方法
行列積での動作例

## Slide 26: 記憶階層
以下を階層的に組み合わせる
  小さいけど速いメモリ：キャッシュ
  大きいけど遅いメモリ：メイン・メモリ
メイン・メモリ
CPU
メイン・メモリ
CPU
キャッシュ
  長時間
  短時間（値があれば）

## Slide 27: キャッシュの動作
ソフトの性質：
  一度使用した値は，すぐにまた使う可能性が高い
  ブラウザのキャッシュと同じ
一度利用した値を入れておくことで，2度目からは高速に
メモリ
CPU
メモリ
CPU
キャッシュ
  長時間
  短時間（値があれば）

## Slide 28: 時間局所性
「一度使用した値は，すぐにまた使う可能性が高い」という性質
なぜか？
  人間は，「普通は」関連のある処理同士を近くに書く
  プログラムの各行ごとに全く関係無い処理を混ぜたりは 「普通は」しない
関連する処理は，当然同じデータを使う可能性が高い
  同じ入力データの使いまわし
  前の行の結果を次の行の入力で使う
    for ループなどはこれらの典型

## Slide 29: 実際には多層の構造になっている
中間の速さと大きさのキャッシュが 複数組み合わされている
  PC に使われている CPU だと L1 ～ L3 まで あるのが一般的
  L は Level の略で， 大きいほど（高次）CPU から遠い
メモリ
L2
L1
L3 キャッシュ

## Slide 30: キャッシュの基本的な考え方のまとめ
記憶階層
  小さいけど速いメモリ：キャッシュ
  大きいけど遅いメモリ：メイン・メモリ
時間局所性
  一度使用した値は，すぐにまた使う可能性が高い
実際には多層の構造になっている
  中間の速さと大きさのキャッシュが複数組み合わされている

## Slide 31: 内容
メモリの容量と速度
キャッシュの基本的な考え方
  基本的な原理と構造
  容量の性能への影響
  キャッシュのレイテンシと命令スケジューリング
キャッシュの構成方法
行列積での動作例

## Slide 32: キャッシュへの性能への影響
下記のような二重ループを考える
  SIZE がキャッシュの容量に収まっていれば， 内側ループ終了後に table の全データがキャッシュに乗る
  次の内側の周回では全データがキャッシュに乗っているので速い！
  for (int i = 0; i < NUM_TEST; i++) {
    uint32_t p = 0;
    for (int j = 0; j < SIZE; j++) {
      p += table[j];
    }
  }
メモリ
キャッシュ 32KB
  1ns
  100ns

## Slide 33: SIZE がキャッシュ容量を超えた時の振る舞い
SIZE = アクセス範囲， CAP = キャッシュ容量 とすると，１回のアクセスににかかる時間は
  SIZE <= CAP： 定速（速い）
  CAP < SIZE <= CAP×2： 徐々に遅くなる
  CAP×2 < SIZE： 定速（遅い）

## Slide 34: SIZE <= CAP：定速（速い）
常にキャッシュに SIZE 分のデータ乗ってるので速い
データ量
CAP（キャッシュ容量）
SIZE（アクセス範囲）
ループ後のキャッシュ上のデータ

## Slide 35: CAP < SIZE <= CAP×2：徐々に遅くなる
終了後には緑の分は上書きされて残らない
  次回は紫の分のみヒットする
データ量
CAP（キャッシュ容量）
SIZE = CAP × 1.5
ループ後のキャッシュ上のデータ
左から順に（緑，紫，赤）アクセスすると…

## Slide 36: CAP×2 < SIZE： 定速（遅い）
終了後には緑の分は上書きされて残らない
  全くヒットしなくなる
データ量
CAP（キャッシュ容量）
SIZE = CAP × 1.5
ループ後のキャッシュ上のデータ
左から順に（緑，紫）アクセスするとすると…

## Slide 37: 実際の測定データ
  縦軸を基数10の対数軸，横軸を基数２の対数軸に
  低次キャッシュの内容は必ず高次に含まれる仕様（メーカー依存）
    256KB+32KB ではなく 256KB で変化しはじめる
Chart: SIZE = アクセス範囲（KB）
| 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 29 | 37 | 46 | 58 | 72 | 90 | 113 | 142 | 177 | 221 | 277 | 346 | 433 | 541 | 677 | 846 | 1058 | 1322 | 1653 | 2066 | 2583 | 3229 | 4036 | 5046 | 6307 | 7884 | 9855 | 12319 | 15399 | 19249 | 24061 | 30076 | 37595 | 46994 | 58743 | 73429 | 91786 | 114733 | 143416 | 179271 | 224088 | 280110 | 350138 | 437673 | 547091 | 683864 | 854830
 | 1.3709 | 1.4007 | 1.4007 | 1.4007 | 1.4008 | 1.4008 | 1.4008 | 1.4007 | 1.3711 | 1.4008 | 1.878 | 1.8483 | 2.3253 | 2.8018 | 2.803 | 2.8026 | 2.774 | 3.2793 | 2.8042 | 4.6539 | 6.5438 | 8.8328 | 10.2907 | 12.611 | 13.1232 | 13.5948 | 14.437 | 16.3576 | 14.5196 | 15.1196 | 16.5408 | 17.5085 | 19.3531 | 20.8084 | 27.0943 | 34.2996 | 42.6157 | 52.033 | 58.6473 | 63.4121 | 70.0033 | 71.9688 | 78.5908 | 78.4661 | 79.796 | 82.4346 | 87.2266 | 87.676 | 88.8581 | 93.6954 | 91.7326 | 93.0881 | 93.7129 | 96.0548 | 97.2815 | 103.3191
L1(32KB)
< 32KB×2
L２(256KB)
< 256KB×2
L3 (8MB?)

## Slide 38: プログラム最適化の上で，重要なポイント
上記の状態を保つこと
  ワーキング・セット：
    処理のまとまりごとに，アクセスするデータの範囲（使用量）
  ワーキング・セットがキャッシュ容量に収まることが重要
データ量
CAP（キャッシュ容量）
SIZE（アクセス範囲）
ループ後のキャッシュ上のデータ

## Slide 39: キャッシュ容量を意識した最適化
32KB，256KB，数MB あたりに壁があることを覚えておくとよい
  L1 に収まっていれば，最高速が出せる
  実際には色んなデータが同時にキャッシュを使うので，もう少し少なめを意識した方がよい
現実には，具体的なキャッシュ容量をそこまで意識しないでもよい
  アクセス範囲が小さくなるよう心がけるだけでも十分効果がある
  範囲が容量を超えても，ただちに効果がなくなるわけではない
    2倍ぐらいまでは効果が持続する
    階層化されているので，どっかの階層にひっかかるようになるだけでも効果がある

## Slide 40: 最近はまた階層のトレンドが変わりつつある
複数のコアを意識してバランスが変わっている
  新しい Intel Xeon だと L2 を大きく，L3 を小さく
  各コアの L2 は 1MB ぐらいで， L3 が各コアから溢れたデータの受け皿に
L2
256KB
core
L3 キャッシュ
8MB
core
core
core
L2
256KB
L2
256KB
L2
256KB
L2
1MB
core
L3 キャッシュ ４MB
core
core
core
L2
1MB
L2
1MB
L2
1MB

## Slide 41: より大容量のメモリを使う場合
実際にはさらに上に，メモリ容量の壁がある
  物理メモリを超えた容量を使う場合，ハードディスクが使われる
  この場合，メイン・メモリがハードディスクのキャッシュになる
ハード・ディスクはミリ秒単位でアクセスに時間がかかる
  物理的に回っている円盤だから，読み出し時の位置合わせが大変
  メイン・メモリは100ナノ秒程度なので，極めて遅い
    1ミリ秒 = 10^6 ナノ秒

## Slide 42: 内容
メモリの容量と速度
キャッシュの基本的な考え方
  基本的な原理と構造
  容量の性能への影響
  キャッシュのレイテンシと命令スケジューリング
キャッシュの構成方法

## Slide 43: キャッシュのレイテンシと命令スケジューリング
キャッシュ階層ごとのレイテンシの例
  L1: 4 サイクル
  L2: 10 サイクル
  L3: 30 サイクル
  メイン・メモリ：300 サイクル
命令のスケジューリング能力と関係する

## Slide 44: L1: ４サイクル
L1 レイテンシが4サイクル =
  MEM ステージが４段にパイプライン化
後続の３サイクルは，ロードに依存する命令は実行できない
  スカラプロセッサなら，なにか依存関係にない３命令があれば時間が潰せる
  静的スケジューリングでも対応できるぐらい
    無依存な命令をロードの後ろに３命令いれておけばよい
IF
ID
MEM
WB
MEM
MEM
MEM
IS
IF
ID
EX
IS
IF
ID
IS
WB
EX
WB
IF
ID
EX
IS
IF
ID
IS
WB
EX
WB
3 サイクル間は依存しない命令を実行する必要がある

## Slide 45: L1: ４サイクル
スーパスカラでは，パイプラインを全く止めずに最大幅分実行させるのは辛くなってくる
これ以上は L1 のレイテンシは伸ばせない
IF
ID
MEM
WB
MEM
MEM
MEM
IS
IF
ID
EX
IS
IF
ID
IS
WB
EX
WB
IF
ID
EX
IS
IF
ID
IS
WB
EX
WB
IF
ID
EX
IS
IF
ID
IS
WB
EX
WB
IF
ID
EX
IS
IF
ID
IS
WB
EX
WB
IF
ID
EX
IS
IF
ID
IS
WB
EX
WB
IF
ID
EX
IS
WB

## Slide 46: L2: 10サイクル
L2 ぐらいになると，60 命令ぐらい並列に実行できないといけない
10サイクル
10サイクル × フェッチ幅 6 命令 = 60命令

## Slide 47: Out-of-order スーパスカラ・プロセッサ との関係
動作
  フロントエンドからは毎サイクル 6 命令ぐらいが発行キューに挿入
  L2 アクセスの 10 サイクル間に 60 命令が挿入される
実際には発行キューからは「L2 アクセスする命令に無依存で発行できた命令は」消えていく
  しかし依存があるものはどんどん溜まっていく
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
発行キュー
フロントエンド
バックエンド
∧w∧
ミﾟДﾟ彡
（つ つ
∧＿∧
（ ・∀・）（つ つ
ROB

## Slide 48: Out-of-order スーパスカラ・プロセッサ
リオーダバッファ（ROB）はプログラム順にしか出ていけない
  最低でもフロントエンドの幅 × L2 レイテンシ ぐらいはないと ROB にエントリが確保できずフロントエンドが止まってしまう
  （ROB のエントリはフロントエンドで確保する）
∧∧
(,,ﾟДﾟ)
（つ つ
∧＿∧
( ´∀｀)
（つ つ
発行キュー
フロントエンド
バックエンド
∧w∧
ミﾟДﾟ彡
（つ つ
∧＿∧
（ ・∀・）（つ つ
ROB

## Slide 49: ROB の状況
10サイクル
一番上の命令がコミットするまで， この部分は ROB にたまり続ける
メモリ・アクセスのレイテンシ × フェッチ幅 分は ROB のエントリが必要

## Slide 50: メイン・メモリ・アクセス：300 サイクル
300 サイクル
ROB サイズ
300 サイクル
基本的に ROB のサイズ一杯まで後続の命令が取り込まれる
  フロントエンドはその状態で停止
  バックエンドも無依存な命令を実行しつくした後停止
メイン・メモリ・アクセスのたびにひし形の構造が現れる
  メモリ・アクセスがコミットされ ROB が解放されるとフェッチが再開

## Slide 51: 実際のプログラム実行の様子 SPEC CPU 2006 ベンチマークの mcf より
下記の場合，ミス同士が直列に依存していたため， ひし形が合成されたような形になっている
miss latency
miss latency
cache miss
cache miss
Notes: The next example is a cache miss.
A cache miss is typically shown as a diamond-like shape,
when the image is zoomed out as follows.
This horizontal line represents a cache miss latency.

## Slide 52: メモリ・レベル並列性 （Memory Level Parallelism）
ROB が大きいと，お互いに無依存な複数のメモリ・アクセスをオーバーラップして実行できるようになる
ROB サイズ小
ROB サイズ小
ROB サイズ大

## Slide 53: キャッシュのレイテンシと命令スケジューリング
発行キューや ROB のサイズとキャッシュのレイテンシは関連している
  バランスするように各部のパラメータが決定されている
  各レベルのキャッシュのレイテンシ，フェッチ幅，発行幅，発行キューのサイズ，ROB のサイズ
メモリ・レベル並列性
  メイン・メモリ・アクセスが並列して打てると性能向上が非常に大きい
  ROB を非常に大きくとこの効果が得やすくなる
    単純に計算が並列にできる意味での命令レベル並列性とはまた別の効果

## Slide 54: 内容
メモリの容量と速度
キャッシュの基本的な考え方
キャッシュの構成方法
行列積での動作例

## Slide 55: キャッシュの詳細
方式：
  基本的な構造（フルアソシアティブ方式）
  ダイレクトマップ方式
  セット・アソシアティブ方式
ライン単位での管理
アドレスとキャッシュ構造の具体的な対応関係

## Slide 56: キャッシュの基本的な構造
キャッシュのエントリの内容
  タグ： コピーしてきたデータが，メモリの どこのアドレスにあったかを表す
  データ：その内容
コピー時に元のアドレスと一緒に格納する
  上記の例： 0002 にあった 12 と，8000 にあった 33 を保持
84
ff
12
…
0000
0001
0002
…
アドレス
データ
33
55
8000
8001
0002
8001
12
55
タグ
データ
容量が２エントリのキャッシュ
メモリ

## Slide 57: 読み出し時の動作
まず全てのタグを読み出す（この場合２つ）
アドレスと一致するタグがあるかをチェック
  ヒット：もしあれば，そこのデータを読む
  ミス： なければ，メモリにアクセス
たとえば CPU がアドレス 8001 を読むと， タグに 8001 があるのでヒット
84
ff
12
…
0000
0001
0002
…
アドレス
データ
33
55
8000
8001
0002
8001
12
55
タグ
データ
容量２のキャッシュ
メモリ

## Slide 58: フルアソシアティブ方式とその問題
先ほどの方式をフルアソシアティブ方式と呼ぶ
  全てのタグをチェックする方式
問題：
  格納データ数を増やすと，比例して比較するタグ数が増える
  比較のための回路は複雑で遅いし，電気もバカ食いする
0002
8000
12
33
タグ
データ
容量２のキャッシュ ２つのタグをチェック
0002
8000
12
33
タグ
データ
容量4のキャッシュ
４つのタグをチェック
0102
5511
00
78

## Slide 59: ダイレクトマップ方式
「アドレス mod サイズ」の番号のエントリにアクセス （mod は剰余，数字は16進数表記）
  アドレス 8000：8000 mod 4 = 0 番にアクセス
  アドレス 5513：5513 mod 4 = 3 番にアクセス
フルアソシアティブとの違い：
  利点：チェックするタグは常に１つですむ
  問題：アドレス下位がかぶると（競合とよぶ），上書きされる
    8000, 7000, 0100 のアクセスがあると，０番しか使えない
タグ
データ
8000
1001
12
33
0102
5503
00
78
０
1
2
3

## Slide 60: セットアソシアティブ方式
「アドレス mod サイズ」のセットにアクセス
  上の例の場合，１つのセット内に２つの タグ+データ がある
連想度：
  セットの中にいくつ要素を入れるかのこと
  上記の場合連想度は２（2-way とも呼ぶ）
利点：競合するデータを複数持てる
  キャッシュに必要なデータが在る率（ヒット率）が上がる
8000
1001
12
33
0102
5513
00
78
タグ
データ
０
1
2
3
0100
7701
53
44
5102
0503
22
87
タグ
データ
セット

## Slide 61: セットアソシアティブ方式の動作
アドレス 0100 にアクセスがあった場合：
  「0100 mod 4=0」よりセット０のタグを全て読んで，これと比較
  右側のタグ 0100 がヒットしたので，ここを読み出す
どこにもヒットしなかった場合
  メモリからデータを取ってきて，キャッシュに書き込む
  同一セット内で最も長時間アクセスされてないものに書き込むことが一般的
8000
1001
12
33
0102
5513
00
78
タグ
データ
０
1
2
3
0100
7701
53
44
5102
0503
22
87
タグ
データ

## Slide 62: 容量一定（=４）にして連想度を変えた場合
容量 = 連想度 × セット数
各方式との関係
  ダイレクトマップ： 連想度１のとき
  フルアソシアティブ：連想度=容量のとき
8000
1001
12
33
0102
5513
00
78
連想度１
（=ダイレクトマップ)
０
1
2
3
8000
1001
12
33
０
1
0100
7701
53
44
8000
12
０
0100
53
7000
12
0500
53
連想度2
連想度4
（=フルアソシアティブ)

## Slide 63: 競合と複雑さのトレードオフ
容量一定の場合のトレードオフ
  連想度大：競合の影響が小さいが，回路が複雑
  連想度小：競合の影響が大きいが，回路が簡単
現実的には，連想度 2 から 32 ぐらいまでが良く使われる
8000
1001
12
33
0102
5513
00
78
連想度１
（=ダイレクトマップ)
０
1
2
3
8000
1001
12
33
０
1
0100
7701
53
44
8000
12
０
0100
53
7000
12
0500
53
連想度2
連想度4
（=フルアソシアティブ)

## Slide 64: 各方式のまとめ
キャッシュ
  小容量で高速
  メモリの一部をアドレス（タグ）と共にコピー
方式
  ダイレクトマップ
  セットアソシアティブ
  フルアソシアティブ
性質
  連想度によって分類可能
  ヒット率と複雑さにトレードオフ

## Slide 65: キャッシュの詳細
方式：
  基本的な構造
  ダイレクトマップ方式
  セット・アソシアティブ方式
ライン単位での管理
アドレスとキャッシュ構造の対応

## Slide 66: ライン
キャッシュ上のデータはラインと呼ばれる単位で管理される
  ライン：複数バイトからなる塊
  実際には 16 から 128バイトぐらい
理由：
  容量の効率をあげるため
  空間局所性を利用するため

## Slide 67: 容量の効率
タグが大きくて無駄
  これまでの説明では，アドレスごとに1バイトのデータを仮定
  一方，アドレスは 32 から 64 ビット
  このままではデータよりもタグを覚えているようなもの
f3568000
12
タグ
(32bit=4バイト)
データ
（1バイト）

## Slide 68: 容量効率の向上
ライン
  タグが指すアドレスから始まるデータのまとまりのこと
  キャッシュの各エントリでは，このライン単位でデータを持つ
利点：ラインサイズが増えると，データが占める割合が増える
  １バイト： 1×4=４バイト
  １６バイト： 16 バイト
  （双方，タグとデータ合計で20バイト）
f3568000
12
タグ
(32bit=4バイト)
データ
（1バイト）
ライン（16バイト）
f3568000
12 59 46 16 54 64 48 47 45 84 85 48 54 fe 55 84
タグ
(32bit=4バイト)

## Slide 69: 空間局所性
２種類の局所性
  時間局所性：
    「一度使ったデータは，すぐにまた使われる」
  空間局所性：
    「あるデータが使われると，その近くにあるデータも使われる」
たとえば，
  以下では i 番目がアクセスされると i+1 にもアクセスされる
    for(i = 0;i < SIZE; i++)
    v += buf[i]
  ある構造体内の要素にアクセスがあると，その構造体の別の要素にもアクセスがある

## Slide 70: ライン単位の管理と空間局所性
データはライン単位でやりとりされる
  あるデータがアクセスされると，周囲のデータも一緒にキャッシュに格納される
たとえば，ラインが 16 バイトだった場合
  各要素は1バイトで16要素の配列 buf[16] を考える
  buf[0] のアクセス時に，buf[1] ~ buf[15] までをまとめて読む
    まとめてメモリから取ってきてキャッシュにおく
  buf[1] から buf[15] アクセス時は，キャッシュにヒット

## Slide 71: キャッシュの詳細
方式：
  基本的な構造
  ダイレクトマップ方式
  セット・アソシアティブ方式
ライン単位での管理
アドレスとキャッシュ構造の対応

## Slide 72: キャッシュ内のデータの配置
以下に要素に関連して変化
  連想度
  容量
  ラインのサイズ
プログラムの高速化のためには，以下を知る必要がある
  アドレスとキャッシュ内のラインの位置の対応
  結果，どのようにアクセスするとキャッシュにヒットするのか
さらに後半ではいくつかの実例をつかって説明

## Slide 73: セットアソシアティブ・キャッシュの例
構成
  連想度： ２
  セット数： ４
  ラインサイズ：16バイト
総記憶容量
  連想度 2 × セット数 4 × ライン 16 バイト = 96 バイト
タグ
ライン
０
1
2
3
タグ
ライン

## Slide 74: アドレスとラインの対応
アドレスは1バイト単位でメモリの位置を表すものとする
最下位ビット 0 ～3 （計４ビット）
  最下位部分がライン内の位置に対応
    空間局所性を利用するため
  4ビットなのは，ラインサイズが16バイトだから
    2 ^ 4 = 16
    （ラインサイズは必ず２の累乗になる
タグ
ライン
０
1
2
3
タグ
ライン
アドレス
アドレスの
最下位4ビット
3210

## Slide 75: アドレスとセットの対応
ライン部分の上位にあるビット 4 ～5 （計2ビット）
  この部分を使って，どのセットにアクセスするか決める
  ２ビットなのは，セット数が４だから
    2 ^ 2 = 4
  セット数も必ず２の累乗になる
アドレスのこの部分はなるべくばらけた方がよい
  同じセットにアクセスがいかず，競合がおきにくくなる
タグ
ライン
０
1
2
3
タグ
ライン
アドレス
ここの2ビット
3210
54

## Slide 76: アドレスとタグの対応
残りの上位のビットがタグとなる
タグにはセット（赤）やライン（緑）の部分は入れないでよい
  あるセットにアクセスするアドレスは，赤部分は常に一定だから
    セット 1 にアクセスする場合，赤部分は絶対 01
  緑部分はラインの中の位置を表すので，関係ない
タグ
ライン
０
1
2
3
タグ
ライン
アドレス
上位の残りすべて
3210
54
6

## Slide 77: アクセス時の動作の例
アドレス0x8014 (1000 0000 0001 0010) へのアクセスがあった場合
  ライン内位置： 2 (0010)
  セット位置： 1 (01)
  タグ： 0x200 (1000 0000 00)
セット1の左側のエントリにタグ 0x200 があるのでヒット
  ライン内の2バイト目にアクセス
0x200
タグ
ライン
０
1
2
3
0x101
タグ
ライン
アドレス
上位の残りすべて
3210
54
6
拡大
f e d c b a 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

## Slide 78: キャッシュの詳細のまとめ
基本的な構造と各方式について
  セット・アソシアティブ方式
  ライン単位での管理
アドレスとキャッシュ構造の具体的な対応関係

## Slide 79: 内容
メモリの容量と速度
キャッシュの基本的な考え方
キャッシュの構成方法
行列積での動作例

## Slide 80: キャッシュによる性能変化の例：密行列積
密行列積
  ディープ・ラーニングも，実際の計算はひたすら行列積をやってる事が多い
  google の TPU は行列積超特化計算機ともいえる
行列積はものすごい時間がかかる
  行列のサイズの三乗に比例して演算が必要
  なんも考えないとキャッシュにもうまく乗らない

## Slide 81: 目次
背景：
  行列の二次元配列による表現
  二次元配列のメモリ配置
行列同士の乗算

## Slide 82: 行列の２次元配列による表現
A[y][x] の場合：
  1次元目（x）：何列目か
    x が増えると参照位置が右に移動
  2次元目（y）：何行目か
    y が増えると参照位置が下に移動
A[0][0],
A[0][1]
A[1][1]
A[1][0],
uint32_t A[2][2];

## Slide 83: 2次元配列のメモリ上の配置
実際のメモリは1次元の構造
  ずっと連続して箱が並んでる
低次元（添え字の右側）が連続するように展開されて配置される
A[0][0]
A[0][1]
A[0][2]
…
A[0][31]
uint32_t A[32][32];
A[1][0]
A[1][1]
…
A[1][31]
A[2][0]
…
0
4
8
124
128
132
254
256
アドレス（uint32_t は 32bit=4バイトなので，4飛ばしになる）

## Slide 84: キャッシュ上の配置 （ラインサイズ64バイトの場合）
１次元目の添え字が連続した部分がライン上に
  ラインは64Bなので，16要素格納できる
  １次元目を連続にして参照すると効率がよい
キャッシュ
128
タグ
ライン
0
64
uint32_t A[32][32];
…
アドレス
A[1][0], A[1][1], ... A[1][15]
A[0][0], A[0][1], ... A[0][15]
A[0][16], A[0][17],... A[0][31]
...
192
160
A[2][0], A[2][1], ... A[2][15]
A[1][16], A[1][17],... A[1][31]
A[0][0]
A[0][1]
A[0][2]
…
A[0][31]
A[1][0]
A[1][1]
…
A[1][31]
A[2][0]
…
0
4
8
124
128
132
254
256

## Slide 85: 配列のアクセス
２次元目を連続させた場合の問題
  ラインの利用効率が悪い
  コンフリクトが起きる

## Slide 86: ２次元目を連続させた場合の動作
  for (int j = 0; j < SIZE; j++)
  A[j][0]++;
２次元目を連続にしてアクセスした場合
  赤字の部分がアクセスされる
128
タグ
ライン
0
64
A[0][0]
A[0][1]
A[0][2]
…
A[0][31]
A[1][0]
A[1][1]
…
A[1][31]
A[2][0]
…
アドレス
A[1][0], A[1][1], ... A[1][15]
A[0][0], A[0][1], ... A[0][15]
A[0][16], A[0][17],... A[0][31]
0
4
8
124
128
132
254
256
...
256
192
A[2][0], A[2][1], ... A[2][15]
A[1][16], A[1][17],... A[1][31]

## Slide 87: ２次元目を連続させた場合の問題（１）
  for (int j = 0; j < SIZE; j++)
  A[j][0]++;
問題１：
  ラインの先頭しか使われない
  A[0][1] から A[0][15] もキャッシュに勝手に乗るが使われない
128
タグ
ライン
0
64
A[1][0], A[1][1], ... A[1][15]
A[0][0], A[0][1], ... A[0][15]
A[0][16], A[0][17],... A[0][31]
...
256
192
A[2][0], A[2][1], ... A[2][15]
A[1][16], A[1][17],... A[1][31]

## Slide 88: ２次元目を連続させた場合の問題（１）
  for (int j = 0; j < SIZE; j++)
  A[j][0]++;
問題２
  アドレスが等間隔になる
    0, 128, 256 ...
  間隔は，配列の１次元目のサイズに比例
    今回は32要素×4 = 128 が間隔に
128
タグ
ライン
0
64
A[1][0], A[1][1], ... A[1][15]
A[0][0], A[0][1], ... A[0][15]
A[0][16], A[0][17],... A[0][31]
...
256
192
A[2][0], A[2][1], ... A[2][15]
A[1][16], A[1][17],... A[1][31]

## Slide 89: アドレスとセットの対応の復習
ライン部分の上位にあるビット 6 ～ b （計6ビット）
  この部分を使って，どのセットにアクセスするか決める
L1キャッシュのセット数部分は6ビットある
  32KB, 64バイトライン, 8-way
  32768 / 64 / 8 = 64 = 2^6
タグ
ライン
０
1
2
3
タグ
ライン
アドレス
ライン
ここの6ビットが
セットの位置を決める
543210
セット
ba9876

## Slide 90: 大きな二次元配列で，２次元目を連続にすると
アドレス：
  A[0][0]: 0,
  A[1][0]: 4096
  A[2][0]: 8192
  1024要素×4B = 4096 = 2^12 ごとにアクセス
タグ
ライン
０
1
2
3
タグ
ライン
アドレス
ライン
ここの6ビットが
セットの位置を決める
543210
セット
ba9876
  uint32_t A[1024][1024]; for (int j = 0; j < SIZE; j++)
  A[j][0]++;

## Slide 91: アドレスが等間隔になるとどうなるか
何がまずいのか：セット位置を決める部分が全部一定に
  0: 00000000000000
  4096: 01000000000000
  8192: 10000000000000
大きな二次元配列で二次元目を連続にすると，連想度分ぐらいしかキャッシュできない
タグ
ライン
０
1
2
3
タグ
ライン
アドレス
ライン
ここの6ビットが
セットの位置を決める
543210
セット
ba9876
  uint32_t A[1024][1024]; for (int j = 0; j < SIZE; j++)
  A[j][0]++;

## Slide 92: 行列と二次元配列のまとめ
構造
  行列は二次元配列として表限
  二次元配列は，１次元目が連続するよう展開される
二次元目を連続させるとやばい
  ラインの利用効率が悪い
  大きな二次元配列ではアドレスが等間隔に
    コンフリクトが起きてキャッシュがほとんど利用できない

## Slide 93: 基本的な行列積の実装
三重ループとして実現できる
  for (int k = 0; k < SIZE; k++) {
  for (int j = 0; j < SIZE; j++) {
  for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
  a[k][j] += b[k][i] * c[i][j];
  }
  }
  }

## Slide 94: 行列積の動作イメージ
a[k][j] は，b の k 行目（紫）と，c のｊ列目（緑）の各要素を乗算して累積することにより求まる
  一番内側の i はこの各要素を参照するために回る
  for (int k = 0; k < SIZE; k++) {
  for (int j = 0; j < SIZE; j++) {
  for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
  a[k][j] += b[k][i] * c[i][j];
  }
  }
  }
a
b
c
a[k][j]
=
×
b[k][i]
c[i][j]

## Slide 95: 重要なポイント
このプログラムをよく見ると，
  a[k][j] += の部分の計算の順序は自由に入れ替え可能
    足し算はどのような順序でやってもよい
    たとえば，ループの外側と内側を入れ替えても，結果は同じ
  for (int k = 0; k < SIZE; k++) {
  for (int j = 0; j < SIZE; j++) {
  for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
  a[k][j] += b[k][i] * c[i][j];
  }
  }
  }

## Slide 96: i, j ,k をひっくり返した時の， 最内周ループのアクセス範囲
  for (int k = 0; k < SIZE; k++) {
  for (int j = 0; j < SIZE; j++) {
  for (int i = 0; i < SIZE; i++) { // i が変化
a
b
c
a[k][j]
=
×
b[k][i]
c[i][j]
最内周ループのアクセス範囲が横向きになっているのが重要

## Slide 97: 最悪の場合（1100秒）と最良の場合（20秒） 上側はキャッシュを全く利用できていない
a[k][j]
b[k][i]
c[i][j]
  for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
  for (int k = 0; k < SIZE; k++) {
  for (int j = 0; j < SIZE; j++) {// j が変化
a[k][j]
b[k][i]
c[i][j]
  for (int i = 0; i < SIZE; i++) {
  for (int j = 0; j < SIZE; j++) {
  for (int k = 0; k < SIZE; k++) { // ｋ が変化

## Slide 98: まとめ
キャッシュ
  基本原理
  容量と性能の関係
  CPU の振る舞いとの関係
  詳細な構造
  行列積での性能の変化

## Slide 99: レポート課題
MICRO2019/ISCA2020，ないしはこの講義で出てきた何らかの論文を１つ選び読んでまとめる
  ISCA 2020：https://www.iscaconf.org/isca2020/program/
  MICRO 2019：https://dl.acm.org/doi/proceedings/10.1145/3352460
分量は，日本語なら3000文字，英語なら1500ワードぐらい以上
  ちょっと少ないぐらいは別に良いですが，これより大幅に少ない場合は自動的に単位が落ちます
  コピーしてワードに貼り付けるとだいたいわかる
提出方法（LMS に変更するかも）：
  shioya@ci.i.u-tokyo.ac.jp にメールで提出
  タイトルを「先進計算機構成論レポート (学籍番号)」とすること
締め切り：8月10日

## Slide 100: 出欠と感想
本日の講義でよくわかったところ，わからなかったところ， 質問，感想などを書いてください（なんか一言書いてね）
  LMS の出席を設定するので，そこにお願いします
  パスワード：cache
意見や内容へのリクエストもあったら書いてください